朔平环评函〔2019〕9号

关于朔州平鲁敬德医院

建设项目环境影响报告表的批复

朔州敬德医院：

你单位报送的《朔州敬德医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请已收悉。经研究，现批复如下：

一、朔州敬德医院建设项目，位于平鲁区井坪镇建设南路1号,由原木瓜界集运站办公楼改建，占地面积3500平方米，建筑面积2100万平方米，本项目设置有内科、外科、中医科、妇科、骨科等科室（不设置传染病科），设计55张床位。项目总投资900万元，其中环保投资26.5万元。

根据《报告表》结论、专家技术审查意见，该项目符合平鲁区土地利用规划，符合国家产业政策，要严格落实《报告表》及本批复提出的各项环境保护对策措施。

二、项目重点做好以下内容：

1、落实大气污染防治及管理措施。冬季采用集中供热；食堂设置一套油烟净化器；污水处理站产生的恶臭气体，采取喷洒除臭剂等有效的防治措施。

2、落实水环境保护措施。建设一体化污水处理站，采用“接触氧化+消毒”处理工艺，处理能力为25m3/d；食堂废水经隔油池同医疗废水一起进入污水处理站，经处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》﹙GB18466-2005﹚的要求，排入城市污水管网，最后进入平鲁区污水处理厂。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对主要噪声源采取减振、隔声等降噪措施，确保噪声达标。

4、做好固体废物的妥善处置。严格按要求设置医疗废物暂存间并按要求规范化管理，医疗废物做到日产日清,由有资质单位统一清运处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。

5、加强环境风险管理。制定相应的应急预案及管理制度，加强对员工的应急培训，使风险事故的发生降到最低。

三、项目建设必须严格按照《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函〔2018〕39号）要求，落实建设项目“三同时”管理要求，做好建设项目竣工环境保护验收工作。

四、本项目施工期和运营期的环境保护日常监督管理工作，由生态环境部门的综合行政执法队负责。

朔州市生态环境局平鲁分局

2019年5月16日