朔平环评函〔2019〕8号

关于朔州市平鲁区人民医院项目

环境影响报告表的批复

朔州市平鲁区人民医院：

你单位报送的《朔州市平鲁区人民医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请已收悉。经研究，现批复如下：

一、朔州市平鲁区人民医院项目，位于朔州市平鲁区紫河路122号。本项目已于2010年10月建成并投入运营。占地面积2.2万平方米，建筑面积1.5万平方米，本项目共设置42个科室，共150张床位。项目总投资7728万元，其中环保投资88万元。

根据《报告表》结论、专家技术审查意见，该项目符合平鲁区土地利用规划，符合国家产业政策、城市总体规划要求，必须严格落实《报告表》及本批复提出的各项环境保护措施和整改要求，做到环保设施、设备正常运行，污染物达标排放。

二、项目重点做好以下内容：

1、落实大气污染防治及管理措施。食堂设置一套油烟净化器；污水处理站产生的恶臭气体，采取喷洒除臭剂等有效的防治措施。

2、落实水环境保护措施。污水处理站，采用“接触氧化+消毒”处理工艺，处理能力为200m3/d；污水处理站附近建设25m3事故水池一座。食堂废水经隔油池后同医疗废水一起进入污水处理站，传染科废水应单独收集经过预消毒处理后进入污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》﹙GB18466-2005﹚的要求，排入城市污水管网，最后进入平鲁区污水处理厂。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对主要噪声源采取减振、隔声等降噪措施，确保噪声达标。

4、做好固体废物的妥善处置。严格按要求设置医疗废物暂存间并按要求规范化管理，医疗废物做到日产日清,由有资质单位统一清运处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。

5、加强环境风险管理。制定相应的应急预案及管理制度，加强对员工的应急培训，使风险事故的发生降到最低。

三、项目整改完成后，必须按规定进行工程环境保护竣工验收。

四、本项目施工期和运营期的环境保护日常监督管理工作，由生态环境部门的综合行政执法队负责。

朔州市生态环境局平鲁分局

2019年5月16日