建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项目名称：朔州市万鑫混凝土有限公司

年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目

建设单位：朔州市万鑫混凝土有限公司

编制日期：2019年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

《朔州市万鑫混凝土有限公司年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目环境影响报告表》

删除说明

| 序号 | 删除内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环评单位资质页、工程师页、签字页 | 涉及环评单位信息 |
| 2 | 修改说明、专家评估意见 | 涉及个人隐私 |
| 3 | 环境质量现状 | 涉及建设单位及环评单位商业秘密 |
| 4 | 图件 | 涉及建设单位商业秘密 |
| 5 | 附件 | 涉及建设单位商业秘密 |
| 6 | 建设项目环评基础信息表 | 涉及建设单位及环评单位的商业秘密 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 朔州市万鑫混凝土有限公司年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 朔州市万鑫混凝土有限公司 |
| 法人代表 | 王云山 | 联系人 | 王云山 |
| 通讯地址 | 朔州市平鲁区白堂乡元墩村 |
| 联系电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 036800 |
| 建设地点 | 平鲁区白堂乡元墩村七里河沟东 |
| 立项审批部门 | 平鲁区发展和改革局 | 批准文号 | 平发改备案 [2019]47号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改 | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 6890.11 | 绿化面积 （平方米） | 800 |
| 总投资 （万元） | 560 | 其中：环保投资 （万元） | 135.4 | 环保投资占总投资比例 | 24.18% |
| 评价经费 （万元） | 2 | 预期投产日期 | 2020.3 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 朔州市万鑫混凝土有限公司原为朔州市通用混凝土搅拌有限公司二铺分站，2018年通用公司将二铺分站转让给王云山，于2019年1月将企业名称变更为“朔州市万鑫混凝土有限公司”。 原朔州市通用混凝土搅拌站二铺分站项目的规模为年产8万立方混凝土，于2016年10月20日取得原朔州市平鲁区环境保护局的环评批复(平环函[2016]71号)。 朔州市万鑫混凝土有限公司拟将现有混凝土搅拌站扩建为年产15万立方混凝土搅拌站。平鲁区发展和改革局以[2019]47号对该项目予以备案。 根据现场调查，本工程拟将现有的半封闭原料库改建为全封闭原料库，其他主体工程不变，同时对现有工程的环保设施进行改造。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律、法规要求及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目应编制环境影响报告表。因此，朔州市万鑫混凝土有限公司于2019年4月委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。接受委托后，我单位立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，对拟选厂址区域的自然环境、社会环境等进行了解，收集了当地水文气象等资料，在详细了解工程主要设施、排污环节和治理措施的基础上，根据有关规定和相关标准编制了《朔州市万鑫混凝土有限公司年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目环境影响报告表》（送审本）。 朔州市生态环境局平鲁分局于2019年8月27日在太原市主持召开了《朔州市万鑫混凝土有限公司年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目环境影响报告表》技术审查会，会议期间，与会专家询问了有关问题，经过认真讨论与评审，形成技术审查意见。环评单位根据审查意见，对报告进行了认真修改，现报请朔州市生态环境局平鲁分局进行审批。 2、三线一单符合性分析 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知 （环环评[2016]150号》，三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线”，一清单就是环境准入负面清单。 （1）生态红线符合性分析 平鲁区生态保护红线尚未批复，根据《生态保护红线划定指南》生态红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。重点生态功能区具体包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等类型；陆地生态敏感区/脆弱区具体包括水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等；禁止开发区主要包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等类型；其他区域主要包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境等。 本项目所在地不涉及级自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、水源地等重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其他具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，项目建设符合生态保护红线划定原则要求。 （2）环境质量底线 根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制指南》（试行）环境空气质量底线按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。 根据2018年（1月1日~12月31日）平鲁区例行监测数据的监测结果，SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求，PM2.5、PM10年均值超标，为不达标区；本项目周围无地表水体，附近沟谷仅有雨季有少量洪水；2019年5月14日，建设单位委托山西方创环境检测有限公司对本项目厂界四周声环境质量现状进行监测，共布设4个监测点。由监测结果可知，厂界噪声1#~4#监测点昼间等效声级值范围在50.4~56.9dB(A)之间，夜间等效声级值范围在40.4~46.5dB(A)之间，厂界噪声不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。超标原因是现有工程设备运行及周围工业企业设备运行时产生的噪声。 项目在严格落实各项环保措施情况下，各项污染物做到连续稳定达标排放，大气污染物贡献值较小，废水不外排，对环境基本没有影响，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制指南》（试行）资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。 本项目主要原材料为水泥、石子、沙子、粉煤灰等，能源主要使用电能。项目不涉及自然资源能源的的开采，生产所需的资源能源均依托当地市场，符合资源利用上线要求。 （4）负面清单 根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制指南》（试行）环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态环境红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限值的环境准入要求。 本项目为水泥制品制造项目，不涉及资源能源的开采，所需资源能源均依托当地市场，污染物主要是颗粒物且能做到达标排。项目符合环境质量底线、生态保护红线、资源利用上线要求，符合所在地城市总体规划、生态功能区划、生态经济区划要求，用地性质符合要求，项目周边以煤炭采选等工业企业为主。项目使用的设备、工艺不属于淘汰设备及工艺。经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类。 综上所述，项目各项污染物能够达标排放，选址符合相关要求，不违背环境准入负面清单要求。 3、二铺分站概况 朔州市通用混凝土搅拌站二铺分站项目位于平鲁区白堂乡元墩村北1000m。项目总投资800万元，年生产能力为8万m3混凝土，于2016年10月20日取得原平鲁区环境保护局的环评批复(平环函[2016]71号)，之后因企业负债等原因，搅拌站一直处于停产状态，因此未进行验收。 表1 原有工程主要建设内容一览表 工程名称 内容 环评时建设内容 现有工程 变化情况 主体工程 混凝土生产线 1套，包括搅拌楼及中央控制室，全封闭主体结构 全封闭钢结构厂房，占地面积420m2，内设1台HZS180搅拌机 和环评一致 粉料筒仓 4座，其中水泥筒仓3座，分别储存放标号为32.5、42.5、52.5水泥，储量100t/座；粉煤灰筒仓1座，60t/座。 其中水泥筒仓3座，分别储存放标号为32.5、42.5、52.5水泥仓3座，储量300t/座；粉煤灰筒仓1座，100t/座。 水泥筒仓实际储量300t/座，粉煤灰筒仓实际储量100t 外加剂储罐 1个，12t 10t，两个 实际购置两个10t外加剂储罐 储运工程 石料储存场 2个，每个规格为5m×8m，存放石子约0.5万吨 石料储存场每个规格为35m×18m，存放石子约0.5万吨；砂子储存场每个规格为35m×18m，分别存放豆罗砂、机制砂 大小与环评不一致 砂石受料堆场 1组，生产线配置一组砂石受料坑，分别堆存不同规格的砂石 沙子储存场 3个，每个规格为5m×8m，分别存放豆罗沙、机制砂、细沙 运输皮带走廊 1条，45m/条，地上部分已封闭 1条，45m/条，地上部分已封闭 一致 辅助工程 办公区 960m2，2层，彩钢结构，位于厂区北侧，包括办公、化验室等辅助用房 厂区北侧2层彩钢房，包括办公、宿舍等辅助用房，厂区东侧1层砖混结构房，主要为化验室及门房 增加东侧1层砖混结构房，主要为化验室及门房 搅拌运输的停车区 地面硬化 地面硬化 一致 磅房 100t，位于厂区东北侧 100t，位于厂区东北侧 一致 公用工程 供水 利用现有自备水井 生产用水利用现有煤矿排水井，生活用水从附近村庄购买 实际生产用水利用现有煤矿排水井，生活用水从附近村庄购买 供电 当地电网供电 当地电网供电 一致 供热 冬季不生产，无供热需求 冬季不生产，无供热需求 一致 环保工程 大气污染防治 原料筒仓自带仓顶除尘滤芯 粉料筒仓均自带滤芯除尘，除尘效率为99.5%，无动力 粉料筒仓均自带滤芯除尘，除尘效率为99.5%，无动力，排气筒高出筒仓2m， 一致 拌合楼主机收尘系统 气箱脉冲喷吹袋式除尘器排气筒高度15m，风量3000m3/h 计量仓顶部上方设集尘罩，设一台脉冲布袋除尘器除尘，风量5000m3/h，排气筒高度15m 不一致 运输皮带 地上部分全封闭 地上部分全封闭 一致 砂石堆场 受料堆场三面封闭结构，，只有顶部和两侧封闭 受料堆场三面封闭结构，只有顶部和两侧封闭 一致 污水防治 生产废水 砂石分离器+沉淀池30m3 砂石分离器+沉淀池60m3 沉淀池实际为60m3 生活污水 排入化粪池，定期清掏 排入化粪池，定期清掏 一致 食堂含油废水 食堂设隔油池，废水经隔油池处理后排入化粪池，定期清掏 食堂设隔油池，废水经隔油池处理后排入化粪池，定期清掏 一致 噪声防治 主要设备基础减震 主要设备基础减震 一致 固废防治 除尘灰返回搅拌系统 除尘灰返回搅拌系统 一致 试拌后废混凝土料、除尘器灰以及沉淀池沉渣作为原料回用于搅拌混凝土；试验试块作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 试拌后废混凝土料、除尘器灰以及沉淀池沉渣作为原料回用于搅拌混凝土；试验试块作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 一致 砂石分离器分离的石子、沙子作为原料返回生产系统回用 砂石分离器分离的固废作为原料返回生产系统回用 一致 生活垃圾设置收集箱，定期送环卫部门统一处理； 生活垃圾设置收集箱，定期送环卫部门统一处理； 一致 生态工程 厂区绿化、硬化，绿化面积达800m2 厂区绿化、硬化，绿化面积达800m2 一致 4、本项目规模及建设内容 4.1 项目名称、建设单位及性质等 项目名称：朔州市万鑫混凝土有限公司年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目； 建设单位：朔州市万鑫混凝土有限公司； 建设性质：扩建； 建设地点：平鲁区白堂乡元墩村北1000m，七里河沟东300m； 4.2工程投资及来源 本项目总投资560万元，资金来源为企业自筹解决。 4.3建设内容 本项目占地面积10.33亩，为原有工程占地，不新增占地，占地为元墩村的荒地，不在平鲁区总体规划范围内，没有明确的规划用途，如若政府明确了本用地的规划用途，建设单位应当服从规划。本项目年产15万立方混凝土。 主要建设内容见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 工程名称 工程内容 现有工程建设内容 扩建工程建设内容 变化情况 主体工程 搅拌楼 包括搅拌楼及中央控制室，全封闭主体结构内，设1台HZS180搅拌机。 全封闭钢结构厂房，占地面积420m2，内设1台HZS180搅拌机。 不变 粉料筒仓 其中水泥筒仓3座，分别储存放标号为32.5、42.5、52.5水泥仓3座，储量300t/座；粉煤灰筒仓1座，100t/座。 其中水泥筒仓3座，分别储存放标号为32.5、42.5、52.5水泥仓3座，储量300t/座；粉煤灰筒仓1座，100t/座。 不变 储运工程 砂、石料库 石料储存场每个规格为35m×18m，存放石子约0.5万吨；砂子储存场每个规格为35m×18m，分别存放豆罗砂、机制砂 全封闭钢结构厂房，占地面积4000m2，80*50*12，内部分割为5个料仓每个16*50*12，分别堆存不同规格的砂石，料仓投料口安装红外感应喷水装置，顶棚设置喷雾抑尘装置1套。 新建全封闭储库 运输皮带走廊 45m/条，地上部分已封闭 45m/条，地上部分已封闭 不变 外加剂储罐 10t，两个 两个10t塑料环保罐， 利旧 辅助工程 办公区 厂区北侧2层彩钢房，占地面积500m2，包括办公、宿舍等辅助用房，厂区东侧1层砖混结构房，占地面积300m2，主要为化验室及门房 厂区北侧2层彩钢房，占地面积500m2，包括办公、宿舍等辅助用房，厂区东侧1层砖混结构房，占地面积300m2，主要为化验室及门房 利旧 磅房 位于厂区南侧 位于厂区南侧 新建 公用工程 供水 本项目生产用水利用煤矿矿井水，生活用水目前由罐车拉运 本项目生产用水利用煤矿矿井水，生活用水目前由罐车拉运 利旧 供电 当地电网供电 当地电网供电 利旧 供热 冬季不生产，无供热需求 电 新建 环保工程 大气污染防治 原料筒仓 粉料筒仓均自带滤芯除尘，除尘效率为99.5%，排气筒高出筒仓2m，无动力。 4个筒仓顶部分别自带1套脉冲式布袋除尘装置，水泥筒仓布袋除尘器风量2500m3/h，粉煤灰筒仓布袋除尘器风量1500m3/h，废气经过除尘器处理后排放，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，由高出筒仓3m的排气筒排放 技术改造 搅拌机计量仓进料口粉尘 计量仓顶部上方设集尘罩，设一台脉冲布袋除尘器除尘，风量5000m3/h，排气筒高度15m 计量仓顶部上方设集尘罩，设一台脉冲布袋除尘器除尘，风量5000m3/h，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，废气经过除尘器处理后通过1根高出搅拌楼3m的排气筒排放 技术改造 砂石堆场 采用半封闭料仓存放原料 新建全封闭料仓，顶棚设置喷雾抑尘装置1套。在料仓投料口安装红外感应喷水装置 技术改造 转载 采用密闭走廊输送 采用密闭走廊输送，在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，用毡料布袋手工扎紧放空口，然后出料车辆才能行驶。在料仓投料口安装红外感应喷水装置，物料采用封闭式皮带输送；水泥、粉煤灰以螺旋输送机供料 技术改造 运输 道路硬化，定期洒水，禁止超速行驶 道路硬化，定期洒水，禁止超速行驶 新建 污水防治 生活废水 排入化粪池，定期清掏 排入化粪池，定期清掏 不变 生产废水 砂石分离器+沉淀池60m3 在搅拌楼西侧设60m3沉淀池1座，洗罐车的泥浆水经螺旋桨搅拌后，重新用于混凝土搅拌 不变 洗车平台 无 车辆出口设置洗车平台，由人工对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，设10m3沉淀池2座、10m3清水池1座 新建 初期雨水 无 设90m3初期雨水池，初期雨水回用于拌和用水 新建 噪声防治 生产设备 基础减震 采取基础减振垫、防震、消声、隔音措施 利旧 固废防治 生活垃圾 生活垃圾设置收集箱，定期送环卫部门统一处理； 设垃圾桶，集中收集，运至当地环卫部门指定地点集中处理 利旧 试拌固废 试拌后废混凝土料、除尘器灰以及沉淀池沉渣作为原料回用于搅拌混凝土；试验试块作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 试拌后废混凝土料、除尘器灰以及沉淀池沉渣作为原料回用于搅拌混凝土；试验试块作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 利旧 砂石分离固废 砂石分离器分离的固废作为原料返回生产系统回用 砂石分离器分离的砂石等作为原料返回生产系统回用 利旧 除尘器粉尘 经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用 返回生产系统作为原料 利旧 检修危废 建设10m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 新建 生态工程 厂区绿化、硬化，绿化面积达800m2 800m2 不变 4.4主要生产设备 本项目搅拌站主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 原有设备 扩建工程设备 变化情况 1 混凝土生产线 1台HZS180 1台HZS180 不变 2 水泥筒仓 100t/个，3个 300t/个，3个 水泥筒仓实际储量300t/座 3 粉煤灰筒仓 60t/个，1个 100t/个，1个 粉煤灰筒仓实际储量100t 4 外加剂储罐 12t，1个 10t，2个 两个10t外加剂储罐, 5 水泥秤量系统 水泥称斗，1套 水泥称斗，1套 不变 6 粉煤灰秤量系统 称斗，1套 称斗，1套 不变 7 外加剂秤量供给系统 外加剂称斗，1套 外加剂称斗，1套 不变 8 骨料中间仓 MVE2003，1套 MVE2003，1套 不变 9 空压机 1台 1台 不变 10 拢料斗 1套 1套 不变 11 气动系统 15m3/min，1套 15m3/min，1套 不变 12 监控系统 1套 1套 不变 13 搅拌罐车 9m3，4辆 12m3，10辆 增加12m3搅拌罐车10辆 9m3，5辆 14 混凝土泵车 37m，1辆 47m，2辆 增加47m泵车2辆 37m，1辆 15 装载机 50型，1辆 50型，1辆 不变 16 地泵 120t，1台 120t，1台 不变 4.5生产规模与产品方案 1、原辅材料及用量 本项目年产15万立方混凝土，约35.22t/a。根据业主提供的资料，本项目原辅材料及用量见表4。 表4 主要原辅材料及用量一览表 序号 材料名称 单位 用量 备注 1 水泥 万t/a 6 罐车运输 2 粉煤灰 万t/a 0.85 罐车运输 3 沙子 万t/a 9 货车运输 4 石子 万t/a 16.5 货车运输 5 聚羟酸型外加剂 万t/a 0.11 6 水 万t/a 2.76 粉状物料由密闭罐车运至厂区，经气力输送系统吹入物料筒仓，采用密闭筒仓储存；沙子和石子经货车运输至厂区砂石料堆场。企业所用水泥、矿粉、砂料、石料均来自有合法手续的生产企业，保证原料来源的合法性。 2、产品方案 本项目产品为C15~C50各种标号的混凝土，具体产品方案及生产量见表5。 表5 产品方案 序号 规格 产量 备注 1 C15~C50 15万m3/a 各种型号按照市场需求而定 产品标准性能指标见表6。 表6 混凝土强度等级 强度 混凝土强度等级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 轴心抗压强度标准值（N/mm2） 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 32.4 38. 轴心抗拉强度标准值（N/mm2） 1.24 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 2.64 2.85 疲劳变形模量 （×104N/mm2） / / / 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 项目物料平衡分析见图1。 4.6工作制度和劳动定员 本项目搅拌机的生产能力为180m3/h，年运行时间834小时，可满足年产15万立方混凝土的生产能力，本项目运行时间为每年的3月中旬到10月中旬，年生产时间大约200天。 本项目定员为24人，其中技术管理人员8人、生产工人16人。 4.7厂区平面布置 项目总占地面积6890.11m2，总平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据交通运输、消防、安全、卫生、绿化、综合管网、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面地、因地制宜地对工厂建筑物、运输线路和绿化等进行总平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。厂区西侧为生产车间，北侧为办公区。厂区总平面布置示意图见附图3。 5、公用工程 （1）给排水 ①水源 本项目生产用水利用煤矿矿井水，生活用水目前由罐车拉运。 ②给水 生产用水 生产用水主要是混合搅拌用水、地面冲洗水、搅拌机、运输砼罐车冲洗水。 搅拌混合用水：搅拌混凝土用水量按混凝土重量的7.67%计，混凝土产量为35.22万t/a，该项目年生产天数约200天，混凝土产量为1761t/d，搅拌用水量为135m3/d； 搅拌机冲洗水：根据建设单位生产管理规定，搅拌机每天冲洗1次，其搅拌机的容积为2m3，每台冲洗水量按1m3/次计算，本项目设置1台搅拌机，每天冲洗水1m3/d，则搅拌机冲洗水用量为200m3/a； 运输罐车冲洗水：车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输或大的交班时需要对运输车辆进行冲洗，本项目每天工作工作完成后，运输罐车都需要进行清洗，项目共包括运输罐车约15辆，则每天需要冲洗的车辆约为15辆，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约7.5m3/d，冲洗水用量约为1500m3/a。 地面冲洗水：本项目搅拌工作区面积约420m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，该部分冲洗用水量为4.2m3/d，年工作日为200天，则年用水量为840m3/a。 洗车废水：本项目在车辆出口设置洗车平台，对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，耗水量为20~50L/辆，本项目取35L/辆，其中40%车辆带走，项目年进出车次10000辆次，用水量约为140m3/a（0.7m3/d）。 B、生活用水 本项目工作人员共24人，人员用水定额为30L/人·d。则该厂的生活用水量为0.72m3/d，年用水量为144m3/a。 C、绿化和道路洒水用水 本项目绿化面积约800m2，绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化日用水量为1.87m3/d，年消耗绿化用水224m3/a。 本项目道路及场地硬化面积约2200m2，每次道路洒水量按0.20m3/m2·a计，则道路日用水量为3.67m3/d，年消耗道路用水440m3/a。 用水情况见表7。 表7 用水情况一览表 用水单元 用水标准 数量 用水量m3/d 废水产生量 (m3/d) 备注 搅拌混合用水 混凝土产量的7.5% 混凝土产量为750m3/d 135（其中9.56为回用水，125.44为新鲜水） 0 进入产品 搅拌机清洗用水 1m3/d·台 1台 1 0.9 回用于生产 罐车清洗用水 0.5m3/辆·次 15辆 7.5 6.75 回用于生产 洗车废水 35 L/辆 50辆次/d 0.7（其中0.28为新鲜水，其他为循环用水） 0.42 循环利用 地面冲洗水 1.0m3/100 m2·d， 420m2 4.2 3.78 回用于生产 职工生活用水 30 L/ d 24人 0.72 0.58 进入化粪池，定期拉走 绿化用水 0.28m3/m2·a 800m2 1.12 道路场地洒水 0.20m3/m2·a 2200m2 2.2 合计 142.46 0 ③排水 建设项目清洗罐车废水、清洗搅拌机废水和地面冲洗水产生量按用水量的90%计，产生量为10.62m3/d，产生的废水经砂石分离机分离出砂石后，通过泥浆搅拌机，泥和水全部回用于搅拌混凝土工序，所以本项目生产废水不外排； 生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为0.58m3/d，食堂废水设隔油池和其他生活废水一起排入化粪池，定期清淘。 项目水平衡见图2。 图2 项目水平衡图（m3/d） （2）供热 本项目冬季不生产，厂区留守人员采用电取暖。 （3）供电 厂区设一台200KVA变压器（S11-200/10/0.4），可以满足用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程概况 朔州市通用混凝土搅拌站二铺分站项目位于平鲁区白堂乡元墩村，项目总投资800万元，年生产能力为8万m3混凝土，于2016年10月20日取得原平鲁区环境保护局的环评批复(平环函[2016]71号)。 2、工艺流程简述 （1）试拌 试验室在生产前必须采用现场生产原材料，根据生产配比，进行混凝土的试拌工作，对混凝土拌合物的各方面性能再进行一次检测工作，如混凝土的单位用水量、和易性、凝结时间、含气量等。 （2）原料入厂 ①本项目使用的水泥、粉煤灰均为散装，由罐车运进，分别采用气力输送卸料，储存在筒仓中，仓底设有皮带计量器，生产时，水泥由皮带计量器计量后，通过螺旋输送机送入搅拌机。 ②本项目使用的砂子和石子均为成品水洗砂和石子，由汽车运进，卸入各自的堆场内，经计量后，由封闭皮带输送机将砂、石按比例送入搅拌机。 ③添加剂防腐泵泵入储液箱，箱底设有称重传感器，生产时，由称重传感器计量后，由供液管路送入搅拌机。 ④水由计量泵计量后进入搅拌机。 (3)搅拌工序 生产中先将水泥、砂子、石子、粉煤灰、外加剂、水等各种原料进行计量配送，计量好的原料投入搅拌机，进行强制配料搅拌，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌直至混凝土拌合物制成，之后送入混凝土车，最后送建筑工地。 项目水泥和粉煤灰原料仓的顶部和底部、搅拌机的顶部设有集气系统，原料转运时产生的含尘废气由集气系统收集后，经脉冲布袋除尘器净化后排空。 搅拌主机整机采用计算机控制，既可自动控制，也可手动操作，操作简单方便。动态面板显示搅拌站（楼）各部件的运行情况，同时可以存储搅拌站（楼）的各种数据。强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌直至混凝土拌合物制成，之后送入混凝土车。整个生产过程为简单的物料混合、搅拌过程。 （4）搅拌机和罐车清洗 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。本项目商品混凝土运输车辆在运输完均需对运输车辆进行冲洗。 搅拌机和罐车清洗废水经砂石分离器分离后，废水和砂石全部回用，生产系统无生产废水外排。 本项目不设汽车维修，所有保养及维修业务全部外委。。 3、运营期污染工序： 大气污染因素主要为：原料库扬尘、原料转载扬尘、筒仓仓顶呼吸孔粉尘、搅拌系统粉尘、道路扬尘。 水污染因素：本建设项目在运行中废水污染源及产生的污染物主要有搅拌机冲洗废水、混凝土运输罐车冲洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水、生活污水。 固废污染因素：试拌产生的废弃物、除尘器收集的粉尘、设备冲洗水沉淀池沉淀泥砂、办公生活垃圾、食堂垃圾。 噪声：工程主要噪声源为装载机、泵类、输送机、搅拌机及搅拌车等。 主要污染物排放情况及治理措施 大气污染源排放情况 本项目产生的大气污染物主要为原料堆场产生的扬尘、加料产生的粉尘、原料筒仓加料产生的粉尘。原料堆场采取洒水、封闭等措施；筒仓顶部分别安装除尘器；搅拌系统要采取密闭方式，搅拌机计量仓顶部设置1套布袋除尘器收集处理，粉尘排放浓度不大于20mg/Nm3；地漏式投料口，投料时定期洒水增加物料含水率抑尘；采用密闭走廊输送，在搅拌机放料口处安装衔接料口，同时出料车辆接料口也相应配套接料口，待每次放料结束后，关闭主机放料口阀门，然后出料车辆才能行驶；砂、石采用封闭式皮带输送，水泥、粉煤灰和矿粉等则以螺旋输送机供料；道路硬化，定期洒水，禁止超速行驶。采取以上措施后，运营过程中产生的粉尘可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表2及表3中大气污染物排放限值标准。 (2)水污染源排放情况 本项目产生的废水有两种，即生产废水和生活污水。 ①生产废水 主要包括W1搅拌机冲洗废水、W2:混凝土运输罐车冲洗废水、W3地面冲洗废水。 罐车清洗水、搅拌机清洗水及地面冲洗水由于含有砂石，建设单位拟在厂区内建造砂石分离机和泥浆搅拌机对该部分废水进行处理（处理能力10m3/d），经处理后的清洗废水回用于搅拌混凝土工序，不排放。砂石分离机将清洗废水中的砂石进行分离，同时泥浆搅拌使含泥废水全部会于生产，不存在排放污泥。 砂石分离、泥浆搅拌工艺流程如下： 《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中只对PH、可溶物、不溶物等作出规定，其它指标没有要求，本项目生产废水中主要污染物为SS，所以本项目生产废水经处理后的水质指标可以满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）水质要求。混凝土拌合用水水质要求如下： 表8 混凝土拌合用水水质要求 项目 预应力混凝土 钢筋混凝土 索混凝土 PH ≥5.0 ≥4.5 ≥4.5 可溶物（mg/L） ≤2000 ≤2000 ≤5000 不溶物（mg/L） ≤2000 ≤5000 ≤10000 ②生活污水W4 本项目工作人员共24人，厂区设食堂，用水定额为30L/人·d。则该厂的生活用水量为0.72m3/d，年用水量为86.4m3/a。 污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.58m3/d（69.6m3/a）。该生活污水的污染因子主要是CODCr、BOD5、SS、动植物油等有机污染物。 食堂含油废水经油水分离器处理后与其它生活污水一起进入化粪池，定期清掏，不外排。 本建设项目投产后，全厂实现了生产废水和生活污水的零排放，因此不会对建设项目所在地水环境造成不良影响。 (3)固废排放情况 本项目生产前期需进行试拌，化验室进行检验，会产生试拌后废混凝土料和试验试块。试拌后废混凝土料，全部作为原料二次回用于搅拌混凝土中。试验试块，作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料。除尘器收集的粉尘，返回生产系统作为原料。沉淀池出渣返回生产系统用做原料。生活垃圾中有办公废弃物如废纸、食品包装袋等，以及餐饮垃圾如泔水、泔脚料、厨房余物等。办公废弃物送环卫部门指定地点处理；厨房和餐厅产生的餐饮残渣必须设置独立暂存室进行存贮，严禁将此类垃圾与生活垃圾混合倾倒在室外，必须由持相关资质的单位回收处理利用，严禁用于食用油或其他油类产品的提取及买卖。根据国办发（2010）36号“国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见”，餐厨废弃物应分类放置，做到日产日清。 总之，针对本工程所产生的各固体废物分别采取不同的处理或处置措施之后对环境的影响很小。 (4)噪声排放情况 工程主要噪声源为搅拌机、泵类、装载机、搅拌车及输送机等。主要采取室内安装、基础减震等措施。 存在问题及整改措施 根据现场踏勘，原有工程料仓未全封闭。环评要求业主严格按照环评要求，建设全封闭料仓，保证砂石入库。原有项目存在运输车辆出入厂区产生扬尘的问题，环评要求业主严格按照环境治理要求，定期清扫路面，车辆限制行驶，减少道路扬尘，在出厂口设置自动洗车装置，对出入厂区的车辆进行冲洗，减少对道路的污染。原有项目未对检修危废提出合理处置措施，本环评要求企业建设10m2危险废物暂存间，定期将危险废物交由有资质单位处置。 表9 现有工程环保措施及整改措施 工程名称 工程内容 现有工程环保措施 存在问题 以新带老措施 大气污染物防治 原料筒仓 粉料筒仓均自带滤芯除尘，除尘效率为99.5%，排气筒高出筒仓2m，无动力 除尘器设计粉尘排放浓度≤20mg/Nm3，不满足特别排放要求；排气筒高出筒仓2m，不满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中排气筒高度应高出本体建筑物3m以上的要求 4个筒仓顶部分别自带1套脉冲式布袋除尘装置，废气经过除尘器处理后排放，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，由高出筒仓3m的排气筒排放 搅拌机计量仓进料粉尘 计量仓顶部上方设集尘罩，设一台脉冲布袋除尘器除尘，风量5000m3/h，排气筒高度15m 除尘器设计粉尘排放浓度≤20mg/Nm3，不满足特别排放要求，排气筒高度15m，不满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中排气筒高度应高出本体建筑物3m以上的要求 计量仓顶部上方设集尘罩，设一台脉冲布袋除尘器除尘，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，废气经过除尘器处理后通过1根高出搅拌楼3m的排气筒排放 砂石堆场 采用半封闭料仓存放原料 扬尘 新建全封闭料仓，在料仓投料口安装红外感应喷水装置 转载 采用密闭走廊输送 / / 运输 道路硬化，定期洒水，禁止超速行驶 / / 污水防治 生活废水 排入化粪池，定期清掏 / / 生产废水 砂石分离器+沉淀池60m3 / / 洗车平台 无 扬尘 车辆出口设置洗车平台，由人工对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，设10m3沉淀池2座、10m3清水池1座 初期雨水 无 初期雨水外排 设90m3初期雨水池，初期雨水回用于拌和用水 噪声防治 生产设备 基础减震 / / 固废防治 生活垃圾 生活垃圾设置收集箱，定期送环卫部门统一处理； / / 试拌固废 试拌后废混凝土料、除尘器灰以及沉淀池沉渣作为原料回用于搅拌混凝土；试验试块作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 / / 砂石分离固废 砂石分离器分离的固废作为原料返回生产系统回用 / / 除尘器粉尘 经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用 / / 检修危废 无 危废未合理处置 建设10m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 朔州市平鲁区位于山西省北部，地理坐标为东经111°52′至112°41′，北纬39°21′至39°58′。平鲁区西北沿长城与内蒙古自治区清水河县、和林格尔县接壤，西南与本省忻州市偏关县、神池县毗邻，南连朔城区，东接山阴县，东北邻右玉县，地理位置适中，素有"朔北雄城，塞外天险"之称。全区疆域基本呈正三角形，南北长69.5公里，东西宽67.9公里，总面积2314.5 km2，总人口21万，其中农业人口15.5万，辖2镇11乡、286个行政村。东距首都北京约450km，南距省城太原约230km，北距呼和浩特市约260km。境内北同蒲铁路、大运高速公路、109和208国道纵贯南北，神木至朔州、朔州至黄骅铁路横贯东西，县乡公路四通八达，交通较为发达。 朔州市万鑫混凝土有限公司年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目位于山西省朔州市平鲁区元墩村七里河沟东，厂区中心地理坐标为E112°18′3.312″，N39°29′21.076″，位于元墩村北1km处，距平鲁区约2km，具体地理位置见附图1，厂区西侧和东侧为荒地，西北侧为茂华集团煤业有限公司，南侧为废品收购站，四邻关系见附图3。 2、地形地貌 平鲁区地处黄土高原，境内山峦起伏，沟壑纵横，地广人稀，水土流失严重。地面切割较深，共有沟谷13685条；地形西北高，东南低，中部隆起一脊纵贯全境，形成天然分水岭。岭西偏关河、苍头河、汤溪河注入黄河水系，岭东马关河、七里河、大沙沟河归海河水系。西北部是管涔山脉向北的延伸，东南部是洪涛山脉北麓，与朔城区的大夫庄、神头镇形成天然的分界；海拔1500m以上的山峰140座，其中合子梁山峰海拔2169m，黑驼山海拔2147.3m。全区平均海拔高程1400m左右，海拔最高点是合子梁山峰，最低海拔1350m。全区地形西北高，东南低，山脉与山谷相间，一般平行排列。 全区地貌形态包括基岩山石区、黄土丘陵区和山间盆地。基岩山石区占总面积的45％，包括下水头、下木角、双碾乡全部和阻虎乡南部、西水界乡西部、井坪镇西南部及下面高乡东部。黄土丘陵区占总面积的51％，包括黄土高原丘陵区、黄土丘陵缓坡区和黄土丘陵沟壑区，其中黄土高原丘陵区包括高石庄乡全部，凤凰城镇西北部，地形呈波状起伏，冲沟发育，切割不深，属剥蚀堆积地形；黄土丘陵缓坡区包括西水界乡、凤凰城镇东部、向阳堡乡北部、井坪镇西部坡区，地形多呈波状起伏，冲沟发育、切割深度50-80m，属剥蚀堆积地形；黄土丘陵沟壑区包括榆岭乡、陶村乡、白堂乡全部和下面高乡西部、井坪镇东部、向阳堡乡南部冲沟发育，呈树枝状，切割深度一般在50-100m之间，属侵蚀堆积地形。山间盆地占总面积的4％，包括井坪镇、向阳堡乡大沙沟两岸。 3、地层及构造 本区位于宁武煤田的北部东缘，地表大部分被新生界地层所覆盖，属典型的黄土丘陵地貌，仅在沟谷中出露二叠系下统下石盒子组地层，该区基本为一向西南倾斜的单斜构造，未发现陷落柱和岩浆岩侵入现象，构造属简单型。 4、水文地质 （1）地表水 平鲁区地处黄河中游，海河上游，虎头山为两大水系的分水岭，以西汇入黄河，以东汇入桑干河后贯入海河。 桑干河：古称漯水，是境内最大的河流。主源恢河发源于宁武管芩山，北源源子河发源于右玉县杏子堡村，两源在朔城区二十里铺会合后始称桑干河。该河从西南向东北流经朔城区、山阴县、应县及怀仁县，汇入永定河。境内河长183.2公里，流域面积7690平方公里，流量为0.7m3/s~0.5 m3/s。近年来由于上游工业用水量大，水库蓄水多，故水量减少，经常断流。 马关河：又叫歇马关河。属海河流域桑干河系。该河发源于平鲁区内上梨园、羊眷等地，系由泉水汇集而成，经陶村汇各支流至歇马关出境，朔州担水河一带汇入桑干河。终年有泉水径流，但流量受季节性影响。枯水期流量0.26~9.17m3/s，洪水期流量60~210m3/s。河谷全长22公里，流域面积136平方公里。 源子河：发源于右玉县杏子堡村，经右玉县、平鲁区，在朔城区汇入桑干河，境内全长133公里，流域面积1068平方公里，清水流量0.2m3/s，为季节性河流。 七里河：发源于平鲁区井坪西南的窑子沟，全长37km，汇水面积181km2，河床坡度3‰，原径流量80-150 m3/s，井田南界外，南沟湾、猪家湾沟均属其支沟，因安太堡露天矿的建设，1984年在该河上游细水村筑坝截流，使其改道经井坪向北东注入马营河，在矿区内已干涸无水。 本项目周围无地表水体，河流水系图见附图5。 （2）地下水 地下水的排泄形式为泉水排泄，矿坑排水及人工开采。浅部风化裂隙水在地形低洼的沟谷中以泉的形式就近排泄，深部煤系砂岩裂隙水为众多煤矿的矿坑的排水而为，石灰岩岩溶裂隙水在神头镇以泉群的形式集中排泄。 5、气象条件 平鲁区属北温带半干旱大陆性季风气候，气温低、降雨少，多风，四季分明。春季少雨多风，常出现春旱和倒春寒；夏季炎热，雨量集中，多有大雨，短时间暴雨和涝、旱、洪、雹,自然灾害多在夏、秋交替出现；秋季凉爽，雨量减少；冬季严寒，多西北风。年平均气温5.4℃，极端最高气温36.1℃，极端最低气温-30.5℃。年内气温极不均匀，无霜期短，昼夜温差大，地域差异不很明显。年均降雨量410.6mm，年内降水分配量悬殊极大，主要集中在每年的6-8月份，占全区降水总量的60%。年主导风向为西北风，年平均风速3.15m/s，最大风速21m/s，年均8级以上大风日数39天，主要出现在春季。日照充足，光能资源丰富，全年日照时数为2805.8-2808.2小时，年辐射总量为141.1kcal/cm2。全区平均气温稳定通过0℃以上的平均积温2600-3300℃。平均无霜期92-120天。干旱、风沙、霜冻构成本区农业生产的主要气候制约条件。 6、神头泉域 本项目所在区域地下水主要为神头泉域，神头泉群是山西高原著名的大型岩溶泉群之一，分布在盆地北部洪涛山前神头镇一带。泉群沿元子河河道分布，面积约5km2左右，主要有金龙泉池、黄道泉、水围寺泉、玉龙泉、五花泉、三泉湾和莲花池等10个泉组，包括大小100多个泉点。泉水最大流量9.78立方米/秒(1964年10月)，最小流量6.54立方米/秒(1981年7月)，多年平均流量8.05立方米/秒，泉群动态稳定，属于全排池型泉水。 泉水为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度285-360mg/l，总硬度232-277mg/l，水温15 ℃ 左右。岩溶水水质总体良好，局部受浅层、中层地下水影响，已不同程度地受到污染，如神头泉群的司马泊泉水亚硝酸盐氮、氨氮超标。 神头泉域范围包括朔州市的朔城区、平鲁区和山阴县、大同市的左云县、忻州地区北部的宁武县、神池县部分地区。区域构造上处于大同一静乐复向斜的中段。其中以马关向斜、朔州向斜和神池向斜形成的三个蓄水构造为泉域岩溶水的富集区。泉域北、西、南三面环山，决定了岩溶水由西北、南向盆地径流汇集，在神头源子河谷一带岩溶水受阻于盆地第四系松散层覆盖较薄地段涌出地表成泉，属山前断裂非全排型溢流泉。 泉域多年（1956-1993年）平均年降水量为418.67mm。是海河流域永定河水系主流桑干河的发源地，主要河流有马营河、马关河、恢河、七里河、黄水河。 （1）泉域范围 东部边界：南段：受马邑断层控制，断层呈阶梯状，埋深依次加大，断层以东埋深达800-1000m，上覆新生界地层主要由砂质粘土和粘土组成，隔水性良好，构成了阻水边界。自北向南为朔县的大夫庄——福善庄—— 神武村——保全庄。北段：为马营河和大峪河之间分水岭，处于小京庄向斜东翼，由古老变质岩系和寒武系下统泥页岩构成隔水边界，自北向南为马道头—— 偏岭——甘庄——大羊村——大夫庄一线。 北部边界：在小京庄——平路城——杨家窑一线，标高1450-1700m，地表水向北汇入海河水系之十里河、黄河之三道河；向南汇入马营河，基本上以马营河和十里河、三道河之分水岭即黄河水系与桑干河水系的分水岭为界。自西向东为杨家窑——平鲁城——麻黄头村——何家庄——高家堡——元堡子—— 小京庄。 西部边界：北段：以断层及黑驼山地表分水岭为界。自北向南由杨家窑——刘家窑——下水头——暖崖东。南段：由暖崖东——大严备——义井镇——油梁沟，与天桥泉域为界。 南部边界：北段：以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断层与雷鸣寺泉域为界。自西向东由五寨大东沟——刘新筛疙旦——春景洼。东南段：以宁武向斜轴结合地表水分水岭的联线为界。自西向东由榆庄——冯家谚—— 汪铁沟——神堂沟——薛家众——盘道梁。 以上划定神头泉域总面积为 4756km2，其中大同市为215km2，忻州地区为1337km2，朔州市为3204km2。泉域裸露可溶岩面积约2990km2。 （2）重点保护区范围 泉水集中出露带及耿庄重点水源地，其边界为： 北部：以担水沟断层为界，该断层位于洪涛山前，长约32m，为一走向近东西的导水断层，上盘为第四系松散层，下盘为奥陶系灰岩，自西向东由耿庄——神西——耿庄断层与马邑断层交汇处，长约11.5km。 东部：以马邑断层为界，为以走向北北东的阶梯状阻水断层组。自北向南由上述两断层交汇处——小泊泉——韩家窑，长约4.5km。 西部：以规划的城市大型供水水源地——耿庄水源地以西为界、自西向南由担水沟——耿庄，长约3.0km。 南部：以神头一、二电厂南部为界。自西向东由耿庄——安庄南——神头电厂南——韩家窑，长约12km。 重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地、耿庄水源地及神头电厂。 （3）泉域岩溶地下水资源及其开发利用 泉域岩溶地下水多年平均（1958-1993年）资源量为8.44m3/s，其中神头泉群多年平均流量（还原）为7.54m3/s(1958-1993年），泉水上溢过程经第四系排泄流失量为0.64m3/s，东部边界排泄量为0.26m3/s。以保证率P = 95％时泉水流量（还原）5.71m3/s，作为岩溶水可开采量。 神头泉岩溶水是朔州市目前最重要的供水水源，历史上主要供下游桑干河灌区农业灌溉用水，自80年代起，随着国家重点项目神头电厂、安太堡露天煤矿建设和朔州市建设发展，1985年经省政府批准，从原供农业灌溉的神头泉水中调整3.6m3/s水量转供神头电厂和平朔煤矿等工业和城市生活用水，其中批复神头电厂水源取水总规模为2.5m3/s，城市生活0.6m3/s，平朔露天矿0.5m3/s。 1993年泉域岩溶水总取水量为16574万m3，(5.26m3/s) ，其中主要为朔州市取水，为16433万m3，占总取水量的99.14%；忻州地区141m3，仅占0.86％。泉口取水为主，其中仅神头电厂取水量为8522万m3，泉域内已有岩溶地下水井 272眼，开采利用 237 眼，开采量为2539万m3。按供水对象分：工业和城市生活9174万m3，占泉域岩溶水总取水量的55.35%，农业灌溉和农村生活取水量为 7400万m3。 本项目位于泉域一般保护区范围内，但不在泉域的重点保护区内，距重点保护区的距离约16km，本项目厂址与泉域的位置关系见附图6。 7、水源地 本项目距离最近乡镇水源地为曹庄水源地，距离本项目1200m，共1眼水井，地下水埋藏条件为承压水，该水源地地面标高1387m，含水层为奥陶系石灰岩、白云质灰岩、岩溶裂隙较发育，该井开采214m以下岩溶水，其一级保护区保护半径为以水源井中心为圆心半径为50米范围的区域，保护区面积约0.011km2，不设二级保护区。 本项目距离曹庄水源地保护区边界约1200m，位于水源地的北面。项目与水源地位置关系见附图7。 8、生态环境概况 （1）土壤概况 平鲁区全区土壤由4种土类，9种亚类组成。项目区土壤类型有2种，分别为耕种土质灰褐土和耕种土质栗钙土性土。 （2）植被 项目区自然植被以针茅、蒿类、百里香、糙隐子草为主，在河谷及低洼滩地有沙棘分布，部分石质山地有虎榛子、绣线菊等灌草丛分布；农作物以耐寒的莜麦、马铃薯、胡麻为主。评价区内没有自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标及重点保护的生物物种及濒危生物物种分布。 （3）野生动物 由于人为经济活动相当活跃，土地多被开垦为耕地，林地多为人工治沙林，自然植被所剩无几，生境单一，野生动物栖息环境较差。通过对项目区调查及走访，评价区野生动物多为常见物种，主要是啮齿类和鸟类居多，啮齿类有小家鼠、褐家鼠，哺乳类动物主要有黄鼬、草兔，鸟类主要有雉鸡、山斑鸠、家燕、寒鸦等。 9、地震 本区地震基本烈度Ⅶ区，属山西省破坏性地震重点防范区。 10、城镇规划 根据《朔州市平鲁区城区总体规划（2005-2020）》，平鲁区城区规划区范围四至界限为：东至白堂乡东易村、西至井坪镇小乱榆卜、南至白堂乡党家沟、北至向阳堡乡马家洼。 朔州市平鲁区城区总体规划（2005-2020）确定平鲁区城区为区域中心，凤凰城镇、下水头镇、下面高镇、向阳堡镇为重点城镇，由此培育发展区域内“一城四镇”的四个增长极核。以区域内便利的网状交通干线为基础，形成“十”字型轴带。区域内部联系主要方向为以城区为中心的放射状通道，平朔公路和乌威高速公路为区域对外联系主要通道。经济区按照资源基础、经济结构的不同划分成东南、西北两个专业化生产区，结合区域“东南提速、西北攻坚”政策进行区别建设。 城区：是全区社会、经济发展的核心，城镇发展承载力较好，城镇规模建设潜力大，中心城镇的吸引力和辐射效应较强，但人口规模相对于较大的城镇建设面积来说偏小，规划最重要的是进一步完善城镇职能结构，强化经济实力，以煤转化工业和劳动密集型工业为主建立新兴工业小区。利用能源化工业带动高新技术产业发展，高新技术促进能源化工业实力进一步提升。继续强化政治、文化、教育职能，活跃第三产业发展，积极发展物流、商贸业，为平朔能源和工业基地建设做出更大贡献。 凤凰城镇：位于区域北部，历史上是重要的军事要地，以畜牧农业为主要特色，城镇建设较为落后，作为区域北部增长极核，规划中应积极改善城镇面貌，强化生态畜牧农业建设，积极发展以农副产品加工为主的轻工业体系。 下面高镇：位于区域东南部，是区域矿产资源富集区，工业以矿产资源开采加工为主，经济实力较好，临近乌威高速公路，对外交通较好，为区域东南部增长极核。规划要强调企业和城镇之间关系的整合，以企业的壮大推动城镇迅速发展。城镇要优化空间结构，完善服务职能，组建工业小区，尽可能与现代化的企业发展接轨。同时强调产业开发中的环境治理问题。 向阳堡镇：位于区域东南部，为区域东南部第二增长极核，主要为区域东南部城镇人口居住聚集区，同时开发加工工业，强化良好的人居环境。 下水头镇：位于区域西南部，是重要的农业城镇，为区域西南部增长极核，规划要着重提升畜牧和特色农业发展实力，大力进行城镇建设，发展农副产品加工业。 区域东南部经济区包括城区、下面高镇、向阳堡镇、白堂乡、榆岭乡、陶村乡六个乡镇。经济区内矿产资源分布较广，工业较发达，是区域能源化工业发展的主要地域。本区主要应注重产业链条的延伸，作为区域煤炭产业基地、高岭土开发重点地带进行建设。积极提高工业经济实力，为带动区域经济发展的龙头经济区。但是平鲁区东南部6个乡镇大部分采空区扩大，是平鲁区城镇建设和东南部人口集聚严重的制约因素。在整个经济区的建设中，以向阳堡为人口集聚中心，分担其他乡镇的人口压力，经济上则以下面高镇等其他乡镇为主。 区域西北部经济区包括凤凰城镇、高石庄乡、下水头镇、阻虎乡、双碾乡、西水界乡、下木角乡七个乡镇。是区域内以畜牧农业为特色的地区，整体城镇建设面貌较差，经济实力水平不高，规划以大力开发生态畜牧农业及相关农副产品加工业为主，着力推行退耕还林、退耕还牧。 区域城镇建设结合移民搬迁全方位整合农村资源、劳力资源、自然资源、基础设施资源、社会公共服务设施资源和财力资源。 11、环境功能区划 （1）环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定，本项目所在地为农村地区，环境空气质量为二类功能区。 （2）水环境：本项目周围无地表水体，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本区域地下水执行Ⅲ类标准。 （3）本项目所在区域为农村地区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 略。 2、地表水质量现状 略。 3、噪声环境质量现状 略。 5、生态环境 略。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 略

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目环境影响评价采用的标准如下： 环境空气： 本项目位于农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的规定：农村地区为二类功能区。执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见下表。 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 项目 取值时间 NO2 SO2 PM2.5 TSP PM10 CO O3 年平均 40 60 35 200 70 / / 24小时平均 80 150 75 300 150 4 160(8h) 1小时平均 200 500 / / / 10 200 （2）地下水： 执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）III类标准，标准值见下表。 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH外） 项目 pH 总硬度 耗氧量 NO3-N NO2-N NH3-N 氟化物 挥发酚 氰化物 菌落总数（CFU/mL） 标准 6.5～8.5 ≤450 ≤3.0 ≤20 ≤1.00 ≤0.5 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤100 项目 砷 汞 六价铬 铅 镉 铁 锰 溶解性总固体 硫酸盐 总大肠菌群 (CFU/100mL) 标准 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.1 ≤1000 ≤250 ≤3.0 项目 氯化物 标准 ≤250 （4）声环境质量标准 本项目位于农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）筒仓及搅拌机计量仓进料口产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值中水泥制品生产的标准，标准值见下表。 水泥厂大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放 颗粒物 10 厂界外20m处无组织监控点浓度0.5mg/m3 （2）本项目生产用水全部带入到产品中去，搅拌机冲洗、罐车冲洗、地面冲洗产生的废水经砂石分离+沉淀池，回用于生产，洗车废水循环利用，因此无生产废水排放。食堂设隔油池，生活废水排入化粪池，定期清掏。 （3）施工期的噪声 施工期的噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），标准值见下表。 施工期噪声执行标准（等效声级Leq[dB(A)]） 昼间 夜间 70 55 （4）厂界噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表。 工业企业厂界噪声标准 等效声级Laeq：dB(A) 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 50 （5）固体废物 固体废物处置执行《一般工业固体废物存储、处置污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。 |
| 总 量 控制指标 | 根据晋环发[2015]25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，本项目产生的污染物实行环境容量总量控制。 原朔州市平鲁区环境保护局以平环函[2016]62号核准朔州市通用混凝土搅拌有限公司二铺分站8万方/年混凝土加工建设项目的污染物排放总量指标：工业粉尘0.05吨/年。 本次环评要求建设单位根据提出的以新带老环保措施对现有的布袋除尘器进行更换，采取更严格的环保措施，保证达标排放。在采取更严格的环保措施后，有组织粉尘浓度由原来的20mg/m3降低到了10mg/m3以下，体现了增产减污的思想，因此本项目建成后原总量批复的粉尘总量能满足本项目的要求，因此不需要申请总量。 |

## 建设项目工程分析

本项目主要生产混凝土，工艺流程见图3。

生产工艺分析： 1、混凝土搅拌 （1）原料入厂 ①本项目使用的水泥、粉煤灰均为散装，由罐车运进，分别采用气力输送卸料，储存在筒仓中，仓底设有皮带计量器，生产时，水泥由皮带计量器计量后，通过螺旋输送机送入搅拌机。 ②本项目使用的砂子和石子均为成品水洗砂和水洗石子，由汽车运进，卸入各自的堆场内，经计量后，由封闭皮带输送机将砂、石按比例送入搅拌机。 ③添加剂防腐泵泵入储液箱，箱底设有称重传感器，生产时，由称重传感器计量后，由供液管路送入搅拌机。 ④水由计量泵计量后进入搅拌机。 （2）试拌 试验室在生产前必须采用现场生产原材料，根据生产配比，进行混凝土的试拌工作，对混凝土拌合物的各方面性能再进行一次检测工作，如混凝土的单位用水量、和易性、凝结时间、含气量等。 (3)搅拌工序 生产中先将水泥、砂子、石子、粉煤灰、外加剂、水等各种原料进行计量配送，计量好的原料投入搅拌机，进行强制配料搅拌，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌直至混凝土拌合物制成，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。 项目水泥和粉煤灰原料仓的顶部和底部、搅拌机的顶部设有集气系统，原料转运时产生的含尘废气由集气系统收集后，经袋式除尘器净化后排空。 搅拌主机整机采用计算机控制，既可自动控制，也可手动操作，操作简单方便。动态面板显示搅拌站（楼）各部件的运行情况，同时可以存储搅拌站（楼）的各种数据。强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，搅拌直至混凝土拌合物制成，之后进行计量泵送入混凝土车。整个生产过程为简单的物料混合、搅拌过程。 （4）搅拌机和罐车清洗 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。本项目商品混凝土运输车辆在运输完均需对运输车辆进行冲洗。 搅拌机和罐车清洗废水经砂石分离器分离后，废水和砂石全部回用，生产系统无生产废水外排。

主要污染工序： 1、大气污染源及污染物 本建设项目在运行中大气污染源及产生的污染物主要有： G1:筒仓仓顶呼吸孔粉尘； G2:搅拌机计量仓进料口粉尘； G3:原料转载粉尘； G4:道路扬尘； 2、水污染源及污染物 本建设项目在运行中废水污染源及产生的污染物主要有： W1:搅拌机冲洗废水，主要污染物为SS； W2:混凝土运输罐车冲洗废水，主要污染物为SS； W3:混凝土作业区地面冲洗废水，主要污染物为SS； W4:洗车废水，主要污染物为SS； W5:初期雨水，主要污染物为SS； W6:生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。 3、固体废物 本建设项目在运行中固废污染源及产生的污染物主要有： S1:试拌产生的废弃物 S2:除尘器收集的粉尘； S3:设备冲洗水沉淀池沉淀泥砂； S4:办公生活垃圾、食堂垃圾； 4、噪声 本建设项目在运行中产生高噪声的设备主要有装载机（Z1）、泵类（Z2）、输送机（Z3）、搅拌机（Z4）及搅拌车（Z5）等设备。其声压等级为80—95dB(A)。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前排放情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气 污染物 | 转载 | 粉尘 | 无组织 | 6.85t/a | 无组织 | 0.21t/a |
|  | 水泥筒仓1 | 粉尘 | 5000mg/m3 | 0.66t/a | 10mg/m3 | 0.0013t/a |
|  | 水泥筒仓2 | 粉尘 | 5000mg/m3 | 0.66t/a | 10mg/m3 | 0.0013t/a |
|  | 水泥筒仓3 | 粉尘 | 5000mg/m3 | 0.66t/a | 10mg/m3 | 0.0013t/a |
|  | 粉煤灰筒仓4 | 粉尘 | 5000mg/m3 | 0.375t/a | 10mg/m3 | 0.00075t/a |
|  | 搅拌机计量仓进料口粉尘 | 粉尘 | 3000mg/m3 | 12.51t/a | 10mg/m3 | 0.0417t/a |
| 水 污 染 物 | 搅拌机冲洗废水（W1） 180m3/a | SS | 1500mg/L | 0.27t/a | 经砂石分离器分离、机械搅拌后回用于搅拌站 |
|  | 罐车冲洗废水（W2） 1350m3/a | SS | 1500mg/L | 2.025t/a |  |
|  | 地面冲洗废水（W3） 756m3/a | SS | 100 mg/L | 0.0756t/a |  |
|  | 生活污水（W4） 115.2m3/a | SS | 200mg/L | 0.0230t/a | 0 | 0 |
|  |  | CODcr | 320mg/L | 0.0369t/a | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.0138t/a | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 15 mg/L | 0.0017t/a | 0 | 0 |
|  |  | 动植物油 | 100mg/l | 0.0115t/a | 0 | 0 |
| 固体废物 | 办公区职工 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 集中收集，运至当地环卫部门指定地点集中处理 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 14.82t/a | 返回生产系统作为原料 |
|  | 试拌固废 | 废石 | 20t/a | 试拌后废混凝土料、除尘器灰以及沉淀池沉渣作为原料回用于搅拌混凝土；试验试块作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 |
|  |  | 试块 | 1.5t/a |  |
|  | 砂石分离固废 | 出渣 | 80t/a | 砂石分离器分离的固废作为原料返回生产系统回用 |
|  | 检修危废 | 废机油等 | 0.2t/a | 建设10m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 |
| 噪 声 | 工程主要噪声源为搅拌机、水泵等设备产生的噪声，采用设备基础减振、厂房隔声、消声的措施进行治理。治理后工程主要噪声源噪声级在65～75dB(A)。 |
| 主要 生态 影响 | 项目对生态环境的影响，主要是粉尘对生态环境的影响，生产过程产生的粉尘用袋式除尘器，污染物可以做到达标排放，并对厂区及周围的环境进行绿化，在道路两旁、车间之间的空地均设置绿化场地，因此本项目投产后对生态环境产生的影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期对环境的影响主要为：施工扬尘及运输道路扬尘对大气环境的影响；施工人员生活废水排放等对环境的影响；施工机械噪声、振动（包括运输车辆噪声）对声环境的影响；建筑垃圾任意堆放对周围环境的影响。本项目不设施工营地。 一、大气环境影响分析及防治措施 施工期对环境空气的影响主要表现在扬尘的影响，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在厂区场地清理平整以及生产车间的建设过程中。 施工期扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。由表13可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 表13 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 根据《朔州市平鲁区打赢蓝天保卫战三年行动计划》和住建部关于施工工地“六个百分百”标准及“七个到位”标准严格做好施工期间大气污染防治措施。具体的防治措施如下： （一）工地“六个百分百”标准 1、施工工地周边100%围挡； 2、物料堆放100%覆盖； 3、出入车辆100%冲洗； 4、施工现场地面100%硬化； 5、拆迁工地100%湿法作业； 6、渣土车辆100%密闭运输。 （二）工地“七个到位”标准 1、出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位； 2、出入口道路混凝土路面硬化到位； 3、基坑坡道硬化处理到位； 4、全自动冲洗设备安装和使用到位； 5、建筑垃圾运输车辆密闭到位 6、拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位； 7、拆迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。 此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范性要求，确保周围环境不受影响。本报告提出以下防治措施： （1）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （2）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭储存、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施。 （3）施工期过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置超过一周，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂等措施来防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （5）工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业等。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 二、水环境影响分析 施工期产生的废水主要来自冲洗施工设备所产生的废水，主要为水泥沙浆成份的废水，其用水量有限，绝大部分都蒸发掉；少量的施工废水经收集沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。 施工人员产生的生活废水，若不处理会对施工场地产生一定的影响。项目办公区建有旱厕，粪便定期由附近村民运走施肥。由于其它生活用水量小，应建临时集水沉淀池，将所有的废水收集起来，经沉淀后用于施工现场的洒水抑尘。 三、噪声污染源及防治措施 施工期噪声主要来源是高噪声的施工机械设备。由于施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，影响范围较大。 本报告针对施工期主要噪声源进行环境影响预测分析。采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： LA（r）= LA（r0）－20lg（r/r0） 式中： LA（r）——预测点处的声压级，dB(A) LA（r0）——参考点r0处的声压级，dB(A) r ——噪声源至预测点的距离，m 由表14可见，距声源30m处，昼间噪声源的最大影响噪声为65.5dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70 dB(A)的限值；在距声源100m处，夜间噪声源的最大影响噪声为55dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55 dB(A)的限值。因此，昼间施工的噪声影响范围为30m，夜间施工的影响范围为100m。而距本项目最近的村庄距离为1.07km，因此施工期对周围敏感目标的影响较小。 表14 距声源不同距离处的噪声值 声源 噪声级dB(A) 距声源不同距离处的噪声值dB(A) 10m 30m 70m 100m 150m 200m 300m 挖土机 95 75.0 65.5 58.1 55.0 51.5 49.0 44.80 推土机 94 74.0 64.5 57.1 54.0 50.5 48.0 43.6 装载机 90 70.0 60.5 53.1 50.0 46.5 44.0 40.5 震捣棒 79 59.0 49.5 42.1 39.0 35.5 33.0 29.5 四、固体废物环境影响分析及防治措施 施工期的固体废弃物有生活垃圾、建筑垃圾和弃土、弃渣。为了减少施工期固体废物对周围环境的影响，本报告要求建设单位采取以下防范措施： （1）生活垃圾 施工人员将在施工期产生少量生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，应集中收集，统一处理。 （2）建筑垃圾 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。 搅拌场、储浆池等施工生产用地，应撤离所有设施和部件，四周溢流砂桨的泥土全部挖除。 施工过程中需进行开挖，施工开挖土石方全部用于填方使用，能做到土方平衡。 五、施工生态影响 本项目的建设由于建设范围不大，且建设周期不长，生态影响局限于厂区内，主要是施工过程中土方开挖影响景观，项目建设完成之后，其影响也会消失，将不再对生态造成影响。项目建成后可增加绿化面积800m2，对周围的环境起到一定的改善作用。 以上施工扬尘、施工噪声防治措施及生态环境保护措施要写入基建合同中，作为工程管理的内容和依据。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 1.1大气污染物排放情况 本项目营运期大气污染物主要为原料经皮带输送及计量投料过程产生粉尘；水泥、粉煤灰、矿粉筒仓产生的粉尘；搅拌工序粉尘。 （1）原料转载扬尘 仓底输料口：散装车放空口在抽料时有粉尘产生，均以无组织形式排放。根据类比同类建设项目中的资料：每次粉尘产生量为2-5kg。本项目水泥、粉煤灰合计消耗量约6.85万t，按30t/车计，全年运输车辆次为2284辆次。输料口产生粉尘按3kg/辆·次计，合计产生量约为6.85t/a。为减少无组织粉尘排放量，根据水泥行业粉尘防治技术规范要求，环评要求本项目通过在筒仓输料口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭放料口阀门，仓顶脉冲除尘器会使筒仓形成负压，粉料不外排，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量，采取措施后粉尘量可忽略不计。 自动衔接输料口的原理为：搅拌站上的粉料（水泥、粉煤灰）都是通过散装水泥罐车运输的，车上有空压机。运到以后接上接头，把衔接输料口与运输车上的卸料口连接上，再用气压把粉料（水泥、粉煤灰）送上粉仓罐内。衔接口的设施结构为密闭的送灰管，接头采用纺锤体结构，并设有封闭阀门。 在砂石料仓投料口安装红外感应喷水装置，投料时定期洒水增加物料含水率抑尘，砂、石输送过程中先在全密闭堆场内计量完后送入皮带输送机，皮带输送采用全密闭结构，采取以上措施后，可有效减少砂石输送过程粉尘的无组织排放量，排放量较少。 水泥、粉煤灰和矿粉等则以螺旋输送机供料，使用全密闭输灰管，采取本措施后在输送过程中粉尘排放量可忽略不计。 （2）筒仓仓顶呼吸孔粉尘 粉状原料由散装罐车吹入密闭筒仓和风送上料过程，仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘。项目共设4个筒仓，水泥筒仓3个（300t/个），粉煤灰筒仓1个(100t/个)。水泥用量为6万吨/a，每个水泥煤仓每年约2万吨/a，约79罐（按85%容积灌装），打满一罐需要约40分钟，年运行时间为79×0.66h，即每个水泥筒仓年运行53h。粉煤灰用量为0.85万吨/a，约100罐（按85%容积灌装），打满一罐需要约0.5h，年运行时间为100×0.5h，即粉煤灰筒仓年运行50h。筒仓顶部分别自带一套脉冲式布袋除尘装置对仓顶粉尘进行控制，水泥筒仓风量为2500m3/h，粉煤灰筒仓为1500m3/h，除尘后粉尘排放浓度不大于10mg/m3。类比同类项目，筒仓粉尘产生浓度约为5000mg/m3，则水泥筒仓入料过程粉尘产生量为0.66t/a/个筒仓，除尘后粉尘排放浓度不大于10mg/m3，每个筒仓粉尘排放量0.0013t/a；粉煤灰入料过程粉尘产生量为0.375t/a，除尘后粉尘排放浓度不大于10mg/m3，粉尘排放量0.00075t/a。 表15 脉冲式布袋除尘器装置参数 装置 滤袋材质 过滤速度 过滤面积 设备阻力 处理效率 水泥筒仓除尘器 覆膜滤料 0.6m/min 70m2 680~940 Pa ≥99.9% 水泥筒仓除尘器 覆膜滤料 0.6m/min 70m2 680~940 Pa ≥99.9% 水泥筒仓除尘器 覆膜滤料 0.6m/min 70m2 680~940 Pa ≥99.9% 粉煤灰筒仓除尘器 覆膜滤料 0.6m/min 42m2 680~940 Pa ≥99.9% 达标保证性分析：类比同类项目，筒仓粉尘产生浓度约为5000mg/m3，最终排放浓度10mg/m3，去除效率要求大于等于99.8%，本项目布袋除尘器滤袋材质为覆膜滤料，过滤速度小于等于0.6m/min，水泥筒仓过滤面积不小于70m2，粉煤灰筒仓过滤面积不小于42m2，除尘效率可达99.9%，可以保证本项目的达标排放。 （4）搅拌机计量仓进料口粉尘 各筒仓底均为密封状态，通过螺旋输送机全密闭将物料送入搅拌机计量仓，在此过程中会产生粉尘，搅拌机计量仓进料处设有呼吸口，呼吸口使用布袋除尘器收集除尘。搅拌要采取密闭方式。 项目设1台搅拌机，生产能力180m3/h，设计生产能力15万立方每年，年运行时间834小时。 根据类比同类相似建设项目中计量仓顶粉尘产生情况，计量仓产生的粉尘浓度按3000mg/m3计。项目计量仓顶部配套袋式除尘器风量为5000m3/h（过滤风速为0.6m/min，过滤面积为140m2），粉尘产生量为12.51t/a。经袋式除尘器后，粉尘有组织排放浓度不大于10mg/m3，排放量为0.0417t/a，经过高出搅拌楼3米的排气筒排放，可做到达标排放。 达标保证性分析：粉尘产生浓度约为3000mg/m3，最终排放浓度10mg/m3，去除效率要求大于等于99.67%，本项目布袋除尘器滤袋材质为覆膜滤料，过滤速度小于等于0.6m/min，过滤面积不小于140m2，布袋除尘器除尘效率可达99.9%，可以保证本项目的达标排放。 （5）G5：道路扬尘 物料运输过程中将产生道路扬尘。 运输起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h；（40） M——车辆载重，t/辆；（20） P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；(0.05) L——运输距离，km；(0.2) Q——运输量，t/a。（42.86×104） 运输过程各路段起尘量估算见表16。 表16 运输过程各路段起尘量估算 原料运入 P（kg/m2） V （km/h） M （t/辆） 运输量Q （万t/a） L （km） （t/a） 0.05 40 20 32.52 0.2 0.84 产品运出 P（kg/m2） V （km/h） M （m3/辆） 运输量Q （万t/a） L （km） （t/a） 0.05 40 10 35.22 0.2 1.21 经计算，本项目运输过程中产生的粉尘为2.05t/a。 本项目厂外运输路线不经过居民区，环评对运输扬尘提出处置措施：汽车运输扬尘主要是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，本评价对物料运输提出具体要求： 限制汽车超载超速； 水泥、粉煤灰外加剂采用罐车运输，石子、砂子运输车辆全封闭； 运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面； 厂区道路进行硬化，厂区与乡村公路连接的道路也要进行硬化，并要经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度。 在采取防治措施后道路扬尘可抑尘80%，扬尘排放量可忽略不计。 表17 扩建工程大气污染源主要污染物产生量、排放量一览表 序号 污染源 排气量Nm3/h 温度 ℃ 排气筒 D×H（m） 污染物 产生量 排放量 工作时间h/a 去向 数量 （t/a） 浓度mg/Nm3 数量 （t/a） 浓度mg/Nm3 1 运输 —— — 无组织 扬尘 2.05 —— 0.41 —— 1600 大气 2 转载 —— — 无组织 扬尘 6.85 —— 0.21 —— —— 大气 3 筒仓1 2500 室温 0.2×24 粉尘 0.66 5000 0.0013 10 53 大气 3 筒仓2 2500 室温 0.2×24 粉尘 0.66 5000 0.0013 10 53 大气 3 筒仓3 2500 室温 0.2×24 粉尘 0.66 5000 0.0013 10 53 大气 3 筒仓4 1500 室温 0.2×24 粉尘 0.375 5000 0.0008 10 50 大气 5 计量仓进料口 5000 室温 0.3×24 粉尘 25.02 3000 0.0417 10 834 大气 1.2大气环境影响预测 本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN3分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率的计算公式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （2）评价工作级别划分的依据 本项目评价等级计算按正常工况下最不利情况考虑，评价等级划分依据、评价因子和评价标准、估算模式参数等见下表。 表18 评价工作等级划分一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 表19 评级因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 PM10 24小时平均 150μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单 1小时平均（折算） 450μg/m3 TSP 24小时平均 300μg/m3 1小时平均（折算） 900μg/m3 表20 本项目估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度/ ℃ 36.1 最低环境温度/ ℃ -30.5 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/ m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/ km 岸线方向/ ° 表21 本项目估算模式点源参数表 污染源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速 /（m/s） 烟气温度/℃ 年排放 小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） N E PM10 筒仓P1 112.300925 39.489188 1344 24 0.2 22.11 15.0 53 正常 0.025 筒仓P2 112.300916 39.489132 1344 24 0.2 22.11 15.0 53 正常 0.025 筒仓P3 112.300965 39.489173 1344 24 0.2 22.11 15.0 53 正常 0.025 筒仓P4 112.300938 39.489171 1344 24 0.2 13.27 15.0 50 正常 0.015 计量仓进料口P5 112.300927 39.489146 1344 24 0.3 19.65 15.0 834 正常 0.05 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果以及评价等级结果详见下表。 表22 本项目主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 最大落地浓度出现距离(m) 筒仓P1 颗粒物 450.0 2.16 0.48 89 筒仓P2 颗粒物 450.0 2.16 0.48 89 筒仓P3 颗粒物 450.0 2.16 0.48 89 筒仓P4 颗粒物 450.0 1.15 0.25 83 计量仓进料口P5 颗粒物 450.0 4.58 1.02 202 表23 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 水泥筒仓 粉煤灰筒仓 计量仓进料口 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 1.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 25.0 0.92 0.20 0.51 0.11 1.87 0.42 50.0 1.11 0.25 0.67 0.15 2.21 0.49 75.0 2.07 0.46 1.13 0.25 4.01 0.89 100.0 2.12 0.47 1.09 0.24 4.17 0.93 125.0 1.92 0.43 0.95 0.21 4.10 0.91 150.0 1.70 0.38 0.82 0.18 4.15 0.92 175.0 1.51 0.34 0.73 0.16 4.47 0.99 200.0 1.36 0.30 0.67 0.15 4.58 1.02 225.0 1.26 0.28 0.61 0.14 4.52 1.00 250.0 1.36 0.30 0.56 0.12 4.37 0.97 275.0 1.38 0.31 0.51 0.11 4.18 0.93 300.0 1.38 0.31 0.48 0.11 3.97 0.88 325.0 1.36 0.30 0.49 0.11 3.76 0.84 350.0 1.33 0.30 0.49 0.11 3.55 0.79 375.0 1.29 0.29 0.49 0.11 3.35 0.75 400.0 1.25 0.28 0.48 0.11 3.17 0.70 425.0 1.21 0.27 0.48 0.11 2.99 0.67 450.0 1.16 0.26 0.47 0.1 2.83 0.63 475.0 1.12 0.25 0.45 0.1 2.68 0.60 500.0 1.08 0.24 0.44 0.1 2.54 0.57 525.0 1.03 0.23 0.43 0.1 2.44 0.54 550.0 0.99 0.22 0.42 0.09 2.43 0.54 575.0 0.96 0.21 0.41 0.09 2.43 0.54 600.0 0.92 0.20 0.39 0.09 2.42 0.54 625.0 0.89 0.20 0.38 0.08 2.40 0.53 650.0 0.85 0.19 0.37 0.08 2.38 0.53 675.0 0.82 0.18 0.36 0.08 2.35 0.52 700.0 0.79 0.18 0.35 0.08 2.32 0.52 725.0 0.77 0.17 0.34 0.07 2.29 0.51 750.0 0.74 0.16 0.33 0.07 2.26 0.50 775.0 0.72 0.16 0.32 0.07 2.22 0.49 800.0 0.70 0.15 0.31 0.07 2.19 0.49 825.0 0.70 0.15 0.3 0.07 2.15 0.48 850.0 0.70 0.15 0.29 0.06 2.12 0.47 875.0 0.70 0.15 0.28 0.06 2.08 0.46 900.0 0.69 0.15 0.27 0.06 2.05 0.46 925.0 0.69 0.15 0.27 0.06 2.01 0.45 950.0 0.69 0.15 0.26 0.06 1.98 0.44 975.0 0.68 0.15 0.25 0.06 1.94 0.43 1000.0 0.68 0.15 0.25 0.05 1.91 0.42 1025.0 0.67 0.15 0.24 0.05 1.88 0.42 1050.0 0.67 0.15 0.24 0.05 1.84 0.41 1075.0 0.66 0.15 0.24 0.05 1.81 0.40 1100.0 0.66 0.15 0.24 0.05 1.79 0.40 1125.0 0.65 0.15 0.24 0.05 1.78 0.39 1150.0 0.65 0.14 0.24 0.05 1.76 0.39 1175.0 0.64 0.14 0.24 0.05 1.74 0.39 1200.0 0.63 0.14 0.24 0.05 1.72 0.38 1225.0 0.63 0.14 0.24 0.05 1.71 0.38 1250.0 0.62 0.14 0.23 0.05 1.69 0.38 1275.0 0.62 0.14 0.23 0.05 1.67 0.37 1300.0 0.61 0.14 0.23 0.05 1.65 0.37 1325.0 0.60 0.13 0.23 0.05 1.63 0.36 1350.0 0.60 0.13 0.23 0.05 1.62 0.36 1375.0 0.59 0.13 0.23 0.05 1.60 0.36 1400.0 0.58 0.13 0.23 0.05 1.58 0.35 1425.0 0.58 0.13 0.23 0.05 1.56 0.35 1450.0 0.57 0.13 0.22 0.05 1.54 0.34 1475.0 0.56 0.13 0.22 0.05 1.53 0.34 1500.0 0.56 0.12 0.22 0.05 1.51 0.34 图3 粉尘占标率分布图 （3）评价工作级别确定 综合以上分析，根据本项目污染源污染物估算结果，最大占标率为1.02%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 二级评价项目需设置以厂界位置为中心，边长为5km的矩形作为大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价，不需设置大气环境防护距离。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物 ( PM10、PM10、NOX、SO2、CO、O3) 其他污染物 ( ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 √ 现有污染源 √ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%□ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%□ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物 ） 有组织废气监测 √ 无组织废气监测 √ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 ( 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ ）t/a NOx:（ ）t/a 颗粒物:（0.05）t/a VOCs:（ ）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 1.3、环保措施 （1）筒仓进料过程中产生的粉尘 筒仓顶部分别自带一套脉冲式布袋除尘装置对仓顶粉尘进行控制，水泥筒仓风量为2500m3/h，粉煤灰筒仓风量为1500m3/h，除尘后粉尘排放浓度不大于10mg/m3。 表25 脉冲式布袋除尘器装置参数 装置 滤袋材质 过滤速度 过滤面积 设备阻力 处理效率 水泥筒仓除尘器 覆膜滤料 0.6m/min 70m2 680~940 Pa ≥99.9% 水泥筒仓除尘器 覆膜滤料 0.6m/min 70m2 680~940 Pa ≥99.9% 水泥筒仓除尘器 覆膜滤料 0.6m/min 70m2 680~940 Pa ≥99.9% 粉煤灰筒仓除尘器 覆膜滤料 0.6m/min 42m2 680~940 Pa ≥99.9% （3）搅拌机计量仓进料口粉尘 各筒仓底均为密封状态，通过螺旋输送机全密闭将物料送入搅拌机计量仓，在此过程中会产生粉尘，搅拌机计量仓进料处设有呼吸口，呼吸口使用布袋除尘器收集除尘。搅拌要采取密闭方式。项目计量仓顶部配套袋式除尘器风量为5000m3/h（过滤风速为0.6m/min，过滤面积为140m2），经袋式除尘器后，粉尘有组织排放浓度不大于10mg/m3。 （4）运输扬尘 本项目运行过程中原辅材料均外购，本项目原料、产品运输量较大，运营期间对运输路线周围将产生的一定的扬尘污染，环评要求对运输路面进行硬化和绿化，并定期洒水抑尘；且在厂区出口处设置清除车轮泥土的设备，定期冲洗车轮，确保车辆不带泥土驶出厂区；建设单位按照规定的运输路线运行，运输均使用封闭运输车辆，定期检修，杜绝抛洒，合理控制车速，在易起尘路段减速慢行，避免交通高峰期运输，运输扬尘量可得到有效控制，排放量可降低70%左右。 （5）原料转载扬尘 ①投料粉尘：沙、石由装载机向料斗投料过程会产生较高的粉尘，项目生产线均采用地面受料机，由装载机转载物料，在料仓投料口安装红外感应喷水装置，投料时定期喷雾增加物料含水率抑尘投料时定期洒水增加物料含水率抑尘，物料采用封闭式皮带输送，不会对大气环境产生较大影响。 ②仓底输料口：散装车放空口在抽料时有粉尘产生，均以无组织形式排放。根据类比同类建设项目中的资料：每次粉尘产生量为2-5kg。本项目水泥消耗量约1500t，粉煤灰消耗量约6500t，按20t/车计，全年运输车辆次400辆次。输料口产生粉尘按3kg/辆·次计，合计产生量约为1.2t/a。为减少无组织粉尘排放量，根据水泥行业粉尘防治技术规范要求，环评要求本项目通过在筒仓输料口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭放料口阀门，仓顶脉冲除尘器会使筒仓形成负压，粉料不外排，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量，采取措施后粉尘量可忽略不计。 自动衔接输料口的原理为：搅拌站上的粉料（水泥、粉煤灰、石膏）都是通过散装水泥罐车运输的，车上有空压机。运到以后接上接头，把衔接输料口与运输车上的卸料口连接上，再用气压把粉料送上粉仓罐内。衔接口的设施结构为密闭的送灰管，接头采用纺锤体结构，并设有封闭阀门。 由以上分析可知，本项目产生的粉尘经环评提出的环保措施处理后，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中对生产系统大气污染物特别排放限值和表3大气污染物无组织排放限值控制要求，达标排放。 1.4、总量控制 原朔州市平鲁区环境保护局以平环函[2016]62号核准朔州市通用混凝土搅拌有限公司二铺分站8万方/年混凝土加工建设项目的污染物排放总量指标：粉尘0.05吨/年。 扩建后粉尘排放量0.05t/a。 表26 技改工程污染物排放“三本帐”计算表（t/a） 序号 污染物 大气污染物 废水 固废 粉尘 无组织 NH3,COD 生活垃圾 除尘灰 试拌固废 砂石分离固废 检修危废 颗粒物 1 原工程排放量① 0.05 0.96 0 0 0 0 0 0 2 扩建工程排放量② 0.025 0.31 0 0 0 0 0 0 3 “以新带老”消减量③ 0.025 0.65 0 0 0 0 0 0 4 改建后全厂排放量④=①+②-③ 0.05 0.62 0 0 0 0 0 0 5 排放增减量 ⑤=④-① 0 -0.34 0 0 0 0 0 0 本次环评要求建设单位根据提出的以新带老环保措施对现有的布袋除尘器进行更换，采取更严格的环保措施，保证达标的要求，在采取更严格的环保措施后，有组织粉尘浓度由原来的20mg/m3降低到了10mg/m3以下，大气污染物排放没有增加，体现了增产减污的思想；本次环评要求建设单位将半封闭料仓改为了全封闭料仓，有效防治了扬尘污染。扩建工程完成后，没有废水外排，所有的固废均合理处置。 2、地表水水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。三级B评价可不进行水环境影响预测。三级B评价主要内容包括：a、水污染控制和水环境减缓措施有效性评价；b、依托污水处理设施的环境可行性评价。 本项目产生的废水有两种，即生产废水和生活污水。 （1）生产废水 主要包括W1搅拌机冲洗废水、W2混凝土运输罐车冲洗废水、W3地面冲洗废水。 W1:搅拌机冲洗废水 根据建设单位生产管理规定，搅拌机每天冲洗1次，其搅拌机的容积为2m3，冲洗水量按1m3/次计算，每天冲洗水1m3/次，则搅拌机冲洗水用量为200m3/a。 冲洗废水产生量按90%计，约为180m3/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为1500mg/L。 W2:混凝土运输罐车冲洗废水 项目车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输或大的交班时需要对运输车辆进行冲洗。每天需要冲洗的车辆约为15辆，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约7.5m3，冲洗水用量约为1500m3/a。 冲洗废水产生量按90%计，则废水产生量为1350m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。 W3:地面冲洗废水； 本项目搅拌工作区面积约420m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2·d计算，该部分冲洗用水量为4.2m3/d，年工作日为200天，则年用水量为840m3/a；排放系数按0.9计算，其废水排放量为3.78m3/d（756m3/a）。根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为100mg/L。 罐车清洗水、搅拌机清洗水及地面冲洗水由于含有砂石，建设单位拟在厂区内建造砂石分离机和泥浆搅拌机对该部分废水进行处理（处理能力15m3/d），经处理后的清洗废水回用于搅拌混凝土工序，不排放。砂石分离机将清洗废水中的砂石进行分离，分离出的砂石回用于生产。 砂石分离工艺流程如下： 《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）中只对PH、可溶物、不溶物等作出规定，其它指标没有要求，本项目生产废水中主要污染物为SS，所以本项目生产废水经处理后的水质指标可以满足《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）水质要求。混凝土拌合用水水质要求如下： 表27 混凝土拌合用水水质要求 项目 预应力混凝土 钢筋混凝土 索混凝土 PH ≥5.0 ≥4.5 ≥4.5 可溶物（mg/L） ≤2000 ≤2000 ≤5000 不溶物（mg/L） ≤2000 ≤5000 ≤10000 W4:初期雨水； 本项目厂内降雨初期会产生带有污染物的初期雨水，对于初期雨水量，评价按下列公式计算： 暴雨强度及雨水流量计算使用朔州市暴雨强度计算公式： 式中：q—暴雨强度，L/s•hm2； T—重现期，2a； t—降雨历时，15min。 经计算，暴雨强度为147.81L/s•hm2，汇水面积按工业场地占地面积0.69hm2计算，径流系数Ψ取0.9，雨水流量为91.79L/s，按一次降雨15min计算，初期雨水量为82.61m3。在场地最低处附近设置初期雨水收集池，容量为90m3，采用钢筋混凝土结构。收集后的雨水经沉淀后，回用于拌和用水。 （2）生活污水W4 本项目工作人员共24人，用水定额为30L/人·d。则该厂的生活用水量为0.72m3/d，年用水量为144m3/a。 污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量约为0.58m3/d（69.6m3/a）。该生活污水的污染因子主要是CODCr、BOD5、SS等有机污染物。 项目设化粪池，定期清淘。员工生活废水排入化粪池，食堂设隔油池。 本建设项目投产后，全厂实现了生产废水和生活污水的零排放，因此不会对建设项目所在地水环境造成不良影响。 表28 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，砼结构件制造、商品混凝土加工项目为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 4、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价项目类别判断 根据本项目的行业特征、工艺特点或规模大小以及《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）对项目的分类要求，确定本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目。 （2）占地规模 本项目总占地面积为6886.70m2，小于5hm2，故本项目占地规模为小型。 （3）敏感程度分级 本项目所在地周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地及民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，故本项目土壤环境敏感程度为不敏感。 表29 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤敏感目标的 不敏感 其他情况 （4）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境影响评价等级划分表，见下表。 表30 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为不敏感，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 5、固体废物环境影响分析 （1）除尘器收集的粉尘 本项目经除尘器去除的粉尘量为14.82t/a，返回生产系统作为原料。 （2）试拌废弃物 本项目生产前期需进行试拌，化验室进行检验，会产生试拌后废混凝土料和试验试块。 试拌后废混凝土料S3-1，年产生量约为20t/a，全部作为原料二次回用于搅拌混凝土中。 试验试块S3-2，年产生量约为1.5t/a，作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料。 （3）沉淀池出渣 类比同类型企业，项目产生的固体废物主要有搅拌仓冲洗废水、混凝土运输车冲洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水等经沉淀分离出的砂石约为80t/a，返回生产系统用做原料，沉淀池泥水全部回入搅拌机，回用于生产，不外排。 沉淀池出渣存放在砂石料仓，和骨料一起经皮带进入搅拌机。 （4）生活垃圾 生活垃圾按每人每天0.5kg算，生活垃圾产生量为2.4t/a，生活垃圾中有办公废弃物如废纸、食品包装袋等，送环卫部门指定地点处理 （5）机械设备维修产生的废机油以及润滑油 本项目产生的危险废物主要为机械设备维修产生的废机油以及润滑油（编号：HW08），盛放于专用密封容器内，置于危废暂存间内。本项目危废按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行环境影响评价。 废油是因受杂质污染，氧化和热的作用，改变了原有的理化性能而不能继续使用时被更换下来的油；主要来机械设备的更换油及再生过程中的油渣及过滤介质等，属于危险废物，主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃，其主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定。 表31 工程分析中危险废物汇总 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废机油以及润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 900-249-08 0.2 机械维修 液态 链长不等的碳氢化合物 油类物质 每月 T,I 设危废暂存间，定期交由有资质单位处理 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①危险废物的暂存要求 a、根据本项目的工序特点，经与建设单位沟通后，拟建一个危险废物专用暂存库，位于厂区中部，用于存放本项目产生的所有危废。 b、废油必须装入符合标准的容器内； c、装载废油的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； d、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签。 e、危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； f、必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 g、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； h、危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 i、危废暂存库须做好防渗措施，基础防渗为2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数≤10-7cm/s。 表32 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废机油以及润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 900-249-08 厂区北侧 10m2 机油桶 1t 1年 ②危废转移 a、在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前3日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 b、建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c、联单保存期限为五年。 ③危废处置要求： 环评要求送交有资质的单位进行处置。 总之，针对本工程所产生的各固体废物分别采取不同的处理或处置措施之后对环境的影响很小。 6、声环境影响分析 本建设项目在运行中产生高噪声的设备主要有装载机（Z1）、泵类（Z2）、输送机（Z3）、搅拌机（Z4）及搅拌车（Z5）等设备。 （1）工程噪声声源及源强分析 本建设项目在运行中产生高噪声的设备主要有搅拌机、泵类、装载机、搅拌车及输送机等设备。其声压等级为80—95dB(A)。各设备声压等级、治理措施详见表33。 表33 噪声源特征分析一览表 主要噪声设备 位置 声压等级dBA 台（套）数 噪声类型 声学特点 治理措施 装载机 砂、石料场 ~105 1 机械性 间歇 选用性能好低噪声设备 泵类 生产区 ~80 3 机械性 连续 基础减振，隔音操作室 输送机 生产区 ~100 1 机械性 间歇 选用性能好低噪声设备 搅拌站 生产区 ~105 1 机械性 连续 选用性能好低噪声设备 搅拌车 生产区至生产现场 ~100 15 机械性 移动 选用性能好低噪声设备 （2）噪声环境影响分析 针对项目运行时设备噪声现有工程采取了以下降噪措施： ①设备选型应选用符合国家要求的低噪声设备； ②将空压机等采取加罩处理，并布置在室内；将功率较大的设备布置在厂区中间，从而减轻噪声对厂界的影响； ③设备应加装防震垫，减少因震动引起的噪声。 ④同时要考虑绿化带的设置，这样既可达到吸声减噪的作用，同时还可起到美化环境的作用。 本项目扩建后，设备还是原来的设备，没有新增设备，噪声预测值为现状值。 表34 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测 点位 方位及距离（m） 时间 监测结果 dB（A） 标准值 超标值 Leq L10 L50 L90 1# 厂界北 昼间 55.3 54.3 51.4 51.5 60 未超标 夜间 44.8 44.1 42.4 40.4 50 未超标 2# 厂界东 昼间 54.5 53.8 51.8 50.4 60 未超标 夜间 46.3 44.3 43.5 42.0 50 未超标 3# 厂界南 昼间 55.4 54.6 52.7 51.2 60 未超标 夜间 45.9 44.6 42.0 41.5 50 未超标 4# 厂界西 昼间 56.9 56.2 55.7 52.5 60 未超标 夜间 46.5 45.5 43.3 42.6 50 未超标 从表34可以看出，本项目采取降噪措施后，厂界噪声达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的限值要求，对环境的影响较小。 （3）防治措施 扩建工程完成后加强噪声管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 7、环境风险评价 （1）风险潜势初判 本项目产生的危险废物主要为机械设备维修产生的废机油以及润滑油（编号：HW08），盛放于专用密封容器内，置于危废暂存间内，年产生量0.2t/a。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表中油类物质临界量为2500t。 物质总量与其临界量比值（Q） 根据计算Q=0.00008，Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级划分表，见表。 表35评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目风险评价等级为简单分析。 （3）环境风险评价 本项目废矿物油产生量较少，正常状况下存放在暂存间，定期交由有资质的单位处置，不会对环境产生影响。非正常状况下，废矿物油泄漏，因为危废暂存间有防渗处理，所以不会渗透到土壤里污染土壤和地下水，危废暂存间设有堵截泄漏的防渗裙脚，泄露的废矿物油可以在危废暂存间合理处置，不会污染暂存间外的土壤和地下水。 综上所述，在严格危废暂存间建设和危废管理的情况下，事故发生后可及时截断污染源，能使此状况下项目对周边地下水和土壤的影响降至最小，项目污染物对周边土壤和地下水的影响可接受。为了防范事故发生，减少对环境的危害，要对危废进行严格管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求落实危废的贮存要求。 8、生态保护措施分析 绿化是改善生态环境的重要途径，该厂应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。 （1）绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如松柏、冬青等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。 （2）绿化植物的布置实施 该厂应结合厂区平面布局，从减少工厂本身对环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，在厂区四周栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，形成绿化带，减少粉尘污染。评价要求企事业应积极实施厂区绿化，同时应加强管理，保证植物的成活率。 9、建设项目环保措施一览表 项目总投资560万元，其中环保投资135.4万元，占总投资的24.18%。环保投资见表36。 表36 环保投资一览表 类别 污染源名称 污染物 治理措施 投资金额（万元） 大气污染物 转载 粉尘 料仓全封闭，在料仓投料口安装红外感应喷水装置，物料采用封闭式皮带输送 72 筒仓 粉尘 脉冲式布袋除尘器，共4套 12 搅拌机计量仓进料口粉尘 粉尘 袋式除尘器收集处理后由排气筒排放，共设置1套；搅拌系统采取密闭方式 15 水 污 染 物 搅拌机清洗废水、罐车清洗废水、地面冲洗废水 SS 砂石分离机1套、沉淀池60m3 20.8 洗车平台 SS 车辆出口设置洗车平台，设10m3沉淀池2座、10m3清水池1座 3.5 初期雨水 SS 设90m3初期雨水池，初期雨水回用于拌和用水 2 办公区职工 生活 污水 设化粪池，定期清掏。生活废水排入化粪池，食堂设隔油池 1 固废 办公、生活 垃圾 厂区设密闭垃圾筒，定期送环卫部门指定地点处理妥善处理 1 除尘器（S1） 粉尘 经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用。 / 沉淀池（S2） 沉渣 回收后返回生产系统用做原料，不外排。 / 试拌废弃物S3 试拌后废混凝土料S3-1 废石 作为原料回用于搅拌混凝土 / 试验试块S3-2 试块 作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 检修危废 废机油 建设10m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 2.1 噪 声 搅拌机、皮带输送机 等产生噪声 噪声 基础减震 2 绿化 绿化面积800m2 4 合计 135.4 10、环境管理与环境监测计划 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 （3）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 ①自行监测依据 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目不设监测站，委托其它有资质的监测机构代其开展自行监测。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表37。 表37 污染源监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 废气 水泥筒仓1 除尘器排气筒出口 颗粒物 每年监测一次 水泥筒仓2 除尘器排气筒出口 颗粒物 水泥筒仓3 除尘器排气筒出口 颗粒物 粉煤灰筒仓4 除尘器排气筒出口 颗粒物 搅拌机计量仓进料口 布袋除尘器排气筒出口 颗粒物 无组织废气 周界外浓度最高点 颗粒物 噪声 厂界四周 等效A声级 每季度监测1次，每次1天，昼夜各1次 11、环境信息公开 环境信息公开情况需按平鲁区环保局的要求进行，建设单位应编写《自行监测年度报告》，报告中应至少涵盖以下内容： 1、企业基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2、主要生产设施全年运行天数，防治污染设施的建设和运行情况； 3、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量以及各监测点、各监测指标全年监测次数； 4、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果（地下水监控点） 5、若监测方案调整，需说明调整变化情况及变更原因。 12、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表38。

表38   污染物排放清单

| 类别 | 污染源名称 | 污染物 | 治理措施 | 排放浓度 | 排放量 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 水泥筒仓 | 粉尘 | 3个筒仓顶部分别自带1套脉冲式布袋除尘装置，废气经过除尘器处理后排放，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，由高出筒仓3m的排气筒排放 | 10mg/m3 | 0.0013t/a | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物特别排放限制10mg/m3 |
|  |  |  |  | 10mg/m3 | 0.0013t/a |  |
|  |  |  |  | 10mg/m3 | 0.0013t/a |  |
|  | 粉煤灰筒仓 | 粉尘 | 筒仓顶部自带1套脉冲式布袋除尘装置，废气经过除尘器处理后排放，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，由高出筒仓3m的排气筒排放 | 10mg/m3 | 0.00075t/a |  |
|  | 搅拌机计量仓进料口 | 粉尘 | 计量仓顶部上方设集尘罩，设一台脉冲布袋除尘器除尘，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，废气经过除尘器处理后通过1根高出搅拌楼3m的排气筒排放 | 10mg/m3 | 0.0417t/a |  |
|  | 转载输送 | 扬尘 | 在料仓投料口安装红外感应喷水装置，物料采用封闭式皮带输送 | / | 0.21t/a | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物无组织排放浓度限值0.5mg/m3 |
|  | 砂石储库 | 扬尘 | 轻钢结构全封闭+洒水抑尘 | / | / |  |
|  | 原料运输 | 粉尘 | 封闭运输车辆，定期检修，合理控制车速 | / | / |  |
| 水污染物 | 职工生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 设化粪池，定期清掏。生活废水排入化粪池，食堂设隔油池 | / | 0 | 综合利用，不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 循环使用 | / | 0 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 设90m3初期雨水池，初期雨水回用于拌和用水 | / | 0 |  |
|  | 搅拌机清洗废水、罐车清洗废水、地面冲洗废水 | SS | 经砂石分离机处理沉淀后的清洗废水回用于搅拌工序，不排放。沉淀池需进行硬化防渗处理工作。 | / | 0 |  |
| 固体废物 | 办公区职工 | 生活垃圾 | 集中收集，运至当地环卫部门指定地点集中处理 | / | 2.4t/a | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 返回生产系统作为原料 | / | 14.82t/a |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 全部由混凝土清洗设备回收，返回生产系统用做原料，不外排。 |  | 80t/a |  |
|  | 试拌废弃物 | 试拌后废混凝土料 | 废石 | 作为原料回用于搅拌混凝土 |  | 20t/a |  |
|  |  | 试验试块 | 试块 | 作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 |  | 1.5t/a |  |
|  | 检修危废 | 废机油等 | 建设10m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 |  | 0.2t/a |  |
| 噪声 | 搅拌机 | 噪声 | 定期维护、厂房屏蔽 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |
|  | 水泵 |  | 定期维护、基础减震、厂房屏蔽 |  |  |
|  | 空压机 |  | 定期维护、基础减震、厂房屏蔽 |  |  |
|  | 运输车辆 |  | 限制车速、杜绝鸣笛 |  |  |
| 绿化 | 绿化面积800m2 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 原料堆场扬尘 | 粉尘 | 置于全封闭车间内，定期洒水抑尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物特别排放限值10mg/m3，无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3 |
|  | 转载输送 | 粉尘 | 采用密闭走廊输送，在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭放料口阀门，仓顶脉冲除尘器会使筒仓形成真空，粉料不外排，然后出料车辆才能行驶。砂、石在料仓投料口安装红外感应喷水装置，物料采用封闭式皮带输送，水泥、粉煤灰等则以螺旋输送机供料 |  |
|  | 筒仓 | 粉尘 | 4个筒仓顶部分别自带脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | 搅拌机计量仓进料口粉尘 | 粉尘 | 搅拌系统要采取密闭方式，搅拌机计量仓顶部设置1套袋式除尘器收集处理，粉尘排放浓度不大于10mg/Nm3。 |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 道路硬化，定期洒水，禁止超速行驶 |  |
| 水污 染物 | 搅拌机冲洗废水 | SS | 经砂石分离机分离砂石后，同时进行机械搅拌，经处理后的清洗废水回用于搅拌工序 | 不排放 |
|  | 罐车冲洗废水 |  |  |  |
|  | 地面冲洗废水 |  |  |  |
|  | 洗车废水 | SS | 循环使用 | 不排放 |
|  | 初期雨水 | SS | 设90m3初期雨水池，初期雨水回用于拌和用水 | 不排放 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 设化粪池，定期清掏。生活废水排入化粪池，食堂设隔油池 | 不外排 |
| 固体 废物 | 除尘器（S1） | 粉尘 | 经除尘器收集的粉尘返回生产系统回用。 | 不外排 |
|  | 沉淀池（S3） | 出渣 | 全部由混凝土清洗设备回收，返回生产系统用做原料。 | 合理处置 |
|  | 试拌废弃物（S1） | 试拌后废混凝土料S3-1 | 废石 | 作为原料回用于搅拌混凝土 | 合理处置 |
|  |  | 试验试块S3-2 | 试块 | 作为建筑材料出售，用于修路作为路基补充料 | 合理处置 |
|  | 检修危废 | 废机油等 | 建设10m2危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 办公、生活（S4） | 垃圾 | 送环卫部门指定地点妥善处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置等 | 选用低噪声设备，合理布局，并采取隔声、减振措施，加强绿化 | 厂界噪声 达标排放 |
| 其他 | 地面全部硬化，不留裸露地表，厂区绿化。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程正常生产后的排污不会对生态环境产生明显的影响，但为保护环境，环评要求： （1）充分利用植物对污染物的净化作用，通过厂区绿化来治理大气及噪声污染。如种植一些大叶乔木、槐树等滞尘效果好的树种。 （2）减少生产中排放的大气污染物对周边区域及其它植物的不利影响，关键在于推行清洁生产工艺，尽量在源头减少污染物的产生量。另外，对职工要加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 （3）加强管理，根据工程的实际情况，要注意防范由于人为因素引起的设备破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 通过以上措施后可以使生态环境得到保护，并使工程建设、运行排放的污染物对环境的破坏得到进一步的恢复。 |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 朔州市万鑫混凝土有限公司年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目位于朔州市平鲁区白堂乡元墩村七里河沟东，占地10.33亩，中心地理坐标为E112°14′26.57″，N39°29′42.06″，项目四周200m范围内无村庄。本项目利用原有的一台HZS180搅拌机进行生产，将原有的半封闭砂石储库改造为全封闭储库，改造原有的除尘设备，使有组织粉尘浓度由原来的20mg/m3降低到了10mg/m3以下，体现了增产减污的思想，新建洗车平台和初期雨水池，设危废暂存间，将危废交由有资质的单位处置。项目总投资560万元，为企业自筹。 2、环境质量现状 本次环境影响评价工作引用朔州市平鲁区2018年环境空气质量数据。根据2018年朔州市平鲁区例行监测数据的监测结果，所监测的6项污染物中PM2.5、PM10均超标，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，为不达标区。 本项目周围无地表水体，附近沟谷仅有雨季有少量洪水。 2019年5月14日，建设单位委托山西方创环境检测有限公司对本项目厂界四周声环境质量现状进行监测，共布设4个监测点。由监测结果可知，厂界噪声1#~4#监测点昼间等效声级值范围在50.4~56.9dB(A)之间，夜间等效声级值范围在40.4~46.5dB(A)之间，厂界噪声不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。超标原因是原有项目噪声以及周围煤矿噪声的影响。 根据评价现场踏勘，该项目所在地地表无植被，未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种等，周围主要为人工植被，无国家保护级的植物分布。 3、污染物排放情况及环境保护措施 本项目筒仓入料、搅拌机计量仓进料口产生的粉尘经环评提出的环保措施处理后，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中对生产系统大气污染物特别排放限值和表3大气污染物无组织排放限值控制要求，达标排放。 本项目生产用水全部进入产品，搅拌机冲洗、罐车冲洗、地面冲洗产生的废水经砂石分离+沉淀池，回用于生产，洗车废水循环利用，初期雨水经沉淀后，分次加入搅拌机中，作为物料搅拌用水，食堂设隔油池，生活废水排入化粪池，定期清掏。因此废水不外排。 本项目生产过程中产生的固体废物主要有沉淀池沉渣、试拌废弃物、除尘器收集的粉尘、生活垃圾以及检修危废。生活垃圾在厂区内设定的垃圾堆放点处集中堆放，送环卫部门指定地点，由当地环卫部门统一清运。试拌废弃物里试块作为建筑材料出售，用于铺路，试拌后废混凝土料作为原料回用于搅拌混凝土。沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘返回生产系统作为原料，不外排。废机油等属于危险废物，分类收集后贮存于为危废库，交由有资质的单位进行处置。 本项目工程运行期噪声贡献值在41.1~48.2dB(A)之间，各厂界噪声的排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，可实现厂界噪声达标排放。 4、主要环境影响分析 （1）环境空气影响分析 根据大气估算模式计算得出各污染源最大地面浓度占标率均小于10%，表明本工程对评价区的环境空气质量影响较小。 （2）水环境影响分析 洒水降尘用水、生产用水全部进入产品，搅拌机冲洗、罐车冲洗、地面冲洗产生的废水经砂石分离+沉淀池，回用于生产，洗车废水循环利用，初期雨水经沉淀后，分次加入搅拌机中，作为物料搅拌用水，因此废水不外排，对地表水的影响较小。 （3）固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物主要有沉淀池沉渣、试拌废弃物、除尘器收集的粉尘、生活垃圾以及检修危废。生活垃圾在厂区内设定的垃圾堆放点处集中堆放，送环卫部门指定地点，由当地环卫部门统一清运。试拌废弃物里试块作为建筑材料出售，用于铺路，试拌后废混凝土料作为原料回用于搅拌混凝土。沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘返回生产系统作为原料，不外排。废机油等属于危险废物，分类收集后贮存于为危废库，交由有资质的单位进行处置。 （4）声环境影响分析 经预测，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。 综上所述，朔州市万鑫混凝土有限公司年产15万立方混凝土搅拌站扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类与淘汰类，不在平鲁区城市总体规划范围内，在严格落实本报告提出的污染防治措施后，环境影响可以接受，环境保护措施经济技术满足长期稳定达标的要求，从环境保护角度分析，本项目的环境影响是可行的。 二、评价要求及建议 1、加强管理，保证各种机械设备正常运行。 2、在运行期间，对厂区各项污染防治措施要加强维护和保养，严格按照各项操作规程进行操作，定时进行岗位培训。以确保各类设施正常、稳定地运行，设施运行率达到100%。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

水泥

粉煤灰

沙子

石子

外加剂

水

搅拌机

混凝土15万m3

6万t/a

0.85万t/a

9万t/a

16.5万t/a

0.11万t/a

2.70万t/a

35.16万t/a

35.16万t/a

0.42

沉淀池

洗车废水

0.28

0.42

0.75

6.75

9.3

罐车清洗用水

7.5

6.84

0.1

0.9

1.0

搅拌机清洗用水

0.42

1.06

砂石分离机

3.78

4.2

地面冲洗水

9.56

沉淀池

135

9.56

125.44

新鲜水142.46

搅拌混合用水水

产品

0.58

化粪池

0.14

0.72

生活用水

1.87

1.12

绿化用水

3.67

2.2

道路场地洒水

搅拌机清洗废水

罐车清洗废水

地面冲洗废水

回用于搅拌工序

泥浆搅拌池

砂石分离机

Z

装载机

砂子

原料库

原料库

石子

装载机

G

G

G

终端显示器

水泥

筒仓

粉煤灰

筒仓

石子

进料口

砂子

进料口

Z

水泵

螺

旋机

螺

旋机

外加剂

计量

微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作

配料门

配料门

计量

计量

计量

计量

水槽

计量

G

运输道路

G

输

送

机

W

混凝土作业区

泵、放料阀

W

生活废水

W、Z

混凝土运输车

搅        拌          机

S

S

各种除尘器

试拌废弃物

注：G:废气  W:废水

S:固废 Z: 噪声

w: 废水

z: 噪声污染源

k: 固废污染源

w: 废水

出料门

G、W、Z

S

图3   生产工艺流程及产污环节图

办公、生活垃圾

产品

搅拌机清洗废水

罐车清洗废水

地面冲洗废水

回用于搅拌工序

沉淀池

砂石分离机