建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：朔州市木瓜界煤炭集运有限公司

木瓜界煤炭集运站改建项目

建设单位(盖章)：朔州市木瓜界煤炭集运有限公司

编制日期：二〇二〇年三月

朔州市木瓜界煤炭集运有限公司木瓜界煤炭集运站改建项目

环境影响报告表修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目由来介绍，说清现有工程的历史沿革，理清现有工程基本情况、污染控制措施、污染物排放和达标情况以及环保手续履行情况，进一步查找存在的环境问题，明确改造工程建设内容及改造的合理性，对应调整工程建设内容组成表。核准项目总占地面积和实际占地面积。提供工程平面布置图，应包括现有工程、改造工程和环保工程，并标出厂区内租赁企业的位置。 | （1）已完善项目由来介绍及现有工程情况，明确了改造工程建设内容及改造的合理性，调整了工程建设内容组成表； （2）已核准项目总占地面积和实际占地面积； （3）提供并规范了平面布置图。 | 正文：P3-5、P38-39、P6-7、P11-12、P2、附图2 |
| 2 | 进一步核实产污环节，核准污染源和排放标准，细化污染治理措施和主要技术参数，核准运行制度，核实污染物排放强度。核实改造项目实施前后污染物排放量变化情况表。按照污染物排放情况，核实并规范污染源源项和源强表，核准估算结果和评价等级，规范大气现状和影响评价内容。 | （1）核实了产污环节，核准了污染源和排放标准，细化了污染治理措施及主要技术参数，核准了运行制度，核实了污染物排放强度； （2）修改了改造项目实施前后污染物排放量情况表； （3）规范了污染源源项和源强表，核准了估算结果和评价等级，规范了大气现状和影响评价内容。 | 正文:P27-28、P51、P7、P21-22、P35-40 |
| 3 | 核实用排水情况，明确各类废水产生情况，细化洗车废水工程方案，进一步分析废水不外排的保证性。 | 明确了用排水及各类废水产生情况，细化了洗车废水工程方案，分析了废水不外排的保证性 | 正文：P8-10、P41 |
| 4 | 按照HJ610-2016和HJ964－2018的规定，调整地下水和土壤环境相关评价内容。 | 调整了地下水和土壤环境相关评价内容 | 正文P43-44 |
| 5 | 细化四邻关系，核实环境保护目标，规范四邻关系图和环境保护目标图。对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），核准项目的类别。规范建设项目环评审批基础信息表。调整环评结论和建议。 | （1）细化了四邻关系，核实了环境保护目标，规范了四邻关系图和环境保护目标图（2）核准了项目类别，规范了建设项目环评基础信息；（3）调整了环评结论和建议。 | 附图3、附图4、正文：P3、P53-54、环评审批基础信息表 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别—按国标填写。

4. 总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 朔州市木瓜界煤炭集运有限公司木瓜界煤炭集运站改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 朔州市木瓜界煤炭集运有限公司 |
| 法人代表 | 宣斌 | 联系人 | 薛志文 |
| 通讯地址 | 朔州市平鲁区井坪镇 |
| 联系电话 | 13903498976 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 036800 |
| 建设地点 | 朔州市平鲁区井坪镇上麻黄头村东北500m处 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别及代码 | 煤炭及制品批发F5161 |
| 占地面积 | 40000m2 | 绿化面积 | 800m2 |
| 总投资(万元) | 500 | 环保投资(万元) | 80 | 环保投资占总投资比例% | 16 |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 朔州市木瓜界煤炭集运有限公司煤炭集运站，位于朔州市平鲁区井坪镇上麻黄头村东北500m。木瓜界煤炭集运站于1986年开始筹建，1990年投产。设计生产能力为450万吨/年，总占地面积154亩，本项目实际占地60亩，另外94亩外租，租赁企业位于项目场地北侧。集运站现有职工70人。木瓜界煤炭集运站拥有铁路专用线21.8公里，木瓜界至安太堡铁路专用线与北同蒲线相连。该段铁路是原煤炭部通过中国地方煤矿总公司投资7000万元建成的，目前产权关系属平鲁区政府。木瓜界煤炭集运站设有列车装车系统1套，煤炭采用皮带和1座1万吨筒仓装列车进行发运，年发运能力为450万吨。 木瓜界煤炭集运站于1987年办理了山西省大中型建设项目环境保护“三同时”审批表。木瓜界煤炭集运站目前已经建成1座1万吨筒仓(1990年建成，与原环评一致，未验收)，储煤场为半封闭储煤场（2016年建成，原环评为露天堆存，未验收），设计规模年发煤450万吨。 根据《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（晋环环评函[2017]102号），煤炭集运站应当采取筒仓、条形（矩形）煤场、半球形煤场和圆形煤场等密闭措施；铁路煤炭集运站（装车站）应安装固定或移动式煤尘抑制剂自动喷淋装置，对装车后的煤炭喷洒抑尘剂进行覆盖，站台内运输通道应清洁，车辆通行不起尘；煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。煤场防尘喷淋洒水、洗车等优先使用中水，并实现闭路循环。为满足晋环环评函[2017]102号的规定，将进行储煤场改建，运量维持既有，建设全封闭煤库，安装煤尘抑制剂自动喷淋装置，建设洗车平台。本项目的建设可充分利用当地的煤炭资源，提升企业市场竞争力，提高煤炭行业的可持续发展能力。 根据实地调查，本项目尚未开工建设。 二、任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的有关规定，该项目应进行环境影响评价。朔州市木瓜界煤炭集运有限公司于2019年4月10日委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），本项目为名录中“四十一、煤炭开采和洗选业—130煤炭储存、集运”，应该编制环境影响报告表。 我公司接受委托后，组织环评人员到现场进行实地踏勘，认真查阅了建设项目的有关资料，根据该项目的工程特征和污染特征，在查清项目所在地环境质量现状以及主要污染物种类和来源的基础上，全面、客观和公正地分析了该项目建成后对环境的影响；结合评价区的环境特征，依据国家、地方环保法规、标准和环境规划功能目标要求，在搜集整理资料和实地踏勘的基础上，根据导则的要求，编制了《朔州市木瓜界煤炭集运有限公司煤炭集运站改建项目环境影响报告表》（送审稿）提交建设单位，由建设单位提交朔州市生态环境局平鲁分局技术审查。 根据山西省生态环境厅《关于切实做好疫情防控期间建设项目环评管理工作的紧急通知》（晋环环评函【2020】48号）的要求，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播，朔州市生态环境局平鲁分局于2020年2月25日邀请环保专家对北京华夏博信环境咨询有限公司编制的《朔州市木瓜界煤炭集运有限公司木瓜界煤炭集运站改建项目环境影响报告表》进行技术函审，形成报告表技术审查意见。会后评价单位根据技术审查意见，对报告表进行了补充修改，完成了《朔州市木瓜界煤炭集运有限公司煤炭集运站改建项目环境影响报告表》（报批本）。现提交建设单位，报请朔州市生态环境局平鲁分局审批。 三、分析判定项目建设可行性分析 1、城乡发展规划 本项目位于朔州市平鲁区井坪镇上麻黄头村东北500m处（不在上麻黄头村上风向），不在平鲁区城市总体规划范围内。 2、与山西省规定符合性 （1）本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定的需特别保护的环境敏感区范围内； （2）本项目距离平鲁区城市规划范围最近距离约2.5km，不在城镇常年主导风向的上风向，周围1km范围内无旅游区、和其他严防污染的食品、药品、卫生产品、精密制造业等企业； （3）本项目距离上麻黄头村0.5km，不在其上风向； （4）本项目周围1km内无高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路。 （5）根据平国用（土）字第0022号，朔州市木瓜界煤炭集运站土地用途为煤炭集运。 （6）根据《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（晋环环评函[2017]102号），煤炭集运站应当采取筒仓、条形（矩形）煤场、半球形煤场和圆形煤场等密闭措施，同时应采用全密闭皮带式装车方式，限期淘汰铲车等易产生煤尘污染的煤炭装卸作业方式，木瓜界煤炭集运站目前已经建成1座1万吨筒仓(1990年建成)，储煤场为半封闭储煤场（2016年建成），为满足晋环环评函[2017]102号中规定，朔州市木瓜界煤炭集运有限公司决定建设全封闭储煤场。现有工程污染控制措施与晋环环评函[2017]102号中相关要求符合性分析见表1。 表1 现有工程煤尘污染控制措施符合性分析 依据 相关技术规范要求 现有工程煤尘污染控制措施 符合性 晋环环评函【2017】102号 县级以上城市建成区内的煤炭堆煤场（储煤场、售煤场）、煤炭集运站（装车站）应采取筒仓、条形（矩形）煤场、半球形煤场和圆形煤场等密闭措施；其他区域应优先采用密闭措施，不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2米的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖、喷淋洒水等措施防止扬尘污染；禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生煤尘污染的方式堆存煤炭；现有露天储煤场应限期改造 本项目已经建成1座1万吨筒仓，储煤场占地2000m2,为半封闭储煤场 不符合 铁路煤炭集运站（装车站）装车应采用全密闭皮带式运输方式；限期淘汰铲车等易产生煤尘污染的煤炭装卸作业方式； 原煤入库采用封闭栈道，装车采用筒仓 符合 煤炭运输应当采用密闭或者其他措施防治物料遗散造成扬尘污染，鼓励铁路运输、全密闭箱式货车或集运箱运输。 本项目煤炭运输采用铁路运输、集运箱运输 符合 铁路煤炭集运站（装车站）应安装固定或移动式煤尘抑制剂自动喷淋装置，对装车后的煤炭喷洒抑尘剂进行覆盖，站台内运输通道应清洁，车辆通行不起尘。 本项目没有移动式煤尘抑制剂自动喷淋装置，站台内运输通道及时清扫 不符合 煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。煤场防尘喷淋洒水、洗车等优先使用中水，并实现闭路循环。 本项目入煤均来自于附近煤矿，汽车运输，未设置洗车平台 不符合 3、三线一单符合性分析 （1）生态红线 本项目属于工业用地，不属于《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》中规定的环境敏感区。本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定的需特别保护的环境敏感区范围内；本项目位于平鲁区常年主导风向的下风向。 （2）环境质量底线 本次环境影响评价工作引用朔州市平鲁区2018年环境空气质量数据。根据2018年朔州市平鲁区例行监测数据的监测结果，所监测的6项污染物中PM2.5、PM10均超标，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，为不达标区。建设单位于2019年11月委托山西方创环境检测有限公司对该项目TSP进行了监测，根据监测结果，厂址监测点TSP 24小时平均实测浓度值范围为153~246µg/m3，小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 本工程无废污水外排，本项目位于大沙沟南面，距离大沙沟2.8km，大沙沟仅有雨季有少量洪水，未收集到监测数据。 建设单位于2019年11月委托山西方创环境检测有限公司对该项目噪声进行了监测，由监测数据可知，厂界噪声1#昼间等效声级值52.6dB(A)，夜间等效声级值42.4dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4b类标准限值，厂界噪声2#~4#监测点昼间等效声级值范围在52.1~54.5dB(A)之间，夜间等效声级值范围在41.4~43.0dB(A)之间，均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值，本项目所在区域声环境质量良好。 在采取环评报告中规定的措施，项目生产过程中污染物可达标排放；固体废弃物合理处置；项目废水主要为员工生活废水，主要为盥洗废水，水质简单，用于洒水抑尘，旱厕清掏后用于周边农田施肥；厂界噪声可达标排放。因此，项目建成后可减少装车煤尘对环境的影响，符合环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为煤炭，全部来自于附近煤矿，原材料供应充足，不会触及资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类（三、15.大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造）。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的管理要求。 四、工程概况 项目名称：朔州市木瓜界煤炭集运有限公司煤炭集运站改建项目 建设单位：朔州市木瓜界煤炭集运有限公司 建设性质：改建 建设规模及内容：煤炭发运450万吨/年，将原有半封闭储煤场改为封闭储煤库，新增煤尘抑制剂喷洒系统。 工程主要建设内容（见表2） 表2 工程内容一览表 工程类别 工程名称 现有工程内容 改建后工程内容 备注 主体工程 储煤场 半封闭储煤场 1座约40*50的2000m2的矩形储煤场，轻钢结构，高10米，可储煤12000t。现有储煤量12000t。 改建 列车装车仓 筒仓，1次性装煤1万吨，高66.5米，内径21米，外径21.9米 筒仓，1次性装煤1万吨，高66.5米，内径21米，外径21.9米 不变 铁路专用线 21.8公里，木瓜界至安太堡铁路专用线与北同蒲线相连 21.8公里，木瓜界至安太堡铁路专用线与北同蒲线相连 不变 辅助工程 办公楼 2层，砖混结构，1000m2 2层，砖混结构，1000m2 不变 厂内道路 水泥路面 水泥路面 不变 公用工程 供水 自备水井 自备水井 不变 供电 接自井坪镇35KV变电站 接自井坪镇35KV变电站 不变 供热 燃煤锅炉 市政供暖 已建 环保工程 废气 半封闭储煤场 煤炭入库，库内设洒水喷头，定期洒水，洒水半径覆盖整个原煤库，洒水频次为4~5次/d 改建 定量筒仓装车系统 定量筒仓装车系统，筒仓安装无动力滤芯布袋除尘器 筒仓加装无动力滤芯布袋除尘器 装车后采用篷布苫盖 装车后喷洒煤尘抑制剂，采用篷布苫盖 加装煤尘抑制剂喷洒系统 通站道路定期洒水 通站道路定期清扫、洒水 不变 生活污水 厂内设化粪池，定期清掏 厂内设化粪池，定期清掏 不变 初期雨水 / 设500m3初期雨水收集池，沉淀后用于洒水抑尘 新建 洗车平台 / 循环使用，不外排 新建 噪声 基础减振、定期维护、厂房屏蔽 基础减振、定期维护、厂房屏蔽 不变 生活垃圾 定点存放，送当地环卫部门指定地点 定点存放，送当地环卫部门指定地点 不变 设备检修、隔油 / 设10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 新建 生态恢复 / 不新增占地 改建方案：设煤炭抑制剂喷洒系统，储煤场半封闭改为全封闭储煤库。 2、项目生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表3 主要生产设备表 序号 设备名称 单位 数量 规格型号 1 洒水车 辆 1 5t 2 喷淋洒水设施 套 10 10台（喷头半径30m） 3 筒仓 台 1 1万t 4 煤尘抑制剂喷洒设施 套 1 / 表4 喷淋系统技术参数 名称 技术参数 射程 大于35m，可调 工作压力 0.8—1.2Mpa 水流量 26—30t/h 喷枪仰角 33度—42度 喷枪摆头范围 0—120度，可调 喷枪摆头频率 1.5—3次/分 喷射水状 设束近1/3为柱状，射程中部1/3为散射状，其余外部1/3为雾化状，雾化密度与煤尘形成匹配，整体装置外包保温材料，冬季可继续使用。 洒水装置：安装喷淋洒水设施，共设10个喷头，分布于储煤场四周，覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑止煤尘的产生。喷淋洒水装置配有加热系统，防止冬季喷淋水结冰。 3、工作制度及总定员人数 （1）工作制度：年生产天数为330d，年发运煤量450万吨，1.36万吨/天，一节车厢装煤约60t，一列火车按45节车厢计，一列火车可装煤2700t，一天约装车5列，一列火车装车时间约2h，装车时间约每天10h。 （2）劳动定员：本工程维持既有职工人数，70人，均为当地居民，不设食堂，澡堂。 4、总平面布置 本项目占地为南北走向，办公区位于南侧，中部布置有储煤场及输煤栈道。北侧布置有铁路专用线及列车装车仓，租赁企业位于项目场地北侧。厂区总平面布置图见附图2。 5、公用工程 （1）给水 本项目给水系统包括生产用水、生活用水，来自于现有自备水井。 A、生产用水 ①洒水抑尘用水：储煤库洒水按1.5L/m2·次计，煤库占地2000m2，每天洒水4~5次，用水量为15m3/d。 ②洗车用水：本项目在车辆出口设置洗车平台，对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，耗水量为20~50L/辆，本项目取35L/辆，其中40%车辆带走，项目年进出车次150000辆次，用水量约为5250m3/a（15.91m3/d）。 B、生活用水 生活用水：全厂劳动定员70人，按30L/人·d计算，用水量为2.1m3/d。 C、绿化和道路洒水用水 绿化用水：本项目建成后绿化面积800m2，绿化用水按0.28m3/m2·a计，绿化用水量为1.1m3/d。 （2）排水情况 本项目生活污水主要为职工洗漱废水，厂区生活污水最大产生量为1.68m3/d。水质简单，排入现有的化粪池中，定期清掏，不外排。项目洗车废水经隔油沉淀后全部回用于洗车，不外排。项目设初期雨水收集池，初期雨水收集后，经沉淀处理后用于道路及场地的洒水抑尘。项目废水排放量为零。 项目用水量及废水产生量计算结果见表5，项目水平衡图见图1，图2。 表5 项目日常用水量统计一览表 序号 用水单元 用水标准 数量 用水量m3/d 排水量m3/d 全厂排水量m3/d 去向 1 储煤库洒水 1.5L/m2 2000m2 15 0 0 进入煤炭 2 洗车废水 35 L/辆 455辆次/d 15.91 0 0 循环利用 3 生活用水 30L/人·d 70 2.1 1.68 0 化粪池定期清掏 4 绿化用水 0.28m3/m2·a 800m2 1.1 0 0 蒸发 图1 项目非采暖期水平衡（m3/d） |

图2 项目采暖期水平衡（m3/d） （3）供热工程 冬季市政供暖。 （4）供电工程 该项目用电接自井坪镇35KVA变压站。 6、工程投资及来源 本项目总投资500万元，全部由企业资自筹。 7、项目主要技术经济指标 表6 主要技术经济指标 序号 项 目 单位 指 标 变化情况 1 生产类型 2 设计储运能力 万t/a 450 不变 3 转运站占地面积 亩 60 154 4 全厂职工人数 人 70 不变 5 年工作日 天 330 不变 6 项目总投资 万元 500 / 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改建项目，现有工程主要生产工艺为煤炭由汽车运至露天储煤场，堆煤过程中产生煤尘污染，生活污水经化粪池处理后定期由环卫部门进行清掏，固废主要为职工生活垃圾，产生量采用带盖垃圾桶收集后，定期由环卫部门进行清运，站内主要噪声源为装卸车辆运行噪声、火车运行、鸣笛产生的噪声及振动，原工程供热为燃煤锅炉供热，现已改为市政供暖。 表7 现有环保措施一览表 工程类别 工程名称 现有环保措施 现行规定 备注 环保工程 废气 半封闭储煤场 县级以上城市建成区内的煤炭堆煤场（储煤场、售煤场）、煤炭集运站（装车站）应采取筒仓、条形（矩形）煤场、半球形煤场和圆形煤场等密闭措施；其他区域应优先采用密闭措施，不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2米的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖、喷淋洒水等措施防止扬尘污染；禁止露天无遮挡、无喷淋等易产生煤尘污染的方式堆存煤炭；现有露天储煤场应限期改造定量筒仓装车系统 不符合 定量筒仓装车系统 符合 装车后采用篷布苫盖 铁路煤炭集运站（装车站）应安装固定或移动式煤尘抑制剂自动喷淋装置，对装车后的煤炭喷洒抑尘剂进行覆盖，站台内运输通道应清洁，车辆通行不起尘。 加装煤尘抑制剂喷洒系统 通站道路定期洒水 符合 初期雨水 / / 洗车平台 / 煤场应设置洗车平台，运输车辆驶离煤场前应清洗轮胎及车身，不得带泥上路。煤场防尘喷淋洒水、洗车等优先使用中水，并实现闭路循环。 未设置洗车平台 噪声 基础减振、定期维护、厂房屏蔽 / 生活垃圾 定点存放，送当地环卫部门指定地点 / 设备检修 / 危险废物应暂存在危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 生态恢复 / / 现有工程存在的环境问题：储煤库半封闭，未安装煤尘抑制剂喷洒系统，未设洗车平台，不符合晋环环评函[2017]102号中规定。检修废物未按危险废物处理。未设置雨水收集池。 以新带老措施：建设全封闭储煤库，装车设煤炭抑制剂喷洒设备，设置洗车平台、初期雨水池，危险废物暂存在危险废物暂存间，定期交由有资质的的单位处理。

# 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 朔州市平鲁区位于山西省北部，地理坐标为东经111°52′至112°41′，北纬39°21′至39°58′。平鲁区西北沿长城与内蒙古自治区清水河县、和林格尔县接壤，西南与本省忻州市偏关县、神池县毗邻，南连朔城区，东接山阴县，东北邻右玉县，地理位置适中，素有"朔北雄城，塞外天险"之称。全区疆域基本呈正三角形，南北长69.5公里，东西宽67.9公里，总面积2314.5 km2，总人口21万，其中农业人口15.5万，辖2镇11乡、286个行政村。东距首都北京约450km，南距省城太原约230km，北距呼和浩特市约260km。境内北同蒲铁路、大运高速公路、109和208国道纵贯南北，神木至朔州、朔州至黄骅铁路横贯东西，县乡公路四通八达，交通较为发达。 项目的地理位置见附图1。 本项目位于朔州市平鲁区井坪镇上麻黄头村东北约500m，在平鲁区东北侧，不在其上风向，站区西侧和北侧为平朔煤矿，东侧为洗煤厂，南侧为森泰煤业，项目四邻关系见附图3。 二、自然环境概况 1、地形地貌 平鲁区地处黄土高原，境内山峦起伏，沟壑纵横，地广人稀，水土流失严重。地面切割较深，共有沟谷13685条；地形西北高，东南低，中部隆起一脊纵贯全境，形成天然分水岭。岭西偏关河、苍头河、汤溪河注入黄河水系，岭东马关河、七里河、大沙沟河归海河水系。西北部是管涔山脉向北的延伸，东南部是洪涛山脉北麓，与朔城区的大夫庄、神头镇形成天然的分界；海拔1500m以上的山峰140座，其中合子梁山峰海拔2169m，黑驼山海拔2147.3m。全区平均海拔高程1400m左右，海拔最高点是合子梁山峰，最低海拔1350m。全区地形西北高，东南低，山脉与山谷相间，一般平行排列。 全区地貌形态包括基岩山石区、黄土丘陵区和山间盆地。基岩山石区占总面积的45％，包括下水头、下木角、双碾乡全部和阻虎乡南部、西水界乡西部、井坪镇西南部及下面高乡东部。黄土丘陵区占总面积的51％，包括黄土高原丘陵区、黄土丘陵缓坡区和黄土丘陵沟壑区，其中黄土高原丘陵区包括高石庄乡全部，凤凰城镇西北部，地形呈波状起伏，冲沟发育，切割不深，属剥蚀堆积地形；黄土丘陵缓坡区包括西水界乡、凤凰城镇东部、向阳堡乡北部、井坪镇西部坡区，地形多呈波状起伏，冲沟发育、切割深度50-80m，属剥蚀堆积地形；黄土丘陵沟壑区包括榆岭乡、陶村乡、白堂乡全部和下面高乡西部、井坪镇东部、向阳堡乡南部冲沟发育，呈树枝状，切割深度一般在50-100m之间，属侵蚀堆积地形。山间盆地占总面积的4％，包括井坪镇、向阳堡乡大沙沟两岸。 2、地质构造 平鲁区内黄土广布，覆盖各时代地层之上，出露地层由老至新有：中、下奥陶统朔县组（O1+2）、中石炭统本溪组（C2b）、上石炭统太原组（C3t）、下二迭统山西组（P1s）、下石盒子组（P1x）、上二迭统上石盒子组（P2s）、第三系上新统（N2）、第四系（Q）等。 平鲁区地处山西中北部多字型构造北端，吕梁山背斜北端与山西西北部中生带多字型盆地西南端的接壤部位，构造比较复杂。中生代前地层有褶皱和断层存在。地质构造是以宁武向斜为主的向斜构造，伴生着次一级波状起伏，如芦子沟背斜、白家新窑向斜、二铺背斜等。区内地层产状平缓，一般在10度以下，边缘倾角较大一般在20~30度左右。全区落差大于10m的断层共有39条，其中三条为逆断层，其余均为高角度的正断层。按走向可分为三组，一组为N200～500E，分布于区内中部及马关河东区南部；一组为N600～800E或近似东西向，分布在区内南部边缘，尤其是峙峪区；另外一组为N100～500W，主要在平鲁区西部边缘及陶村区中部。 3、气候特征 平鲁区属北温带半干旱大陆性季风气候，气温低、降雨少，多风，四季分明。春季少雨多风，常出现春旱和倒春寒；夏季炎热，雨量集中，多有大雨，短时间暴雨和涝、旱、洪、雹,自然灾害多在夏、秋交替出现；秋季凉爽，雨量减少；冬季严寒，多西北风。年平均气温5.4℃，极端最高气温36.1℃，极端最低气温-30.5℃。年内气温极不均匀，无霜期短，昼夜温差大，地域差异不很明显。年均降雨量410.6mm，年内降水分配量悬殊极大，主要集中在每年的6-8月份，占全区降水总量的60%。年主导风向为西北风，年平均风速3.15m/s，最大风速21m/s，年均8级以上大风日数39天，主要出现在春季。日照充足，光能资源丰富，全年日照时数为2805.8-2808.2小时，年辐射总量为141.1kcal/cm2。全区平均气温稳定通过0℃以上的平均积温2600-3300℃。平均无霜期92-120天。干旱、风沙、霜冻构成本区农业生产的主要气候制约条件。 4、地表水 平鲁境内按地理特征分为两大水系。以管涔山为分水岭，流水方向往西的河流属黄河水系，共有三条，往东的河流属海河水系，共有七条较大的河流。黄河流域总汇水面积972km2，海河流域总汇水面积1332km2。近年由于多方面的因素，水文情况变化较大，主要表现为生态破坏引起的降水量减少，人类工程经济活动强烈使地下水渗漏引起地表水快速减少。 大梁水库是引黄工程北干线上最大的一座调节水库，是全省重点工程之一。位于平鲁区井坪镇西北约3公里，主要任务是不间断地向平鲁区供水，大梁水库总库容2260万方，其中调节库容1748万方，属于平鲁区饮用水源地保护区，一级保护区范围为水库设计淹没线范围内的水域，面积2.686km2，二级保护区范围为水库周边山脊线以内的汇水区域，28.827km2。本项目西距大梁水库5km。 区内河流主要为源子河，源子河发源于左云县南部，在大沙沟汇入后，折经朝阳湾、下面高，汇入了高阳坡进入朔城区，全长约37km，向南东流经朔州市汇入桑干河，汇水面积181km2。平时径流量很小，甚至干涸，雨季山洪爆发，洪流量增大，但历时短暂。 本项目东距源子河5.4km。 大沙沟河为马营河（源子河）支流，源于平鲁县贾家窑一带，全长70km，流域面积1035km2，为季节性河流。本项目位于大沙沟南面，距离大沙沟2.8km，大沙沟仅有雨季有少量洪水。 评价区河流水系见附图5。 5、地下水 神头泉群是山西高原著名的大型岩溶泉群之一，分布在盆地北部洪涛山前神头镇一带。泉群沿元子河河道分布，面积约5km2左右，主要有金龙泉池、黄道泉、水围寺泉、玉龙泉、五花泉、三泉湾和莲花池等10个泉组，包括大小100多个泉点。泉水最大流量9.78立方米/秒(1964年10月)，最小流量6.54立方米/秒(1981年7月)，多年平均流量8.05立方米/秒，泉群动态稳定，属于全排池型泉水。 泉水为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度285-360mg/l，总硬度232-277mg/l，水温15 ℃ 左右。岩溶水水质总体良好，局部受浅层、中层地下水影响，已不同程度地受到污染，如神头泉群的司马泊泉水亚硝酸盐氮、氨氮超标。 神头泉域范围包括朔州市的朔城区、平鲁区和山阴县、大同市的左云县、忻州地区北部的宁武县、神池县部分地区。区域构造上处于大同一静乐复向斜的中段。其中以马关向斜、朔州向斜和神池向斜形成的三个蓄水构造为泉域岩溶水的富集区。泉域北、西、南三面环山，决定了岩溶水由西北、南向盆地径流汇集，在神头源子河谷一带岩溶水受阻于盆地第四系松散层覆盖较薄地段涌出地表成泉，属山前断裂非全排型溢流泉。 泉域多年（1956-1993年）平均年降水量为418.67mm。是海河流域永定河水系主流桑干河的发源地，主要河流有马营河、马关河、恢河、七里河、黄水河。 （1）泉域范围 东部边界：南段：受马邑断层控制，断层呈阶梯状，埋深依次加大，断层以东埋深达800-1000m，上覆新生界地层主要由砂质页岩和页岩组成，隔水性良好，构成了阻水边界。自北向南为朔县的大夫庄—福善庄— 神武村—保全庄。北段：为马营河和大峪河之间分水岭，处于小京庄向斜东翼，由古老变质岩系和寒武系下统泥页岩构成隔水边界，自北向南为马道头— 偏岭—甘庄—大羊村—大夫庄一线。 北部边界：在小京庄—平路城—杨家窑一线，标高1450-1700m，地表水向北汇入海河水系之十里河、黄河之三道河；向南汇入马营河，基本上以马营河和十里河、三道河之分水岭即黄河水系与桑干河水系的分水岭为界。自西向东为杨家窑—平鲁城—麻黄头村—何家庄—高家堡—元堡子— 小京庄。 西部边界：北段：以断层及黑驼山地表分水岭为界。自北向南由杨家窑—刘家窑——下水头—暖崖东。南段：由暖崖东—大严备—义井镇—油梁沟，与天桥泉域为界。 南部边界：北段：以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断层与雷鸣寺泉域为界。自西向东由五寨大东沟—刘新筛疙旦—春景洼。东南段：以宁武向斜轴结合地表水分水岭的联线为界。自西向东由榆庄—冯家谚— 汪铁沟—神堂沟—薛家众—盘道梁。 以上划定神头泉域总面积为 4756km2，其中大同市为215km2，忻州地区为1337km2，朔州市为3204km2。泉域裸露可溶岩面积约2990km2。 （2）重点保护区范围 泉水集中出露带及耿庄重点水源地，其边界为： 北部：以担水沟断层为界，该断层位于洪涛山前，长约32m，为一走向近东西的导水断层，上盘为第四系松散层，下盘为奥陶系灰岩，自西向东由耿庄—神西—耿庄断层与马邑断层交汇处，长约11.5km。 东部：以马邑断层为界，为以走向北北东的阶梯状阻水断层组。自北向南由上述两断层交汇处—小泊泉—韩家窑，长约4.5km。 西部：以规划的城市大型供水水源地—耿庄水源地以西为界、自西向南由担水沟—耿庄，长约3.0km。 南部：以神头一、二电厂南部为界。自西向东由耿庄—安庄南—神头电厂南—韩家窑，长约12km。 重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地、耿庄水源地及神头电厂。 （3）泉域岩溶地下水资源及其开发利用 泉域岩溶地下水多年平均（1958-1993年）资源量为8.44m3/s，其中神头泉群多年平均流量（还原）为7.54m3/s(1958-1993年），泉水上溢过程经第四系排泄流失量为0.64m3/s，东部边界排泄量为0.26m3/s。以保证率P = 95％时泉水流量（还原）5.71m3/s，作为岩溶水可开采量。 神头泉岩溶水是朔州市目前最重要的供水水源，历史上主要供下游桑干河灌区农业灌溉用水，自80年代起，随着国家重点项目神头电厂、安太堡露天煤矿建设和朔州市建设发展，1985年经省政府批准，从原供农业灌溉的神头泉水中调整3.6m3/s水量转供神头电厂和平朔煤矿等工业和城市生活用水，其中批复神头电厂水源取水总规模为2.5m3/s，城市生活0.6m3/s，平朔露天矿0.5m3/s。 1993年泉域岩溶水总取水量为16574万m3，(5.26m3/s) ，其中主要为朔州市取水，为16433万m3，占总取水量的99.14%；忻州地区141m3，仅占0.86％。泉口取水为主，其中仅神头电厂取水量为8522万m3，泉域内已有岩溶地下水井 272眼，开采利用 237 眼，开采量为2539万m3。按供水对象分：工业和城市生活9174万m3，占泉域岩溶水总取水量的55.35%，农业灌溉和农村生活取水量为 7400万m3。 本项目所在区域地下水主要为本项目厂址与泉域的位置关系见附图6。 6、水源地 距离本项目最近的城镇供水水源地为井坪镇水源地3#水源井，位于本项目西南侧约3.5km，建于1997年，实际出水量3000吨/天，井口50m范围内为水源一级保护区，开采奥陶系岩溶水，开采深度大于500m。 距离本项目最近的乡镇水源地为白堂乡曹庄水源地，位于项目所在地西南侧约6.7km。 平鲁区所有水源地均开采奥陶系裂隙岩溶水，水源地均属神头泉域径流区，隐伏与上古生界和新生界之下。岩性为石灰岩、白云质灰岩、白云岩等，由于水源地位于神头泉域上游补给区，岩溶裂隙发育较差，富水性差。水源地裂隙岩溶水补给主要为西北山区寒武系、奥陶系灰岩的裸露区、半裸露区接纳大气降水后补给。丘陵盆地为泉域的径流区，最终以神头泉群和人工开采形式排泄。 7、生态环境 （1）土壤概况 平鲁区全区土壤由4种土类，9种亚类组成。项目区土壤类型有2种，分别为黄土质山地灰褐土和沟淤淡栗钙土性土。厂址所在地土壤类型为黄土质山地灰褐土，黄土深厚，养分含量低。 （2）植被 项目区自然植被以针茅、蒿类、百里香、糙隐子草为主，在河谷及低洼滩地有沙棘分布，部分石质山地有虎榛子、绣线菊等灌草丛分布；农作物以耐寒的莜麦、马铃薯、胡麻为主。 评价区内没有自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标及重点保护的生物物种及濒危生物物种分布。 （3）野生动物 由于人为经济活动相当活跃，土地多被开垦为耕地，林地多为人工治沙林，自然植被所剩无几，生境单一，野生动物栖息环境较差。通过对项目区调查及走访，评价区野生动物多为常见物种，主要是啮齿类和鸟类居多，啮齿类有小家鼠、褐家鼠，哺乳类动物主要有黄鼬、草兔，鸟类主要有雉鸡、山斑鸠、家燕、寒鸦等。 8、地震 根据《中国地震动峰值加速度区划图》，本区动峰值加速度为0.10g，相当于地震基本烈度Ⅶ区，属山西省破坏性地震重点防范区。 9、环境功能区划 （1）环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定，本项目所在地为农村地区，环境空气质量为二类功能区。 （2）水环境 本项目位于大沙沟南面，距离大沙沟2.8km，大沙沟仅有雨季有少量洪水，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体的标准限值。本项目位于神头泉域范围内，但不在重点保护区范围内，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； （3）声环境 本项目所在区域为农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）生态功能区划 ①生态功能区划 根据《平鲁区生态功能区划》，项目区位于“Ⅳ2中南部采煤生态工业生态功能亚区”。本项目在平鲁区生态功能区划中的位置见附图8。 Ⅳ2中南部采煤生态工业生态功能亚区包括向阳堡南部、榆岭乡北部、井坪镇东部、白堂乡中东部及陶村乡西北部，总面积为：252.51 km2。 主要环境问题：本区主要为现状煤炭采集密集区，煤炭资源开采强度大，由于煤炭开采引起的环境问题和生态问题日益突出，环境问题主要包括空气和水体的污染、废弃物的无序堆放，生态问题主要表现在由于开矿特别是几个大型露天煤矿的开采，对地表破坏较为严重，人为引发水土流失，同时破坏了地表植被和土壤结构，使采后的生态恢复比较困难。主要生态功能：采煤生态工业。 发展方向:加快煤炭等行业改革重组步伐。加强大型煤炭基地建设，鼓励大型煤炭企业集团兼并、重组、改造中小煤矿，实施资源整合，按照可持续发展要求，培育大型煤炭企业集团，依法关闭破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的矿点，淘汰落后生产能力的小煤矿，制止乱采滥挖、无证开采行为。提高产业集中度，鼓励综合利用和节约资源，发展循环经济，提高煤炭资源综合利用与附加值，实现煤炭开采与生态环境协调发展；合理统筹安排尾矿等固体废弃物的堆放空间和顺序问题，并着力解决好矸石山等的生态治理问题。 本项目与平鲁区生态功能区划相符。 ②生态经济区划 根据《平鲁区生态经济区划》，项目所在区域属于“ⅣA井坪镇循环工业园发展生态经济区”。本项目在平鲁区生态经济区划中的位置见附图9。 该生态经济区位于平鲁区的井坪镇，包括循环工业园区及周边地区，总面积：135.0 km2。 主要生态环境问题是：1.气候寒冷，作物生长期短，大风日数多，生态环境脆弱；2.存在有潜在的风沙危害，沙化中度敏感，部分地区高度敏感；3.植被稀疏、土壤贫瘠，水土流失严重，土壤侵蚀中度敏感； 主要生态功能：生态工业园区建设 保护措施与发展方向：1.加快园区基础设施建设，引导周围企业入住园区，形成高标准、高服务的新型工业园区，带动地方经济发展；2.提升区内产业结构，大力发展清洁生产与循环经济产业，逐步调整产业结构；3.鼓励当地企业营造绿色生态园区，对区域进行定期绿化，增强区域水土保持能力。 本项目符合平鲁区生态经济区划的要求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 本次环境影响评价工作引用朔州市平鲁区2018年环境空气质量数据。监测点位位于本项目西北侧3km处，环境空气质量现状监测结果详见表8。 表8 环境空气质量现状监测结果 监测 地点 监测 项目 评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值 占标率（%） 超标 倍数 超标率% 山西省朔州市平鲁区 SO2 年平均质量浓度 58 60 60 0 0 NO2 年平均质量浓度 32 40 67.5 0 0 PM10 年平均质量浓度 113 70 171.43 0.71 71 PM2.5 年平均质量浓度 50 35 134.29 0.34 34 CO 24小时平均第95%百分位值 1900 4000 40 0 0 O3 8小时平均第90%百分位值 157 160 104 0.04 4 根据2018年朔州市平鲁区例行监测数据的监测结果，所监测的6项污染物中PM2.5、PM10均超标，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，为不达标区。 建设单位于2019年11月委托山西方创环境检测有限公司对该项目TSP进行了监测，监测报告见附件。 表9 环境空气质量现状监测结果及气象参数一览表 监测 点位 监测时间 TSP （µg/m3） 气温 （℃） 气压 （hpa） 风速 （m/s） 风向 （度） 厂址 2019.11.18 2:00 160 -8.5 925 1.6 165 8:00 238 -7.8 924 1.4 170 14:00 240 -5.2 915 1.2 185 20:00 156 -8.9 924 1.5 190 2019.11.19 2:00 154 -3.1 923 1.3 185 8:00 235 -1.6 918 1.6 180 14:00 249 2.6 923 1.1 170 20:00 157 -5.4 924 1.2 175 2019.11.20 2:00 167 -2.1 926 1.2 175 8:00 238 4.2 912 1.2 160 14:00 243 6.8 923 1.6 180 20:00 153 -2.4 924 1.8 170 2019.11.21 2:00 154 -1.2 925 1.1 270 8:00 238 5.3 905 1.2 255 14:00 245 6.4 923 2.1 265 20:00 170 -1.4 924 1.3 270 2019.11.22 2:00 162 1.1 925 1.4 285 8:00 239 7.2 924 1.9 290 14:00 234 8.0 889 2.3 275 20:00 158 1.8 924 2.0 280 2019.11.23 2:00 161 -2.3 926 1.9 245 8:00 242 1.4 925 2.3 230 14:00 239 3.6 924 2.6 235 20:00 153 -2.0 925 1.4 245 2019.11.24 2:00 172 -12.6 926 2.5 235 8:00 246 -8.3 925 2.7 240 14:00 239 -5.6 924 2.4 235 20:00 167 -10.9 920 2.1 230 标准值 300 —— —— —— —— 备注 —— 根据监测结果，厂址监测点TSP 24小时平均实测浓度值范围为153~246µg/m3，小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 二、地表水环境质量现状分析 本工程无废污水外排，本项目位于大沙沟南面，距离大沙沟2.8km，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体的标准限值，大沙沟仅有雨季有少量洪水，未收集到监测数据。 三、声环境质量现状分析 建设单位于2019年11月委托山西方创环境检测有限公司对该项目噪声进行了监测，监测报告见附件。 现状监测结果见表10。 表10 项目噪声监测结果 监测点位 2019年11月18日 昼间 夜间 L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 Leq 1#（项目北） 54.1 52.0 49.4 52.6 43.2 41.5 40.4 42.4 2#（项目东） 53.8 52.0 49.8 53.3 44.4 42.3 41.9 43.0 3#（项目南） 55.2 54.2 51.7 54.5 45.2 43.7 42.2 43.4 4#（项目西） 52.6 51.2 49.7 52.1 42.2 41.0 40.3 41.4 由上表监测数据可知，厂界噪声1#昼间等效声级值52.6dB(A)，夜间等效声级值42.4dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4b类标准限值，厂界噪声2#~4#监测点昼间等效声级值范围在52.1~54.5dB(A)之间，夜间等效声级值范围在41.4~43.0dB(A)之间，均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值，本项目所在区域声环境质量良好。。 四、生态环境分析 本地区地表植被主要以农作物、灌木、草为主，土地现状为荒山、荒沟和少量农田，未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种等，周围主要为人工植被，无国家保护级的植物分布。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表11 环境保护目标 类别 保护 对象 方位 距离（m） 位置 保护目标 人数 保护级别和要求 环境 空气 下麻黄头村 WS 650 E112°18′49.1046″，N39°31′58.17″ 居民 796 空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 上麻黄头村 WS 500 E112°19′10.25″，N39°31′47.66″ 居民 1058 声环境 -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 大沙沟 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体的标准限值 地下水 环境 浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 生态 -- 不新增占地 土壤 -- 土壤环境评价执行 《土壤质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 适用标准 | 污染项目及排放限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的环境空气质量功能区分类，评价区属二类区（农村地区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |
|  |  | SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/Nm3 150μg/Nm3 500μg/Nm3 |
|  |  | NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/Nm3 80μg/Nm3 200μg/Nm3 |
|  |  | PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/Nm3 150μg/Nm3 |
|  |  | PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/Nm3 75μg/Nm3 |
|  |  | CO | 24小时平均 1小时平均 | 4mg/Nm3 10mg/Nm3 |
|  |  | O3 | 8小时最大 1小时平均 | 160μg/Nm3 200μg/Nm3 |
|  | 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体的标准限值 | PH | 6-9 | CODcr | ≤20 mg/ L |
|  |  | BOD5 | ≤4mg/L | NH3-N | ≤1.0mg/L |
|  |  | 石油类 | ≤0.05 mg/L | 粪大肠菌群数 | ≤10000个 |
|  | 地下水环境评价执行 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 单位：mg/L | pH | 6.5~8.5 | 氨氮 | ≤0.5 |
|  |  | 硝酸盐氮 | ≤20 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 |
|  |  | 挥发酚 | ≤0.002 | 氰化物 | ≤0.05 |
|  |  | 砷 | ≤0.01 | 汞 | ≤0.001 |
|  |  | 六价铬 | ≤0.05 | 总硬度 | ≤450 |
|  |  | 铅 | ≤0.01 | 氟化物 | ≤1.0 |
|  |  | 镉 | ≤0.005 | 铁 | ≤0.3 |
|  |  | 锰 | ≤0.1 | 耗氧量 | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250 | 氯化物 | ≤250 |
|  |  | 总大肠菌群（CFU/100 mL） | ≤3.0 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
|  |  | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |  |  |
|  | 土壤环境评价执行 《土壤质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值 | 砷 | 60 | 镉 | 65 |
|  |  | 铬（六价） | 5.7 | 铜 | 18000 |
|  |  | 铅 | 800 | 汞 | 38 |
|  |  | 镍 | 900 | 四氯化碳 | 2.8 |
|  |  | 氯仿 | 0.9 | 氯甲烷 | 37 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 二氯甲烷 | 616 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
|  |  | 四氯乙烯 | 53 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 三氯乙烯 | 2.8 |
|  |  | 1,2，3-三氯丙烷 | 0.5 | 氯乙烯 | 0.43 |
|  |  | 苯 | 4 | 氯苯 | 270 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 560 | 1,4-二氯苯 | 20 |
|  |  | 乙苯 | 28 | 苯乙烯 | 1290 |
|  |  | 甲苯 | 1200 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
|  |  | 邻二甲苯 | 640 | 硝基苯 | 76 |
|  |  | 苯胺 | 260 | 2-氯酚 | 2256 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | 15 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
|  |  | 䓛 | 1293 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
|  |  | 茚并[1,2,3,-cd]芘 | 15 | 萘 | 70 |
|  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 噪声 | 2类 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
|  |  |  | 4b类 | 昼间：70dB(A) 夜间：60dB(A) |
| 污染 物排 放标准 | 厂界周界外浓度最高点无组织污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
|  | 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 噪声 | 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) |
|  | 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准 | 噪声 | 昼：60dB(A) 夜：50dB(A) |
|  |  |  | 昼：70dB(A) 夜：55dB(A) |
|  | 固体废物处置执行《一般工业固体废物存储、处置污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析结果，本项目产生的污染物主要为颗粒物，为无组织排放，根据晋环发[2015]25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，本项目无需申请总量指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 工艺流程简述： 通过公路运输到场的运煤车，一般为载重30t的自卸车，采用苫布覆盖。煤车入场区于重车场道依序于重车衡称重计量和采样，如果需要，可于待卸区等候卸车，避免场外公路堵车；称重之后重车再去储煤区去卸煤，空车至空车道依序于空车衡称重计量出场，煤炭通过全密闭皮带运至筒仓，筒仓装火车外运。 （1）煤炭来源 本项目煤炭主要来源于周边煤矿，公司与本地主要煤矿已形成多年的合作关系，能够充足保障发运需求。在储购煤炭前，已经在化验室对煤质进行化验，不得收储不符合煤炭产业政策的高硫煤、劣质煤等。 （2）储煤方案 储煤场全封闭，轻钢结构。煤炭入库，库内设洒水喷头，定期洒水，洒水半径覆盖整个原煤库，洒水频次为4~5次/d。 （3）装卸、装车、运输工艺 本次工程原煤卸车采取自卸汽车卸入储煤库，装车方式为筒仓，运输采用火车运输，卸车后的运输汽车经门口设置的洗车平台对运输车辆进行冲洗，冲洗完后运输汽车方可出厂。火车装载完毕出厂前必须喷洒煤尘抑制剂，减轻运输过程产品扬尘污染。 主要污染工序： 1、施工期 （1）大气污染源：主要来自场地平整、现场堆放、建筑材料现场搬运和堆放、施工垃圾和场地现有垃圾的清理及堆放、车辆运输产生的道路扬尘。 （2）水污染源：主要为施工人员产生的生活污水、施工废水。 （3）固废污染源：主要为施工人员的生活垃圾、损坏或废弃的各种建筑材料。 （4）噪声污染源：施工作业噪声。 2、运营期 （1）废气产生环节 汽车运输煤炭产生的扬尘； 煤炭卸车过程中产生的粉尘； 煤炭堆场产生的扬尘； 煤炭转载产生的扬尘； 煤炭装车产生的粉尘。 （2）废水产生环节 运输车辆产生的清洗废水； 站台初期雨水； 职工日常生活产生的盥洗废水； （3）噪声产生环节 汽车、皮带运输机产生的机械噪声； （4）固体废物产生环节 办公区职工产生的生活垃圾。 检修危废、隔油渣。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运输 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 堆煤卸煤 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 转载运输 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 装车 | 粉尘 | 34.2t/a | 0.34t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1533m3/a | CODcr | 250mg/L，0.38t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 100mg/L，0.15t/a | 0 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.31t/a | 0 |
|  |  | NH4－N | 20mg/L，0.03t/a | 0 |
|  | 洗车废水 | SS、石油类 | / | 经隔油池沉淀处理后循环使用 |
|  | 初期雨水 | SS | / | 设500m3初期雨水池，初期雨水经沉淀后用于洒水抑尘 |
| 固 体 废 物 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 11.55t/a | 送环卫部门指定地点 |
|  | 设备检修、隔油 | 废机油、废棉纱、废手套、隔油渣等 | 0.2t/a | 设危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |
| 噪 声 | 汽车、皮带运输机产生的机械噪声 | 噪声 | 90dB(A) | 70 dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目对生态环境的影响不大。本工程建设期加强施工管理，生产运行期加强污染管理，并进行合理绿化，在采取环评规定措施的基础上，粉尘排放量极少，生活污水综合利用，因此，本工程的建设对区域生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 施工期对环境的影响主要为：施工扬尘及运输道路扬尘对大气环境的影响；施工人员生活废水排放等对环境的影响；施工机械噪声、振动（包括运输车辆噪声）对声环境的影响；建筑垃圾任意堆放对周围环境的影响。本项目不设施工营地。 1、建设期环境空气影响分析 施工期对环境空气的影响主要表现在扬尘的影响，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在厂区场地清理平整以及生产车间的建设过程中。 施工期扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。由表11可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 表12 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 根据《朔州市平鲁区打赢蓝天保卫战三年行动计划》和住建部关于施工工地“六个百分百”标准及“七个到位”标准严格做好施工期间大气污染防治措施。具体的防治措施如下： （一）工地“六个百分百”标准 1、施工工地周边100%围挡； 2、物料堆放100%覆盖； 3、出入车辆100%冲洗； 4、施工现场地面100%硬化； 5、拆迁工地100%湿法作业； 6、渣土车辆100%密闭运输。 （二）工地“七个到位”标准 1、出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位； 2、出入口道路混凝土路面硬化到位； 3、基坑坡道硬化处理到位； 4、全自动冲洗设备安装和使用到位； 5、建筑垃圾运输车辆密闭到位 6、拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位； 7、拆迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位(本项目不涉及）。 此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范性要求，确保周围环境不受影响。本报告提出以下防治措施： （1）土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （2）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭储存、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施。 （3）施工期过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置超过一周，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂等措施来防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （5）工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业等。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、建设期水环境影响分析 （1）施工生活污水 施工期间的废水主要为施工人员生活污水。本项目总实际施工按照3个月计。不设置集中的施工营地，施工人员利用现有办公生活设施，施工人员高峰期人数约50人左右，按照用水量20L/人日计算，排污系数0.8计，生活污水产生量约1.0m3/d，排放量为0.8m3/d，其主要污染物为BOD5（120~150mg/L）、COD（200~300mg/L）、SS（100~150mg/L）。 （2）施工废水 类比省内有关建设项目的统计资料，建设施工期由于车辆清洗、管道敷设产生的废水主要污染物为SS（3000~5000mg/L）、PH值（9~12）、油类（10~15mg/L）。 （3）污染防治措施 施工不设置营地。施工人员不得随地大小便，尽量利用现有旱厕。 施工机械清洗废水中主要的污染物为SS等，其水质相对简单，可直接洒水抑尘。 3、建设期噪声环境影响分析 （1）噪声污染源 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如起吊机等，多为点声源；施工作业噪声主要指装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 工程施工期作业一般为露天作业，无隔声与降噪措施，来自各类高噪声施工机械的噪声值随距离衰减情况详见下表。 表13 主要施工机械噪声衰减距离 单位：m 声级 施工机械 距离(m) 标准值 达标距离(m) 10 20 40 60 80 100 150 昼 夜 昼 夜 装载机 84.0 78.0 72.0 68.4 66.0 64.0 60.5 70 55 50 281 摊铺机 81.0 75.0 69.0 65.4 63.0 61.0 57.5 70 55 35 199 推土机 80.0 74.0 68.0 64.4 62.0 60.0 56.5 70 55 32 177 压路机 80.0 74.0 68.0 64.4 62.0 60.0 56.5 70 55 31 177 挖掘机 78.0 72.0 66.0 62.4 60.0 58.0 54.5 70 55 25 140 由表12可以看出：施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为白天在31~50m之间，夜间在140~281m之间，在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 在施工时间主要在昼间，夜间不施工，昼间施工时，尽可能将产生高噪声的设备安排在距离敏感点较远距离的地方，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。 （2）噪声污染控制措施 采用低噪声设和施工工艺，合理安排各类机械施工时间，防止高噪声设备同时进行施工；对动力机械设备进行定期的维修、养护，防止因设各部件松动或消声器破坏而加大其工作时的声级。提倡文明施工，加强施工人员管理，少用哨子、喇叭等指挥作业，尽量减少人为原因产生的高噪声。 4、建设期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾；物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土等；铺路修整阶段石料、灰渣建材等的损耗与遗弃；装修、安装阶段各种建筑装修材料和设备耗材的损耗与遗弃。 施工期间产生的固体废物如做到及时清运，生活垃圾由环卫机构统一处理，不会造成对环境的污染。 5、建设期对生态环境的影响分析 项目在施工期间，施工机械和运输工具等产生震动、噪声将影响到活动性强的动物，导致施工区及附近地区的中小型动物种群密度下降。由于本次施工在原厂区内进行，因此工程施工对生物生态环境影响较小。 6、建设期环境监理 由于施工期对环境的影响会随着施工过程的结束，影响也将在短期内消失。施工期间会对周边环境产生一定的影响，施工单位在施工期间应严格按照环评提出的环保措施执行，而建设单位应做好监督和管理工作，把对环境的影响降低到最低。 ①环境监理 为最大限度地减轻施工作业对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。为此，环评要求在工程施工期进行环境监理。 环境监理即聘请第三方对环境管理工作及环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法。其主要任务是协助甲方落实工程施工期间的各项环境保护措施和方案。施工期环境监管内容见下表。 表14 施工期环境监管内容一览表 序号 项目名称 内容 效果 1 施工围挡 施工边界设置1.8m高围挡 施工工地周边100%围挡；施工围挡到位 2 场地防尘布(网) 场地易起尘材料、渣土、垃圾等；采取覆盖防尘布防尘网，并定期喷洒抑尘剂、喷水压尘或采取其它有效的防尘措施； 物料堆放100%覆盖； 不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位 3 出工地车辆 冲洗车轮；密闭运输。 出入车辆100%冲洗； 渣土车辆100%密闭运输；建筑垃圾运输车辆密闭到位 4 清扫 出入口道路路面硬化，对施工工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净 100%湿法作业； 出入口道路混凝土路面硬化到位 5 水处理构筑物 设洗车平台、简易沉砂池、集水池 减少泥沙带出量； 全自动冲洗设备安装和使用到位 6 施工期废水 施工人员少量的生活污水经沉淀后洒水抑尘 废水不外排 7 低噪声施工机械 采用低噪声施工机械，合理布置施工时间 减少施工场界噪声 8 场界隔声障 施工场界设简易隔声障 减少施工场界噪声 9 生活垃圾收集 临时垃圾收集点（箱） 减少环境污染 10 建筑垃圾清运 建筑垃圾日产日清 禁止建筑垃圾堆存 二、工程营运期环境影响分析: 1、环境空气影响分析 1.1大气污染物排放情况 （1）汽车运输煤炭进站、站内行驶产生的扬尘 汽车运输过程中会产生道路扬尘，项目年总运输量为450万t/a，其扬尘产生量采用下述经验公式计算： 式中： ：运输起尘量，kg/km·辆； ：运输途中起尘总量，kg/a； ：车辆行驶速度，km/h，取15km/h； ：车辆载重量，t/辆，30t/辆； ：路面灰尘覆盖率，kg/m2，0.5kg/m2； ：运输距离，km，0.1km； ：运输量，t/a，450万t/a。 经计算，煤炭运输进站、站内行驶过程中汽车起尘量为19.5t/a。为减缓和预防运输过程的扬尘现象，建设单位严禁汽车超载，已对全厂路面进行了硬化，并定期进行洒水抑尘；运输车辆合理控制车速，进站运输扬尘能够得到有效控制，对周围环境影响较小。采取以上措施，汽车运输煤炭进站、站内行驶过程中的扬尘可忽略。 （2）储煤库装卸产生的扬尘 煤堆场占地约2000m2。 项目建成后，煤炭储存采用全封闭储煤库，库内设洒水喷头，定期洒水，洒水半径覆盖整个储煤库，洒水频次为4~5次/d。储煤扬尘量较小，评价对此部分粉尘量忽略不计。 （3）煤炭输送、转载产生的扬尘 煤炭输送、转载采用全封闭皮带，扬尘量较小，评价对此部分粉尘量忽略不计。 （4）装车过程中产生的粉尘 装车扬尘： 式中： Q—煤装卸扬尘，kg/t装卸量； U—风速，m/s；风速取3m/s； W-煤物料湿度，%，本项目11%。 H-煤装卸高度，1.5m。 装车过程中扬尘产生量为，0.01193kg/t,53.69t/a。 本项目采用计量筒仓装车，并安装有煤尘抑制剂喷洒系统，可有效抑制扬尘的产生，筒仓顶部设瓦斯探头，避免瓦斯聚集，筒仓安装无动力滤芯布袋除尘器，可有效抑制扬尘产生。 采取以上措施后，粉尘排放量约为0.54t/a。 1.2大气环境影响预测 本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN3分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公式： 公式（1） 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （2）评价工作级别划分的依据 本项目评价等级计算按正常工况下最不利情况考虑，评价等级划分依据、评价因子和评价标准、估算模式参数等见下表。 表15 评价工作等级划分一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 表16 评级因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 TSP 24小时平均 300μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单 1小时平均（折算） 900μg/m3 表17 本项目估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 农村 农村 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度/ ℃ 36.1 最低环境温度/ ℃ -30.5 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/ m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/ km 岸线方向/ ° 表18 本项目估算模式矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y TSP 1 面源 112.32307 39.53689 1393 400 300 3 3300 正常 0.1636 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果以及评价等级结果详见下表。 表19 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 面源 TSP 900.0 23.82 2.65 / 表20 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 面源 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 1.0 10.83 1.20 25.0 12.00 1.33 50.0 13.21 1.47 75.0 14.40 1.60 100.0 15.58 1.73 125.0 16.76 1.86 150.0 17.94 1.99 175.0 19.10 2.12 200.0 20.23 2.25 225.0 21.35 2.37 250.0 22.23 2.47 275.0 22.85 2.54 300.0 23.30 2.59 325.0 23.56 2.62 350.0 23.68 2.63 375.0 23.70 2.63 400.0 23.79 2.64 425.0 23.82 2.65 427.0 23.82 2.65 450.0 23.80 2.64 475.0 23.74 2.64 500.0 23.64 2.63 525.0 23.52 2.61 550.0 23.37 2.60 575.0 23.24 2.58 600.0 23.11 2.57 625.0 22.98 2.55 650.0 22.82 2.54 675.0 22.66 2.52 700.0 22.48 2.50 725.0 22.29 2.48 750.0 22.10 2.46 775.0 21.90 2.43 800.0 21.69 2.41 825.0 21.48 2.39 850.0 21.29 2.37 875.0 21.10 2.34 900.0 20.90 2.32 924.99 20.71 2.30 950.0 20.54 2.28 975.0 20.39 2.27 1000.0 20.23 2.25 1025.0 20.07 2.23 1050.0 19.91 2.21 1075.0 19.75 2.19 1100.0 19.58 2.18 1125.0 19.42 2.16 1150.0 19.25 2.14 1175.0 19.08 2.12 1200.0 18.91 2.10 1225.0 18.74 2.08 1250.0 18.57 2.06 1275.0 18.41 2.05 1300.0 18.23 2.03 1325.0 18.06 2.01 1350.0 17.89 1.99 1375.0 17.73 1.97 1400.0 17.56 1.95 1425.0 17.40 1.93 1450.0 17.23 1.91 1475.0 17.07 1.90 1500.0 16.91 1.88 图4 面源预测结果 （3）评价工作级别确定 综合以上分析，根据本项目污染源污染物估算结果，最大占标率为2.65%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本项目无有组织废气排放量核算表见下表。 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度（mg/m3） 1 汽车运输扬尘 颗粒物 建设单位严禁汽车超载，对全厂路面进行了硬化，并定期进行洒水抑尘；运输车辆合理控制车速， 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 1.0 / 2 储煤库装卸扬尘 颗粒物 煤炭储存采用全封闭储煤库，库内设洒水喷头，定期洒水，洒水半径覆盖整个储煤库，洒水频次为4~5次/d / 3 转载输送扬尘 颗粒物 全封闭皮带 / 4 装车扬尘 颗粒物 采用计量筒仓装车，并安装有煤尘抑制剂喷洒系统，筒仓安装无动力滤芯布袋除尘器 0.54 采取严格的污染防控措施后，本项目对大气环境影响较小。 （4）三本账 木瓜界煤炭集运站于1987年办理了山西省大中型建设项目环境保护“三同时”审批表，设计规模年发煤450万吨。污染物主要为锅炉烟气中的烟尘及二氧化硫。 改建后无组织粉尘排放量有所减少。 表22 改建工程污染物排放“三本帐”计算表（t/a） 序号 污染物 大气污染物 粉尘 SO2 NO2 烟尘 无组织 颗粒物 1 原工程排放量① 0 8.89 0 11.18 3.6 2 改建工程排放量② 0 0 0 0 0.54 3 “以新带老”消减量③ 0 8.89 0 11.18 3.6 4 改建后全厂排放量④=①+②-③ 0 0 0 0 0.54 5 排放增减量 ⑤=④-① 0 -8.89 0 -11.18 -3.06 改建工程完成后，全厂的污染物排放有所减少。 表23 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km□ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物 ( PM10、PM10、NOX、SO2、CO、O3) 其他污染物 ( ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 √ 现有污染源 √ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%□ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%□ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物 ） 有组织废气监测 无组织废气监测 √ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受 ( 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ ）t/a NOx:（ ）t/a 颗粒物:（ ）t/a VOCs:（ ）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 由水平衡分析可知，本项目废水主要为生活废水，无生产废水。 （1）生活污水 生活污水主要为职工洗漱废水，厂区生活污水最大产生量为1.68m3/d。水质简单，排入现有的化粪池中，定期清掏，不外排。 （2）洗车废水 本项目在车辆出口设置洗车平台，对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，洗车产生的废水中主要污染物为SS、石油类，设10m3隔油沉淀池2座、10m3清水池1座，洗车废水经隔油沉淀后全部回用于洗车，不外排，废油渣存放在危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 （3）初期雨水 本项目厂内降雨初期会产生带有污染物的初期雨水，为使初期雨水可有效收集，本项目要求对厂区进行硬化，硬化指标按照GB50209要求进行。对于初期雨水量，评价按下列公式计算： 暴雨强度及雨水流量计算使用朔州市暴雨强度计算公式： 式中：q—暴雨强度，L/s•hm2； T—重现期，2a； t—降雨历时，15min。 经计算，暴雨强度为147.81L/s•hm2，汇水面积按工业场地占地面积4hm2计算，径流系数Ψ取0.9，雨水流量为532L/s，按一次降雨15min计算，初期雨水量为478.8m3。在场地最低处附近设置初期雨水收集池，容量为500m3，采用钢筋混凝土结构。收集后的雨水经沉淀后，用于洒水抑尘。 本建设项目投产后，全厂实现了生产废水和生活污水的零排放，因此不会对建设项目所在地水环境造成不良影响。 表24 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√ ；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 □；其他 √ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 □；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 √ 评价结论 可以接受 √；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)的规定，煤炭储存、集运项目属于地下水环境影响评价项目类别的Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价。 项目运营后，对地下水产生影响的可能环节是危废暂存间的渗漏，危险废物堆放基础必须防渗，危废暂存间在做好防雨、防渗及密封工作的前提下，对地下水影响很小。 4、土壤环境影响分析 本项目属于煤炭及制品批发F5161，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）对项目的分类要求，确定本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，故本项目不开展土壤环境影响评价工作。 5、固废环境影响分析 （1）职工日常生活产生的生活垃圾。 职工在日常生活中产生的生活垃圾，按0.5公斤/人·天，垃圾产生量约为11.55t/a。生活垃圾集中收集，定期送往环卫部门指定地点。本报告要求建设单位在办公区、宿舍设置生活垃圾箱，将产生的生活垃圾集中收集，生活垃圾不得随意倾倒，长期堆存，以免对周围环境产生影响。 （2）机械设备维修产生的废机油及含油的废棉纱、废手套；隔油池废油渣 本项目产生的危险废物主要为机械设备维修产生的废机油（编号：HW08）及含油的废棉纱、废手套，隔油池废油渣（编号：HW08）盛放于专用密封容器内，置于危废暂存间内。本项目危废按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行环境影响评价。 废油是因受杂质污染，氧化和热的作用，改变了原有的理化性能而不能继续使用时被更换下来的油；主要是机械设备的更换油及再生过程中的油渣及过滤介质等，属于危险废物，主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃，其主要成分是链长不等的碳氢化合物，性能稳定。 表25 工程分析中危险废物汇总 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油、含油的废棉纱、废手套 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 900-249-08 0.2 机械 维修、隔油渣 液态 链长不等的碳氢化合物 油类物质 每月 T,I 设危废暂存间，定期交由有资质单位处理 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①危险废物的暂存要求 a、根据本项目的工序特点，经与建设单位沟通后，拟建一个危险废物专用暂存库，用于存放本项目产生的所有危废。 b、废油必须装入符合标准的容器内； c、装载废油的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； d、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签。 e、危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； f、必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 g、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； h、危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 i、危废暂存库须做好防渗措施，基础防渗为2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数≤10-7cm/s。 表26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废机油、含油的废棉纱、废手套、隔油渣 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 900-249-08 厂区北侧 10m2 密闭桶装 1t 1年 ②危废转移 a、在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前3日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 b、建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c、联单保存期限为五年。 ③危废处置要求： 环评要求送交有资质的单位进行处置。 总之，针对本工程所产生的各固体废物分别采取不同的处理或处置措施之后对环境的影响很小。 本项目固废产生与排放见表27。 表27 本项目固废产生与排放情况 产污环节 固废名称 性质 产生量（t/a） 利用或处置措施 排放量（t/a） 职工日常生活 生活垃圾 一般固废 11.55 送当地环卫部门指定地点，统一处理 0 设备检修、隔油 检修危废、隔油渣 危险废物 0.2 设10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 0 6、声环境影响分析 本项目运营期噪声污染主要为皮带运输机、水泵等设备运行产生的噪声和运输汽车运输产生的噪声。现场踏勘时，水泵置于室内、并采取基础减振措施、定期维护设备、安装柔性接头等，能够有效减少噪声强度；控制进入厂区的车速，禁止在厂内鸣笛。 其中皮带运输机产生的噪声值在75-85dB(A)之间，项目距离最近的村庄为下麻黄头村，噪声经距离衰减后，对其村民影响轻微。 运输车辆运输路线距离村民居住区较近，项目投入运营后，会对其产生一定影响，为减少汽车运输对周围村民产生影响，要求其在经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛，采取上述措施后，项目对周围的噪声环境影响很小。 表28 项目主要设备噪声统计表 序 号 声源名称 数量 （台） 源强 （dB(A)/台） 位置 排放 方式 采取措施 1 皮带运输机 1 75-85 转运站台 间歇 定期维护 2 水泵 2 90 设备房内 连续 基础减振、定期维护、厂房屏蔽 3 运输车辆 10 70 厂区内 间歇 定期维护、控制车速、禁止鸣笛 为预测分析其对场界的影响，本次评价采用以下数学模式进行预测分析。 噪声预测模式： 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： a 点源传播衰减模式： 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； ΔL—各种衰减量，dB（A）。 b 多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：Li—i点处的声压级，dB（A）； 预测结果见表29。 表29 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 方位 昼间 夜间 贡献值 背景值 预测值 贡献值 背景值 预测值 1# 厂界北 34.90 52.6 52.67 0 42.4 42.4 2# 厂界东 37.34 53.3 53.41 0 43.0 43.0 3# 厂界南 47.50 54.5 55.29 0 43.4 43.4 4# 厂界西 34.12 52.1 52.17 0 41.4 41.4 由上表可以看出，本项目产生的设备噪声经上述措施处理后，厂界四周噪声1#监测点完全满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4b类限值，厂界四周噪声2#­4#监测点完全满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值，项目产生的噪声对周围声环境的影响较小。 四、环保措施及投资估算 本项目环保措施及投资估算见表30。 表30 环保投资一览表 内容 污染源 环评要求治理措施 投资 (万元) 大气污染物 运输 进场煤炭运输汽车采用苫布覆盖，采用自卸式汽车。 硬化地面，洒水抑尘，设置洗车平台，汽车必须进行清洗后才能上路。 5 堆煤卸煤 储煤库全封闭，库内设洒水喷头，定期洒水，洒水半径覆盖整个原煤库，洒水频次为4~5次/d 50 转载运输 全封闭皮带运输 5 装车 筒仓装车（已建），喷洒煤尘抑制剂 5 水污染物 生活污水 职工生活污水产生量较少，且不连续，沉淀处理后用于道路洒水 -- 雨水 初期雨水收集池（500m3） 5 车辆冲洗 出入口设置冲洗车平台，收集车辆冲洗废水 3 固体废物 生活垃圾 设2个垃圾桶，定时清运至当地环卫部门指定点，委托当地环卫部分指定场所处理 1 检修危废、隔油渣 设10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 2 噪声 皮带运输机、水泵 基础减振、定期维护、厂房屏蔽 2 其他 厂区绿化6000 m2 2 合计 80 该项目环保投资额预计为80万元，约占项目投资总额的16%。 五、环境管理与环境监测计划 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： 1、环境管理职责 （1）贯彻执行环境保护法规和标准； （2）建立各种环境管理制度，并经常检查监督； （3）编制项目环境保护规划并组织实施； （4）领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； （5）抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； （6）建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； （7）负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； （8）制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； （9）定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2、环境监控职责 （1）制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； （2）按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； （3）在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； （4）组织并监督环境监测计划的实施； （5）在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 3、环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 （1）开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 （2）自行监测依据 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目不设监测站，委托其它有资质的监测机构代其开展自行监测。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表31。 表31 污染源监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 废气 无组织废气 厂界外下风向设4个监测点 TSP 1次/年，1天/次，3次/天 噪声 厂界四周 等效A声级 1次/季，昼夜各1次 六、环境信息公开 环境信息公开情况需按朔州市生态环境局平鲁分局的要求进行，建设单位应编写《自行监测年度报告》，报告中应至少涵盖以下内容： 1、企业基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 2、主要生产设施全年运行天数，防治污染设施的建设和运行情况； 3、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量以及各监测点、各监测指标全年监测次数； 4、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果 5、若监测方案调整，需说明调整变化情况及变更原因。

# 表32  建设项目污染物排放清单及环境管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 名称 | 环保措施 | 排放浓度及排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放标准 | 排放浓度 |
| 废气 | 运输 | 扬尘 | 进场煤炭运输汽车采用苫布覆盖，采用自卸式汽车。硬化地面，洒水抑尘，设置洗车平台，汽车必须进行清洗后才能上路。 | 少量 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 | 1.0mg/m3 |
|  | 堆煤卸煤 | 扬尘 | 储煤库全封闭，库内设洒水喷头，定期洒水，洒水半径覆盖整个原煤库，洒水频次为4~5次/d | 少量 |  |  |
|  | 转载运输 | 扬尘 | 全封闭皮带运输 | 少量 |  |  |
|  | 装车 | 粉尘 | 筒仓装车（已建），筒仓安装无动力滤芯布袋除尘器，喷洒煤尘抑制剂 | 少量 |  |  |
| 水环境 | 生活废水 | COD NH3-N | 排入化粪池，定期清掏 |  | 不外排 | -- |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池（500m3） |  | 不外排 | -- |
|  | 车辆冲洗 | SS | 出入口设置冲洗车平台，收集车辆冲洗废水 |  | 不外排 | -- |
| 声环境 | 皮带输送机、水泵 | 噪声 | 基础减振、定期维护、厂房屏蔽 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设临时垃圾桶，定期由环卫部门清理 | 11.55t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 设备检修、隔油 | 检修危废、隔油渣 | 设10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 | 0.2t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求 |
| 生态 | 绿化面积800m2 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运输 | 扬尘 | 进场煤炭运输汽车采用苫布覆盖，采用自卸式汽车。硬化地面，洒水抑尘，设置洗车平台，汽车必须进行清洗后才能上路。 | 减少污染，降低影响 达标排放 |
|  | 堆煤卸煤 | 扬尘 | 储煤库全封闭，库内设洒水喷头，定期洒水，洒水半径覆盖整个原煤库，洒水频次为4~5次/d |  |
|  | 转载运输 | 扬尘 | 全封闭皮带运输 |  |
|  | 装车 | 粉尘 | 筒仓装车（已建），筒仓安装无动力滤芯布袋除尘器，喷洒煤尘抑制剂 |  |
| 废 水 | 职工日常生活 | 生活废水 | 排入化粪池，定期清掏 | 不外排 |
|  | 洗车 | 洗车废水 | 循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水 | 设500m3初期雨水收集池，沉淀后用于洒水抑尘 | 不外排 |
| 噪 声 | 皮带输送机、水泵 | 噪声 | 基础减振、定期维护、厂房屏蔽 | 达标排放 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设临时垃圾桶，定期由环卫部门清理 | 不外排 |
|  | 设备检修、隔油 | 检修危废、隔油渣 | 设10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 | 合理处置 |
| 生态保护措施及预期效果 施工期结束后，根据原临时占地性质不同，相应的恢复原状。在线路外进行绿化，采用灌草相结合的方式，可减少周边土壤侵蚀，改善水土流失，同时有效减少车辆运行产生的噪声对外环境的影响。 随着本项目的施工结束，对生态的影响将随之消除，项目将对周围环境的生态影响不大。在工程建设过程中，对周围生态环境不可避免地会造成一定的破坏，因此，在施工结束后，要及时对施工裸露地和不用的临时用地进行整治，及时进行植被恢复和绿化建设。 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 朔州市木瓜界煤炭集运有限公司煤炭集运站改建项目位于朔州市平鲁区井坪镇上麻黄头村东北500m处，站区西侧和北侧为平朔煤矿，东侧为洗煤厂，南侧为森泰煤业，不在平鲁区城市、城镇规划范围内，工程主要内容将原有露天储煤场改为封闭储煤库，新增抑尘剂喷洒系统。 2、环境质量现状 本次环境影响评价工作引用朔州市平鲁区2018年环境空气质量数据。根据2018年朔州市平鲁区例行监测数据的监测结果，所监测的6项污染物中PM2.5、PM10均超标，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，为不达标区。建设单位于2019年11月委托山西方创环境检测有限公司对该项目TSP进行了监测，根据监测结果，厂址监测点TSP 24小时平均实测浓度值范围为153~246µg/m3，小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 本工程无废污水外排，本项目位于大沙沟南面，距离大沙沟2.8km，大沙沟仅有雨季有少量洪水，未收集到监测数据。 建设单位于2019年11月委托山西方创环境检测有限公司对该项目噪声进行了监测，由监测数据可知，厂界噪声1#昼间等效声级值52.6dB(A)，夜间等效声级值42.4dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4b类标准限值，厂界噪声2#~4#监测点昼间等效声级值范围在52.1~54.5dB(A)之间，夜间等效声级值范围在41.4~43.0dB(A)之间，均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值，本项目所在区域声环境质量良好。 3、污染物排放情况及环境保护措施 项目装车方式为筒仓装车并喷洒煤尘抑制剂，营运期装车粉尘可得到有效控制；储煤库全封闭，库内设洒水喷头，定期洒水，有效抑制煤库粉尘；煤炭转载运输采用全封闭皮带；生活污水排入化粪池，定期清掏；初期雨水进入新建初期雨水收集池；车辆出入口设置洗车平台及隔油沉淀池，收集车辆冲洗废水，经沉淀回用；生活垃圾由环卫部门定期清运，设10m2危废暂存间，检修、隔油渣危废定期交由有资质的单位处理；本项目的噪声源对场界的贡献值较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准的限值要求，对外环境的影响较小。 4、主要环境影响 评价认为建设单位严格采取报告中要求的措施后大气环境、水环境污染物及噪声、固废的排放均能够满足相关排放标准的要求，项目的运营对周围环境的影响较小。 5、对区域环境的影响 在采取环评规定的环境保护措施后，大气污染物均能达标排放；生产废水、生活污水不外排；各产噪设备通过隔声、减振等措施后，厂界噪声达标。固体废物均能得到妥善处置，故本工程正常运行时对区域环境质量的影响较小。 综上所述，朔州市木瓜界煤炭集运有限公司煤炭集运站改建项目符合国家产业政策要求；不违背平鲁区城市、城镇规划范围；不在水源地保护区范围内。在严格落实环评规定的各项环保措施后，可确保污染物达标排放。在此前提下，从环保影响考虑，朔州市木瓜界煤炭集运有限公司煤炭集运站改建项目的建设可行。 二、建议 1、该项目建成后，报请有关主管部门审批后，方可投入正常运营。 2、公司应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。 3、加强设备各项污染防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、废水、噪声处理设施保持正常运行，保证污染物达标排放。 4、应落实绿化措施，以美化工作环境、改善区域生态环境为目的，以减轻对区域生态环境和景观的影响。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

现有项目煤仓

现有项目煤仓

项目东南侧

场外硬化道路

新鲜水

储煤库洒水

15

生活用水

沉淀池

0.42

绿化用水

1.68

洒水抑尘

15

1.1

2.1

1.1

24.95

洗车废水

9.55

6.36

6.36

新鲜水

储煤库洒水

15

生活用水

沉淀池

0.42

1.68

洒水抑尘

15

2.1

24.95

洗车废水

9.55

6.36

6.36

图3  本项目工艺流程及产污环节示意图

汽车运入

皮带输送

装车

外运

G

卸车入库

G、N

筒仓

转载车进料斗

G

G

G、N

喷洒煤尘抑制剂