平审批字〔2022〕176号

朔州市平鲁区行政审批服务管理局关于
中煤平朔集团有限公司东露天矿原煤运输系统
改造项目环境影响报告表的批复

中煤平朔集团有限公司：

你公司报送的《中煤平朔集团有限公司东露天矿原煤运输系统改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于山西省朔州市平鲁区榆岭乡梨阳坡村西北2.67km处到韩村西北1.94km处。此次改扩建项目主要是将原煤运输系统由巷道运输调整为地面运输，胶带输送机与矿用卡车道路立体交叉处采用钢纹波管立交方案。项目主体工程包括破碎站、带式输送机、1～3号转载点和栈桥等，不新增行政、公共建筑及生活福利建筑，工程建设内容还包括公用工程、辅助工程、环保工程等。原煤运输系统改造后输送能力为25.0Mt/a。项目总投资24800.67万元，其中环保投资703.81万元。根据《报告表》结论、专家技术审查意见，该项目符合国家产业政策，在严格落实《报告表》及本批复前提下，同意实施建设。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治及管理措施：两个一级破碎站分别设袋式除尘系统，处理后的粉尘经15米高排气筒达标排放；1号、2号转载点各设四套袋式除尘系统，3号（9煤）、3号（4煤）转载点机头机尾各设两套袋式除尘系统，处理后的粉尘经15米高排气筒达标排放；带式输送机采用密闭皮带输送。

2、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，设置减震基础，风机进出口安装消声器。

3、做好固体废物的妥善处置。煤粉尘经除尘器收集后，自动返回带式输送机；项目产生的危险废物依托东露天矿洗煤厂储存，定期交有资质单位处置。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、朔州市生态环境局平鲁分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

五、其他生态环境保护要求按照《关于中煤平朔集团有限公司东露天煤矿生产能力核定项目（含选煤厂、铁路专用线）环境影响后评价报告书备案意见》（晋环审批函〔2022〕181号）文件执行。

朔州市平鲁区行政审批服务管理局

2022年9月30日