朔平环评函[2018]3号

关于朔州旺旺诚信能源有限公司平鲁区旺旺诚信

加气站建设项目环境影响报告表的批复

朔州旺旺诚信能源有限公司：

你单位报送的《朔州旺旺诚信能源有限公司平鲁区旺旺诚信加气站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位在朔州市平鲁区凤凰城镇凤凰城村G109国道附近，建设LNG加气站项目，项目占地3400平方米，主要建设2台60m3LNG立式储罐、4台加气机及其它配套设施，日加气能力4万Nm3。项目总投资1900万元，其中环保投资5.4万元。朔州市平鲁区发展和改革局以平发改备案［2017］38号文对该项目进行了备案。

根据《报告表》结论、专家技术审查意见，该项目符合国家产业政策，在严格落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施以及本批复的前提下，同意实施建设。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治及管理措施。施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘。项目建成后站房冬季采用燃气炉供暖，不得建设燃煤锅炉；按规范要求建设BOG回收系统；加强运营期管理，定期检查阀门、管道，及时更换密封垫、阀芯等，防止管道、阀门及储罐泄漏。

2、落实水环境保护措施。施工区设置废水收集沉淀池，施工废水、生活污水收集处理后回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。运营期站内生活污水进入旱厕，定期抽运，用于农田施肥，不得外排。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等降噪措施，加强进站车辆管理，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准。

4、做好固体废物的妥善处置。生活垃圾设置垃圾收集箱，集中收集后，由环卫部门统一处理；废液压油等危废集中收集于危废暂存间，交有资质单位处置。

5、加强生态保护，严格落实各项生态恢复措施。严格按规划用地范围内建设，施工结束后对临时占地全部生态恢复。

6、有效防范环境风险。制定突发事故风险防范和应急预案，定时组织演练，建立与地方政府的应急预案联动机制。

三、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须按规定进行工程环境保护竣工验收。

四、平鲁区环境监察大队负责本项目环境保护施工期和运营期的日常监督管理工作。

朔州市平鲁区环境保护局

2018年8月26日