朔平环评函[2018]6号

关于朔州市平鲁区长良农牧有限责任公司

朔州市平鲁区20万头肉羊、2万头肉牛屠宰加工项目

环境影响报告书的批复

朔州市平鲁区长良农牧有限责任公司：

你单位报送的《朔州市平鲁区长良农牧有限责任公司朔州市平鲁区20万头肉羊、2万头肉牛屠宰加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位拟在朔州市平鲁区西水界乡骆驼山村南，建设朔州市平鲁区20万头肉羊、2万头肉牛屠宰加工项目，项目占地33333平方米，建设内容主要包括：牛、羊屠宰车间、待宰圈、转存冷库、污水处理站、办公用房及水、电、暖、制冷等工程。项目总投资2200万元，其中环保投资70万元。朔州市平鲁区发展和改革局以平发改备案［2017］45号文对该项目进行了备案。

根据《报告书》结论、专家技术审查意见，该项目符合国家产业政策，在严格落实《报告书》提出的各项环境保护对策措施以及本批复的前提下，同意实施建设。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治及管理措施。施工期采取边界围挡、物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少施工扬尘；生产供热及冬季采暖利用清洁能源，不得建设使用燃煤锅炉；建设全封闭屠宰车间、待宰圈；对屠宰车间、待宰圈、污水处理站内产生的恶臭，必须采取有效的除臭措施；加强对无组织废气排放的治理，加强车间管理，及时清理待宰圈内的牛、羊粪便，冲洗屠宰车间、待宰圈地面，及时清运屠宰产生的固废及污水处理站污泥，污水处理站格栅、沉淀池等加密封盖，有效降低恶臭气体的产生，同时加强厂区绿化美化，喷洒抑臭剂，减少项目无组织恶臭气体排放。执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关要求。

2、落实水环境保护措施。施工区设置废水收集沉淀池，施工废水、生活污水收集处理后回用于施工物料混合或地面洒水抑尘，不得外排。屠宰车间、待宰圈、污水处理站采取防水、防渗等措施，屠宰废水、地面冲洗水和生活污水经“气浮+A2/O”工艺处理后用于周边林地灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）相关标准。

3、落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，基础减振、厂房隔音，厂界四周绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准。

4、做好固体废物的妥善处置。固体废物实施分类管理与处置，（牛、羊）粪、胃容物、废肉残渣及其它加工废物、污水处理站污泥送长良农牧合作社畜禽粪便资源化处置项目堆肥处理；病死牛、羊按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》中相关规范要求进行处置；生活垃圾设置垃圾收集箱，集中收集后送区垃圾场填埋。

5、加强生态保护，严格落实各项生态恢复措施。严格按规划用地范围内建设，施工结束后对临时占地全部生态恢复。

6、有效防范环境风险。强化日常管理，制定环境事故风险应急预案，确保各项生态和环保措施落实到位。

三、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须按规定进行工程环境保护竣工验收。

四、平鲁区环境监察大队负责本项目环境保护施工期和运营期的日常监督管理工作。

朔州市平鲁区环境保护局

2018年8月26日