# 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：朔州市绿源节能墙材科技有限公司

绿源节能墙材项目（一期工程）

建设单位(盖章)：朔州市绿源节能墙材科技有限公司

编制日期：二〇一八年十二月

《朔州市绿源节能墙材科技有限公司绿源节能墙材项目（一期工程）环境影响报告表》修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目位于平鲁区北坪循环经济园区内，应介绍该园区环评、审批情况、产业定位、目前实施情况、公辅设施配套情况等，进一步分析本项目与园区规划的符合性和布局的合理性 | P3~4，于介绍平鲁区北坪循环经济园区环评、审批情况、产业定位，分析本项目与园区规划的符合性和布局的合理性，P5介绍园区目前实施情况、公辅设施配套情况等 |
| 2 | 根据本项目备案文件，公司拟分两期进行建设，本项目为该公司一期工程，环评应介绍两期工程总体规模、实施进度等，明确本次评价对象为一期工程。核实、完善原辅材料表，给出主要物料的理化性质 | P3~4，根据备案文件，公司拟分两期进行建设，本项目为该公司一期工程，介绍两期工程总体规模、实施进度等，明确了本次评价对象为一期工程。P12，核实了完善原辅材料表，给出粘结剂、乳化液的理化性质 |
| 3 | 细化工程建设内容表，应与设备配置表相吻合；进一步细化生产工艺流程和流程图，给出各生产系统的产排污节点；补充介绍供热热源厂、供热管网的敷设情况，分析供热的保证性 | P9，细化了工程建设内容表，与设备配置表进行了对照；P30~34，细化生产工艺流程和流程图，给出了各生产系统的产排污节点； P16，补充介绍供热热源厂、供热管网的敷设情况，分析供热的保证性 |
| 4 | 本项目配套的筒仓数量较多，应根据各筒仓的物料种类核实筒仓配套的除尘器的过滤面积和过滤风速，分析可达到的污染物排放浓度，并依据筒仓的周转时间，核实污染物排放总量。对原料库应提出地面硬化的要求。补充原料输送系统、跌落点的粉尘控制措施 | P40，本项目配套的筒仓数量较多，应根据各筒仓的物料种类核实筒仓配套的除尘器的过滤面积和过滤风速，分析可达到的污染物排放浓度，并依据筒仓的周转时间，核实污染物排放总量。 P9，对原料库应提出地面硬化的要求；补充原料输送系统、跌落点的粉尘控制措施 |
| 5 | 细化介绍本项目排水与城市污水处理厂管网的衔接点；按照危废评价技术指南要求，加强危废收集、暂存、处置的设施建设和管理要求 | P46~47，细化介绍本项目排水与城市污水处理厂管网的衔接点；P48~49，按照危废评价技术指南要求，加强危废收集、暂存、处置的设施建设和管理要求 |
| 6 | 加强施工期粉尘、污水的控制措施，应对照山西省、朔州市2018年大气、水行动计划提出防治要求。细化洗车平台的工程内容 | P36~39，加强施工期粉尘、污水的控制措施，对照了山西省、朔州市2018年大气、水行动计划，并提出了防治要求；P46，细化洗车平台的工程内容 |
| 7 | 规范、完善“三线一单”符合性分析内容。核实环保投资，细化本项目污染物排放清单及管理要求，规范污染源监测计划 | P5~6，规范、完善“三线一单”符合性分析内容。P53，核实环保投资，P37~38，细化本项目污染物排放清单及管理要求；P55规范污染源监测计划 |

《朔州市绿源节能墙材科技有限公司绿源节能墙材项目（一期工程）环境影响报告表》删除说明

| 序号 | 删除内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环评单位资质页、工程师页、签字页 | 涉及环评单位信息 |
| 2 | 修改说明、专家评估意见 | 涉及个人隐私 |
| 3 | 图件 | 涉及建设单位商业秘密 |
| 4 | 附件 2~附件7 | 涉及建设单位商业秘密 |
| 5 | 建设项目环评基础信息表 | 涉及建设单位及环评单位的商业秘密 |

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别—按国标填写。

- 总投资—指项目投资总额。

- 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 朔州市绿源节能墙材科技有限公司绿源节能墙材项目（一期工程） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 朔州市绿源节能墙材科技有限公司 |
| 法人代表 | 徐琛 | 联系人 | 张航 |
| 通讯地址 | 平鲁区北坪工业园区 |
| 联系电话 | 18234918282 | 传 真 |  | 邮政编码 | 036800 |
| 建设地点 | 朔州平鲁区北坪工业园区6号 |
| 立项审批部门 | 平鲁区发改局 | 批准文号 | 平发改备案[2017]181号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3034 隔热和隔音材料制造 |
| 占地面积 | 3.806万m2（57.0888亩） | 绿化面积 | 5700m2 |
| 总投资(万元) | 7000 | 环保投资(万元) | 107.2 | 环保投资占总投资比例 | 1.53％ |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2019.6 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 在我国，随着建筑节能政策的全面实施和绿色建筑、低碳建筑理念的日益推动，我国墙体节能技术和产品得到了长足的发展。并且“十二五”国家规划纲要明确了持续单位国内生产总值耗能降低20%左右的节能指标。绝热是一种现有技术，它从采用之时起就能立即起到节能减排的效果。随着建筑节能的大力推广，岩棉制品节能技术逐渐引起了人们的关注，岩棉工业也得到突飞猛进的发展。 岩棉是一种天然环保型防火、绝热型保温材料。它是用天然岩石、矿渣作为主要原料，外加一定数量的辅助材料，经高温熔融喷吹而制成人造纤维。岩棉的最高使用温度可达650℃，用它制成的板、毡、管壳、粒状棉等，可耐高温，适用于工业高温设备的保温，目前建筑的外墙保温、防火、隔热也在大量使用岩棉，是目前世界各国使用量较大的保温隔热材料。特别是随着新型墙体材料改革的推进和《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》、《民用建筑节能条例》的实施，随着国家对建筑节能问题越来越重视，建筑外墙节能保温行业越来越受到关注。可见，整个建筑外墙保温产业迎来了前所未有的机遇，中国市场正蓄势待发。 在巨大的市场空间和行业发展的引领下，朔州市绿源节能墙材科技有限公司决定投资1.26亿元新建1条岩棉生产线，生产能力为5万吨/年岩棉、岩棉板、岩棉带，同时利用自产岩棉、岩棉板、岩棉带建设5条岩棉一体化保温模板生产线，生产能力为75万m2，5条混凝土自保温砌块，生产能力为30万m3。项目的建设符合《岩棉行业准入条件》（工信部2012年10号）及《墙体材料结构性调整产业指导目录（2016年本）》，平鲁区发改局以平发改备案[2017]181号进行了备案。项目分期建设，一期工程建设2条条岩棉一体化保温模板生产线，生产能力为30万m2，2条混凝土自保温砌块，生产能力为12万m3；二期建设1条5万吨/年岩棉生产线，同时建设3条岩棉一体化保温模板生产线，生产能力为45万m2，3条混凝土自保温砌块，生产能力为18万m3。 二、任务由来设 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需办理环评手续，朔州市绿源节能墙材科技有限公司于2018年10月23日委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。本项目分两期，目前二期尚未征地，因此本次评价仅对一期工程（2条30万m2岩棉一体化保温模板生产线，2条12万m3混凝土自保温砌块生产线）开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（十九、非金属矿物制品业，56、石墨及其他非金属矿物制品——其他）的规定，确定本次评价级别为环境影响报告表。 我公司接受委托后，组织环评人员到现场进行实地踏勘，认真查阅了建设项目的有关资料和，根据该项目的工程特征和污染特征，在查清项目所在地环境质量现状以及主要污染物种类和来源的基础上，全面、客观和公正地分析了该项目建成后对环境的影响；结合评价区的环境特征，依据国家、地方环保法规、标准和环境规划功能目标要求，在搜集整理资料和实地踏勘的基础上，根据导则的要求，编制了《朔州市绿源节能墙材科技有限公司绿源节能墙材项目（一期工程）环境影响报告表》（送审稿），提交建设单位，由建设单位呈报平鲁区环境保护局组织审查。 2018年11月18日，平鲁区环境保护局对《朔州市绿源节能墙材科技有限公司绿源节能墙材项目（一期工程）环境影响报告表》进行技术审查，与会专家经充分的讨论和评审形成技术审查意见，我单位经认真修改后形成了《朔州市绿源节能墙材科技有限公司绿源节能墙材项目（一期工程）环境影响报告表》（报批稿）。 三、分析判定项目建设可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目岩棉一体化保温模板属于《新型墙体材料产品目录（2016年本）》中“一、板材类，鼓励类，18、建筑外墙保温用岩棉制品，且产品质量达到《建筑外墙外保温用岩棉制品》（GB/T25975-2010）的有关要求”；混凝土自保温砌块属于《新型墙体材料产品目录（2016年本）》中“二、砌块类，鼓励类，2、普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块、复合保温砌块，且产品质量达到《《复合保温砖和复合保温砌块》》（GB/T29060-2012）的有关要求”。 本项目岩棉一体化保温模板不属于《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类产品；混凝土自保温砌块属于《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》中“鼓励类（复合保温砌块）单线年生产规模3万立方方及以上生产线”。因此本项目符合国家产业政策。 2、规划符合性分析 （1）城乡发展规划 本项目位于平鲁区东北约2.4km，位于平鲁区城市总体规划范围内，项目属于北平工业园区，项目占地为工业用地，本项目为平鲁区招商引资项目，经区政府常务会议讨论同意入驻北坪工业园区，北坪工业园区管委会已同意该项目入园（附件3）。 平鲁区北坪循环经济园区位于朔州市平鲁区距离朔州市城区约20km，园区规划面积774km2，东西最大宽度3.0km，南北最大长5.1km，其中大沙沟以北为后期用地，大沙沟以南为起步区用地，起步区內主要由既有的工业企业和在建企业构成，后期用地主要为预留发展用地。 平鲁区北坪循环经济园区于2014年委托山西净泰节能环保技术有限公司进行规划环评，山西省环保厅于2014年11月18日以晋环函〔2014〕1335号予以批复。 平鲁区北坪循环经济园区的定位为以资源转化为龙头、建设清洁能源项目、充分利用煤矸石发展电力工业、大力发展煤化工项目、延伸产业链条；将园区建设成为清洁能源、循环经济糉式的现代化工业园区。除此之外，规划园区基于当地丰富的煤炭资源，致力于煤炭开采、加工过程中资源的综合利用，通过园区项目为煤炭开采、加工提供原料、辅料、燃料和设备，形成循环经济产业链。 平鲁区北坪循环经济园区规划重点发展六大产业链条：①原煤—半焦、交友、氢气（精煤干馏项目）；②劣质煤—合成氨、液化天然气、硝酸铵、硝酸（劣质煤综合利用示范、平安化肥四期）；③报废的橡胶输送带和巨型工程轮胎—轮胎翻新、胶粉、橡胶制品—胶管胶带（轮胎翻新及胶管、胶带项目）；④煤矸石—发电、余热供暖（CFB示范矸石电厂项目）；⑤灰渣—建材、提取氧化铝（粉煤灰综合利用项目）和⑥煤矸石—高岭土。 从园区的循环经济链来讲，本项目可大量的消纳粉煤灰、炉渣及少量煤矸石，是一个区域固废综合治理项目，每年可将工业矿渣转化为无毒、高效、不燃的新型保温隔热材料，可节约大量的能源，同时可创造相当可观的社会效益和经济效益，因此本项目与平鲁区北坪循环经济园区的中的“灰渣—建材”的定位相符，属于园区规划重点发展六大产业链条中一环。 平鲁区北坪循环经济园区实施情况、公辅设施配套情况：平鲁区北坪循环经济园区目前入驻有平安化肥有限公司、中煤正嘉橡胶有限公司、山西中煤平朔能源化工有限公司、山西中煤平朔2×66万千瓦低热值煤发电项目、平鲁区污水处理厂、山西晋坤矿产品股份有限公司等企业。目前这些企业均集中在大沙沟以南，目前该部分路网、管网建设完善，“七通一平”工程已经完成。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目属于建设用地，不属于《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》中规定的环境敏感区。本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区等依法划定的需特别保护的环境敏感区范围内；本项目距离平鲁区城市规划范围最近距离约1.25km，位于城镇常年主导风向的侧风向。此外，根据《平鲁区生态功能区划》和《平鲁区生态经济区划》，本项目不违背平鲁区生态功能区划和生态经济区划的要求，不逾越生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据2017年（1月1日~12月31日）平鲁区例行监测数据的监测结果，SO224小时平均浓度范围为4~433μg/m3，年均浓度为47μg/m3；NO224小时均浓度范围为5~118μg/m3，年均浓度为36μg/m3；PM1024小时均浓度范围为22~386μg/m3，年均浓度为94μg/m3；PM2.524小时均浓度范围为12~256μg/m3，年均浓度为45μg/m3；CO日均浓度范围为0.4~3.9mg/m3；所监测的5项污染物中PM2.5、PM10年均值超标，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 本项目周围地表水体为七里河、溪泉沟、大沙沟，现已断流，附近沟谷仅有雨季有少量洪水。 本项目于2018年10月28日委托山西方创环境检测有限公司对本项目周边声环境质量现状进行监测，监测结果显示，昼间等效声级值范围在1#~4#监测点昼间等效声级值范围在52.1~53.3dB(A)之间，夜间等效声级值范围在43.4~46.2dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值[昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)]要求，说明项目区域声环境质量总体较好。 在采取环评报告中规定的措施后，原料库、粉料仓、搅拌机等产尘点均能达标排放，厂界噪声可达标排放；固体废弃物合理处置；项目废水主要为员工生活废水，水质简单，进入平鲁区污水处理厂进行处理，不外排，对大沙沟的影响很小。 因此本项目在严格按照晋环发〔2015〕25号文的要求进行染物总量倍量削减后，可实现污染物区域削减，改善当地环境，满足环境质量底线的管理要求。 （3）资源利用上线 项目建设体现了资源利用优化的原则。项目生产用水水源为由园区供水管网，不使用地下水，生产原料均为外购，不涉及资源利用上线。 （4）负面清单 本次评价从产业准入、空间布局、规模、工艺装备等方面，列出本项目环境准入负面清单一览表。 表1 环境准入负面清单一览表 序号 墙体材料的相关政策 本项目具体情况 文件名称 具体要求 1 墙体材料结构性调整产业指导目录（2016年本） 板材类限制年生产规模15万平方米以下的各种条板、复合板生产线；砌块类限制成型主机功率小于40kW，振动频率小于55HZ，振幅大于2.0mm，配料无自动计量、无养护室（窑）单机单班年生产规模5.0万立方米以下的混凝土砌块生产线 本项目岩棉一体化保温模板单线年生产规模为15万m2，混凝土自保温砌块单线生产规模6万m3 2 平鲁区生态功能区划 位于“Ⅳ2中南部采煤生态工业生态功能亚区”，其发展方向为加快煤炭等行业改革重组步伐。加强大型煤炭基地建设，鼓励大型煤炭企业集团兼并、重组、改造中小煤矿，实施资源整合，按照可持续发展要求，培育大型煤炭企业集团，依法关闭破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的矿点，淘汰落后生产能力的小煤矿，制止乱采滥挖、无证开采行为。提高产业集中度，鼓励综合利用和节约资源，发展循环经济，提高煤炭资源综合利用与附加值，实现煤炭开采与生态环境协调发展；合理统筹安排尾矿等固体废弃物的堆放空间和顺序问题，并着力解决好矸石山等的生态治理问题。 从区域整体环境和大的循环经济链来讲，本项目可消纳大量的粉煤灰、炉渣及煤矸石，是一个区域固废综合治理项目同时可创造相当可观的社会效益和经济效益，与平鲁区生态功能区划、经济区划相符 3 平鲁区生态经济区划 位于“重点开发区—ⅣA井坪镇循环工业园区发展生态经济区”，其保护措施与发展方向为：1.加快园区基础设施建设，引导周围企业入住园区，形成高标准、高服务的新型工业园区，带动地方经济发展；2.提升区内产业结构，大力发展清洁生产与循环经济产业，逐步调整产业结构；3.鼓励当地企业营造绿色生态园区，对区域进行定期绿化，增强区域水土保持能力 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策要求；产品不属于《墙体材料结构性调整产业指导目录》（2016年本）中淘汰类、限制类产品；符合平鲁区生态功能区划及平鲁区生态经济区划的有关要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的管理要求。 四、建设项目概况 项目名称：朔州市绿源节能墙材科技有限公司绿源节能墙材项目（一期工程） 建设单位：朔州市绿源节能墙材科技有限公司 法人代表：徐琛 项目性质：新建 项目位置：北坪工业园区。项目地理位置见附图1。 五、建设规模及内容 1、建设规模 一期规划建设2条岩棉一体化保温模板生产线，生产能力为30万m2，2条混凝土自保温砌块，生产能力为12万m3。 2、建设内容 本项目主体工程包括板生产车间、砌块生产车间，辅助工程包括骨料库、泵站、软水站、变电站、循环水池等，生活污水依托平鲁区污水处理厂进行处理，厂区构建筑一览表见表2，项目主要工程内容见表2。 表2 项目厂区建、构筑一览表 序号 工程名称 建筑参数（m） 建筑面积 m2 备注 长 宽 高 层数 1 板生产车间 60 48 9 1 2880 钢结构 2 砌块生产车间 90 45 9 1 4050 钢结构 3 骨料储库 110 36 10 1 3960 钢结构 4 水泥筒仓 Ф3m，H 20m，容量，105m³/个 / 4个 5 粉煤灰筒仓 Ф3m，H 20m，容量，105m³/个 / 4个 6 玻化微珠筒仓 Ф3m，H 20m，容量，105m³/个 / 2个 7 砂子储存罐 Ф3m，H 20m，容量，105m³/个 / 2个 8 办公楼 50 15.5 9 3 755 钢筋砼结构 9 门卫(1) 8.0 3.0 2.8 1 24.0 钢筋砼结构 10 门卫(2) 6.0 3.0 2.8 1 18.0 钢筋砼结构 合计 11687 |

表3                                    工程建设内容一览表

| 工程类别 | 工程内容 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 板生产车间 | 内设岩棉板生产线2条，每条线配备4台搅拌机及相应是物料输送系统，2台切割机，2座养护间 |  |
|  | 砌块生产车间 | 内设砌块生产线3条，每条配备1台搅拌机及相应是全封闭物料输送系统，2座养护间（聚苯板芯体外购） |  |
| 辅助工程 | 办公 | 设综合办公楼1座，3层，建筑面积755m2 |  |
|  | 软水间 | 设在生产车间内，采用反渗透处理工艺，处理水量为0.5t/h，用于余热锅炉补充用水 |  |
|  | 门卫 | 2个，钢筋砼结构，建筑面积分别为24m2(8m×3m)、18m2(6m×3m) |  |
|  | 洗车平台 | 在物流进、出口设洗车平台 |  |
| 公用工程 | 供水 | 由北坪工业园区供水管网供给 |  |
|  | 供电 | 由北坪工业园区35KV专线提供，一期工程变压器容量750KVA，厂区设置400KVA变压器2台 |  |
|  | 供热 | 在车间内分别设锅炉房，当环境温度低于5℃时启动，热源采用低热值煤发电项目的饱和蒸汽，经换热制得蒸汽，根据设计资料，板生产线的余热锅炉约为2t/h，砌块生产线余热锅炉约为5t/h；冬季办公楼及车间才能接园区供热管网 |  |
| 储运工程 | 粉料储存 | 设12个粉料筒仓，水泥、粉煤灰、玻化微珠、沙子全部储存于筒仓内 |  |
|  | 骨料储存 | 设封闭的骨料储库，地面硬化，分区储存炉渣、煤矸石等，，顶部设洒水喷淋装置，洒水面积覆盖整个堆场，内设1套筛分、破碎装置，用于炉渣、煤矸石的筛分、破碎 |  |
|  | 产品堆场 | 设置在车间外部，地面硬化 |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 水泥、粉煤灰、玻化微珠筒仓顶部设置脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤面积为35m2，过滤风速0.6m/min，(H:18.5m、￠0.2m) |  |
|  |  | 沙子设地下进料斗、斗式提升机，由提升机送入储罐，在落料点设集气罩，并入筒仓除尘器内风量3000m3/h，过滤面积为85m2，过滤风速0.6m/min，(H:18.5m、￠0.2m) |  |
|  |  | 骨料储库全封闭，地面全部硬化，顶部设喷淋装置，洒水面积覆盖整个堆场；筛分、破碎设备入料口设集气罩，将粉尘引入袋式除尘器进行处理，除尘器风量约为7200m3/h，过滤面积约为200m2，过滤风速0.6m/min，烟囱1个(H:18.5m、￠0.3m) |  |
|  |  | 每条板线设4台搅拌机（1台干混、3台加水搅拌，在入料口的上部设集气罩，将粉尘引入袋式除尘器进行处理，除尘器风量约为8000m3/h，过滤面积约为230m2，过滤风速0.6m/min，烟囱1个(H:18.5m、￠0.3m) |  |
|  |  | 每条砌块生产线设1台搅拌机，骨料跌落砌块的搅拌机在入料口的上部设集气罩（砌块骨料转载点粉尘引入该线袋式除尘器），将粉尘引入袋式除尘器进行处理，除尘器风量约为8000m3/h，过滤面积约为230m2，过滤风速0.6m/min，烟囱1个(H:18.5m、￠0.3m) |  |
|  |  | 板生产线毛边切割采用湿式切割，减少粉尘的产生 |  |
| 、 | 废水治理 | 生活废水设置化粪池，依托平鲁区污水处理厂处理 |  |
|  |  | 软水系统排水用于骨料库洒水抑尘；在切割机下部设废水收集池，收集的废水经沉淀后重复利用或用于骨料库洒水抑尘，不外排；洗车平台产生的洗车废水循环利用不外排 |  |
|  | 噪声处理 | 各生产工部噪声污染源采用低噪声设备、加装减震垫、消音器、建筑隔声等设施 |  |
|  | 固废处理 | 板线切割的废渣、除尘灰、回用于砌块生产线； 危险废物（废乳化液等）专用容器收集，厂内设10m2危险废物暂存间，危险废物委托有资质单位处置。 |  |
|  |  | 生活垃圾由当地环卫部门定期清理 |  |
|  | 其它 | 厂区绿化率15.6%，其余场地全部硬化 |  |
| 依托 工程 | 生活污水依托平鲁区污水处理厂进行处理 |
|  | 生产用热依托中煤平朔低热值煤发电项目产生的蒸汽，生活用热依托园区现有供热管网 |

主要设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号 设备名称 型号（规格） 单位 数 量 备注 一 岩棉板生产线 1 干混系统 2m³ 台 2 6×270h/a 1个/线 2 砂浆搅拌系统 2m³ 台 3 3个/线 3 生产线体 25m×0.6m 台 2 24×270h/a 4 提升机 7.5m/17m 台 2 沙子筒仓 5 切割系统 台 2 6 翻转系统 台 2 7 余热蒸汽锅炉 5t/h 台 1 8 筒仓 Ф3m，H 20m，容量，105m³/个 个 8 9 水泥、粉煤灰、玻化微珠筒仓除尘器 风量约约为1200m3/h，过滤面积约为35m2，过滤风速0.6m/min 个 6 10 沙子筒仓除尘器 风量约约为3000m3/h，过滤面积约为85m2，过滤风速0.6m/min 个 2 11 搅拌系统除尘器 风量约约为8000m3/h，过滤面积约为230m2，过滤风速0.6m/min 个 2 二 骨料库 1 滚筒筛 50t/h 台 1 2 破碎机 50t/h 台 1 3 运输皮带 W=800mm 条 5 三 砌块生产线 1 T50搅拌机 25m3/h 台 2 24x270h/a 1个/线 2 预养色 四层 套 2 3 升降机 台 4 4 链板机 节 20 5 脱模机 台 2 6 清洗机 台 2 7 子母车 台 4 8 配料机 台 2 9 液压系统 套 8 10 空压机 台 2 11 余热蒸汽锅炉 2t/h 台 1 12 筒仓 Ф3m，H 20m，容量，105m³/个 个 4 13 筒仓除尘器 风量约约为1200m3/h，过滤面积约为35m2，过滤风速0.6m/min 个 4 14 搅拌系统除尘器 风量约约为8000m3/h，过滤面积约为230m2，过滤风速0.6m/min 个 2 六、产品种类及规格 项目设计年生产岩棉一体化保温模板30万m2，年产混凝土自保温砌块12万m3。产品方案见表5。 表5 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产量 规格（mm） 备注 长 宽 厚 1 岩棉一体化保温复合模板 30万m2 3000 600 85~120 2 混凝土保温砌块 12万m3 390 290 190 七、原辅材料 本项目主要原辅材料为水泥、沙子、粉煤灰、玻化微珠、煤矸石、炉渣、岩棉板聚苯芯体等，主要能源动力有电和蒸汽。项目主要原辅材料及能源动力消耗情况见表6。 表6 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 材料名称 单位产品消耗(kg/m3) 年耗量（吨） 备注 一 岩棉一体化保温复合模板生产线 1 岩棉板 0.5m3/m3 5400 180kg/m3 2 42.5#水泥 680 20400 3 玻化微珠 140 4200 4 粉煤灰 120 3600 5 粘接剂（乳胶粉） 32 960 粘结砂浆用 6 砂 1060 31800 7 水 100 3000 二 混凝土保温砌块生产线 1 42.5#水泥 180 21600 2 粉煤灰 60 7200 3 炉渣 500~600 66000 4 煤矸石（≤1.5cm） 116.67 14000 外购于当地洗煤厂 5 外加剂 7~14 1260 6 聚苯颗粒芯体 0.5m3/m3 6万m3 外购成品 7 水 100 12000 三 其他 1 蒸汽 7t/h 24h×100d 2 乳化液 0.1 乳化液：水=1:20 3 电 180万度 粘接剂（乳胶粉）：通常为白色粉状，水溶性可再分散粉末，分为乙烯/醋酸乙烯酯的共聚物、醋酸乙烯/叔碳酸乙烯共聚物、丙烯酸共聚物等等，喷雾干燥后制成的粉体粘合剂，以聚乙烯醇作为保护胶体。 乳化液：主要化学成分包括水、基础油，表面活性剂、防锈添加剂以及抗氧化剂等各种助剂类。 六、项目占地及厂区平面布置 项目一期规划总用地面积57.088亩，为建设用地，中心地理坐标为E112°18′30.95″，N39°32′12.90″。 拟建的厂址为呈不规则形状，东西最宽约为113m，南北长约为339m，坐落在北坪循环经济园区南部，紧邻纬四路、纬二路，厂大门向南开，面向纬四路，一进大门是厂区中部的从南到北的厂内主道路，大门南侧是门卫，车间东、西布置，北侧为板材生产车间，中部为砌块生产车间，南部为办公生活区。 厂区平面布置图见附图2。 七、工作制度及总定员人数 根据本项目的生产纲领、生产面积等因素综合考虑，本项目除干混系统为单班制（8h/班），其余均采用三班制，全年工作日270天。 本项目一期工程劳动定员为200人。 八、工程投资及来源 本项目预计总投资12600万元，资金全部由企业自筹。 九、公用工程 项目供水由北坪工业园区市政供水管网接入，以满足生产、生活、绿化用水及站区洒水。 1、给排水 （1）给水 本项目用水主要为生产、生活用水、绿化洒水等，冲洗废水。 ①生产用水 根据单品耗水量，本项目生产用水共计15000m3/a，约55.56m3/d，全部蒸发，切割系统耗水量为。 ②软化系统补水 本项目用余热蒸汽锅炉制得蒸汽，蒸发损失按3%计，则补水量约为5.04m3/d，纯水制得率约为90%，则新鲜水用水量约为5.6m3/d（560m3/a） ③设备清洗及洗车废水 设备清洗及切割用水量约为10m3/d，排水量按90%计，废水排入沉淀池，经沉淀后会用于生产用水；本项目在车辆出口设置洗车平台，对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，耗水量约为35L/辆，其中40%车辆带走，项目年进出车次8000辆次，用水量约为112m3/a（0.41m3/d）。 ④洒水抑尘用水 在骨料库安装喷淋装置，用水量按1.5L/m2·次，每天喷淋2~3次，用水量约为17.82m3/d。 ⑤本项目砌块生产用模具需涂刷隔离剂，隔离剂乳化液，配比约约为3.5%，用水量约为2.7t/a，合约0.01t/d ⑥生活用水 本项目总人数200人，日常生活用水量按照60L/d•人，则生活用水量约为12m3/d，排水量约为9.6m3/d。 ⑦绿化用水按0.28m3/m2计算，绿化面积约为5700m2，则绿化用水约为8.87m3/d；厂区洒水量按0.20m3/m2计算，硬化面积约为30000m2，则洒水用水约为22.22m3/d。 本项目工程用、排水情况一览表，见表7。 表7 工程用排水一览表 序号 用水单元 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 备注 采暖期 非采暖期 采暖期 非采暖期 1 生产用水 55.56 55.56 0 0 全部蒸发 2 软化系统补水 5.6 0 0.5 0 回用于洒水抑尘 3 设备清洗、切割 10 10 0 0 回用于洒水抑尘 4 洗车用水 0.41 0.41 0 0 循环利用不外排 5 骨料库洒水抑尘用水 17.82 17.82 0 0 进入产品 6 生活用水 12 12 9.6 9.6 污水处理厂 7 隔离剂配置 0.1 0.1 0 0 附着在产品上 8 绿化用水 0 8.87 0 0 按180天计 9 道路洒水 22.22 22.22 0 0 蒸发 合计 122.27 125.13 4.34 3.84 图1 本项目水量平衡示意图（单位：m3/d，采暖期） 图2 本项目水量平衡示意图（单位：m3/d，非采暖期） 2、供电 本工程一期工程变压器容量800KVA，生产设备装机容量650KW，生活、办公设备装机容量25KW，用电系数约为0.85。 3、供热 在环境温度低于5℃以下，砌块、板材自然凝固速度较慢，因此需进行加热养护，养护在养护间内完成，为钢制密封结构，内设热交换系统，室内温度可达到40~50℃，热源采用山西中煤平朔低热值煤发电项目高温蒸汽换热制得的蒸汽。生产车间、生活设施采用接工业园区集中供热管网。 山西中煤平朔低热值煤发电项目位于朔州市平鲁区井坪镇上麻黄头村西北约1.4km处，新建2×66万千瓦超临界直接空冷抽汽凝汽式发电机组，配2台1996t/h超临界循环流化床直流锅炉，在厂内配套建设供热首站，燃用约0.8km处中煤平朔木瓜界洗煤厂所产生的洗中煤和煤矸石。该项目于2014年开展环评工作，2015年7月山西省环保厅予以批复。 山西中煤平朔低热值煤发电项目为周边平鲁城区、北坪工业园区和平朔矿区提供采暖负荷，还可为煤化工项目提供工业热负荷，替代区域内31台采暖和工业锅炉，供热形式为厂内建供热首站，采暖负荷利用汽轮机抽汽加热热网循环水，再通过循环水泵送平鲁区各热力站进行二次换热；工业热负荷供热形式为自再热热段管道上引接管道，经减温减压器减压、减温后供给工业蒸汽用户蒸汽量2×168t/h，蒸汽参数为4.6MPa、485℃。 本项目位于北坪工业园区属于山西中煤平朔低热值煤发电项目的工业热负荷供给范围，且耗热量仅为7t/h，仅占其外供蒸汽量的2.1%，且用能时间较短，占用其蒸汽量较小，因此本项目供热热源有保证。 另外目前蒸汽管网已敷设至本项目对面的中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司内，为地面敷设，距离本项较近，可就近接入。 十、项目主要技术经济指标 表8 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 一期总用地面积 亩 57.0888 二 总建筑面积 m2 11687 三 年总产量 1 岩棉一体化保温模板 m2 30万 2 混凝土保温砌块 m3 12万 四 劳动定员 人 80 五 总投资 万元 12600 六 年操作日 d 270 七 日工作时间 H 24 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，不存在原有污染问题。

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 朔州市平鲁区位于山西省北部，地理坐标为东经111°52′至112°41′，北纬39°21′至39°58′。平鲁区西北沿长城与内蒙古自治区清水河县、和林格尔县接壤，西南与本省忻州市偏关县、神池县毗邻，南连朔城区，东接山阴县，东北邻右玉县，地理位置适中，素有"朔北雄城，塞外天险"之称。全区疆域基本呈正三角形，南北长69.5公里，东西宽67.9公里，总面积2314.5 km2，总人口21万，其中农业人口15.5万，辖2镇11乡、286个行政村。境内北同蒲铁路、大运高速公路、109和208国道纵贯南北，神木至朔州、朔州至黄骅铁路横贯东西，县乡公路四通八达，交通较为发达。 北坪循环经济园区位于平鲁区井坪镇和向阳堡乡之间，平鲁区城市规划区内的东北处，西以七里河为界、南部沿既有铁路、东侧包括平安化肥先期厂区并于安太堡三号井工业场地相邻、北侧与现有平鲁至向阳堡公路附近的中钟牌村相邻。园区规划面积7.74km2，园区东西最大宽度3.0km，南北最大5.1km。园区依托煤炭资源，双向延伸煤炭产业链，同步推进现代煤化工和电力项目建设，按照规划建设一体化、产品项目一体化、公用工程一体化、环境保护一体化、物流配送一体化、管理服务一体化的发展模式，园区建设完善了时供10万m3天然气站一座、100万m2供热站一座、日处理1万吨污水处理厂、园区道路、地下管网、通电、通水、通信等基础设施，实现了“七通一平”的全覆盖。 本项目位于平鲁区北坪工业园区内，为工业用地。厂址区域地势开阔平坦，西南距县城约1.14公里，厂址南为下麻黄头村，东侧为中煤平朔正嘉橡胶公司，北侧为园区管委会，其余均为空地。 地理位置见附图1，厂区四邻关系见附图3。 二、自然环境概况 1、地形地貌 平鲁区地处黄土高原，境内山峦起伏，沟壑纵横，地广人稀，水土流失严重。地面切割较深，共有沟谷13685条；地形西北高，东南低，中部隆起一脊纵贯全境，形成天然分水岭。岭西偏关河、苍头河、汤溪河注入黄河水系，岭东马关河、七里河、大沙沟河归海河水系。西北部是管涔山脉向北的延伸，东南部是洪涛山脉北麓，与朔城区的大夫庄、神头镇形成天然的分界；海拔1500m以上的山峰140座，其中合子梁山峰海拔2169m，黑驼山海拔2147.3m。全区平均海拔高程1400m左右，海拔最高点是合子梁山峰，最低海拔1350m。全区地形西北高，东南低，山脉与山谷相间，一般平行排列。 全区地貌形态包括基岩山石区、黄土丘陵区和山间盆地。基岩山石区占总面积的45％，包括下水头、下木角、双碾乡全部和阻虎乡南部、西水界乡西部、井坪镇西南部及下面高乡东部。黄土丘陵区占总面积的51％，包括黄土高原丘陵区、黄土丘陵缓坡区和黄土丘陵沟壑区，其中黄土高原丘陵区包括高石庄乡全部，凤凰城镇西北部，地形呈波状起伏，冲沟发育，切割不深，属剥蚀堆积地形；黄土丘陵缓坡区包括西水界乡、凤凰城镇东部、向阳堡乡北部、井坪镇西部坡区，地形多呈波状起伏，冲沟发育、切割深度50-80m，属剥蚀堆积地形；黄土丘陵沟壑区包括榆岭乡、陶村乡、白堂乡全部和下面高乡西部、井坪镇东部、向阳堡乡南部冲沟发育，呈树枝状，切割深度一般在50-100m之间，属侵蚀堆积地形。山间盆地占总面积的4％，包括井坪镇、向阳堡乡大沙沟两岸。 2、地质构造 平鲁区内黄土广布，覆盖各时代地层之上，出露地层由老至新有：中、下奥陶统朔县组（O1+2）、中石炭统本溪组（C2b）、上石炭统太原组（C3t）、下二迭统山西组（P1s）、下石盒子组（P1x）、上二迭统上石盒子组（P2s）、第三系上新统（N2）、第四系（Q）等。 平鲁区地处山西中北部多字型构造北端，吕梁山背斜北端与山西西北部中生带多字型盆地西南端的接壤部位，构造比较复杂。中生代前地层有褶皱和断层存在。地质构造是以宁武向斜为主的向斜构造，伴生着次一级波状起伏，如芦子沟背斜、白家新窑向斜、二铺背斜等。区内地层产状平缓，一般在10度以下，边缘倾角较大一般在20~30度左右。全区落差大于10m的断层共有39条，其中三条为逆断层，其余均为高角度的正断层。按走向可分为三组，一组为N200～500E，分布于区内中部及马关河东区南部；一组为N600~800E或近似东西向，分布在区内南部边缘，尤其是峙峪区；另外一组为N100~500W，主要在平鲁区西部边缘及陶村区中部。 3、气候特征 平鲁区属北温带半干旱大陆性季风气候，气温低、降雨少，多风，四季分明。春季少雨多风，常出现春旱和倒春寒；夏季炎热，雨量集中，多有大雨，短时间暴雨和涝、旱、洪、雹,自然灾害多在夏、秋交替出现；秋季凉爽，雨量减少；冬季严寒，多西北风。年平均气温5.4℃，极端最高气温36.1℃，极端最低气温-30.5℃。年内气温极不均匀，无霜期短，昼夜温差大，地域差异不很明显。年均降雨量410.6mm，年内降水分配量悬殊极大，主要集中在每年的6-8月份，占全区降水总量的60%。年主导风向为西北风，年平均风速3.15m/s，最大风速21m/s，年均8级以上大风日数39天，主要出现在春季。日照充足，光能资源丰富，全年日照时数为2805.8-2808.2小时，年辐射总量为141.1kcal/cm2。全区平均气温稳定通过0℃以上的平均积温2600-3300℃。平均无霜期92-120天。干旱、风沙、霜冻构成本区农业生产的主要气候制约条件。 4、地表水 平鲁境内按地理特征分为两大水系。以管涔山为分水岭，流水方向往西的河流属黄河水系，共有三条，往东的河流属海河水系，共有七条较大的河流。黄河流域总汇水面积972km2，海河流域总汇水面积1332km2。近年由于多方面的因素，水文情况变化较大，主要表现为生态破坏引起的降水量减少，人类工程经济活动强烈使地下水渗漏引起地表水快速减少。 北坪循环经济工业园区所处区域属桑干河系，园区附近主要河流为七里河与大沙沟。由于当地气候干旱降水少，地表水均有较强的季节性。 大沙沟，是平鲁区最大的一条河，发源于大杨家窑、潘井沟和担子山三条较大支流，汇于大有坪村东1km处。上游多为干河，仅平番城、海沟有清水流量10~20m3/s。境域全长99km，流域面积856km2，比降为0.77%，五十年一遇洪峰流量2395m3/s。该河自西向东，从园区北部通过。 5、地下水 神头泉群是山西高原著名的大型岩溶泉群之一，分布在盆地北部洪涛山前神头镇一带。泉群沿元子河河道分布，面积约5km2左右，主要有金龙泉池、黄道泉、水围寺泉、玉龙泉、五花泉、三泉湾和莲花池等10个泉组，包括大小100多个泉点。泉水最大流量9.78立方米/秒(2000年10月)，最小流量6.54立方米/秒(1981年7月)，多年平均流量8.05立方米/秒，泉群动态稳定，属于全排池型泉水。 泉水为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度285-360mg/l，总硬度232-277mg/l，水温15 ℃ 左右。岩溶水水质总体良好，局部受浅层、中层地下水影响，已不同程度地受到污染，如神头泉群的司马泊泉水亚硝酸盐氮、氨氮超标。 神头泉域范围包括朔州市的朔城区、平鲁区和山阴县、大同市的左云县、忻州地区北部的宁武县、神池县部分地区。区域构造上处于大同一静乐复向斜的中段。其中以马关向斜、朔州向斜和神池向斜形成的三个蓄水构造为泉域岩溶水的富集区。泉域北、西、南三面环山，决定了岩溶水由西北、南向盆地径流汇集，在神头源子河谷一带岩溶水受阻于盆地第四系松散层覆盖较薄地段涌出地表成泉，属山前断裂非全排型溢流泉。 泉域多年（1956-1993年）平均年降水量为418.67mm。是海河流域永定河水系主流桑干河的发源地，主要河流有马营河、马关河、恢河、七里河、黄水河。 （1）泉域范围 东部边界：南段：受马邑断层控制，断层呈阶梯状，埋深依次加大，断层以东埋深达800-1000m，上覆新生界地层主要由砂质粘土和粘土组成，隔水性良好，构成了阻水边界。自北向南为朔县的大夫庄—福善庄— 神武村—保全庄。北段：为马营河和大峪河之间分水岭，处于小京庄向斜东翼，由古老变质岩系和寒武系下统泥页岩构成隔水边界，自北向南为马道头— 偏岭—甘庄—大羊村—大夫庄一线。 北部边界：在小京庄—平路城—杨家窑一线，标高1450-1700m，地表水向北汇入海河水系之十里河、黄河之三道河；向南汇入马营河，基本上以马营河和十里河、三道河之分水岭即黄河水系与桑干河水系的分水岭为界。自西向东为杨家窑—平鲁城—麻黄头村—何家庄—高家堡—元堡子— 小京庄。 西部边界：北段：以断层及黑驼山地表分水岭为界。自北向南由杨家窑—刘家窑——下水头—暖崖东。南段：由暖崖东—大严备—义井镇—油梁沟，与天桥泉域为界。 南部边界：北段：以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断层与雷鸣寺泉域为界。自西向东由五寨大东沟—刘新筛疙旦—春景洼。东南段：以宁武向斜轴结合地表水分水岭的联线为界。自西向东由榆庄—冯家谚— 汪铁沟—神堂沟—薛家众—盘道梁。 以上划定神头泉域总面积为4756km2，其中大同市为215km2，忻州地区为1337km2，朔州市为3204km2。泉域裸露可溶岩面积约2990km2。 （2）重点保护区范围 泉水集中出露带及耿庄重点水源地，其边界为： 北部：以担水沟断层为界，该断层位于洪涛山前，长约32m，为一走向近东西的导水断层，上盘为第四系松散层，下盘为奥陶系灰岩，自西向东由耿庄—神西—耿庄断层与马邑断层交汇处，长约11.5km。 东部：以马邑断层为界，为以走向北北东的阶梯状阻水断层组。自北向南由上述两断层交汇处—小泊泉—韩家窑，长约4.5km。 西部：以规划的城市大型供水水源地—耿庄水源地以西为界、自西向南由担水沟—耿庄，长约3.0km。 南部：以神头一、二电厂南部为界。自西向东由耿庄—安庄南—神头电厂南—韩家窑，长约12km。 重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地、耿庄水源地及神头电厂。 （3）泉域岩溶地下水资源及其开发利用 泉域岩溶地下水多年平均（1958-1993年）资源量为8.44m3/s，其中神头泉群多年平均流量（还原）为7.54m3/s(1958-1993年），泉水上溢过程经第四系排泄流失量为0.64m3/s，东部边界排泄量为0.26m3/s。以保证率P = 95％时泉水流量（还原）5.71m3/s，作为岩溶水可开采量。 神头泉岩溶水是朔州市目前最重要的供水水源，历史上主要供下游桑干河灌区农业灌溉用水，自80年代起，随着国家重点项目神头电厂、安太堡露天煤矿建设和朔州市建设发展，1985年经省政府批准，从原供农业灌溉的神头泉水中调整3.6m3/s水量转供神头电厂和平朔煤矿等工业和城市生活用水，其中批复神头电厂水源取水总规模为2.5m3/s，城市生活0.6m3/s，平朔露天矿0.5m3/s。 1993年泉域岩溶水总取水量为16574万m3，(5.26m3/s) ，其中主要为朔州市取水，为16433万m3，占总取水量的99.14%；忻州地区141m3，仅占0.86％。泉口取水为主，其中仅神头电厂取水量为8522万m3，泉域内已有岩溶地下水井 272眼，开采利用 237 眼，开采量为2539万m3。按供水对象分：工业和城市生活9174万m3，占泉域岩溶水总取水量的55.35%，农业灌溉和农村生活取水量为7400万m3。 本项目所在地，属于神头泉域范围，但不在重点保护区范围内，距重点保护区边界最近距离约18km。项目与泉域对照见附图5。 6、项目附近水源地 与北坪循环经济工业园区距离最近的井坪镇水源地在园区西南约4km，开采奥陶系岩溶水。井坪镇水源地一级保护区保护半径为以各井中心为圆心，半径为50米范围的区域，保护区面积约0.0393km2，全部开采承压水，不设二级保护区；准保护区为地下水补给区，主要为水源地西北部寒武、奥陶系基岩裸露区，因此北坪循环经济工业园区不在井坪镇水源地准保护区范围内，与井坪镇水源地不在同一个水文地质单元上，不属于水源地的地下水补给径流区。 7、生态环境 （1）土壤概况 平鲁区全区土壤由4种土类，9种亚类组成。项目区土壤类型有2种，分别为耕种土质灰褐土和耕种土质栗钙土性土。 （2）植被 项目区自然植被以针茅、蒿类、百里香、糙隐子草为主，在河谷及低洼滩地有沙棘分布，部分石质山地有虎榛子、绣线菊等灌草丛分布；农作物以耐寒的莜麦、马铃薯、胡麻为主。评价区内没有自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标及重点保护的生物物种及濒危生物物种分布。 （3）野生动物 由于人为经济活动相当活跃，土地多被开垦为耕地，林地多为人工治沙林，自然植被所剩无几，生境单一，野生动物栖息环境较差。通过对项目区调查及走访，评价区野生动物多为常见物种，主要是啮齿类和鸟类居多，啮齿类有小家鼠、褐家鼠，哺乳类动物主要有黄鼬、草兔，鸟类主要有雉鸡、山斑鸠、家燕、寒鸦等。 8、地震 本区地震基本烈度Ⅶ区，属山西省破坏性地震重点防范区。 9、城镇规划 根据《朔州市平鲁区城区总体规划（2005-2020）》，平鲁区城区规划区范围四至界限为：东至白堂乡东易村、西至井坪镇小乱榆卜、南至白堂乡党家沟、北至向阳堡乡马家洼。 朔州市平鲁区城区总体规划（2005-2020）确定平鲁区城区为区域中心，凤凰城镇、下水头镇、下面高镇、向阳堡镇为重点城镇，由此培育发展区域内“一城四镇”的四个增长极核。以区域内便利的网状交通干线为基础，形成“十”字型轴带。区域内部联系主要方向为以城区为中心的放射状通道，平朔公路和乌威高速公路为区域对外联系主要通道。经济区按照资源基础、经济结构的不同划分成东南、西北两个专业化生产区，结合区域“东南提速、西北攻坚”政策进行区别建设。 城区：是全区社会、经济发展的核心，城镇发展承载力较好，城镇规模建设潜力大，中心城镇的吸引力和辐射效应较强，但人口规模相对于较大的城镇建设面积来说偏小，规划最重要的是进一步完善城镇职能结构，强化经济实力，以煤转化工业和劳动密集型工业为主建立新兴工业小区。利用能源化工业带动高新技术产业发展，高新技术促进能源化工业实力进一步提升。继续强化政治、文化、教育职能，活跃第三产业发展，积极发展物流、商贸业，为平朔能源和工业基地建设做出更大贡献。 凤凰城镇：位于区域北部，历史上是重要的军事要地，以畜牧农业为主要特色，城镇建设较为落后，作为区域北部增长极核，规划中应积极改善城镇面貌，强化生态畜牧农业建设，积极发展以农副产品加工为主的轻工业体系。 下面高镇：位于区域东南部，是区域矿产资源富集区，工业以矿产资源开采加工为主，经济实力较好，临近乌威高速公路，对外交通较好，为区域东南部增长极核。规划要强调企业和城镇之间关系的整合，以企业的壮大推动城镇迅速发展。城镇要优化空间结构，完善服务职能，组建工业小区，尽可能与现代化的企业发展接轨。同时强调产业开发中的环境治理问题。 向阳堡镇：位于区域东南部，为区域东南部第二增长极核，主要为区域东南部城镇人口居住聚集区，同时开发加工工业，强化良好的人居环境。 下水头镇：位于区域西南部，是重要的农业城镇，为区域西南部增长极核，规划要着重提升畜牧和特色农业发展实力，大力进行城镇建设，发展农副产品加工业。 区域东南部经济区包括城区、下面高镇、向阳堡镇、白堂乡、榆岭乡、陶村乡六个乡镇。经济区内矿产资源分布较广，工业较发达，是区域能源化工业发展的主要地域。本区主要应注重产业链条的延伸，作为区域煤炭产业基地、高岭土开发重点地带进行建设。积极提高工业经济实力，为带动区域经济发展的龙头经济区。但是平鲁区东南部6个乡镇大部分采空区扩大，是平鲁区城镇建设和东南部人口集聚严重的制约因素。在整个经济区的建设中，以向阳堡为人口集聚中心，分担其他乡镇的人口压力，经济上则以下面高镇等其他乡镇为主。 区域西北部经济区包括凤凰城镇、高石庄乡、下水头镇、阻虎乡、双碾乡、西水界乡、下木角乡七个乡镇。是区域内以畜牧农业为特色的地区，整体城镇建设面貌较差，经济实力水平不高，规划以大力开发生态畜牧农业及相关农副产品加工业为主，着力推行退耕还林、退耕还牧。 区域城镇建设结合移民搬迁全方位整合农村资源、劳力资源、自然资源、基础设施资源、社会公共服务设施资源和财力资源。 平鲁区总体规划图见附图7。 北坪工业园区详细性控制规划见附图6。 10、平鲁区北坪工业园区控制性详细规划 （1）园区性质 以资源转化为龙头、建设清洁能源项目、充分利用煤研石发展电力工业、大力发展煤化工项目、延伸产业链条；将北坪工业园建设成为清洁能源、循环经济模式的现代化工业园区。 （2）规划范围 北坪循环经济园区位于朔州市平鲁区城市规划区内的东北处，西以安口河为界、南部沿既有铁路、东侧包括平安化肥先期厂区并与安太堡三号井工业场地相邻、北侧与现有平鲁至向阳堡公路附近的中钟牌村相邻园区规划面积7.74km2，园区东西最大宽度3.0km，南北最大5.1km。 其中大沙沟以北为后期用地，大沙沟以南为起步区用地。起步区内主要由既有的工业企业和在建企业构成，后期用地主要为预留发展用地。 （3）产业发展规划 北坪循环经济园区产业规划原则为产业发展要充分利用规划区及周围的原料和地域优势，符合大型、系列、先进、集约的原则；坚持实施可持续发展战略，按清洁生产、绿化发展的理念，以建成企业间的工业代谢和共生关系为原则，确定产业发展方向和产品链；循环原则，生产的产品在完成其使用功能后重新变成可以利用的资源，使循环经济的整个过程实现闭合。 园区的定位为以资源转化为龙头、建设清洁能源项目、充分利用煤矸石发展电力工业、大力发展煤化工项目、延伸产业链条；将园区建设成为清洁能源、循环经济糉式的现代化工业园区。除此之外，规划园区基于当地丰富的煤炭资源，致力于煤炭开采、加工过程中资源的综合利用，通过园区项目为煤炭开采、加工提供原料、辅料、燃料和设备，形成循环经济产业链。 本项目位于后期预留发展用地，利用煤炭开采、运输过程中产生的废钢材，加工成电铲、重卡易损零部件，为煤炭开采、加工提供辅助材料和设备，项目与平鲁区北坪循环经济园区的定位相符。 园区规划重点发展六大产业链条①原煤—半焦、焦油、氢气（精煤干馏项目）；②劣质煤—合成氨、液化天然气、硝酸铵、硝酸（劣质煤综合利用示范、平安化肥四期）；③报废的橡胶输送带和巨型工程轮胎—轮胎翻新、胶粉、橡胶制品—胶管胶带（轮胎翻新及胶管胶带项目）；④煤矸石—发电、余热供暖（CFB示范矸石电厂项目）；⑤灰渣—建材、提取氧化铝（粉煤灰综合利用项目）和⑥煤矸石—高岭土。 11、环境功能区划 （1）环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定，本项目所在地为农村地区，环境空气质量为二类功能区。 （2）水环境：根据《朔州市平鲁区水体达标方案》，本项目所在区域地表水为大沙沟，应执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准；根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本区域地下水执行Ⅲ类标准。 （3）本项目所在区域为农村地区，临近旧平万线和西环路，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状分析 本次环境影响评价工作引用平鲁区环保局2017年1月1日~2017年12月31日连续一年的例行监测数据，监测点位于平鲁环保局，距离本项目约2.12km。环境空气质量现状监测结果详见表9。 表9 环境空气质量现状监测结果（略） 从表11可知，根据2017年（1月1日~12月31日）平鲁区例行监测数据的监测结果，SO224小时平均浓度范围为4~433μg/m3，年均浓度为47μg/m3；NO224小时均浓度范围为5~118μg/m3，年均浓度为36μg/m3；PM1024小时均浓度范围为22~386μg/m3，年均浓度为94μg/m3；PM2.524小时均浓度范围为12~256μg/m3，年均浓度为45μg/m3；CO日均浓度范围为0.4~3.9mg/m3；所监测的5项污染物中PM2.5、PM10年均值超标，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 二、地表水水环境质量现状分析 北坪循环经济工业园区所处区域属桑干河系，园区附近主要河流为七里河与大沙沟河，由于当地气候干旱降水少，地表水均有较强的季节性。 项目厂址西南紧邻大沙沟河，为季节性河流，当前处于断流状态。 三、声环境质量现状分析 2018年11月8日，建设单位委托山西方创环境检测有限公司对本项目厂界四周声环境质量现状进行监测，共布设4个监测点，噪声现状监测点位示意图见图1。 噪声现状监测结果统计见表10。 表10（略） 现状监测结果表 单位：dB(A) 由表16可知，噪声1#~4#监测点昼间等效声级值范围在52.1~55.4dB(A)之间，夜间等效声级值范围在42.7~45.6dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值[昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)]要求，说明项目区域声环境质量总体较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目2.5km范围内主要为村庄，包括下麻黄头村、上麻黄头村等；附近地表水体为大沙沟、七里河，常年断流，仅雨季时有洪水；根据区域的水文地质条件，确定评价区内的潜水含水层为地下水环境影响评价目标含水层和地下水环境保护目标，同时厂区下游的分散式饮用水水井和神头泉域也作为本次地下水环境影响评价的保护目标；项目200m范围内无声环境敏感目标。结合工程特点，厂址周围村庄和评价区域生态环境是重点保护对象，环境保护目标见表11。 表11 环境保护目标 序号 名称 保护对象 方位 距离(km) 保护目标要求 1 环境空气 上麻黄头村 S 0.75 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 下麻黄头村 S 0.22 2 地表水 大沙沟 N 1.84 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 中Ⅲ类标准 不改变水体功能 七里河 W 0.73 3 地下水 潜水含水层 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ 类标准 神头泉域 4 噪声 厂界 — — 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1 中2类

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 适用标准 | 污染项目及排放限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的环境空气质量功能区分类，评价区属二类区（农村地区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |
|  |  | SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/Nm3 150μg/Nm3 500μg/Nm3 |
|  |  | NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/Nm3 80μg/Nm3 200μg/Nm3 |
|  |  | PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/Nm3 150μg/Nm3 |
|  |  | PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/Nm3 75μg/Nm3 |
|  |  | CO | 24小时平均 1小时平均 | 4000.μg/Nm3 10000μg/Nm3 |
|  |  | O3 | 日均最大8小时平均 1小时平均 | 160μg/Nm3 200μg/Nm3 |
|  | 地下水环境评价执行 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 单位：mg/L | pH | 6.5~8.5 | 氨氮 | ≤0.5 |
|  |  | 硝酸盐氮 | ≤20 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 |
|  |  | 挥发酚 | ≤0.002 | 氰化物 | ≤0.05 |
|  |  | 砷（µg/L） | ≤0.01 | 汞（µg/L） | ≤0.001 |
|  |  | 六价铬 | ≤0.05 | 总硬度 | ≤450 |
|  |  | 铅（µg/L） | ≤0.01 | 氟化物 | ≤1.0 |
|  |  | 镉（µg/L） | ≤0.005 | 铁 | ≤0.3 |
|  |  | 锰 | ≤0.1 | CODMn | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250 | 氯化物 | ≤250 |
|  |  | 总大肠菌群（个/100mL） | ≤3.0 |
|  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 噪声 | 2类 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目生产过程产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2-2013）中表2特别排放限值 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  | 颗粒物无组织 | 0.5mg/m3 |
| 、 | 本项目生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网，最终进入平鲁区污水处理厂，生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- 2015）A等级标准 | pH | 6.5～9.5 | 动植物油 | 100mg/L |
|  |  | COD | 500mg/L | 氨氮 | 45mg/L |
|  |  | BOD5 | 65mg/L | LAS | 20mg/L |
|  |  | SS | 400mg/L | 石油类 | 15mg/L |
|  | 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号） |
|  | 厂界噪执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 噪声 | 2类 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析结果，本项目预计排放粉尘为1.464t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、板线生产车间生产工艺及产污环节 板线车间设2条生产线，其配置相同。 （1）原辅材料储运 板线所需原料除岩棉板外，全部为粉料，岩棉板为外购幅面宽度符合要求的岩棉板，在生产线上拼接成型，不切割，岩棉板码垛于生产车间内；粉料全部储存于储罐内，直径3m，高度为20m，容积105m3/个，有效容积约为85m3，水泥、粉煤灰、玻化微珠采用封闭罐车运输，采用气力输送方式进入储罐，砂子采用封闭的车辆运输，采用斗提机进入储罐内。 产污环节： 1#水泥储罐G1：入料废气，主要污染物为颗粒物； 1#粉煤灰储罐G2：入料废气，主要污染物为颗粒物； 1#砂子储罐G3：入料废气，主要污染物为颗粒物； 1#玻化微珠储罐G4：入料废气，主要污染物为颗粒物； 2#水泥储罐G6：入料废气，主要污染物为颗粒物； 2#粉煤灰储罐G7：入料废气，主要污染物为颗粒物； 2#砂子储罐G8：入料废气，主要污染物为颗粒物； 2#玻化微珠储罐G9：入料废气，主要污染物为颗粒物； N1；输送过程产生的噪声 （2）板线生产工艺 ①干混系统 板线粉料采用螺旋输送方式进入干混搅拌机，搅拌成干混料，分别进入抹面、粘结、过渡等中间料仓内。 ②搅拌系统 干混料采用封闭皮带，输送至个（抹面、粘结、过渡）搅拌机，加水或粘结剂进行充分搅拌后，敷设在岩棉板上，同时在上部铺网格布。 ③养护 在环境温度高于5℃时，采用自然养护12h，当环境温度对于5℃时，采用室内养护12h，室温为50~60℃，热源为低热值煤项目的高温蒸汽在车间内换热后的蒸汽。 ④切割 岩棉板经充分养护后，进入横向、纵向切割机，进行切割修边，主要是对板材外部溢出的混凝土进行修饰找平。 ⑤码垛入库 经修边后的板材进入库房。 （3）除尘系统 ①各水泥、粉煤灰、玻化微珠储罐分别设置脉冲布袋除尘器，单台除尘器风量为1200m3/h，过滤风速≤0.6m/min；沙子进料地斗设集气罩，将粉尘引入储罐顶部脉冲布袋除尘器，单台除尘器风量为3000m3/h，过滤风速≤0.6m/min； ②每条板线设1套除尘措施，各搅拌机、中间料仓、皮带转运跌落点设抽风管或集气罩，将粉尘全部引入布袋除尘器中进行处理，单台除尘器处理风量为8000m3/h，过滤风速≤0.6m/min； 产污环节： 1#板线搅拌机G5：搅拌废气，主要污染物为颗粒物； 2#板线搅拌机G10：搅拌废气，主要污染物为颗粒物； W1：软化装置排水，主要污染物为盐类； W2：设备清洗、切割，主要污染物为SS； N3；设备运行过程产生的噪声 S1：除尘器产生的除尘灰 S2：切割产生的废渣 2、骨料筛分与破碎 本项目采用平鲁区北坪工业园区内产生的炉渣、煤矸石，经建设单位实地调查结果，其粒径无法满足本项目入料要求，需要对其进行筛分，本项目采用滚筒筛进行筛分，≤10mm直接进入物料搅拌系统，＞10mm进入破碎机，之后再次筛分，直至物料粒径满足生产要求。 骨料库内设1套除尘措施，筛分、破碎装置上方设集气罩，将粉尘全部引入布袋除尘器中进行处理，单台除尘器处理风量为7200m3/h，过滤风速≤0.6m/min。物料运输均采用封闭皮带，跌落点采用集气罩将废气引入布袋除尘器内。 产污环节： 骨料筛分、破碎G11：粉尘，主要污染物为颗粒物；

图3     板材生产工艺流程及产排污环节图

3、砌块生产车间生产工艺流程及产排污环节 砌块车间设2条生产线，其配置相同。 （1）原辅材料储运 砌块原料主要为聚苯芯板、骨料、粉料、水，其中聚苯芯板为外购成品，不在厂内进行切割、发泡；骨料为炉渣、煤矸石，均取自北坪工业园区，不在厂内进行破碎、筛分，分区储存于骨料库内，采用配料仓配料，由封闭皮带输送至搅拌机内；粉料全部储存于储罐内，直径3m，高度为20m，容积105m3/个，有效容积约为85m3，水泥、粉煤灰采用封闭罐车运输，采用气力输送方式进入储罐。 产污环节： 3#水泥储罐G12：入料废气，主要污染物为颗粒物； 3#粉煤灰储罐G13：入料废气，主要污染物为颗粒物； 4#水泥储罐G5：入料废气，主要污染物为颗粒物； 4#粉煤灰储罐G16：入料废气，主要污染物为颗粒物； N3；输送过程产生的噪声 （2）砌块生产工艺 粉料通过螺旋输送进入搅拌机，骨料通过封闭皮带送入搅拌机，在搅拌机内加水搅拌，经充分搅拌后送入中间储料罐，注入模具内，模具内事先放置聚苯板，自然养护或养护间内养护，最终脱模制成成品。 产污环节： 1#砌块生产线G14：搅拌废气，主要污染物为颗粒物； 3#砌块生产线G17：搅拌废气，主要污染物为颗粒物； W2：设备清洗，主要污染物为SS； N3；输送过程产生的噪声 S1：除尘器产生的除尘灰 S3：废乳化液 （3）除尘系统 每条砌块生产线设1套除尘措施，搅拌机、中间料仓、皮带转运跌落点设抽风管或集气罩，将粉尘全部引入布袋除尘器中进行处理，单台除尘器处理风量为8000m3/h，过滤风速≤0.6m/min； 图4 砌块生产工艺流程及产排污环节图

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（t/a） | 排放浓度及 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 板线生产车间 | 1#水泥筒仓G1 | 粉尘 | 6000mg/m3，1.224 t/a | ＜10mg/m3，0.001t/a |
|  |  | 1#粉煤灰筒仓G2 | 粉尘 | 4000mg/m3，0.168 t/a | ＜10mg/m3，0.001t/a |
|  |  | 1#砂子筒仓G3 | 粉尘 | 2000mg/m3，0.270t/a | ＜10mg/m3，0.006t/a |
|  |  | 1#玻化微珠筒仓G4 | 粉尘 | 2000mg/m3，0.763 t/a | ＜10mg/m3，0.001t/a |
|  |  | 1#板线搅拌机除尘器G5 | 粉尘 | 1400mg/m3，17.53t/a | ＜10mg/m3，0.13t/a |
|  |  | 2#水泥筒仓G6 | 粉尘 | 6000mg/m3，1.224t/a | ＜10mg/m3，0.001t/a |
|  |  | 2#粉煤灰筒仓G7 | 粉尘 | 4000mg/m3，0.168 t/a | ＜10mg/m3，0.001t/a |
|  |  | 2#砂子筒仓G8 | 粉尘 | 2000mg/m3，0.270 t/a | ＜10mg/m3，0.006t/a |
|  |  | 2#玻化微珠筒仓G9 | 粉尘 | 2000mg/m3，0.763 t/a | ＜10mg/m3，0.001t/a |
|  |  | 2#板线搅拌机除尘器G10 | 粉尘 | 1400mg/m3，17.53t/a | ＜10mg/m3，0.13t/a |
|  | 骨料库 | 筛分、破碎除尘器G10 | 粉尘 | 4000mg/m3，56t/a | ＜10mg/m3，0.14t/a |
|  | 砌块生产车间 | 3#水泥筒仓G11 | 粉尘 | 6000mg/m3，1.296 t/a | ＜10mg/m3，0.002t/a |
|  |  | 3#粉煤灰筒仓G12 | 粉尘 | 4000mg/m3，0.288 t/a | ＜10mg/m3，0.001 t/a |
|  |  | 1#砌块搅拌机除尘器G13 | 粉尘 | 2000mg/m3，101.80t/a | ＜10mg/m3，0.52t/a |
|  |  | 4#水泥筒仓G14 | 粉尘 | 6000mg/m3，1.296 t/a | ＜10mg/m3，0.002 t/a |
|  |  | 4#粉煤灰筒仓G15 | 粉尘 | 4000mg/m3，0.288 t/a | ＜10mg/m3，0.001 t/a |
|  |  | 2#砌块搅拌机除尘器G16 | 粉尘 | 2000mg/m3，101.80t/a | ＜10mg/m3，0.52t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 2592t/a | 0 |
|  |  | CODcr | 350mg/L，0.91t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.52t/a | 0 |
|  |  | SS | 150mg/L，0.39t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.065t/a | 0 |
|  | 软化水系统 | 盐类等 | 50t/a | 0 |
|  | 设备清洗 | SS等 | 2430t/a | 0 |
|  | 洗车平台 | SS等 | 110.7t/a | 0 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰S1 | 251.44t/a | 0 |
|  | 板线修边 | 废渣S2 | 30t/a |  |
|  | 涂刷隔离剂 | 废乳化液S3 | 0.05t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾S4 | 10.8t/a | 0 |
| 噪声 | 机械设备运行 | 噪声 | 80~100 dB（A） |
| 主要生态影响(不够时可附另页) |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 施工期对环境的影响主要为：施工扬尘及运输道路扬尘对大气环境的影响；施工人员生活废水排放等对环境的影响；施工机械噪声、振动（包括运输车辆噪声）对声环境的影响；建筑垃圾任意堆放对周围环境的影响。本项目不设施工营地。 一、施工期大气环境影响分析及防治措施 施工期对环境空气的影响主要表现在扬尘的影响，对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在厂区场地清理平整以及生产车间的建设过程中。 建设期大气影响主要是建筑施工、材料运输装卸等也会产生大量扬尘，汽车运输也会带来尾气污染，结果造成局部地区环境空气的污染。 建筑工地扬尘是指工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘，包括：砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。 扬尘排放量核定按物料衡算方法进行，即根据建筑面积（市政工地按施工面积）、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。 a、施工过程中产尘量：W=WB+WK WB=A×B×T WK=A×（P11+ P12+ P13+ P14+P15+ P2）×T W：建筑工地扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK：可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米；（本项目建筑面积为11687m2） B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月；（建筑工地取5.04吨/万平方米·月） P11、P12、 P13、 P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月；（本项目施工期为3个月） P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月。 其相关取值见下表（项目施工期采取相关措施后均达标） 表12 建筑工地扬尘可控排放系数 工地类型 扬尘类型 扬尘污染控制措施 可控排放量排放系数B 吨/万平方米·月 代码 措施达标 是 否 建筑工地 一次扬尘 (累计计算) 道路硬化管理 P11 0 0.71 边界围档 P12 0 0.47 裸露地面覆盖 P13 0 0.47 易扬尘物料覆盖 P14 0 0.25 定期喷洒抑尘剂 P15 0 0.3 二次扬尘 运输车辆机械冲洗装置 P2 1.55 3.1 经计算本项目施工过程中产生的扬尘为18.58t。 施工期对大气环境影响主要为粉尘污染，按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》晋环发[2010]136号文要求规定的施工期大气污染防治措施进行治理，同时按照太原市环境保护局文件并环发［2010］19号文件和并环发［2010］18号文件要求，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。确保工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100%”要求，有效控制项目建设期间对环境造成的影响。另本报告提出以下防治措施：为防止施工期大气污染，应采取的防治措施如下： 施工期废气污染防治措施见表13。 表13 施工废气污染防治措施 污染源 防治对策 施工场所和活动扬尘污染 施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 施工边界应设1.8米以上的封闭式或半封闭式路栏。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。严禁现场搅拌沥青混凝土，砂浆 土方工程 土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 建筑材料堆存 施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料应采用防尘布苫盖。 建筑垃圾 施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网；定期洒水抑尘。 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘 进出工地的运土运渣车辆，必须在环卫局渣土所注册，并经过当年的车辆检验的专用车辆。运渣运土车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 施工工地道路防尘 施工便道应保持路面清洁，并辅以洒水，防止机动车扬尘。 道路绿化工程 绿化工地应根据现场情况采取围挡等降尘措施。四级及四级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业。土地平整后，一周内要进行下一步建植工作；土地整理工作已结束，未进行建植工程期间，要每天洒水一至两次，如遇四级及四级以上大风天气必须及时洒水防尘或加以覆盖， 植树树穴所出穴坑土，要加以整理或拍实；如遇特殊情况无法建植，穴坑土要加以覆盖，确保不扬尘。种植完成后，树坑应覆盖卵石、挡板、草皮，或者作其它覆盖、围栏处理等。道路或绿地内各类管线敷设工程完工后，一周内要恢复路面或景观，不得留裸土地面。 绿化产生的垃圾，在2天内清理干净。 施工期扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表14 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表14可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 二、施工期水环境影响分析 施工期间生产用水主要为混凝土搅拌及路面、土方喷淋水等，由设备冲洗及生产中跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。 施工期间清洗车辆产生的废水，主要污染物为油和混砂。 施工人员日常活动产生的生活污水是本项目施工过程中主要的废水污染源，因施工人员及施工行为不同变化较大，预计高峰期施工人员约60人，生活污水产生量约3.84m3/d。 对上述废水，评价要求企业后续施工采取以下治理措施： ①应设置5m3生活废水集中收集池，经除油、沉淀等初级简易处理后用于施工场地道路洒水抑尘，这样可保证生活废水有效处置。 ②清洗车辆废水必须要求定点。清洗场必须经水泥硬化，并布置集水沟收集废水，经除油、沉淀后可用于场地洒水。 ③根据建设施工废水处置实际情况，有效处理和利用问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范情况，使部分不应排放的废水流失，从而造成了一定的环境污染。对此，评价要求本项目建设中应重点加强监督管理，在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位配合下进行。 ④从施工要求方面考虑，施工期间应注意天气预报，对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物尽量遮挡，避免物料随雨水流失，产生不必要的污染。 三、噪声污染源及防治措施 施工期噪声主要来源是高噪声的施工机械设备。由于施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，影响范围较大。 本报告针对施工期主要噪声源进行环境影响预测分析。采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： LA（r）= LA（r0）－20lg（r/r0） 式中： LA（r）——预测点处的声压级，dB(A) LA（r0）——参考点r0处的声压级，dB(A) r ——噪声源至预测点的距离，m 表15 距声源不同距离处的噪声值 声源 噪声级dB(A) 距声源不同距离处的噪声值dB(A) 10m 30m 70m 100m 150m 200m 300m 挖土机 95 75.0 65.5 58.1 55.0 51.5 49.0 44.80 推土机 94 74.0 64.5 57.1 54.0 50.5 48.0 43.6 装载机 90 70.0 60.5 53.1 50.0 46.5 44.0 40.5 震捣棒 79 59.0 49.5 42.1 39.0 35.5 33.0 29.5 由表15可见，距声源30m处，昼间噪声源的最大影响噪声为65.5dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70 dB(A)的限值；在距声源100m处，夜间噪声源的最大影响噪声为55dB(A)，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间55 dB(A)的限值。因此，昼间施工的噪声影响范围为30m，夜间施工的影响范围为100m。 本项目夜间不施工，昼间施工在30m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)的限值，施工对上称沟村的影响较小。 四、固体废物环境影响分析及防治措施 施工期的固体废弃物有生活垃圾、建筑垃圾和弃土、弃渣。为了减少施工期固体废物对周围环境的影响，本报告要求建设单位采取以下防范措施： （1）生活垃圾 施工人员将在施工期产生少量生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，应集中收集，统一处理。 （2）建筑垃圾 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。搅拌场、储浆池等施工生产用地，应撤离所有设施和部件，四周溢流砂桨的泥土全部挖除。 施工过程中需进行开挖，施工开挖土石方全部用于填方使用，能做到土方平衡。 五、施工生态影响 本项目的建设由于建设范围不大，且建设周期不长，生态影响局限于厂区内，主要是施工过程中土方开挖影响景观，项目建设完成之后，其影响也会消失，将不再对生态造成影响。 以上施工扬尘、施工噪声防治措施及生态环境保护措施要写入基建合同中，作为工程管理的内容和依据。

营运期环境影响分析: 一、大气环境影响分析 （一）物料储运 1、粉料入罐：主要污染物为颗粒物； 本项目板线设置筒仓4个/条线，砌块设2个/条线，共计12个筒仓，筒仓有效容积约85m3，按水泥、粉煤灰、沙子的密度（松散物料）计算（120t/罐），打满打满一罐需要约2h，玻化微珠约需0.5h，沙子采用斗提机提升至筒仓，提升速度约为40t/h，一罐需要约3h。水泥、粉煤灰、玻化微珠筒仓顶部分别设单机脉冲布袋除尘器，风量为1200m3/h，沙子落料点设集气罩、斗式提升机全封闭，上部设风管，风量为3000m3/h，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3。 表15 筒仓物料输送过程的污染物产、排情况 生产线 储罐 物料通过量（t/a） 卸料时间h/a 粉尘产生情况 粉尘排放情况 浓度mg/m3 产生量t/a 浓度mg/m3 产生量t/a 板线 1#水泥筒仓G1 10200 170 6000 1.224 ＜10 0.002 1#粉煤灰筒仓G2 2100 35 4000 0.001 ＜10 0.001 1#砂子筒仓G3 1800 45 2000 0.270 ＜10 0.001 1#玻化微珠筒仓G4 15900 318 2000 0.763 ＜10 0.004 2#水泥筒仓G6 10200 170 6000 1.224 ＜10 0.002 2#粉煤灰筒仓G7 2100 35 4000 0.001 ＜10 0.001 2#砂子筒仓G8 1800 45 2000 0.270 ＜10 0.001 2#玻化微珠筒仓G9 15900 318 2000 0.763 ＜10 0.004 砌块 3#水泥筒仓G12 10800 180 6000 1.296 ＜10 0.002 3#粉煤灰筒仓G13 3600 60 4000 0.288 ＜10 0.001 4#水泥筒仓G15 10800 180 6000 1.296 ＜10 0.002 4#粉煤灰筒仓G16 3600 60 4000 0.288 ＜10 0.001 合计 7.684 0.022 在粉料筒仓上部设置脉冲布袋除尘器，对粉料入灌产生的粉尘进行处理，除尘器的处理效率约为99.73%，除尘器排气筒粉尘浓度小于10mg/m3，筒仓粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求（≤10mg/m3）。 2、骨料库粉尘：主要污染物为颗粒物： 本项目炉渣和煤矸石堆存、装卸过程会产生粉尘，建设单位拟设置1座3960m2骨料库，采用彩钢结构全封闭，并在顶部设洒水喷头抑尘设施1套，因此产尘量较小，本次评价不对此进行计算分析。 本项目在骨料库内设筛分、破碎设施，对炉渣、煤矸石等原料进行筛分，筛分、破碎设备（G11）运行时间为1900h（8万吨原料、50t/h的处理能力，利用系数取0.85），类比同类型项目粉尘产生浓度约为4000mg/m3，风量为7200m3/h，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，粉尘排放量约为0.14t/a。 （二）搅拌粉尘 1、板线搅拌机：主要污染物为颗粒物； 依据《工业污染源产污系数手册（2010修订）》3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表可知：物料搅拌工序粉尘产污系数约为5.75kg/t产品，单线设置5台搅拌机，1台干混系统运行时间约为1620h/a，然后4台搅拌机加水搅拌，加水搅拌时间总计约为2160h/a，在各搅拌机上部设集气罩，单线设1台脉冲布袋除尘器，处理风量为8000m3/h，单线粉尘产生量约为17.53t/a，按搅拌设备最大运行时间1620h/a计，则粉尘产生浓度约为1400mg/m3，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，单线粉尘排放量约为0.13t/a。 板线搅拌机、中间储料仓全封闭，每条线上设1台脉冲布袋除尘器，对搅拌过程产生的粉尘进行处理，除尘器的处理效率约约为99.35%，除尘器排气筒粉尘浓度小于10mg/m3，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求（≤10mg/m3）。 表16 板线物料搅拌过程的污染物产、排情况 生产线 设备 物料通过量（t/a） 粉尘产生情况 粉尘排放情况 浓度mg/m3 产生量t/a 浓度mg/m3 产生量t/a 板线 1#板线搅拌G5 30480 1400 17.53 ＜10 0.13 2#板线搅拌G6 30480 1400 17.53 ＜10 0.13 合计 35.06 0.26 2、砌块生产线搅拌机：主要污染物为颗粒物； 砌块单线设置1台搅拌机，加水搅拌单线搅拌机入料量约为101800t/a，系统运行时间约为6480h/a，在搅拌机上部设集气罩，单线设1台脉冲布袋除尘器，骨料运输采用全封闭皮带，在骨料转载点上方设集气管路引入该线袋式除尘器，单线处理风量为8000m3/h，单线粉尘产生量按1‰计，则粉尘产生量约为101.80t/a，则粉尘产生浓度约为2000mg/m3，除尘器设计粉尘排放浓度≤10mg/Nm3，单线粉尘排放量约为0.52t/a。 每条线上设1台脉冲布袋除尘器，对搅拌过程产生的粉尘进行处理，除尘器的处理效率约约为99.5%，除尘器排气筒粉尘浓度小于10mg/m3，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求（≤10mg/m3）。 表17 砌块生产线物料搅拌过程的污染物产、排情况 生产线 设备 物料通过量（t/a） 粉尘产生情况 粉尘排放情况 浓度mg/m3 产生量t/a 浓度mg/m3 产生量t/a 板线 1#砌块搅拌G14 101800 2000 101.80 ＜10 0.52 2#砌块搅拌G17 101800 2000 101.80 ＜10 0.52 合计 203.60 1.04 （三）运输扬尘 汽车道路运输扬尘采用下述公式计算： 式中：——道路扬尘量（kg/km·辆） ——总扬尘量（kg/a） V——车辆速度（km/h） M——车辆载重（t/辆） P——路面灰尘覆盖量（kg/m2） L——运距（km） Q——运输量（t/a） 进入建设项目厂区的运输车辆行驶距离按200m计，车辆载重按20t计，运输量约26.46万t/a，共需要运输13230辆·次，以5km/h速度行驶，每辆车在厂区通行时间约为2.5min，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 表18 运输车辆厂区扬尘量 单位kg/d 路况 车况 0.05（kg/m2） 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 空车 1.137 2.434 4.004 5.251 6.275 7.710 重车 2.126 3.936 6.484 11.587 14.242 18.729 合计 3.443 7.370 10.488 16.838 20.517 26.439 本次环评路面粉尘量按0.05kg/m2计，粉尘产生量约为1.69t/a。环评要求厂内道路全硬化，对地面进行定期清扫、洒水，运输汽车加盖帆布，粉料采用罐车运输，以减少道路扬尘。类比分析，采取措施后扬尘量可减少70%，预计扬尘量约为0.51t/a。

# 表19                              废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 排放 方式 | 污染物排放 | 排放 时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生废气量（Nm3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
| 板线生产车间 | 1#水泥筒仓G1 | 粉尘 | 1200 | 6000 | 1.224 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.002 | 170 |
|  | 1#粉煤灰筒仓G2 | 粉尘 | 1200 | 4000 | 0.001 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.001 | 35 |
|  | 1#砂子筒仓G3 | 粉尘 | 3000 | 2000 | 0.270 | 脉冲布袋除尘器，风量3000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞85m2 | 有组织 | ＜10 | 0.001 | 45 |
|  | 1#玻化微珠筒仓G4 | 粉尘 | 1200 | 2000 | 0.763 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.004 | 318 |
|  | 1#板线搅拌G5 | 粉尘 | 8000 | 1400 | 17.53 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | 有组织 | ＜10 | 0.13 | 1620 |
|  | 2#水泥筒仓G6 | 粉尘 | 1200 | 6000 | 1.224 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.002 | 170 |
|  | 2#粉煤灰筒仓G7 | 粉尘 | 1200 | 4000 | 0.168 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.001 | 35 |
|  | 2#砂子筒仓G8 | 粉尘 | 3000 | 2000 | 0.270 | 脉冲布袋除尘器，风量3000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞85m2 | 有组织 | ＜10 | 0.001 | 45 |
|  | 2#玻化微珠筒仓G9 | 粉尘 | 1200 | 2000 | 0.763 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.004 | 318 |
|  | 2#板线搅拌G6 | 粉尘 | 8000 | 1400 | 17.53 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | 有组织 | ＜10 | 0.13 | 1620 |
| 骨料库 | 筛分、破碎G11 | 粉尘 | 7200 | 4000 | 17.53 | 脉冲布袋除尘器，风量7200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞200m2 | 有组织 | ＜10 | 0.14 | 1900 |
| 砌块生产车间 | 3#水泥筒仓G12 | 粉尘 | 1200 | 6000 | 1.296 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.002 | 180 |
|  | 3#粉煤灰筒仓G13 | 粉尘 | 1200 | 4000 | 0.288 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.001 | 60 |
|  | 1#砌块搅拌G14 | 粉尘 | 8000 | 2000 | 101.80 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | 有组织 | ＜10 | 0.52 | 6480 |
|  | 4#水泥筒仓G15 | 粉尘 | 1200 | 6000 | 1.296 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.002 | 180 |
|  | 4#粉煤灰筒仓G16 | 粉尘 | 1200 | 4000 | 0.288 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 有组织 | ＜10 | 0.001 | 60 |
|  | 2#砌块搅拌G17 | 粉尘 | 8000 | 2000 | 101.80 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | 有组织 | ＜10 | 0.52 | 6480 |
| 总量控制指标 |  | 粉尘 |  |  |  |  | 有组织 |  | 1.464 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 |  | 1.92 |  |

根据工程分析结果，本项目预计排放粉尘约为1.464t/a。

（二）大气环境影响分析 根据工程分析和环境影响识别的结果，以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）为依据，选取PM10作为预测因子，采用推荐模式清单中Screen3估算模式计算本项目排放的污染物轴线浓度，并根据下风向最大浓度计算相应的浓度的占标率Pmax，并找出地面浓度达标限制10%时所对应的最远距离D10%（m）。 本项目最大地面浓度占标率Pmax=1.01%，对应距离约为147m，小于5km，最大地面浓度均小于其环境质量浓度的10%，对环境的影响较小。 （三）大气防护距离计算 经Screen3估算模式预测，厂界外无组织浓度小于《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值控制要求，厂界无组织达标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，针对生产过程中非甲烷总烃的无组织排放按照大气环境防护距离计算程序计算，大气环境防护距离计算结果为无超标点，不需划定大气环境防护距离。 二、地表水环境的影响分析 1、生产用水 本项目生产用全部进入产品，在养护的过程中全部蒸发；软化系统排水为清净下水，通过管网排入园区雨水管线；设备清洗及切割废水排入沉淀池，经沉淀后回用于生产。 本项目在车辆出口设置洗车平台，人工对出厂车辆的车轮和侧帮进行清洗，主要污染物为SS，设集水池1座，沉淀池1座，清水池1座，容积各为20m3，洗车废水经沉淀后全部回用，不外排。 2、生活用水 本项目总人数200人，排水量约为3.84m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH4-N等，排入化粪池，经化粪池处理后排入平鲁区污水处理厂，平鲁区污水处理厂位于朔州市平鲁区北坪循环经济园区，城区北部井西北街北侧约2公里，在安口河下游南岸东侧，占地面积75亩，设计规模为2万m3/d，扩建工程采用A2/O工艺+混凝沉淀+深床滤池工艺，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 本项目位于平鲁区污水处理厂的服务范围内，距离污水处理厂约850m，2017年运行负荷约为49.3%，本项目污水水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的表1中A级排放标准，且污水处理厂有余量，从厂区西侧纬二路接入管网，目前管网已建成，因此可以送平鲁区污水处理厂进行处理。 3、初期雨水 本项目厂内降雨初期会产生带有污染物的初期雨水，为使初期雨水可有效收集，本项目要求对厂区进行硬化，硬化指标按照GB50209要求进行。对于初期雨水量，评价按下列公式计算： 暴雨强度及雨水流量计算使用朔州市暴雨强度计算公式： 式中：q—暴雨强度，L/s•hm2； T—重现期，2a； t—降雨历时，15min。 经计算，暴雨强度约为147.81L/s•hm2，汇水面积按工业场地占地面积3hm2计算，径流系数Ψ取0.9，雨水流量为15L/s，按一次降雨15min计算，初期雨水量为360m3。在场地最低处附近设置初期雨水收集池，容量为400m3，采用钢筋混凝土结构。收集后的雨水经沉淀后，分次加入搅拌机中，作为物料搅拌用水。 综上所述，从生产工艺上看，洒水降尘用水、生产用水全部进入产品，设备清洗废水经砂石分离+沉淀池，回用于生产，洗车废水循环利用，初期雨水经沉淀后，分次加入搅拌机中，作为物料搅拌用水，因此本项目废水不外排。 三、工程固废影响分析 本项目的固废主要来源于除尘系统产生的除尘灰、板材修边产生的废渣，砌块模具刷隔离剂产生的废乳化液；另外还有办公生活产生的生活垃圾。 固体废物产生及排放量见表20。 表20 固体废物产生及排放情况 序号 产生装置 固废名称 产生量（t/a） 固废类别 处置措施 1 脉冲除尘器 除尘灰S1 251.44 一般固废 收集后，外售做建材 2 板线修边 废渣S2 30 一般固废 收集后，外售做建材 3 涂刷隔离剂 废乳化液S3 0.05 危险废物 危废库暂存，定期交由有资质单位进行处置 4 生活 生活垃圾S4 10.8 一般固废 由环卫部门定期清理 本项目产生的危险废物性质见表20。 表21 本项目产生危险废物的性质 序号 固废名称 危废类别 危废代码 危险特性 状态 贮存方式 1 废乳化液 HW09 900-006-09 T 液态 桶装（钢桶/高密度聚氯乙烯），贮存周期为6个月 全厂的固体废物按其来源可以分为三类：一类是生活垃圾，一类是一般工业固体废物，一类是危险固体废物。生活垃圾在厂区内设定的垃圾堆放点处集中堆放，由当地环卫部门统一清运。一般工业固废包括除尘灰、切割废渣等，可集中收集后回用于生产，废乳化液属于危险废物，分类收集后贮存于为危废库，交由有资质的单位进行处置进行处置理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： 1、危险废物的收集 本项目生产过程产生的危险废物为废乳化液，收集后采用高密度聚氯乙烯桶盛装，加盖后贴好标识、标志。 2、危险废物的暂存要求 根据本项目的工序特点，经与建设单位沟通后，拟建一个危险废物暂存间，位于车间内，占地10m2，用于存放本项目产生的所有危废。 危险废物暂存间的管理要求 a、危废库要有封闭的门窗（平时加锁），便于管理，防止丢失、流失，屋顶不能漏雨，地面硬化混凝土厚度不应小于100mm，抗渗等级不低于P6，铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜，房间四周裙角需进行防渗处理，房间外部贴危险废物标志。 b、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签。废矿物油必须装入符合标准的容器内； d、危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； e、必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 f、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； g、危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 h、危废暂存库须做好防渗措施，基础防渗为2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数≤10-10cm/s。 4、危废转移 a、在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前3日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 b、建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c、联单保存期限为五年。 5、危废处置要求 环评要求送交有资质的单位进行处置。 四、工程项目对噪声影响分析和预测 1、噪声源强 根据建设项目工可资料及平面布置分析，本建设项目的主要设备噪声声源包括搅拌机、引风机、输送设备、切割机及各类辅助设备（如泵、空压机、风机等）产生的动力机械噪声和各类管道介质的流动和排汽等产生的综合性噪声。 本项目主要噪声源及采取的降噪治理措施见工程分析章节。在采取一定的降噪措施后，室外噪声源强见表22。 表22 本工程主要噪声设备一览表 序号 设备名称 台（套）数 降噪措施 噪声排放量dB（A） 备注 一 岩棉板生产线 1 干混系统 2 基础减震、厂房隔音 ~100 2 砂浆搅拌系统 8 基础减震、厂房隔音 ~100 3 生产线体 2 基础减震、厂房隔音 ~95 4 提升机 2 基础减震、厂房隔音 ~95 5 切割系统 2 基础减震、厂房隔音 ~90 6 翻转系统 2 基础减震、厂房隔音 ~95 7 引风机 10 基础减震、消音措施 ~105 （二） 1 滚筒筛 1 基础减震、厂房隔音 ~90 2 破碎机 1 基础减震、厂房隔音 ~100 3 引风机 1 基础减震、消音措施 ~105 （三） 砌块生产线 1 T50搅拌机 2 基础减震、厂房隔音 ~100 2 升降机 2 基础减震、厂房隔音 ~90 3 链板机 2 基础减震、厂房隔音 ~90 4 脱模机 2 基础减震、厂房隔音 ~80 5 清洗机 2 基础减震、厂房隔音 ~70 6 子母车 2 基础减震、消音措施 ~95 7 配料机 2 基础减震、厂房隔音 ~95 8 液压系统 2 基础减震、厂房隔音 ~85 2、运营期噪声防治措施 工程建成投产后噪声源点多，源强较大。工程应本着保护厂区环境、工人身心健康的原则出发，从声源控制，噪声传播途径及受声者个人保护三方面对工程噪声进行控制。 （1）从声源上降低噪声 工程设计要十分重视从设备选型入手，选择性能好，噪音低的及消音隔声好的设备。将设备噪声控制在工程设计规定标准内。 维持设备处于良好运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增高。 （2）各类风机的噪声防治 风机的噪声普遍偏高，本工程选用的风机均在95dB（A）以下，频谱呈宽带性质。对于风机的噪声防治措施可采取安装消声器、隔声、吸声、减振等办法。进出口装消音器，设减振底座，并设单独工作机房。 消声器消声：声源较大的风机出口安装阻抗复合消声器，这种消声器的消声量大，消声频率范围宽。风机的进出口可安装管式消声器，消声器的长度视噪声的大小和防护距离而定。安装消声器后的噪声级可降低15-35dB（A）左右。 隔声、吸声：在风机的进出口使用软管衔接可解决风机气体动力学噪声，解决机体的辐射噪声应采取隔声的方法。隔声间选用一砖厚的墙，其隔声量约约为25dB（A）以上。 （3）机械噪声防治 给一线操作人员佩戴耳塞、耳罩，可有效避免工作人员长期置身高噪环境中而造成的慢性损害。注意选用的耳塞、耳罩应具有良好的耐热性及透气性，避免不舒服的耳塞引起操作人员的耳痛、头痛等症状发生。 泵类噪声主要由于电机的转动而产生，对其防治措施可采用购买低噪泵类、隔声、减振的方法，放在厂房内或固定机罩将泵类隔离，这样可使噪声降低25dB（A）以上。 空压机安装适当的减振装置以及整个机组采用隔声罩。 为确保降噪效果，评价要求进一步加强厂区的绿化，在厂区及场地边界设置绿化隔离带，在改善局地生态环境状况的同时，减少噪声对周围居民的影响。 通过以上措施，即使按照保守估算，主要高噪声源的平均声压级水平也可降低25dB（A）左右，可有效降低噪声值，有利于改善厂区的声环境，使工作人员免受噪声的危害。通过以上措施，可大大降低噪声对厂界的影响，使厂界噪声排放达到国家规定的标准要求。 4、噪声预测结果与评价 （1）预测方法 结合工程所在区域的环境噪声现状值、项目自身噪声源强等，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）》中噪声预测计算模式，附录A中的相关公式进行计算。 （2）预测模式 本项目为新建项目，因此采用厂界贡献值作为评价量评价厂界噪声达标情况，评价范围内没有噪声敏感点，因此预测模式如下： 式中：Leq—环境噪声预测点的等效声级，dB(A)； T—计算等效声级的时间； LAi—第i个室外声源在预测点产生的A声级； LAj—第j个等效室外声源在预测点产生的A声级； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （3）预测结果及评价 噪声预测结果见表23。 表22 噪声预测结果表 dB（A） 测点编号 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 北厂界 55.7 48.5 60 50 达标 东厂界 54.6 42.1 60 50 达标 南厂界 54.2 46.1 60 50 达标 西厂界 52.1 45.4 60 50 达标 由表23可知，工程运行期噪声昼间贡献值在52.1~55.7dB(A)之间，夜间贡献值在42.1~48.5dB(A)之间，各厂界噪声的排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，可实现厂界噪声达标排放。 因此，在加强隔声、吸声和绿化工作后，本项目对厂界声环境的影响较小，不会对周围声环境产生明显影响。 五、环保措施及投资估算 本项目环保投资估算见表24。 表24 环保措施及投资估算一览表 种类 污染源名称 污染物 治理措施 台套数 环保投资（万元） 废气 1#板线水泥、粉煤灰、玻化微珠筒仓 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 3 7.2 1#板线沙子筒仓 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量3000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞85m2 1 3.0 1#板线搅拌系统 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 1 8.0 2#板线水泥、粉煤灰、玻化微珠筒仓 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 3 7.2 2#板线沙子筒仓 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量3000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞85m2 1 3.0 2#板线搅拌系统 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 1 8.0 骨料筛分破碎 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量7200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞200m2 1 7.2 1#砌块生产线筒仓 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 2 2.5 1#砌块生产线搅拌系统 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 1 8.0 2#砌块生产线筒仓 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 2 2.5 2#砌块生产线搅拌系统 粉尘 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 1 8.0 骨料转运 粉尘 采用全封闭皮带输送骨料，转载点设集气管路接入各生产线的袋式除尘器内 5.0 骨料库及厂区地面 骨料库地面全部硬化，骨料库顶部设洒水设施，洒水范围覆盖整个堆场，厂区外产品堆放区全部硬化 30 废水 生活污水 COD、NH3-N 经化粪池排入平鲁区污水处理厂 / / 设备清洗、切割废水 SS等 沉淀池沉淀后回用于生产 1 2.0 洗车平台 SS等 沉淀池沉淀后循环利用 1 2.0 软化水系统 盐类 排入雨水管线 / / 噪声 机械设备运行 噪声 置于室内，厂房隔音，基础减震 0.5 空气动力性 噪声 基础减震，消声措施 0.5 固废 危废暂存间 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单建设 1 1.50 生活垃圾 环卫部门定期清运 1 合计 107.2 总上可见，本项目总投资7000万元，其中环保投资约107.2万元，占总投资的1.53%。 六、环境管理与环境监测计划 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员5人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： 1、环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2、排污口规范化管理 环境保护图形标志牌按国家环保总局统一规范要求定点制作，各排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。排放口图形标志见表25。 表25 “三废”排放口图形标志 序号 提示图形符号 警告图形符号 名 称 功 能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 危险废物 危险废物贮存、处置场 警告标志（三角形边框）背景颜色为“黄色”，图形颜色为“黑色”； 提示标志（正方形边框）背景颜色为“绿色”，图形颜色为“白色”； 3、环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 4、环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 ①自行监测依据 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目不设监测站，委托其它有资质的监测机构代其开展自行监测。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测点位、监测项目及监测频率见表26。 表26 污染源监测点位、监测项目及监测频率一览表 类型 监测因子 监测点位 监测频次 污染源定期监测 颗粒物 袋式除尘器出口 （17个） 1次/年，1天/次，3次/天 厂界无组织监测 颗粒物 厂界上风向设1个点、下方向设3~4个点 1次/年，1天/次，3次/天 厂界噪声 连续等效A声级 厂界四周 1次/季，昼夜各1次 七、环境信息公开 建设单位应编写《自行监测年度报告》，报告中应至少涵盖以下内容： 1、企业基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 2、主要生产设施全年运行天数，防治污染设施的建设和运行情况； 3、排污信息，包括主要污染物 及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量以及各监测点、各监测指标全年监测次数； 4、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果 5、若监测方案调整，需说明调整变化情况及变更原因； 环境信息公开情况需按平鲁区环保局的要求进行。

# 表27                                   本项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 分类 | 污染源 | 源 （个） | 污染物 | 环评提出的设施和措施 | 排放情况 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 排放量 t /a | 执行标准 | 标准值mg/m3 |
| 大 气 | 板线车间 | 1#水泥筒仓G1 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0019 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2-2013）中表2特别排放限值 | 10 |
|  |  | 1#粉煤灰筒仓G2 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0003 |  |  |
|  |  | 1#砂子筒仓G3 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量3000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞85m2 | ＜10 | 0.0029 |  |  |
|  |  | 1#玻化微珠筒仓G4 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0004 |  |  |
|  |  | 1#板线搅拌机除尘器G5 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | ＜10 | 0.13 |  |  |
|  |  | 2#水泥筒仓G6 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0019 |  |  |
|  |  | 2#粉煤灰筒仓G7 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0003 |  |  |
|  |  | 2#砂子筒仓G8 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量3000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞85m2 | ＜10 | 0.0029 |  |  |
|  |  | 2#玻化微珠筒仓G9 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0004 |  |  |
|  |  | 2#板线搅拌机除尘器G10 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | ＜10 | 0.13 |  |  |
|  | 骨料库 | 筛分、破碎G11 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量7200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞200m2 | ＜10 | 0.14 |  |  |
|  | 砌块生产车间 | 3#水泥筒仓G12 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0039 |  |  |
|  |  | 3#粉煤灰筒仓G13 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0013 |  |  |
|  |  | 1#砌块搅拌机除尘器G14 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | ＜10 | 0.52 |  |  |
|  |  | 4#水泥筒仓G15 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0039 |  |  |
|  |  | 4#粉煤灰筒仓G16 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | ＜10 | 0.0013 |  |  |
|  |  | 2#砌块搅拌机除尘器G7 | 1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | ＜10 | 0.52 |  |  |
|  |  | 骨料转运 |  | 粉尘 | 采用全封闭皮带输送骨料，转载点设集气管路接入各生产线的袋式除尘器内 |  |  |  |  |
|  |  | 骨料库及厂区地面 |  | 粉尘 | 骨料库地面全部硬化，骨料库顶部设洒水设施，洒水范围覆盖整个堆场，厂区外产品堆放区全部硬化 |  |  |  |  |
| 声 | 机械设备运行产生的 |  | 厂界噪声 | 选用低噪设备，经常保养维护，隔声减振，厂界四周绿化 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 昼：60dB（A）夜：50dB（A） |
| 废水 | 生活污水 | 1 | COD NH4-N | 化粪池1座，排入北坪工业园区污水处理厂；食堂设油水分离器，经处理后排入化粪池 | / | / | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） | COD：500mg/L BOD5:350 mg/L 氨氮：45 mg/L SS：400 mg/L |
| 固废 | 除尘器、板线修边废渣 |  | 一般固废 | 回用于生产 | / | / | 不外排 | / |
|  | 涂刷隔离剂 | 1 | 危险固废 | 收集后贮存于危废库，交由有资质的单位进行处置理 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 | / |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | / | / | 不外排 |  |
| 其他 | 防渗处理 |  | 危废间 | 地坪及围堰按照，采用2mm厚的高密度聚氯乙烯防渗材料或其他具有相同防渗能力的材料，渗透系数不大于10-10cm/s，混凝土抗渗等级不低于P6 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 | / |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板线车间大气污 染物 | 1#水泥筒仓G1 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 1#粉煤灰筒仓G2 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 1#砂子筒仓G3 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量3000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞85m2 | 达标排放 |
|  | 1#玻化微珠筒仓G4 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 1#板线搅拌机除尘器G5 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | 达标排放 |
|  | 2#水泥筒仓G6 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 2#粉煤灰筒仓G7 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 2#砂子筒仓G8 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量3000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞85m2 | 达标排放 |
|  | 2#玻化微珠筒仓G9 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 2#板线搅拌机除尘器G10 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | 达标排放 |
| 骨料库大气污染物 | 筛分、破碎G11 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量7200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞200m2 | 达标排放 |
| 砌块车间 大气污 染物 | 3#水泥筒仓G12 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 3#粉煤灰筒仓G13 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 1#砌块搅拌机除尘器G14 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | 达标排放 |
|  | 4#水泥筒仓G15 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 4#粉煤灰筒仓G16 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量1200m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞35m2 | 达标排放 |
|  | 2#砌块搅拌机除尘器G17 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器，风量8000m3/h，过滤风速＜0.6m/min，过滤面积＞230m2 | 达标排放 |
|  | 骨料转运 | 粉尘 | 采用全封闭皮带输送骨料，转载点设集气管路接入各生产线的袋式除尘器内 | 达标排放 |
|  | 骨料库及厂区地面 | 粉尘 | 骨料库地面全部硬化，骨料库顶部设洒水设施，洒水范围覆盖整个堆场，厂区外产品堆放区全部硬化 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD等 | 厂区设化粪池，生活污水排入化粪池，排入平鲁区污水处理厂； | 达标排放 |
|  | 软化水系统 | 盐类 | 排入雨水管线 |  |
|  | 设备清洗 | SS等 | 沉淀池沉淀后回用于生产 |  |
|  | 洗车平台 | SS等 | 沉淀池沉淀后循环利用 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备基础减震、设消声器、置于独立的机房内，门窗隔声，加强维护 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰S1 | 回用于生产 | 合理处置 |
|  | 板线修边 | 废渣S2 | 回用于砌块生产 |  |
|  | 涂刷隔离剂 | 废乳化液S3 | 收集后贮存于危废库，交由有资质的单位进行处置理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾S4 | 由环卫部门定期清理 |  |
| 生态保护措施及预期效果 |

# 结论与建议

1、项目概况 朔州市绿源节能墙材科技有限公司绿源节能墙材项目（一期工程）位于平鲁区北坪循环经济园区，用地为工业用地，占地面积57.088亩，中心地理坐标为中心地理坐标为E112°18′30.95″，N39°32′12.90″，厂址区域地势开阔平坦，西南距县城约1.14公里，厂址南为下麻黄头村，东侧为中煤平朔正嘉橡胶公司，北侧为园区管委会，其余均为空地。项目总投资12600万元，为企业自筹，项目劳动定员200人，平均年生产约270天。 项目分期建设，一期工程建设2条条岩棉一体化保温模板生产线，生产能力为30万m2，2条混凝土自保温砌块，生产能力为12万m3；二期建设1条5万吨/年岩棉生产线，同时建设3条岩棉一体化保温模板生产线，生产能力为45万m2，3条混凝土自保温砌块，生产能力为18万m3。 2、环境质量现状 本次评价引用本次环境影响评价工作引用平鲁区环保局2017年1月1日~2017年12月31日连续一年的例行监测数据（采暖期），监测点位于平鲁环保局，监测点的监测结果，除PM10、PM2.5外，其余监测项目均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 本项目于2018年10月28日委托山西方创环境检测有限公司对本项目周边声环境质量现状进行监测，监测结果显示，昼间等效声级值范围在52.1~55.4dB(A)之间，夜间等效声级值范围在42.7~45.6dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值[昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)]要求，说明项目区域声环境质量总体较好。 根据评价现场踏勘，该项目所在地地表无植被，未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种等，周围主要为人工植被，无国家保护级的植物分布。 3、污染物排放情况及环境保护措施 本项目粉料入灌产生的粉尘、搅拌过程产生的粉尘经环评提出的环保措施处理后，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2-2013）中表2特别排放限值，达标排放。 本项目不设浴室，只有少量的生活污水，水质相对简单，通过污水管道进入化粪池，最终进入城市污水管网，生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。 本项目生产噪声主要来自板线、砌块生产线的机械设备，噪声的污染性质是机械性噪声和风机产生的气动性噪声，噪声源强一般在85~105dB(A)。工程运行期噪声工程运行期噪声昼间贡献值在52.1~55.7dB(A)之间，夜间贡献值在42.1~48.5dB(A)之间，各厂界噪声的排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，可实现厂界噪声达标排放。 4、主要环境影响分析 （1）环境空气影响分析 根据大气估算模式(screen3system)计算得出各污染源最大地面浓度占标率均小于10%，表明本工程对评价区的环境空气质量影响较小。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），本评价采用导则推荐的大气环境防护距离模式计算项目无组织废气排放源的大气环境防护距离，计算结果无超标点。项目无组织排放污染物排放浓度小于环境质量标准限值，对环境影响很小，不需划定大气环境防护距离或防护区域。 （2）水环境影响分析 本项目生活污水，水质相对简单，通过污水管道进入化粪池，最终进入城市污水管网，进入平鲁区污水处理厂，不外排，对地表水的影响较小。 （3）固体废物 全厂的固体废物产生点和产生的废物种类较多，按其来源可以分为三类：一类是生活垃圾，一类是一般工业固体废物，一类是危险固体废物。生活垃圾在厂区内设定的垃圾堆放点处集中堆放，由当地环卫部门统一清运。一般工业固废包括除尘灰、切割废渣等，可集中收集后由物资部门回收利用，废乳化液属于危险废物，分类收集后贮存于为危废库，交由有资质的单位进行处置进行处置理。采取上述措施后不会对周围的环境造成较大影响。 （4）声环境影响分析 加油机采取低噪声设备，基础减振，车辆减速慢行。经预测，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。 5、厂址可行性分析 本工程符合区域发展规划的要求，取得了北坪工业园的入园许可，项目占用的是工业用地，不占用基本农田，各项污染物在采取环评规定的措施后均能够达标排放并满足环境功能的要求；因此，从区域社会经济要求及项目综合影响判断，项目选址可行。 综上所述，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类与淘汰类，项目符合平鲁区城市总体规划，在严格落实环境影响报告书提出的污染防治措施后，环境影响可以接受，环境保护措施经济技术满足长期稳定达标的要求，在落实环境风险措施后，环境风险可控，无反对意见，从环境保护角度分析，本项目的环境影响是可行的。 二、评价要求及建议 1、加强管理，保证各种机械设备正常运行。 2、在运行期间，对厂区各项污染防治措施要加强维护和保养，严格按照各项操作规程进行操作，定时进行岗位培训。以确保各类设施正常、稳定地运行，设施运行率达到100%。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2其他与环评有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

园区供水管网

生产用水

产品

养护蒸发

软化水系统

余热锅炉

设备清洗、切割用水

沉淀池

骨料库洒水抑尘

生活用水

平鲁区污水处理厂

洗车用水

道路洒水

沉淀池

隔离剂配置

55.56

55.56

5.6

5.04

5.04

雨水管网

0.5

168

10

1.0

9.0

9.0

17.28

17.28

12

9.6

2.4

0.41

0.01

22.22

0.41

0.01

22.22

122.27

园区供水管网

生产用水

产品

养护蒸发

设备清洗、切割用水

沉淀池

骨料库洒水抑尘

生活用水

平鲁区污水处理厂

洗车用水

道路洒水

绿化用水

沉淀池

隔离剂配置

55.56

55.56

10

1.0

9.0

9.0

17.28

17.28

12

9.6

2.4

0.41

0.01

22.22

8.87

0.41

0.01

8.87

22.22

125.13

水泥

粉煤灰

沙子

玻化微珠

干混系统

干混料储仓

抹面砂浆搅拌

上岩棉板

布料

水

铺网格布

刮平

切网格布

单面养护

自动翻转

切割清边

水

布料

粘接砂浆搅拌

水

粘结剂

G、N

G、N

铺网格布

布料

过渡砂浆搅拌

水

铺网格布

刮平

布料

抹面砂浆搅拌

水

铺网格布

刮平

切网格布

单面养护

切割

入库

水

G、N

G、N

S、N

S、N

G、N

水

布料

放置苯板

养护

模具组装

整理找平

拆模

抓取下线

喷隔离剂

水泥

粉煤灰

煤矸石

炉渣

搅拌机

G、N

筛分、破碎

G、N

返料