建设项目环境影响报告表

（公示稿）

# 项目名称： 朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目

# （2019年度）

建 设 单 位(盖章)： 朔州市平鲁区市政公用局

编制日期：2019年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

⒈ 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

⒉ 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

⒊ 行业类别—按国标填写。

⒋ 总投资—指项目投资总额。

⒌ 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

⒍ 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

⒎ 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

⒏ 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目（2019年度） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 朔州市平鲁区市政公用局 |
| 法 人 | 薛志存 | 联 系 人 | 李树权 |
| 通讯地址 | 朔州市平鲁区平阳东街101号 |
| 联系电话 | 删除 | 传 真 | / | 邮政编码 | 036800 |
| 建设地点 | 朔州市平鲁区东应寺路华和民福街两侧片区 |
| 立项审批部门 | 朔州市平鲁区发展和改革局 | 批准文号 | 平发改发[2019]9号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | E4852管道工程建筑 |
| 占地面积 （平方米） | / | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 7231.09 | 其中：环保投资（万元） | 180 | 环保投资占总投资比例 | 2.49% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年11月 |
| 工程内容及规模： 一、项目提出背景及任务由来 1、项目背景 1）现状雨污排水情况介绍 ①城市雨水管渠的覆盖率低 现状平鲁区城区现状排水体制为雨污不完全分流制。目前城区排水管线基本已经敷设，排出的雨水直接汇入溪泉河(原称南河)，然后汇入安口河，最终经大沙沟汇入桑干河。在评估范围内排水管渠总长约为31.65公里，尺寸范围为DN300~DN1500,单位面积管长为22.73km/hm2。 ②城市各排水管渠的达标率低 各雨水分区内管渠达标率不一。平鲁区城区现状采用的设计标准一般为0.5~1年，部分改造管道可能采用设计标准为1~2年。由于城区的管道有些埋设时间己久，没有经过详细设计及记录，新旧管道同时存在，旧管部分存在堵塞，无处排水现象。老城区经过改造后的管渠部分能够达标，未改造管渠尚未达标。 ③管网运行状况差强人意，雨、污合流不利城市环境 现状排水管网建设多为雨、污合流制，由于建设实施过程中，错接混接现象严重，同时由于管网上游的居住区、住宅区还未完全实施雨污改造，雨污混流、污水接入雨水管网的现象极其常见。目前的实际运行状况是多数排水管网仍为合流制，在暴雨时期部分路段管井出现顶托现象，路面形成积水。 城区现状部分雨水管网建设年限久远，淤积严重，管道过水断面严重不足。目前，市政管网维护手段与先进城市相比，还存在着诸多的不足，技术手段单一、 实施力度偏弱，致使多数管网在实际运行过程中出现瓶颈管段。 2）项目提出的必要性 “十三五”是国家深化改革，加快城镇化建设步伐，推动城镇建设跟着的重要时期，十九大以来，平鲁区各级政府把城镇基础建设作为工作的重点并纳入“十三五”规划。 随着近十年城市建设的高速发展，特别是近几年，平鲁区纵深推进生态文明城市建设，“生态文明城市”形象日益形成，但在快速城市化的进程中，原有生活污水和雨水的合流制管网系统的弊端逐渐暴露。 在上世纪平鲁区城市建设过程中，由于合流制工程量相对较小、节约投资(约比分流制减少40%)、易于施工、见效快、可操作性强，曾得到广泛应用。本世纪污水厂建设后与污水厂同步建设了截流污水排水沟，排水体制变为截流式合流制和雨水单独处理的半分流制。早季时，截流式合流制排水系统可将污水全部排入污水处理厂；雨季时，通过截流设施，截流式合流制排水系统收集部分合流污水至污水处理厂，对初期雨水有一定的截流，但是由于雨水量远远大于早季污水量混合污水量，超过截流管的设计流量，大量超出部分将溢流到城市河道，不可避免会对水体造成局部和短期污染。同时进入处理厂的污水，由于混有大量雨水，使原水水质、水量波动较大，势必对污水厂各处理单元产生冲击，直接影响污水厂的出水水质。雨污分流就是让雨水和污水各行其道，就是按可持续发展的要求，减轻城区污水对受纳水体的污染，也是完善城区污水管理体系的有效途径，城区实行雨污分流改造是排水系统改造的必然趋势。进行分流制改造将进一步提高污水收集率，提高污水厂进水质量，减轻对城市水体的污染。 项目的建设可进一步提高污水收集效率，提升污水处理厂进水负荷，降低污水处理成本；项目的建设避免了污水直接排放至水体中，保护了城市地表水环境和地下水环境，有助于进一步提升城市生活环境。本项目通过完善排水管网，彻底解决平鲁区雨水横溢的问题，为沿线居民、企事业单位提供更加舒适的生产、生活环境。工程的实施改善了城镇的投资环境，加快了城镇发展节奏，同时对改善自然环境和社会环境也有重大意义。项目的建设完善了城市基础设施建设，美化了城市市容，提升了城市投资环境。本项目部分道路无排水管网，只要遇上下雨，便会因无排水系统而积水成河；局部地方雨污水肆意横流，给周边居民的生产生活带来了极大的不便，严重影响了平鲁区整体景观。本项目的建设将改善居民的居住环境，一改以往雨天路面泥泞的现状，使居民的生产生活更加便利，提高了群众的满意度，大大提升了政府的公信力。 朔州市平鲁区发展和改革局于2019年1月30日以“平发改发【2019】9号”对本项目可行性研究报告进行了批复。根据批复，项目分2019年和2020年两个年度完成，其中2019年度完成民福街与东应寺路两侧片区的雨污排水管网工程与开挖及恢复路面工程，共计雨水管道13948m，污水管道18850m。2020年完成除民福街和东应寺路两侧片区外的主要道路雨污管网工程，共计雨水管道62126m，污水45432m。本次评价仅包括2019年度工程内容，即民福街与东应寺路两侧片区的雨污排水管网工程与开挖及恢复路面工程，共计雨水管道13948m，污水管道18850m。2020年度工程内容需另行评价。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 朔州市平鲁区没有划定生态红线，根据《山西省主体功能区规划》，项目位于限制开发生态区，不涉及禁止开发区等，因此本项目不违背生态红线要求。 （2）环境质量利用底线符合性分析 ①项目与大气环境功能的相符性分析 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域大气环境为二类区。 本项目为雨污排水管网项目，大气污染集中在施工期，主要为扬尘。经分析可知，在采取相应的治理措施，可很大程度上降低项目施工期扬尘对周围环境的影响，符合大气环境质量标准要求。 ②项目与声环境功能区的相符性分析 本项目为雨污排水管网项目，噪声污染集中在施工期，在采取相应的治理措施，可很大程度上降低项目施工期噪声对周围环境的影响，因此，本项目的建设符合声环境标准要求。 ③项目与地表水环境功能的相符性分析 项目的建设可进一步提高污水收集效率，提升污水处理厂进水负荷，降低污水处理成本；项目的建设避免了污水直接排放至水体中，保护了城市地表水环境和地下水环境。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目不涉及资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版），鼓励类中“第二十二条城市基础设施中第9项“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程 ””，本项目为城镇排水管网的建设，属于鼓励类项目。 （5）环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境“非敏感区”。 综上所述，本项目选址、建设可行。 3、选址合理性分析 本项目为雨污管网项目，位于城镇用地区范围内，不涉及新增用地，朔州市国土资源局平鲁分局于2019年2月1日以“平国土函【2019】9号”出具了关于平鲁区城区防涝雨污排水管网工程拟选址用地意见的函。平鲁区住房保障和城乡建设管理局于2019年1月3日以“平建字第2019001号”出具了选址意见书，同意按要求选址建设。 因此，本项目选址合理可行。 4、项目由来 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》规定，朔州市平鲁区市政公用局于2019年2月18日委托山西天益蓝环境科技有限公司承担“朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目（2019年度）”环境影响评价工作，接受委托后，我单位立即组织评价人员对该项目进行了现场踏勘，对该项目建设情况进行了详细的调查了解，同时也收集了项目所在地周围的自然环境、社会环境状况及环境现状的有关资料，并进行了对环境的影响分析，按照国家、省、市环评有关要求、技术规定和技术规范以及行业技术政策，编制完成了《朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目（2019年度）环境影响报告表》（送审稿）。 朔州市生态环境局平鲁分局于2019年4月14日在朔州市主持召开了《朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目（2019年度）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）技术审查会，提出报告表技术审查意见。会后我单位组织环评项目组技术人员根据技术审查意见对报告进行了认真的修改，最终形成了《朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目（2019年度）环境影响报告表》（报批本），由建设单位呈报朔州市生态环境局平鲁分局组织审批。 二、项目概况 1、项目名称：朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目（2019年度） 2、建设性质：新建 3、地理位置：平鲁区民福街与东应寺路两侧片区。具体管线走向见附图1。 4、建设规模及建设内容 本项目建设内容为民福街与东应寺路两侧片区（东酸茨巷、西酸茨巷、应子洼巷、崔家岭巷、南寺巷）的雨污水管道工程，共计雨水管道13948m，污水管道18850m。 表1 项目主要工程内容一览表 项目 名称 建设内容 备注 主体工程 雨水管网 De1200管2651m，De600管3850m，De800管4947m，De300管2500m，检查井430座，雨水口860座，拆除及恢复路面39344m2。 新建 污水管网 De500管2000m，De400管3000m，De300管13850m，检查井1430座，拆除及恢复路面42656m2。 新建 公用工程 供电 周边有满足施工的电源 依托 供水 周边有满足施工的水源 环保工程 （施工期） 大气防护措施 设置围挡、覆盖帆布、洒水抑尘等 -- 噪声防护措施 限制施工时间，夜间禁止施工，设置临时围挡降噪等 -- 固废防护措施 工程弃方经收集后运至政府指定垃圾填埋场处置 -- 生态恢复措施 分层开挖，有序回填 -- 6、项目工程量及原辅材料消耗 表2 雨水管网工程量汇总 序号 名称 长度（m） 管径 检查井 雨水口 管材 拆除及恢复路面（m2） 备注 1 民福街 1651 De1200 41 83 高密度聚乙烯双臂波纹管 4953 雨水 2 民福街 3850 De600 96 193 高密度聚乙烯双臂波纹管 11550 雨水 3 民福街 492 De300 12 25 高密度聚乙烯双臂波纹管 984 雨水 4 东酸茨巷 210 De1200 5 11 高密度聚乙烯双臂波纹管 630 雨水 5 西酸茨巷 180 De1200 5 9 高密度聚乙烯双臂波纹管 540 雨水 6 应子洼巷 190 De1200 5 10 高密度聚乙烯双臂波纹管 570 雨水 7 崔家岭巷 210 De1200 5 10 高密度聚乙烯双臂波纹管 630 雨水 8 南寺巷 210 De1200 5 10 高密度聚乙烯双臂波纹管 630 雨水 9 东酸茨巷 995 De800 25 50 高密度聚乙烯双臂波纹管 2985 雨水 10 西酸茨巷 1020 De800 26 52 高密度聚乙烯双臂波纹管 3060 雨水 11 应子洼巷 948 De800 24 48 高密度聚乙烯双臂波纹管 2844 雨水 12 崔家岭巷 989 De800 25 52 高密度聚乙烯双臂波纹管 2967 雨水 13 南寺巷 995 De800 28 54 高密度聚乙烯双臂波纹管 2985 雨水 14 东酸茨巷 401 De300 25 50 高密度聚乙烯双臂波纹管 802 雨水 15 西酸茨巷 405 De300 25 50 高密度聚乙烯双臂波纹管 810 雨水 16 应子洼巷 368 De300 26 52 高密度聚乙烯双臂波纹管 736 雨水 17 崔家岭巷 424 De300 26 52 高密度聚乙烯双臂波纹管 848 雨水 18 南寺巷 410 De300 26 52 高密度聚乙烯双臂波纹管 820 雨水 19 合计 De1200管2651m，De600管3850m，De800管4947m，De300管2500m，检查井430座，雨水口860座，拆除及恢复路面39344m2。 表3 污水管网工程量汇总 序号 名称 长度（m） 管径 检查井 管材 拆除及恢复路面（m2） 备注 1 民福街 3850 De300 154 高密度聚乙烯双臂波纹管 7700 污水 2 东酸茨巷 410 De500 40 高密度聚乙烯双臂波纹管 1230 污水 3 西酸茨巷 390 De500 33 高密度聚乙烯双臂波纹管 1170 污水 4 应子洼巷 400 De500 35 高密度聚乙烯双臂波纹管 1200 污水 5 崔家岭巷 420 De500 35 高密度聚乙烯双臂波纹管 1260 污水 6 南寺巷 380 De500 32 高密度聚乙烯双臂波纹管 1140 污水 7 东酸茨巷 580 De400 48 高密度聚乙烯双臂波纹管 1740 污水 8 西酸茨巷 620 De400 52 高密度聚乙烯双臂波纹管 1860 污水 9 应子洼巷 600 De400 50 高密度聚乙烯双臂波纹管 1800 污水 10 崔家岭巷 590 De400 49 高密度聚乙烯双臂波纹管 1770 污水 11 南寺巷 610 De400 51 高密度聚乙烯双臂波纹管 1786 污水 12 东酸茨巷 2050 De300 180 高密度聚乙烯双臂波纹管 4100 污水 13 西酸茨巷 2060 De300 176 高密度聚乙烯双臂波纹管 4120 污水 14 应子洼巷 1950 De300 168 高密度聚乙烯双臂波纹管 3900 污水 15 崔家岭巷 1930 De300 161 高密度聚乙烯双臂波纹管 3860 污水 16 南寺巷 2010 De300 168 高密度聚乙烯双臂波纹管 4020 污水 17 合计 De500管2000m，De400管3000m，De300管13850m，检查井1430座，拆除及恢复路面42656m2。 7、管道敷设方式 本项目管道敷设采用直埋敷设的方式，不涉及建筑物的拆除。 （1）沟槽开挖 机械挖槽时，应严格控制槽底高程，应保留槽底设计标高以上不小于0.2m原状土，待敷管前用人工开挖至设计标高，如果局部超挖或发生扰动，应换填天然级配砂石料或碎石，整平夯实，依据沟槽的土质情况，必要时沟槽壁应设置支撑或护板。开槽达到设计高程后，应会同有关方面验槽。 （2）管道基础 管道基础为中、粗砂和3:7灰土基础，管道应敷设在承载能力达到管道地基支承强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基上。 （3）闭水试验 依据规范要求，污水管每两井间需进行闭水试验。试验可利用管节两端检查井作为闭水水头，要求水头在上游管道内顶2.0m以上，闭水试验应先灌水24小时，使管道充分浸透。加水至标准高度，观察水位下降值，若在30分钟内水位下降在规定值以内，则闭水试验合格。闭水试验合格后，应及时抽干管内水，拆除管内封堵。闭水试验用水可以循环重复使用，水量较小，最终就地泼洒。 （4）回填 闭水试验合格后方可回填。钢筋混凝土管道胸腔及管顶以上50cm范围，用素土分层回填。两侧填土应同时进行，高差不得大于0.3m。每30cm一层分层人工夯实，分段回填压实时，相邻段的接茬应呈阶梯形，不得漏夯。各检查井四周重点夯实，做好压实度试验。 8、给排水工程 ①给水工程 管网敷设施工期的水源主要来自于施工现场附近自来水管道，作为工人生活用水和施工用水。 项目设施工工期为4个月，施工人数为50人，人均用水量以80L/d计，则用水量为4.0m3/d。施工用水约为每天6.25m3/d，则总用水量为10.25 m3/d。 ②排水工程 项目产生的污水主要是施工期间工人产生的生活污水、施工机械及车辆轮胎冲洗废水。 项目管网敷设施工人数为50人，用水量为4.0m3/d，产污系数取0.8，则产生的生活污水量为3.2m3/d。生活污水全部就地泼洒抑尘，不外排。 管网敷设施工时的运输汽车和各种施工车辆以5台(辆)计，清洗废水总量约2.5m3/d，主要成分是悬浮物，其含量约200～500mg/L。环评要求建设单位在施工期将施工设备、车辆轮胎冲洗废水就地泼洒抑尘，减小对环境的影响。 9、项目投资及资金筹措 项目总投资7213.09万元，资金来源申请中央预算内投资与区财政筹资解决，环评要求施工期相关环保投资约180万元，占总投资比例为2.49%。环保投资见表6。 表6 环保投资一览表 类别 环保措施 投资（万元） 施工期 大气 设置围挡、覆盖帆布、洒水抑尘等 50 噪声 施工期限制施工时间，建设围挡临时降噪等， 30 固废 施工固废统一收集处理 50 生态 分层开挖，有序回填 50 总计 —— —— 180 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于朔州市平鲁区东应寺路和民福街两侧片区，本项目雨污分流制排水系统是将平鲁区城区污水经污水管网收集后，输送至污水厂进行集中处置；而雨水经雨水管网收集后，排入大沙沟，无原有环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境情况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 朔州市平鲁区位于山西省北部，区境西北以长城为界，与内蒙古自治区清水河和林格尔县接壤，西南与忻州市偏关、神池两县相连，南邻朔城区，东连山阴县，东北接右玉县。地理坐标为东经111°52′-112°41′，北纬39°21′-39°58′。全区南北长69.5km，东西长67.3km，呈三角形，总面积2314.4km2。 本项目建设位置位于朔州平鲁区境内，具体地理位置见附图1。 2、气候气象 平鲁区处于晋北高寒地带，属北温带大陆性季风性气候，四季分明，冬夏风向更替明显。冬季多风少雪，寒冷干燥，夏季暖热，雨量集中，春秋短暂，春季风沙大，蒸发量大，易干旱，秋季雨水较少，气候凉爽。年平均气温为5.8℃，极端最高气温为34.5℃，极端最低气温为-28.8℃。年平均日照时数为2702.3h，平均太阳辐射总量为5755.94-5988.48MJ/m2。年平均降水量为410.4mm，最高为757.4mm，最低为195.6mm，降水多集中于7、8、9三个月，占全年降水量的75%。历年蒸发量为2118.4mm，最大月份为5、6、7三个月，最大日蒸发量可高于30mm，素有十年九旱之称。空气平均相对湿度为54%。霜冻结冰期自10月下旬至次年4月，冻土厚度在1.23m左右，最大冻结深度1.74m。平均每年出现八级以上大风（风速大于17.2m/s）约44天，风沙日22天，且多集中于冬春两季，风向以西北风最多，最大风速可达23m/s。评价地区全年主导风向为西北风。 3、地形、地貌 项目位于山西省北部，朔州市平鲁区。平鲁区地处山西最北部的洪涛山西延和管涔山北延斜轴部，东西两侧为高山，中部只有大沙沟两岸是冲击而成的断陷小块盆地。主要地貌类型为基岩石山区、黄土丘陵区、山间盆地，分别占总面积的45%、51%、4%。 项目区为黄土丘陵地貌，地势北高南低，一般标高为1200～1350m，全区森林覆盖率较低，水土流失、地面割切严重。 4、地表水 平鲁区地处黄河中游，海河上游，虎头山为两大水系的分水岭，以西汇入黄河，以东汇入桑干河后贯入海河。 桑干河：古称漯水，是境内最大的河流。主源恢河发源于宁武管芩山，北源源子河发源于右玉县杏子堡村，两源在朔城区二十里铺会合后始称桑干河。该河从西南向东北流经朔城区、山阴县、应县及怀仁县，汇入永定河。境内河长183.2公里，流域面积7690平方公里，流量为0.7m3/s-0.5m3/s。近年来由于上游工业用水量大，水库蓄水多，故水量减少，经常断流。 马关河：又叫歇马关河。属海河流域桑干河系。该河发源于平鲁区内上梨园、羊眷等地，系由泉水汇集而成，经陶村汇各支流至歇马关出境，朔州担水河一带汇入桑干河。终年有泉水径流，但流量受季节性影响。枯水期流量0.26-9.17m3/s，洪水期流量60-210m3/s。河谷全长22公里，流域面积136平方公里。 源子河：发源于右玉县杏子堡村，经右玉县、平鲁区，在朔城区汇入桑干河，境内全长133公里，流域面积1068平方公里，清水流量0.2m3/s，为季节性河流。 七里河：发源于平鲁区井坪西南的窑子沟，全长37km，汇水面积181km2，河床坡度3‰，原径流量80-150m3/s，井田南界外，南沟湾、猪家湾沟均属其支沟，因安太堡露天矿的建设，1984年在该河上游细水村筑坝截流，使其改道经井坪向北东注入马营河。 大沙沟: 属桑干河系, 是平鲁区最大的一条河, 发源于大杨家窑、潘井沟和担子山三条较大支流,汇于大有坪村东1公里处。上游多为干河。境域全长99公里,流域面积1035平方公里,比降为0.77%，五十年一遇洪峰流量2395立方米/秒。流域内井坪镇以土石山区为主，沟壑纵横，地面植被覆盖较差，水土流失严重，下游以冲积平原为主，但由于植被稀疏，水土流失较为严重。多年平均降水量为430mm,最多年(1964年)降雨量659.7mm，最少年(1965年)降雨量仅为195.6mm。年际变化悬殊，年内60%的降水主要集中在7~9月，流域内年蒸发量2021.6mm。 本项目雨污分流制排水系统是将平鲁区城区污水经污水管网收集后，输送至污水厂进行集中处置；而雨水经雨水管网收集后，排入大沙沟。 5、区域水文地质条件及地下水补给 1、地层岩性 结合《山西省区域地质志》和《华北地区区域地层表》等区域地质资料，项目区出露地层主要有奥陶系中统上马家沟组（O2s），石炭系中统本溪组（C2b）、上统太原组（C3t）、山西组（C3s），二叠系下统下石盒子组（P1x）、上统上石盒子组（P2s），第四系中、上更新统（Q2、Q3）。 勘察区内出露的地层有二叠系下统下石盒子组，地表大范围覆盖第四系中、上更新统松散层。现从老到新分述如下： （1）奥陶系中统上马家沟组（O2s） 据以往资料，本组地层岩性主要为深灰色厚层石灰岩、白云岩、白云质灰岩组成，间夹灰黄色泥灰岩，含豹皮状灰岩，中下部夹数层同生角砾岩。本组地层在矿区范围内未出露，一般厚度大于100m。 （2）石炭系中统本溪组（C2b） 岩性主要为灰色、深灰色、灰黑色砂岩、砂质泥岩及泥岩组成。含1—3层深灰色石灰岩，仅下部一层石灰岩较为稳定，定为标志层K1，有时仅有杂色铝土泥岩，与下部奥陶系地层呈平行不整合接触，全层厚约20.5～50.76m，平均厚度40.6m，本组地层在矿区范围内未出露。 （3）石炭系上统太原组（C3t） 本组是区内主要岩性由灰白色砂岩、石灰岩、灰黑色砂质泥岩、泥岩和煤层组成，并夹有薄层泥质灰岩。一般发育有一层厚度不大但层位较稳定的泥质灰岩，并常与K2砂岩岩体共生。本套地层与下伏的本溪组呈整合接触，本组厚度92.1～116.39m，平均厚度105.7m。 （4）石炭系上统山西组（C3s） 底界以K3砂岩之底与太原组分界，岩性主要由灰色、灰白色砂岩，灰黑色、灰色 砂质泥岩、泥岩组成，砂质泥岩中含菱铁矿结合，最底部为全区稳定的浅灰色、灰白色厚层状中、粗粒砂岩（K3）。一般为下伏4号直接顶板，厚度0.4～9.95m，平均厚度4m，水平层理较发育。本组地层厚度39.24～73.8m，平均厚度53.44m。 （5）二叠系下统下石盒子组（P1x） 底界以K4砂岩为界与石炭系上统山西组（C3s）分界，岩性为黄绿色、灰黄色、灰色粉细粒砂岩及中粒砂岩、灰色、黄绿色砂质泥岩及泥岩组成，底部为一层灰白色含砾砂岩，局部变相为中粒砂岩，最厚可达11.63m，层位稳定。在下部的砂质泥岩，本组上部常见一层红色—灰紫色鲕状铝土岩（桃花泥岩），为K6砂岩的辅助标志层。本组地层在勘察区附近沟谷中均有不同程度岀露，因受构造剥蚀作用，本组地层保存不全，残余最大厚度约60m。 （6）第四系（Q） ①中更新统冲洪积物(Q2al+pl) 根据勘察揭露厚度1.1～16.5m，岩性由棕红、黄褐色黄土(粉质黏土)组成，夹薄层砂砾石层和棕红色古土壤，结构较紧密，小孔隙发育，具垂直节理及柱状节理，多呈硬塑～坚硬状态。 ②上更新统冲洪积物(Q3al+pl)： 在地表广泛分布，勘察揭露厚度4.8～15m，为灰黄色黄土(粉质黏土)，结构疏松，虫穴及大孔隙发育，具垂直节理，含零星钙质结核，多呈坚硬状态，一般具湿陷性，属Ⅱ类普通土。本地层揭露总厚度5.9～31.5m。 2、地下水 项目区内地下水类型主要由碳酸盐岩类岩溶裂隙水、碎屑岩夹碳酸盐岩类岩溶裂隙水和第四系松散岩类孔隙水组成。 ①碳酸盐岩类岩溶裂隙水 埋藏于岩层深部，地层厚度大，分布广泛，岩性以浅灰色、灰色巨厚层状石灰岩为主，局部为薄层硅质灰岩及泥灰岩，石灰岩中溶洞和裂隙较发育，具有较好的含水空间，富水性较强，水质较好，是岩层的主要含水层。 ②碎屑岩类裂隙水 本含水岩组在采空区勘察范围内为石炭系上统太原组、山西组和二叠系下统下石盒子组地层。 太原组为一套海陆交互沉积地层，根据收集资料显示，有四个含水层段。 山西组砂岩裂隙含水层，本组岩性主要为厚层状粗砂岩，灰色、浅灰色粉砂岩及砂质泥岩、粘土岩及薄煤层，而以底部及中部的二层粗砂岩为较好的含水层，为石英、长石砂岩，分选及磨圆度均差，特别是底部的一层，有时变为细砾岩和含砾砂岩，为接触充填式胶结，有较好的透水性，厚度10～20m左右，在向斜轴部含水较为丰富。据平朔矿区东露天岩层D701孔抽水资料，山西组砂岩裂隙含水层单位涌水量q=0.0030L/s·m，渗透系数 K=0.005306m/d，水位标高1213.00m，总体富水性弱，属承压含水层。 二叠系下统下石盒子组砂岩裂隙含水层，本组地层在区内沟谷两侧有出露，构成区内的主要风化壳，岩性为黄绿色中、粗粒砂岩、粉砂岩及砂质泥岩，底部及中部有二层厚砂岩，特别是中部的粗砂岩，厚度在30～50m，底部岩性为石英、长石云母等，为充填式胶结，颗粒分选及磨圆度差，有时夹细砾岩或含砾砂岩，透水性良好，为区内主要含水层，区内不少泉水均出自本层，最大泉流量可达5.6L/s。 石炭系及二叠系含水层在裸露区受大气降水补给和季节性河流下渗补给后，主要顺岩层倾向径流，上部含水岩层中的少量地下水在沟谷中出露，以泉的形式排泄，下部含水层中地下水则一直沿岩层倾向径流，向下游排泄，部分水量因人类采煤巷道抽水，以矿坑排水的方式排泄。在无构造联通的情况下，一般与上下含水层之间无直接水力联系或联系微弱。 ③第四系松散岩类孔隙水 勘察区内主要含水层位第四系上、中更新统地层，岩性为黄土（粉质黏土），一般厚度5～30m左右，大孔隙发育，具垂直节理，透水性较强，富水性较弱，在大气降水补给下，向下渗透，受地形、地层岩性、降水量等因素影响无法形成稳定的水面，仅能在局部相对隔水层上形成上层滞水，水量小，随季节变化和蒸发量的增大逐渐消失，总体富水性弱。 6、泉域及水源地 ①神头泉域 神头泉是我省著名岩溶大泉，流量大、动态稳定。该泉出露于朔州市朔城区神头镇一带的源子河两岸及河谷中，主要有三个泉组组成，分别为河道泉组、五花泉组和小泊泉组。泉群分布面积近5km2，大小泉水100余处，呈散流排泄，水位标高1059～1065m，地面标高1044～1053m，水头高出地表10～15m，为一构造上升泉。泉水多年平均实测流量为6.84m3/s（1956～2003年），最大流量9.28m3/s（1964年），最小流量4.45m3/s（1993年），水温12～16℃，水质类型为HCO3—Ca.Mg型水，矿化度小于0.4g/L。 神头泉域范围包括朔州市朔城区、平鲁区、山阴县和大同市的左云县以及忻州市的宁武县、神池县部分地区，泉域总面积为4756km2，其中大同市215km2，忻州市1337km2，朔州市3204km2。泉域裸露可溶岩面积为2990km2。 本项目不在神头泉域重点保护区范围内，距离重点保护区距离约22km。 ②乡镇水源地资料 本项目沿线主要涉及井坪镇。井坪镇水源地为平鲁区城市集中饮用水水源地。 1、井坪镇东南饮用水水源保护区 该区位于平鲁区井坪镇东南，共5眼井，其中一眼位于下称沟村东，建于1993年，目前实际出水量500t/d；其它四眼井位于井坪镇东南，建于1997年，实际出水量3000t/d。井口50m范围内为水源保护区。 2、井坪镇西北饮用水水源保护区 该区位于平鲁区井坪镇西北5公里处，共5眼井，为新打机井，其中3井已经建成，但没有配套水泵和输水管道，设计单井出水量为700t/d。另外2井正在施工中，设计单井出水量为1200t/d。井口50m范围内为水源保护区。 3、平番城饮用水水源保护区 该区位于井坪镇东北10公里的平番城，建于2005年，共建有4眼水井，实际出水量2400t/d。 4、白羊洼饮用水水源保护区 该区位于井坪镇大小白羊洼村附近，共5眼井，井口50m范围内为水源保护区。 这四个区域均为平鲁区城市集中饮用水水源地，根据水源地保护区的保护要求和标准，划为禁止开发区，以保证地下水源的水质和水量，确保平鲁区县城和井坪镇的饮用水安全。该区生态系统高度敏感，生态服务功能十分重要。 平鲁区所有水源地均开采奥陶系裂隙岩溶水，水源地均属神头泉域径流区，隐伏与上古生界和新生界之下。岩性为石灰岩、白云质灰岩、白云岩等，由于水源地位于神头泉域上游补给区，岩溶裂隙发育较差，富水性差。水源地裂隙岩溶水补给主要为西北山区寒武系、奥陶系灰岩的裸露区、半裸露区接纳大气降水后补给。丘陵盆地为泉域的径流区，最终以神头泉群和人工开采形式排泄。 本项目均不在上述水源保护区范围之内。本项目与井坪镇东南饮用水水源保护区位置关系图见附图。 7、土壤 平鲁区主要土壤类型有栗钙土、淡栗钙土性和浅色草甸土。栗钙土性土是区域代表性土壤，分布在冲积、洪积平原及河流二级阶地或沟台地上；淡栗钙土性土主要分布在中部黄土丘陵与北部黄土河谷盆地上；浅色草甸土则分布在河漫滩或沟谷低地带，此外，局部地带有红粘土母质出露。 本地区以淡栗钙土性土为主，土质偏砂，植物残留体不多，土体干旱，通风良好，有机质分解快而积累少，碳酸盐含量较大。区内土壤总体表现为水力肥力差，土地生产力低的特点。 8、生态环境 动植物：本区森林以人工种植林为主，主要树种有华北落叶松、云杉、山杨及白桦等。草地类型以山地草原和山地灌丛为主，植物以菊科、禾本科、蔷薇科、豆科为主。动物有国家级保护动物金雕、金钱豹等。 植被：本区分类属寒温性森林草原，由于开发历史悠久，农垦指数高，天然次生林大部分被毁，亦无成片的草原群落。区域内自然植被稀少，总体上以人工植被为主，带有显著的季节性特点，在黄土丘陵、倾斜平原与排水良好的沟谷阶地多为耐旱植物，如长芒草、克氏针茅、百里香，在河漫滩地带多分布中性草本植物构成的草甸，属于隐域性植被，但面积较小。 区域内主要种植农作物有黑豆、谷子、莜麦、糜子、土豆、玉米等旱作作物，由于区域干旱少雨，长势较差，生产力水平较低。 本项目所在地主要植被为油松、荆条等。评价区域内无国家重点保护物种。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本次项目所在区域达标判定，引用《朔州市环境质量报告（2016年）》中平鲁区的环境空气质量数据。监测项目包括：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，监测结果见表7。评价标准采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 表7 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/ % 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 37 60 61.67% 达标 NO2 年平均质量浓度 24 40 60.00% 达标 PM10 年平均质量浓度 85 70 121.43% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 128.57% 超标 CO 日平均质量浓度 3.7 （mg/m3） 4.0 （mg/m3） 92.50% 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 160 160 98.75% 达标 根据上表可知，平鲁区2016年度SO2、NO2、CO、O3的年评价指标值能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求；PM10、PM2.5的年评价指标值不能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求。 综上所述，项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）的规定，本项目所在区域大沙沟河属Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体的标准限值。本次评价未收集到相关监测资料。 3、噪声质量现状 根据现场踏勘，本项目所在区域声环境质量一般。 4、生态环境质量现状 本项目管线周围主要为村庄，其次为农田生态及野生植物。生态环境一般。 主要环境保护目标： 1、环境保护目标 项目所在地位于朔州市平鲁区境内，评价区内无自然保护区、风景旅游区、文物保护单位，主要环境保护对象主要为周围自然、生态环境。建设项目周围环境敏感因素及保护目标见下表8。 表8 主要环境保护对象与目标 环境要素 环境保护对象 环保目标 环境空气 敏感点 方位 距离(m) 人口 管线两侧200m范围之内 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 管线两侧200m范围之内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 大沙沟河 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 地下水 地下水 项目附近地下水 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准 2、保护级别 （1）大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 （4）声环境：本项目所在位置为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准： 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地属二类区域，故采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体数值详见表9。 表9 《环境空气质量标准》 单位：μg/m3 污染物 取值时间 SO2 NO2 CO(mg/m3) PM10 PM2.5 年平均 60 40 / 70 35 24小时平均 150 80 4 150 75 1小时平均 500 200 10 / / 2、地表水环境质量标准： 根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2014)中规定，本项目所在区域地表水为Ⅳ类，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 表10 地表水环境质量标准 （单位：除pH外，mg/L） 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 石油类 总磷 总氮 标准 6~9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.5 类别 挥发酚 氰化物 汞 铅 镉 砷 六价铬 标准 ≤0.01 ≤0.2 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.1 ≤0.5 3、地下水质量标准 地下水环境评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中III类水 质标准。 表11 《地下水质量标准》III类 （单位：mg/L，pH除外） 污染物 PH 总硬度* 挥发酚 氰化物 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤0.002 ≤0.05 ≤20 ≤0.02 污染物 氨氮 高锰酸盐指数 大肠菌群(个/L) 细菌总数(个/rnL) 标准值 ≤0.2 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 4、声环境质量标准 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期大气污染物排放标准 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体见下表12。 表12 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120mg/Nm3 厂界外浓度最高点 1.0 2、噪声排放标准 本项目施工期期噪声排放参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 3、固废排放标准 固体废物处置执行《一般工业固体贮存、处置场污染控制标准》（GB189599-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总量控制标准 | 根据山西省环境保护厅文件“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发【2015】25号）”，本项目不需申请污染物排放总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目为非生产性建设项目，分析对环境的污染过程如下： 1、施工期工艺流程 图1 管网施工工艺及产污环节示意图 管网施工工艺流程： （1）测量放线：根据设计施工图，测设管段中心线和检查井中心位置，设立中心桩； （2）土方开挖：开挖时分层开挖，分层堆放，注意保存表土用于后期恢复（回填时确保分层回填，减少地表扰动）。 （3）基础施工：采用机械开挖，预留基底土层，人工开挖至设计标高，严禁超挖； （4）管道铺设：采用机械人工两种方式下管，需要根据现场情况选择。本项工程干管有条件采用机械下管，位于道路狭窄街道上的管线根据情况采用人工下管； （5）检查井施工：检查井基础应与管道基础同时浇筑，使两者浇筑条件一致， 减少接缝，避免不均匀沉降。 （6）闭水试验：根据规范要求，逐节做闭水试验（两检查井之间管道为一节）合格后进行回填。 （7）回填：需分层回填，减少对地表扰动，恢复为原有用途。 2、运营期工艺流程 运营期工艺流程图见图2。 图2 运营期工艺流程示意图 3、项目主要污染工序 （1）施工期 项目主要污染时段为施工期，主要污染因素为施工废气、废水、噪声和固体废弃物等。 ① 废气 施工期项目废气主要为管件材料在运输、装卸过程中产生的动力扬尘、管沟开挖产生的扬尘和运输车辆及作业机械排放的尾气，各类燃油动力机械施工作业时排放各类燃油废气。所以项目废气主要污染物为TSP和少量NOx、碳氢化合物、CO等，排放方式为无组织排放。 ② 噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声主要来自于施工现场使用的各类机械设备产生的噪声。这些施工机械包括装卸汽车、挖 掘机、推土机等。在施工过程中，上述施工机械是最主要的施工噪声源。 在施工过程中，运输车辆在行驶过程中会产生交通噪声，特别是重型汽车运行中 产生的噪声辐射强度较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地，其会对周围环境产生交通噪声影响。根据类比同类型工程监测资料，施工高峰期间的噪声源强度一般为 85～95dB(A)之间。 ③ 废水 本项目施工期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为车辆冲洗和闭水试验等废水，成分相对比较简单，主要污染物为 SS，建议经沉淀池沉淀后可回用做建筑施工用水和场区洒水降尘。施工人员的生活污水污染物以 NH3-N、COD 为主。 ④ 固体废物 施工过程产生的固体废物包括施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工过程中产生的建筑垃圾主要为平整土地开挖工程产生的土石方、施工过程中弃用的建筑废料。开挖出来的土石方不外排，回填建设用地上的凹地。施工过程中弃用的建筑废料分类收集后尽量回用，无利用价值的废弃物由当地环卫部门运到指定地点进行处理。施工人员产生的生活垃圾，建议在每个施工场地设立一个垃圾堆放点，定期清运后由环卫部门统一收集处理。 ⑤ 生态影响 施工期对生态环境产生影响的区域主要集中在基槽开挖、临时堆场等，工程施工占地会改变土地利用性质、破坏土壤结构，基槽开挖等施工活动将对管路沿线的土地、植被造成一定的影响和破坏，影响主要有毁损植被、引起水土流失、造成景观破坏。 项目施工过程中导致的地表植被破坏、土壤被撬松，加上坡度的作用，土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起一定程度的水土流失。施工过程中土石方、砂石料、水泥、粘土等建筑材料，在临时堆放过程中不仅会压埋地表植被，同时堆置弃渣遇雨水冲刷，形成新的水土流失区。施工期水土流失是暂时的，随着主体工程竣工完善、工程绿化措施的实施、植被的逐渐恢复，因工程施工而引起的水土流失会逐步减少。 （2）营运期 本工程运营期间无废气、废水、噪声和固废的产生。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 管道施工 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 土方堆放 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 汽车运输 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 尾气 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 约42.75m3/ 施工期 | CODcr | 300mg/l，0.013t/施工期 | 0 |
|  |  | BOD5 | 250mg/l，0.009t/施工期 | 0 |
|  |  | SS | 150mg/l，0.006t/施工期 | 0 |
| 固废 | 管道施工 | 施工弃土 | 2万m3 | 2万m3 |
|  |  | 废管材等 | 少量 | 废品收购站回收 |
|  | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 3t/施工期 | 3 t/施工期 |
| 噪声 | 施工期设备 | 噪声 | 施工机械设备噪声源强80-110dB(A)；管道线路施工产生的噪声影响对于整个管线来说，将存在于整个施工过程中，而对于某一局部地段来说则为几个星期，影响时间相对来说较短，只在短时期对局部环境造成影响，待施工结束后这些影响也随之消失。 |
| 主要生态影响(不够时可附页) 本工程主要生态环境影响主要是管网敷设建设期的影响。 本工程管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段大多属城市道路，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。项目施工对城区植被的影响很小。 综上分析，本项目在施工期间对城区生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为污水管网的建设，在建设期间对大气环境的影响有扬尘、燃油废气。施工期污染物扬尘为无组织排放，其将对沿线环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不再存在。本项目管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段大多属城市规划道路，属建设用地。本项目不设置施工营地。 一、大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 ①扬尘 由于在挖沟、埋管过程中破坏地表结构及土方工程，会造成地面扬尘，其扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件不同而差异较大。本次评价采用类比法，利用相关施工场地监测资料及预测结果显示，在正常风速下，施工区域内地面环境空气中TSP浓度在1.5—3.0mg/m3，对施工区域周围100m 以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（＞5 级）的情况下，施工扬尘对施工区域周围300m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准。 ②运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于施工区空气流通性好，且随着施工结束影响也将消失，对周围环境空气质量影响较小。 （2）防治措施 管网建设对大气环境影响主要为粉尘污染，应严格按照朔州市平鲁区人民政府办公厅“关于印发朔州市平鲁区2018年大气污染防治行动计划的通知”（平政办发[2018]38号）的要求：“在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。各类市政、公路、水利等长距离线性工程，全面实行分段施工。。” 建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 ①施工工地周围按照规范要求设置硬质密闭围挡或者围墙。围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处不能有大于0.5cm的缝隙。建筑施工应根据《建设工地施工现场管理规定》的要求设置施工标志牌。 ②施工工地内的裸露地面覆盖防尘布或者防尘网。 ③施工工地内的车行道路硬化,并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 ④施工工地出入口内侧安装车辆冲洗设备,车辆冲洗干净后方可驶出。 ⑤保持施工工地出入口通道及其周围一百米内道路的清洁。 ⑥建筑垃圾和渣土不能及时清运的,完全覆盖防尘布或者防尘网。 ⑦施工作业产生泥浆的,设置泥浆池、泥浆沟,确保泥浆不溢流,废弃泥浆采用密封式罐车清运; ⑧经批准允许在施工现场搅拌混凝土、砂浆的,采取降尘防尘措施; ⑨土方、拆除等易产生扬尘的工程作业时,采取洒水抑尘措施; ⑩在工地内堆放砂石、土方及其他易产生扬尘物料的,采取覆盖防尘布或者防尘网、定期喷洒抑尘剂或者洒水等措施; ⑪施工工地被列为重点扬尘污染源的,按照相关部门管理要求设置自动监控设备及其配套设施,并保证其正常运行和数据传输。 采取以上措施后，施工扬尘对项目周围环境空气影响较小。 二、水环境影响分析 （1）对周围水环境的影响 管网建设过程中废水主要来源于施工人员的少量生活污水；配料溢流、建筑材料及设备冲洗等过程产生的少量废水；管道封闭实验测试完后的水。 （2）防治措施 施工人员的少量生活污水，集中收集后排入城市污水管网，进入城市污水处理厂集中处理；配料溢流，建筑材料及设备冲洗等过程产生的少量废水，收集沉淀后洒水抑尘加以利用，对地表水环境不会造成影响；管道封闭实验水经收集后循环利用，最终泼洒抑尘。可见，管网建设过程不会对周围水环境产生影响。 三、声环境影响分析 1、施工期的噪声源强 在管网施工期间，各类设备、运输车辆产生的噪声都会对附近的声环境产生影响，水厂扩建和管道施工中使用的机械和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、装载机、起重机、打桩机、柴油发电机组等。 上述主要机械设备、运输车辆噪声源强见表15。 表15 施工机械噪声源强表 单位：dB(A) 序号 施工机械 噪声源强（距点源1m处） 1 挖掘机 85 2 推土机 85 3 装载机 92 4 吊车 90 5 路面破碎机 90 6 焊接机 78 7 切割机 88 8 蛙式打夯机 85 2、施工噪声预测结果与分析 施工机械噪声可近似为点声源处理，主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，其预测模式如下所示： （r2>r1） 由此可计算出噪声值随距离衰减的关系，结果见表16。 表16 噪声值与距离的衰减关系 距离（m） 10 50 100 150 200 250 400 600 （dB(A)） 20 34 40 43 46 48 52 56 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工现场应距敏感点100米以上。施工时应加强噪声防治措施，可减轻对周围环境的影响。 管道线路施工产生的噪声影响对于整个管线来说，将存在于整个施工过程中，而对于某一局部地段来说则为几个星期，影响时间相对来说较短，只在短时期对局部环境造成影响，待施工结束后这些影响也随之消失。 3、施工期噪声污染防治措施 建设单位必须采取切实有效的措施，防止施工噪声超标现象。防治措施如下： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，靠近居民区等环境敏感点时要尽量减少夜间施工。 （2）施工机械噪声夜间影响严重，应禁止夜间（22:00~7:00）施工作业，因工艺要求等特殊原因不得不施工作业时，应向环保部门申报，并通告周围居民。 （3）在有供电电源的条件下，禁止使用柴油发电机发电。 （4）车辆的运输路线尽量避让学校、居民区、医院等环境敏感点。 施工噪声的特点是周期短、强度大，通过以上降噪措施后，可达到建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。且施工期噪声对环境的影响是暂时的，施工结束后，噪声对环境的影响也将消失。 四、固体废物影响分析 项目设施工期产生的固体废物主要为施工垃圾和生活垃圾。 1、建筑垃圾 （1）施工中建筑垃圾主要是弃土。弃土主要是在管道铺设时所出现的多余土，但因本工程建设时要进行路面开挖，本工程挖方约为5万m3，填方约为3万m3，所以本工程弃土量约为2万立方米，经收集后送至政府指定建筑垃圾填埋场处置，严禁将施工弃土排入河流，不会对环境产生不良影响。 表17 项目土方平衡表 名 称 挖 方 (m3) 填 方(m3) 弃 土 总体积 土方 土 方 土 方 硬土方 普通土 硬土 （m3） m3 （m3） 西酸茨 9775.57 6842.9 2932.67 6123.87 719.03 2932.67 东酸茨 8227.26 5759.08 2468.18 5206.82 552.26 2468.18 康家窑 6638.35 4646.85 1991.5 3985.36 661.49 1991.5 南寺 3386.2 2370.34 1015.86 2048.29 322.05 1015.86 应子洼 4040.78 2828.55 1212.23 2633.12 195.43 1212.23 民福街 18070.98 12649.69 5421.29 10369.96 2279.73 5421.29 合计 50139.14 30367.42 19771.72 （2）施工过程中的产生的废管材、等建筑垃圾应及时清运，交由当地环卫部门处理。 2、生活垃圾 施工期生活垃圾可用垃圾桶集中收集后，交由当地环卫部门处理。 五、生态环境影响分析 管道施工对生态环境的影响特点是影响线路长、时间短、局部影响程度比较严重，影响范围呈带状：管道施工带宽约3米，管线施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露，使场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。 本项目废弃土方量主要为管沟回填后剩余的土方量，但因为本项目施工过程中要进行路面开挖，部分可用于道路路基的建设材料，部分运至政府指定建筑垃圾填埋场处置。 项目的建设在施工期会给市容带来一定的影响，但是是短暂的，在施工期结束后，对管线原有地貌进行恢复，采取植树种草等措施，恢复管线施工带来的地貌破坏。 为减轻施工对周围城市生态环境的影响，环评要求采取防治措施如下： （1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 （2）在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、城市绿化带等地段，涉及城市绿化的应征得当地园林部门的同意，并按“破坏多少，恢复多少”要求进行施工。 （3）在管道施工中执行“分层开挖原则”，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。对挖出的土方应进行苫盖，防止水土流失和产生二次扬尘。 （4）施工后进行地貌、植被恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 （6）在对管道敷设组焊时，注意加强火源管理，防止因施工焊接的火星引发火灾。 （7）管线开挖地段的临时占地恢复要求做到尽量恢复到施工前原貌。 在采取以上防治措施后，本项目对周围生态环境的影响很小，施工产生的弃土可用于道路路基的建设材料，不会对环境造成影响。 六、施工期对居民生活影响 施工期由于涉及到管线的敷设，需要开挖路面，设置施工围档等，对居民的出行造成一定的影响，施工单位在建设时应尽量在居民小区出口设置安全通道和设置提示牌等，尽量的为居民的出行提供方便。 七、施工期环境管理要求 本工程施工期间环境管理要求内容主要包括： ① 严格按照工程设计对临时占地进行监控，避免扩大工程临时占地； ② 对施工中的挖方、填方顺序进行监控，合理平衡挖填方以及之间的接口； ③ 尽量保留现有的植被； ④ 对于已经具备绿化条件的地段及时绿化； ⑤ 对管道开挖进度进行监控，尽量减少因开挖造成区域交通和人员出行的阻隔时间和程度； ⑥ 对于建筑垃圾的清运按照有关要求进行管理； ⑦ 对于施工有关作业时间进行监控。 表18 施工期环境管理内容一览表 序号 项目名称 内容 效果 1 施工围挡 施工边界设置1.8m高围挡 减少施工扬尘污染 2 场地防尘布（网） 场地易起尘材料、渣土、垃圾等采取覆盖防尘布、防尘网，并定期喷洒抑尘剂、喷水压尘或采取其他有效的防尘措施 减少施工扬尘污染 3 洒水车 设置洒水车 减少施工扬尘污染 4 低噪声施工机械 采用低噪声施工机械，合理布置施工时间 减轻施工噪声 5 清扫 对施工工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净 减少施工扬尘污染 6 建筑垃圾清运 建筑垃圾日产日清 禁止建筑垃圾堆存 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期没有大气污染物产生，故不会对周围大气环境造成影响。 2、水环境影响分析 本项目运营期没有污水产生，故不会对周围水环境造成影响。 本项目建成后对地下水的影响主要表现在两个方面： （1）由于污水通过管道收集，减少了污水通过地面下渗污染地下水的途径。 （2）管道埋于地下，污水在管道输送过程中，若管道连接处防渗措施不当可能会有污水渗漏，对地下水存在一定的污染几率，但通过密封管道接口、严格要求施工质量、定期维护等措施，可以将这种几率降到最小。 总体分析，本项目建成后将有助于减轻地下水的污染，保护地下水环境。 3、固体废物影响分析 本项目运营期没有固体废物产生，故不会对周围环境造成影响。 4、噪声对环境的影响分析 本项目运营期没有噪声产生，故不会对周围声环境造成影响。 5、环境管理 本工程施工期对环境的影响表现为粉尘、废水、机械噪声、建筑垃圾、生活垃圾，施工期的污染如果不重视，也会对周围居民及环境造成影响，因此也要采取措施对施工期污染进行防治，为确保各项环保防治措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，要建立施工期的环境管理体系、引入环境监理、监督机制，加强施工期的环境管理。 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）规定，本次评价列出了本项目污染物排放清单及环保措施。 表19 建设项目污染物排放清单及环保措施汇总表 内容 类型 排 放 源 （编号） 污染物名称 防治措施 执行标准 大 气 污 染 物 管道敷设施工 扬尘 设置围挡、覆盖帆布、洒水抑尘等 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 运输 限制车速，场内道路洒水等 土方堆放 避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业 水污 染物 生活污水 CODcr 就地泼洒抑尘 不外排 BOD5 SS 固 体 废 物 管道施工 施工弃土 弃土部分作为路基建设的材料，其余拟送至政府指定建筑垃圾填埋场处置 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求 废管材 废品收购站回收 施工人员 生活垃圾 定点收集，由环卫部门统一处理 噪 声 施工机械 噪声 限制作业时间，夜间禁止施工，施工场地合理布局，施工设备定期维护保养 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求 生态保护 管线施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露，场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。采取防治措施如下： （1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 （2）在管线走向方案设计和施工中，应与市园林局联系，征得同意，尽可能避开树木、城市绿化带等地段。 （3）在管道施工中执行“分层开挖原则”，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。对挖出的土方应进行苫盖，防止水土流失和产生二次扬尘。 （4）施工后进行地貌、植被恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 （6）在对管道敷设组焊时，注意加强火源管理，防止因施工焊接的火星引发火灾。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 管道敷设 | 扬尘 | 设置围挡、覆盖帆布、洒水抑尘等 | 对周围环境影响很小 |
|  | 运输 |  | 限制车速，场内道路洒水等 |  |
|  | 土方堆放 |  | 避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr | 就地泼洒抑尘 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固体废物 | 管道施工 | 施工弃土 | 弃土部分作为路基建设的材料，其余拟送至政府指定建筑垃圾填埋场处置 | 合理处置 |
|  |  | 废管材等 | 废品收购站回收 |  |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 定点收集，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 限制作业时间，夜间禁止施工，施工场地合理布局，施工设备定期维护保养 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 生态保护措施及预期效果 管线施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露，场内开挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。采取防治措施如下： （1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 （2）在管线走向方案设计和施工中，应与区园林局联系，征得同意，尽可能避开树木、城市绿化带等地段。 （3）在管道施工中执行“分层开挖原则”，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。对挖出的土方应进行苫盖，防止水土流失和产生二次扬尘。 （4）施工后进行地貌、植被恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 （6）在对管道敷设组焊时，注意加强火源管理，防止因施工焊接的火星引发火灾。 |

# 结论和建议

一、结论 1、项目概况 朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目(2019年度)总投资7213.09万元，资金来源申请中央预算内投资与区财政筹资解决。本项目建设内容主要为民福街与东应寺路两侧片区（东酸茨巷、西酸茨巷、应子洼巷、崔家岭巷、南寺巷）的雨污水管道工程，共计雨水管道13948m，污水管道18850m。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 引用《朔州市环境质量报告（2016年）》中平鲁区的环境空气质量数据，平鲁区2016年度SO2、NO2、CO、O3的年评价指标值能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求；PM10、PM2.5的年评价指标值不能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求。综上所述，项目所在区域为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 本根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）的规定，本项目所在区域大沙沟河属Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体的标准限值。本次评价未收集到相关监测资料。 （3）声环境质量现状 本项目位于朔州市平鲁区，根据现场踏勘，声环境质量现状一般。 3、污染物排放情况 本项目为污水管网的建设，在建设期间对大气环境的影响有扬尘、燃油废气。施工期污染物扬尘为无组织排放，其将对沿线环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不再存在。 4、主要环境影响 项目对环境的影响主要表现在施工期，管网开挖和敷设带来的施工扬尘、施工噪声、土方、临时占地等对城区生态环境、景观以及交通等带来的不利，这种影响是短暂的和可逆的，在落实环评提出的防治措施及生态保护的情况下，对城区环境的影响很小，且施工结束后影响随之消失。 5、环境保护措施 本项目施工期大气环保措施主要为设置围挡、覆盖帆布、洒水抑尘；限制车速，场内道路洒水等；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。施工生活污水经收集后就地泼洒抑尘。弃土部分作为路基建设的材料，其余拟送至政府指定建筑垃圾填埋场处置；废弃管材由废品收购站回收，定点收集，由环卫部门统一处理；噪声环境保护措施为限制作业时间，夜间禁止施工，施工场地合理布局，施工设备定期维护保养。 6、环境管理与监测计划 环评报告已提出了环境管理，建设单位应严格按照报告中提出的相关要求进行环境管理与监测，设立环境管理专员负责。本工程施工期确保各项环保防治措施的落实，最大限度地减轻施工作业对环境的影响，要建立施工期的环境管理体系、引入环境监理、监督机制，加强施工期的环境管理。 综上所述，朔州市平鲁区城区防涝雨污排水管网工程项目（2019年度）可有效改善城区环境质量；对完善城区基础设施，提高居民生活质量也具有重要意义，社会效益明显。在严格采取本次环评规定的环保措施后，评价认为该项工程的建设从环境角度是可行的。 建议： （1）建设单位严格按照环评提出的施工期间环境保护措施及施工期环境管理计划实施工程建设，确保将施工期间的不良环境影响降低到最低程度。 （2）加强施工中植被的保护和恢复，搞好生态恢复工作。 （3）确保各项污染防治措施的落实，保证污染物达标排放，切实减轻对环境不良的影响。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目可研批复 附件3 国土局关于本项目的用地意见 附件4 选址意见书 附图1 项目地理位置图 附图2 项目位置示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目地表水系图 附图5 项目与井坪镇东南饮用水源地保护区相对位置关系图 附图6 平鲁区生态功能区划图 附图7 平鲁区生态经济区划图 附图8 朔州市平鲁区城市总体规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。