朔州市平鲁区环境保护局

朔平环评函〔2019〕15号

关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司平朔项目部

现场混装炸药生产系统扩能改造项目               环境影响报告表的批复

中国葛洲坝集团易普力股份有限公司平朔项目部：

你单位报送的《中国葛洲坝集团易普力股份有限公司平朔项目部现场混装炸药生产系统扩能改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家技术审查意见已收悉。经研究，现批复如下。

- 你单位拟在朔州市平鲁区薛家港村南0.8公里处，对山西平朔东露天煤矿10000t/a现场混装乳化粒状铵油炸药生产系统实施扩能改造。重庆市经济和信息化委员会和山西省国防科学技术工业局分别下发了《关于征求中国葛洲坝集团易普力股份有限公司调整山西平朔生产点民用爆炸物品生产许可能力意见的函》（渝经信函[2018]503号）、《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司调增山西平朔生产点生产许可能力的函》（晋科工函[2018]7号）同意你单位扩能至29000t/a，其中现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统15000t/a，现场混装乳化炸药生产系统14000t/a。

2012年9月3日，原朔州市环境保护局以朔环审[2012]43号文对山西平朔东露天煤矿10000t/a乳化粒状铵油炸药现场混装炸药地面辅助设施建设项目环境影响报告表给予批复。2016年10月26日，原平鲁区环境保护局以平环函[2016]60号通过了山西平朔东露天煤矿10000t/a乳化粒状铵油炸药现场混装项目的竣工环境保护验收。根据朔环审[2012]43号环评批复，污染物总量控制指标为：粉尘：0.03t/a，烟尘：1.28t/a，SO2:2.28t/a，NOX：2.8t/a，COD：0.57t/a，氨氮：0.14t/a。

本项目利用原有现场混装乳化炸药生产系统和现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统；利用原有辅助生产工程和库房；新建硝酸铵库、值班室、洗车维修车库、综合材料库Ⅱ；新增现场混装炸药车、油相溶液储罐、硝酸铵溶液储罐、蒸汽发生器、变压器等设备及预留乳胶基质缓存罐位置。本项目总投资1302.8万元，其中环保投资90万元。该项目符合国家产业政策，在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施以及本批复的前提下，同意实施建设。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作：

1、落实大气污染防治措施。项目扩建后采用硝酸铵溶液，原固体硝酸铵破碎系统作为备用；淘汰并拆除现有2t/h燃煤锅炉，供暖、热水使用电加热热水锅炉，供气使用2组电蒸汽发生器；生产车间、道路、工业场地全部硬化。

2、落实水环境保护措施。建设雨水收集池；水油相制备车、基质制备车、柴油灌底部均进行防渗处理，并设置排水沟；场地、设备及车辆清洗废水集中收集，经处理后用于厂区绿化和场地喷洒；生活污水经化粪池处理后排入生产废水处理系统，处理后回用；事故废水经污水处理站处理后综合利用；厂内全部废水均不得外排。

3、落实噪声污染防治措施。采用低噪声设备，并采用安装减振基础、隔声、降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

4、做好固体废物的妥善处理。包装袋及乳化剂包装桶集中收集后由供应商定期回收；生产过程中产生的废料及废炸药，按《民用爆炸物品安全管理条例》等相关要求进行处理；生活垃圾集中收集并及时运至垃圾填埋场填埋；项目产生的危险废物要严格按照危险废物规范化管理要求落实。

5、有效防范环境风险。制定突发事故环境风险防范和应急预案，定时组织演练，建立与地方政府的应急预案联动机制。

6、严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保污染物达标排放。项目建成后，SO2、NOX、COD和氨氮均为零排放。原有项目污染物总量控制指标保留。

三、项目建设必须严格按照《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函〔2018〕39号）要求，落实建设项目“三同时”管理要求，按规定对建设项目进行竣工环境保护验收工作。

四、本项目施工期和运营期的环境保护日常监督管理工作，由生态环境部门的综合行政执法队负责。

朔州市生态环境局平鲁分局

2019年8月14日