# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：    生物质锅炉改造项目

建设单位（盖章）：中国葛洲坝集团易普力

股份有限公司平朔项目部

编 制 日 期：           2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物质锅炉改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 钱俊 | 联系方式 | 15935492622 |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 朔州 市 平鲁 （区） 榆岭 乡（街道） 薛家港村南0.8公里 |
| 地理坐标 | （ 112 度 28 分 27.780秒， 39 度 33 分 25.930秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 75 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 60 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 378（利用现有） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 44电力、热力生产和供应业 4430 热力生产和供应”。 项目不属于国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录》（（2019 年本）中鼓励类、淘汰类及限制类，为允许类。 因此本项目符合国家产业政策要求。 2、 “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 朔州市政府已划定当地生态保护红线并报送山西省环保厅，项目选址不在水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区，或水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。本项目不在拟划定的生态保护红线范围内。 因此，本项目的建设满足生态保护红线要求。 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号），本项目位于重点管控单元。重点监控单元：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域,要加快调整优化产业结构、能源结构,严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能,要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁,完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控,强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力。本项目为LED显示屏扩产项目，项目的建设严格按照重点监控单元要求进行建设，严格执行环评提出后的各项环保措施后，不会对周围环境造成影响。 （2）环境质量底线 项目所在地2020年1月-12月PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，SO2、NOx满足标准要求；地表水体源子河为季节性河流，环境质量一般；厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 因此，本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 项目资源消耗相对较小，项目不属于高能耗项目，项目资源消耗相对区域资源消耗来说较低，项目建设不会突破当地资源“天花板”，即资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目未被列入淘汰类或限制类项目，属于允许类，符合国家产业政策，不在环境准入负面清单内。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、生态功能区划 根据平鲁区生态功能区划，平鲁区划分为4个生态功能区，具体分区系统如下： Ⅰ 北部黄土丘陵沙化控制生态功能区 Ⅰ1北部黄土丘陵沙化控制封育生态功能亚区 Ⅰ2北部黄土丘陵生态畜牧业生态功能亚区 Ⅰ3中东部山地丘陵灌草沙化控制生态功能亚区 Ⅱ 西部土石山区水源涵养生态功能区 Ⅱ1西部土石山区林地水源涵养生态功能亚区 Ⅱ2西部土石山区生态农业生态功能亚区 Ⅲ 东部土石山区水源涵养生态功能区 Ⅲ1西部土石山区林地水源涵养生态功能亚区 Ⅲ2西部土石山区生态农业生态功能亚区 Ⅳ 中南部生态人局及采煤工业生态功能区 Ⅳ1中南部城镇生态人局生态功能亚区 Ⅳ2中南部采煤生态工业生态功能亚区 Ⅳ3中南部水土保持生态恢复生态功能亚区 本项目所在区域为Ⅳ3中南部水土保持生态恢复生态功能亚区。 Ⅳ3中南部水土保持生态恢复生态功能亚区包括下面高乡西部、榆岭乡中东部及陶村乡中东部，总面积168.44 km2。 主要环境问题为本区主要为煤炭采空区，土地复垦与采后生态恢复较差，生态功能系统失调；煤炭开采特别是几个大露天煤矿的开采，引起地表植被破坏，对民屋造成不同程度的破坏，造成该区地表生态系统破坏；煤矸石以及尾矿和其他固废无序堆放，环境污染日趋严重；地形较为复杂，植被覆盖率低，水土流失严重。 主要生态功能为水土流失治理及生态恢复。 发展方向为采取生物措施和工程措施，加强采空区生态恢复及治理开发，减轻煤炭工业发展对生态系统的压力；加强对废弃矿井的管理与监测，防止重大地质灾害发生；以水土保持工程措施和植物措施为主体，增加采空区地表植被覆盖率，增强尾矿区稳定系数，防止由于人为因素引发的坍塌、滑坡、泥石流等灾害，确保人民群众生命财产以及当地生态的安全。 评价区所属为Ⅳ3中南部采煤生态工业生态功能亚区。 平鲁区生态功能区划见附图。 4、生态经济区划 根据平鲁区生态经济区划，平鲁区生态经济分区采用二级分区：一级区为平鲁区生态功能及社会经济综合评价结果，将平鲁区分为四个类型，即禁止开发区、限制开发区、优化开发区与重点开发区。 二级分区是在一级分区的基础上，根据各地区的主导产业再将一级区细分成不同的生态经济区。平鲁区在分为四个一级区的基础上，可分为11个生态经济区，具体为： Ⅰ禁止开发区 ⅠA井坪镇东南饮用水水源保护区禁止开发区 ⅠB井坪镇西北饮用水水源保护区禁止开发区 ⅠC平番城饮用水水源保护区禁止开发区 ⅠD白羊洼饮用水水源保护区禁止开发区 Ⅱ限制开发区 ⅡA北部山地丘陵沙化控制生态保育经济区 ⅡB 东部土石山区水源涵养生态农业经济区 ⅡC 中部森林公园及城镇建成区生态经济区 ⅡD 南部神头泉域水资源保护生态经济区 Ⅲ优化开发区 ⅢA西部丘陵生态农牧业发展经济区 Ⅳ 重点开发区 ⅣA井坪镇循环工业园区发展生态经济区 ⅣB东南部煤炭工业基地及其他产业发展生态经济区 评价区所属生态经济区划为ⅣB东南部煤炭工业基地及其他产业发展生态经济区。 平鲁区生态经济区划见附图。 本项目不涉及水土流失治理及生态恢复，项目位于平朔矿区，为煤炭工业基地，不违背平鲁区生态功能区划和生态经济区划的保护措施与发展方向，符合平鲁区生态功能区划和生态经济区划的要求。 5、城市总体规划 《朔州市平鲁区城区总体规划》（2005-2020）制定城市发展战略目标；平鲁区是山西省新型能源和工业基地、雁门关生态畜牧经济区的重要组成部分，经济、社会、生态环境和谐发展的北方园林工业城市。 规划区范围为：东至白堂乡东易村、西至井坪镇小乱榆卜、南至白堂乡党家沟、北至向阳堡乡马家洼。包括以下区域：井坪镇镇域范围，向阳堡乡店粱、西钟牌、中钟牌、铺上、平番城、马家洼行政范围，白堂乡镇城，其中包括大粱水库及城区水源地。 城区体系职能：城区为区域政治、经济、文化中心，以煤炭、电力为主，为能源基地服务的新兴工业城市、对于城区南部的以平朔露天矿为主的工业园区以独立工矿区进行建设，纳入区域产业统一布局。 本项目不在平鲁区城市规划范围内，符合要求。 6、山西省主体功能区划 本项目位于山西省限制开发的重点生态功能区。 功能定位：全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的关键区域，维持全省及周边省区可持续淡水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。 规划目标： ①湿地、森林、草原等生态系统功能大幅度提高，生态系统的持续供给能力显著提升。 ②水土流失、风沙、盐渍化等生态环境灾害的蔓延局面得到有效控制，区域生态环境质量明显改善。 ③黄河与海河主要支流上游水源涵养区植被覆盖面积扩大，水源涵养功能和生态屏障功能显著增强。 ④形成小片集聚、点状开发、保有大片开敞生态空间的空间结构，农村居民点用地大幅度减少。 发展方向： ①稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕还林工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。 ②浅山丘陵地区因地制宜发展以经济林、草食牧业为主的特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。 ③有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好、有一定发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。 ④建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。 ⑤禁止过度开垦、无序放牧、无序开采能矿资源等行为，严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能矿资源开发和相关建设项目。 ⑥严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，要做好生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施。 ⑦严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。 ⑧实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止成片蔓延式扩张。 分区发展方向： 本项目属于京津风沙源治理生态功能区。功能定位与综合评价为山西沙漠化严重区域，京津风沙源治理的主要区域之一。该区域沙漠化脆弱程度高，降水稀少，风沙危害重，土壤贫瘠，生态环境基础脆弱。 发展方向：营造防风固沙林、生态公益林、水土保持林，大幅提高森林植被覆盖率；转变畜牧业生产方式，加速生态畜牧经济区建设；在耕地条件好的地区，发展节水灌溉农业，扶持以小杂粮为特色的耐寒旱作物生产。 本项目利用现有锅炉房，无新增土地占用，不违背山西省主体功能区划。 7、与朔州市建成区高污染燃料禁燃区的符合性分析 根据《朔州市人民政府关于划定朔州市市区建成区高污染燃料禁燃区的通告》（朔政发〔2017〕33号）的要求，高污染燃料禁燃区划定范围为：北部西侧起点从北环路七里河左岸开始，沿北环路→张辽路→长宁街→武周路→广安东街→招贤路→朔神路→北同蒲铁路→南环路→西环路→民福西街→七里河左岸到北环路所围区域。 项目位于平鲁区榆岭乡，不在其规定的范围内，不属于禁燃区。 8、与《朔州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》（朔政办发（2020）9号）符合性分析 坚决优化调整产业结构和布局。 强化排污许可管理。全面开展固定污染源排污许可清理整顿，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，2020年8月底前完成所有行业排污许可证的核发和登记工作，实现固定污染源排污许可证全覆盖。按照《排污许可证管理办法（试行）》，加强证后管理，对已核发排污许可证的企业全部进行现场检查，对不按证排污的企业依法依规处理。 现有项目已按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求，完成排污许可登记。 （二）坚决实施散煤清洁化替代。 1、完成散煤替代。 围绕“两增、两拆、两头建，一补、一延、一体治”的总体思路推进清洁取暖工作。“两增”即增加供热公司和增加集中供热面积。朔城区依托朔南电厂2×350MW机组热源（供热能力在1000万m2以上）组建供热公司，解决城南“城边村”和供热范围内“城中村”及南邢家河周边、富甲工业园区(优先使用朔南电厂2×350MW机组热源，条件不具备的使用原工业制汽锅炉热源)、红旗牧场的集中供热，同时淘汰和丽园供热公司锅炉；依托格瑞特电厂热源组建供热公司，解决市区北面和东北面“城边村”及平朔公路、北环路两侧建筑集中供热；平鲁区依托木瓜界2×660MW机组热源（供热能力在700万m2以上）组建供热公司，解决平鲁区建成区及周边村集中供热，同时淘汰平鲁供热公司锅炉；“两拆”即督促完成清洁取暖改造区域的居民拆炉具、拆灶台，从源头上防止散煤复烧；“两头建”即供热首站、换热站和管网与居民室内取暖设施两头同时建；“一补”即利用农口国省补“秸秆综合利用经费”，建设生物质燃料加工厂，依托当地玉米秸秆资源，填补集中供热、“煤改气”、“煤改电”条件不具备的区域，以及解决孤寡老人、特困户等不会用、用不起的问题；“一延”即加强优质煤配送中心的运行管理，真正落实优质煤配送工作，将优质煤配送延伸到清洁取暖未覆盖的农村地区；“一体治”即市、县、乡、村四级联动，城乡一体治理散煤燃烧污染问题。2020年10月1日前，各县（市、区）建成区及周边城乡结合部清洁取暖覆盖率达到100%，农村地区力争达到60%以上。 2、深入开展锅炉综合整治。 2020年8月底前，淘汰市域内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。保留锅炉实施高效节能环保低碳燃烧技术改造，全面完成燃气锅炉低氮改造，稳定达到《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）。开展国、省道及旅游线路两侧经营性门店燃煤炉灶整治。2020年采暖季前，关停整合30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤供热锅炉（含燃煤小热电）。 项目使用成型生物质燃料，不涉及煤燃料使用。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1）项目名称：生物质锅炉改造项目 2）建设性质：技改 3）建设地点：朔州市平鲁区薛家港村南0.8公里，利用现有厂区，无新增占地使用。 4）建设单位：中国葛洲坝集团易普力股份有限公司平朔项目部 5）建设来由：建设单位根据2019-2020年实际运行情况，现有工程中采用电锅炉，运行过程中存在运行不稳定，蒸汽不足等情况，不能满足公司正常生产需求，为了提高企业生产效率，适应厂区内生产工序中供热的要求，建设单位拟新增生物质锅炉，对现有供暖供汽能力进行补充。 6）建设内容及规模：新增2t/h生物质锅炉，使用成型生物质燃料，采用低氮燃烧+SNCR脱硝技术，烟气采用旋风除尘器+布袋除尘器+双碱脱硫进行治理，治理后的废气经30m高排气筒排放。 项目完成后，现场混装炸药年产29000吨，其中胶状乳化炸药为14000吨，多孔粒状铵油炸药15000吨不变。 现有工程主要建设内容及主要生产设备见附表。 表2-1现有工程主要建设内容表 序号 工程名称 主要内容 备注 1 主 体 工 程 1套惠丰公司提供的BYDZ-4型乳化炸药移动式地面站。有1套金奥博公司提供的制乳设备，2台板桥公司提供的BC-15型现场混装重铵油车及1台惠丰公司提供的BCZH-15型现场混装重铵油车；一台多孔粒状铵油炸药混装车。 不变 2 辅助工程 硝酸铵库 硝酸铵库一座，建筑面积432m2，库容量为350t，钢架结构，共一层；硝酸铵库一座建筑面积432m2，库容量为350t， 不变 综合材料库 综合材料库I一座，建筑面积189m2，存放敏化剂、乳化剂等，钢架结构，综合材料库II一座，建筑面积126m2。用于厂区其他物品存放。 不变 锅炉房 建筑面积378m2，框架结构，共一层。 不变 混装车车库及维修工房 建筑面积353m2，停放和日常维修现场混装车，框排架结构，共一层 不变 洗车维修车库 洗车维修测控仪一座，建筑面积340.2 m2，用于车辆的维修及冲洗。 不变 水泵房 现有水泵房，建筑面积21m2，框架结构，共一层 不变 岗哨 门卫一座，建筑面积140m2，砖混结构，共一层；闲置现有值班室。 不变 3 公用工程 供热 电加热热水锅炉及蒸汽发生器 不变 供水 厂区自备井 不变 供电 2000 kVA一台 不变 污水处理站 建筑面积40m2，钢砼结构 不变 35m3上料塔 建筑面积26.8m2 不变 储罐 硝酸铵溶液储罐，存药量为80t；60m³油相溶液储罐 不变 事故池 160m³ 不变 消防水池 耐火等级为二级，建筑面积400m3 不变 4 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池处理后进入污水处理站；清洗废水经收集后进入污水处理站处理，污水处理站采用隔油+气浮+A/O+SBR生化处理工艺（处理规模为1m³/h）处理后用于厂区绿化，事故废水经污水处理站处理后综合利用。 不变 绿化 种植灌木和高度不超过0.15m的四季常绿草皮，绿化率达15%以上，厂区主次干道均做硬化处理 不变 表2-2 现场混装乳化炸药生产系统主要工艺设备明细表 序号 设备名称 设备型号 或规格 设备制造厂商 或提供单位 单位 数量 备注 1 水油相制备车 BYDZ-4 山西惠丰 套 1 生产能力可达10t/h 2 动力车 山西惠丰 套 3 乳胶基质制备车 JWL-S 深圳金奥博 套 1 生产能力6t/h~15t/h 4 乳化炸药 现场混装炸药车 BCRH-15E 山西惠丰 台 1 装药量为15t 5 现场混装重铵油车 BCZH-15 山西惠丰 台 3 装药量为15t 6 乳化剂储罐 60t 公司自购 套 1 / 7 硝酸铵溶液储罐 80t 公司自购 套 1 / 表2-3 多孔粒状硝酸铵生产系统主要工艺设备明细表 序号 设备名称 设备型号 或规格 设备制造厂商 或提供单位 单位 数量 备注 1 上料塔 / 山西惠丰 台 1 可达30t/h 2 多孔粒状硝酸铵料仓 35m3 山西惠丰 台 1 3 提升机 TD315 山西惠丰 台 1 3 埋地式柴油储罐及加油机 100m3 山西惠丰 套 1 / 4 现场混装重铵油车 BC-15 澳瑞凯板桥 台 2 装药量为15t 5 多孔粒状铵油炸药混装车 BC-15 澳瑞凯板桥 台 2 装药量为15t 二、主要建设内容 项目工程主要建设内容见表2-4. 表5-4拟建工程主要建设内容表 序号 工程名称 主要建设内容 1 主体工程 新增2t/h生物质锅炉，使用成型生物质燃料，采用低氮燃烧+SNCR脱硝技术，烟气采用旋风除尘器+布袋除尘器+双碱脱硫进行治理，治理后的废气经30m高排气筒排放。 2 公用工程 供水 依托现有厂区自备井 供电 依托现有变压器 4 环保工程 废气治理 生物质锅炉燃烧采用低氮燃烧技术+SNCR脱硝，烟气经旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫+30m高排气筒排放 废水治理 依托现有，废水经污水处理站处理后用于厂区绿化及泼洒抑尘，不外排 噪声治理 厂房隔声、基础减震 固体废物 生物质燃烧产生的灰渣及收集的粉尘经收集后用做农肥；脱硫石膏外售综合利用 三、主要生产设备 表2-5 项目主要工艺设备明细表 设备名称 设备规格 数量（套） 备注 生物质锅炉 2t/h 1 现有燃煤锅炉进行改造 配套治理设施 脱硝装置 1 项目采用低氮燃烧器+SNCR脱硝，配置尿素搅拌系统、尿素溶液输送系统、尿素溶液喷射系统、压缩空气系统等 除尘装置 1 项目采用旋风除尘器+布袋除尘器 除硫装置 1 项目采用双碱法脱硫，配置建设反应池、沉淀池、再生池等综合循环池，配套建设脱硫塔 四、产品方案及原材料消耗 项目无新增产品产能及种类，项目建成后产品方案见表2-6。 表2-6 产品方案及组成 序号 产品名称 年产量（t） 成分 备注 1 现场混装乳化炸药 14000吨 硝酸铵76.5%，柴油3%，机油2%，乳化剂1.5% 不变 2 现场混装多孔粒状铵油炸药 15000吨 多孔粒状硝酸铵94-95%，轻柴油5-6% 不变 项目主要原辅材料见表2-7。 表2- 7 项目原辅料消耗 序号 原料名称 年用量（t） 备注 1 硝酸铵（液） 13090 现场混装乳化炸药生产系统； 不变 2 柴油 420 3 机油 280 4 乳化剂 210 5 多孔粒状硝酸铵 14100.1 现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统；不变 6 普通柴油 900 7 生物质燃料 350 新增，袋装 8 片碱+生石灰 2 新增，袋装 9 尿素 3.4 新增，袋装 生物质锅炉需燃料为成型生物质燃料，不直接使用谷壳、废木材等。以重型卡车运输入厂区，储存于库房内，车间采取全封闭式轻钢结构，地面经硬化处理，并采取防燃措施。生物质燃料来源于附近应县、山阴县，当地秸秆资源丰富，有应县一诚生物科技有限公司、山西汇昇达新能源生物科技有限公司等生物质燃料生产企业，项目所需生物质燃料有保障。 表2-8 本项目生物质燃料成分指标一览表 生物质用量 全水分 灰分 挥发分 固定碳 全硫 低位发热量 汞及其化合物 t/a MT% Aad% Vad% FCad% St，ad% MJ/kg Ng/g 350 6.6 10 68.54 19.57 0.08 16.68 15.68 表2-9主要工艺动力消耗表 序 号 系统名称 安装电容量 （kW） 蒸汽（kg/h） 水（m3/h） 备注 平均 最大 平均 最大 1 现场混装乳化炸药生产系统 105.9 1500 1650 1.5 5 / 2 现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统 14.75 / / / / / 五、劳动定员及工作制度 项目劳动人员依托现有，无新增工作人员。 根据露天煤矿生产需要，工作制度为年平均工作时间为250天。 六、公用工程 (1) 给水工程 该厂区现有供水水源是自备水井，为厂区提供生产、生活用水及消防用水。 项目无新增生产种类及数量，无新增生产用水。无新增工作人员，无新增生活用水。烟气治理用水补水量为0.3m³/d，依托现有工程。 表2-10 项目建成后用水量表 序号 类 别 用 水 量 （m3/d） 排水量（m3/d） 备注 1 冲洗设备用水 3.0 2.4 不变 2 冲洗地面用水 3.0 2.4 不变 3 车辆冲洗水 1.5 1.2 不变 4 职工生活用水 6.3 5.04 不变 5 锅炉通用水制备 3 0 不变 6 未预计水量 2.0 2.0 不变 7 生产用水 9.52 / 不变 8 烟气治理 0.3 / 新增 总计 28.62 13.04 +0.3 (2) 排水工程 厂区排水采用雨、污水分流制，雨水直接排入厂区内的排水沟；清洗废水经管道收集至隔油沉淀池，生活污水经管道收集至化粪池，经上述初步处理后，经管道汇集至厂区现有的污水处理站。污水处理站处理后的污水可用于厂区绿化及泼洒抑尘，不外排。 项目新增烟气治理用水，定期补水，循环使用，不外排。 (3) 供电 厂区用电依托现有工程“T”接引入厂区。采用放射式以220/380V电源为各建筑物供电，能满足各地面设施的用电需求。 (4) 供暖 水油相制备车蒸汽消耗量最大为1300kg/h，硝酸铵溶液储罐蒸汽消耗量最大为200kg/h，油相溶液储罐蒸汽消耗量最大为150kg/h，蒸汽压力为0.6MPa；生产区冬季采暖用生物质锅炉，采暖供回水温度（85-60℃）。 表2-11 项目蒸汽平衡表 种类 项目 蒸汽量（kg/h） 备注 产汽量 生物质锅炉 1651.65 2t/h 用汽量（0.6MPa） 水油相制备车 1300 冷凝水回用 油相溶液储罐 150 硝酸铵溶液储罐 200 损失 1.65 / 根据2019-2020年项目部蒸汽运行及使用情况，电力不足或完全停止供电的发生频率为40%，约1000h。根据蒸汽的需求量，按最大需求，本项目设置生物质锅炉供汽能力为2t/h。 （5）储运 依托现有，按原有运输方式进行，通过汽车运输进场。 新鲜水 图2-1 工程建成后用水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程 项目新增2t/h生物质锅炉。 图2-2项目生产工艺流程图 生产工艺简述 物料运输与储存：生物质成型燃料用汽车从燃料生产地运至本工程储料仓。 燃料投放：生物质锅炉以生物质成型颗粒为燃料，该燃料为粒径 10~13mm 的成型颗粒；入厂的燃料由车辆运输送入料仓封闭贮存，通过皮带输送机自动送至炉内分料器将物料均匀散落在炉排上。整个原料供应系统均为密闭系统，少量粉尘随烟气进入除尘系统（旋风+布袋除尘）处理，原料贮存、添加系统无粉尘逸散。 点火方式：生物质燃料锅炉的点火燃料直接采用木材点火。 燃烧过程：生物质链条炉排上的燃料根据燃烧情况大致分为两段，炉排前段上多是刚进入炉膛内未点燃或未充分燃烧的燃料，炉排后段上多是燃烧后的炉灰混合着未完全燃烧的燃料，本锅炉的链条炉排可根据燃料的燃烧情况将一次风分两段送风，使一次风符合燃料沿炉排送料方向的燃烧情况，利于燃料在炉排上充分燃烧。设置低氮燃烧装置，同时配套建设SNCR脱硝。 烟气除尘与排放：锅炉尾部烟道依托原有旋风+布袋除尘，除尘效率≥99.5%，并设有双减法脱硫，再经30米排气筒排放。 炉渣清理：燃烧后生成的灰渣由炉排尾部刮板出渣机排出炉外，用运输设备运往灰渣房。大部分灰分随烟气排出，经除尘器收集后，经卸灰阀排出，用编织袋打包装好，堆放在灰渣房。草木灰和渣定期清理用做农肥。 主要污染工序 （1）大气环境 大气污染源主要污染源为生物质燃烧产生的烟气。 （2）噪声污染工序 噪声源主要为风机工作产生的噪声。 （3）固废 项目固体废物主要除尘灰及生物质燃烧产生的灰渣，尾气治理产生的脱硫石膏等。 主要污染源如下表所示： 表2-12 主要污染源及排污点一览表 类别 污染源 主要污染物 产生规律 去向 废气 生物质燃烧 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、格林曼黑度、一氧化碳 间歇 低氮燃烧+SNCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫+30m高排气筒 废水 烟气治理 PH、SS 间歇 循环使用，不外排 噪声 风机 机械噪声 连续 隔声、消声 固废 生物质燃烧 灰渣、除尘灰 间歇 用做农肥处理 脱硫塔 脱硫石膏 间歇 外售综合利用 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环境保护手续履行情况 2012年8月朔州市华维环保技术服务有限公司完成了《葛洲坝易普力股份有限公司山西平朔东露天煤矿10000t/a乳化粒状铵油炸药现场混装炸药地面辅助设施建设项目环境影响报告表》，2012年9月3日朔州市环境保护局以朔环审[2012]43号文对其进行了批复。2016年7月22日受葛洲坝易普力股份有限公司委托，朔州市环境监测站按照国家规范对该公司年10000t/a乳化粒状铵油炸药现场混装炸药地面辅助设施建设项目进行竣工环境保护验收监测。2016年10月26日，项目通过朔州市平鲁区环境保护局验收，验收文号为平环函[2016]60号。 2019年重庆市经济和信息化委员会和山西省国防科学技术工业局分别下发了《关于征求中国葛洲坝集团易普力股份有限公司调整山西平朔生产点民用爆炸物品生产许可能力意见的函》（渝经信函[2018]503号）、《关于中国葛洲坝集团易普力股份有限公司调增山西平朔生产点生产许可能力的函》（晋科工函[2018]7号）同意公司扩能至29000t/a（其中现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统15000t/a，现场混装乳化炸药生产系统14000t/a）。该项目环境影响报告表于2019年8月14日经朔州市生态环境局平鲁分局审批，审批文号为：朔平环评函（2019）15号。该项目建成后于2020年3月进行排污许可登记，登记编号为91140603699101277M001X；于2020年3月25日完成自主验收。 根据现有工程的环评批复，污染物总量控制指标为：粉尘：0.03t/a，烟尘：1.28t/a，SO2:2.28t/a，NOX：2.8t/a，COD：0.57t/a，氨氮：0.14t/a。 现有工程污染物排放情况 根据2019年10月24日～25日，山西锦禾泰检测科技有限公司对本项目厂界噪声进行了现场采样及监测，并出具了监测报告(锦禾泰环检字（2019）第1030号)中的检测结论： 监测结果显示，厂界四周噪声昼间等效声级为48.1-50.1dB(A)，夜间为38.7-42.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 污染物排放量为：烟尘：0t/a，SO2:0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 三、现有工程污染物总量控制情况 根据现有工程的环评批复及初始排污权核定，现有工程污染物总量控制指标情况为：烟尘：0t/a，SO2:0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 全厂现有污染物控制总量为：烟尘：1.28t/a，SO2:2.28t/a，NOX：2.8t/a，COD：0.57t/a，氨氮：0.14t/a，予以保留。 四、现有工程存在的问题及整改措施 经现场核查，现有燃煤锅炉已停止使用，根据项目环评批复文件的要求，应予以拆除，本项目一并进行实施拆除工作，其余未发现与本项目相关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境 根据朔州市生态环境局2020年1月-12月环境空气质量统计数据，朔州市平鲁区环境质量现状评价见下表： 表3-1区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 35 60 58.3 达标 NO2 26 40 65 达标 PM10 86 70 122.86 超标 PM2.5 41 35 117.14 超标 CO 24小时平均第95百分位数 1700 4000 42.50 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 144 160 90.0 达标 由上表可知，朔州市平鲁区2020年1月-12月常规大气污染物SO2、NO2、PM10、PM 2.5等因子年均浓度的占标率分别为58.3%、65%、122.86%、117.14%；、CO24小时平均浓度占标率为42.5%；O3日最大8小时平均浓度占标率为90%。除SO2、NO2、CO、O3外，其余污染物PM10、PM2.5浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中年均值二级浓度限值，说明评价区受到了PM10、PM2.5的污染，环境空气质量不达标，为不达标区。 根据山西国控环球工程有限公司编制的《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》中委托山西则一天诚节能环保科技有限公司于2019 年3 月11日至3月17日对区环境空气质量现状进行的现状监测数据，其中红崖村位于项目东南方3.2km处，为项目所在区域常年主导风向下风向，距离小于5km，引用数据有效。 表3-2区域环境空气质量现状评价表（氨） 监测 点位 坐标 污染物 平均 时间 评价 标准ug/m3 检测浓度范围ug/m3 最大浓度占标率% 超标率% 达标 情况 E N 红崖村 112.5057 39.5377 氨 1h 200 22-50 25.0 / 达标 从统计结果可以看出，项目所在区域氨未出现超标情况。 2、地表水环境 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域属于海河流域永定河山区桑干河水系源子河，项目所在地为源子河支流-马关河，监控断面为神头桥，水环境功能为工业用水保护。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 根据山西国控环球工程有限公司编制的《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》中委托山西众智检测科技有限公司于2019年5月4日-5 月6日对源子河进行了监测，共设置3个监测断面（1#断面为源子河污水处理厂断面（东桥小桥）上游500m；2#断面为源子河污水处理厂断面（东桥小桥）下游500m；3#断面为源子河污水处理厂断面（东桥小桥）下游2000m）。 从统计结果可知：各监测因子在 3 个监测断面均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质量标准。 3、地下水环境 根据山西国控环球工程有限公司编制的《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》中收集的相关数据， 2018 年 11 月 27 日平鲁区 3#水源地、6#水源地、9#水源地、下称沟水源地四个采样点的地下水例行监测数据，结果表明，平鲁区于 2018 年 11 月 27 日平鲁区 3#水源地、6#水源地、9#水源地、下称沟水源地四个采样点所监测的各项污染物除 3#水源地硝酸盐超标，其余全部达标，地下水环境质量良好。经分析，硝酸盐超标原因与当地居民过量施用氮肥有关。 为了解平鲁区朝阳新材料工业园区所在区域周边地下水环境质量现状，山西众智检测科技有限公司于2019年5月6 日进行了地下水质量现状监测。 区域布设了13 个监测点位。具体点位如下： 水质水位监测点：1#回回沟、2#吴辛寨、3#园区露天矿选煤厂、4#园区电厂1号井、5#抢风岭、6#同兴煤矿、7#兰花煤矿、8#梨阳坡； 水位监测点：9#园区电厂2号井、10#张崖沟村、11#红崖村（选煤厂）、12#上面高村、13#朝阳湾。 根据山西众智检测科技有限公司于 2019 年 5 月 6 日对区域地下水进行的现状监测统计可知，各监测项目均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 4、声环境 项目位于朔州市平鲁区，所在区域声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 项目所在区域由山西众智检测科技有限公司2019年5月5日进行现状监测，共布设15 个监测点。其中1#至13#为园区边界噪声监测点，14#朝阳湾村和15#东石湖村为村庄敏感点噪声监测点。1#-13#监测点昼间等效声级为42.2～48dB(A),夜间等效声级为 40.2～44.8dB(A),均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准要求；14#-15#监测点昼间等效声级41.6～42.3dB(A),夜间等效声级为39.5～39.7dB(A),均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 根据2020年建设单位委托山西博枫检测技术有限公司第三季度例行检测报告（山西博枫检测字（2020）第Z016-3号）结果显示，厂界噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值[昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]，声环境良好。 5、生态环境 项目利用现有厂区建设，无新增土地占用，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关 要求，无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目为生物质锅炉改建项目，不属于电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关要求，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 7、地下水、土壤环境 本项目在现有锅炉房的基础上进行建设，项目污染源主要为废气污染物，无废水排放，不涉及重金属及持久性污染物，基本不会造成地下水、土壤污 染影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关要求，项目无入渗途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于朔州市平鲁区薛家港村南0.8公里，厂址中心坐标为东经112°28′34.49″、北纬39°33′22.18″。原薛家港村位于东露天矿矿区内，已完成整体搬迁。 根据调查， 1、大气环境：项目厂界外500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 2、声环境：厂界周围50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目利用现有场地锅炉房进行改建，无新增用地。 4、生态环境：不属于新增用地类别建设项目，不涉及新增生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 生物质锅炉废气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2中规定的生物质锅炉的大气污染物排放限值要求。 具体排放标准要求如下表。 表3-3 锅炉大气污染物排放标准（DB14/1929-2019） 单位：mg/m3 污染源 污染物项目 排放浓度限值 标准来源 污染物排放 监控位置 生物质锅炉 颗粒物 10 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2中生物质锅炉的大气污染物排放浓度限值 烟囱或烟道 二氧化硫 30 氮氧化物 50 一氧化碳 200 汞及其化合物 0.05 烟气黑度 1 烟囱排放口 烟筒最低允许高度 30m 装机容量2t/h 废水 项目无废水外排。 3、噪声 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见下表。 表3-4工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 2 60 50 4、固体废物 一般固体废物处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据现有工程的环评批复及初始排污权核定，全厂污染物总量控制指标情况为：烟尘：1.28t/a，SO2:2.28t/a，NOX：2.8t/a，COD：0.57t/a，氨氮：0.14t/a。 项目建成后生物质锅炉排放涉及烟尘、SO2、NOx排放。 表3-5 项目改建前后全厂环评总量情况一览表（t/a） 污染物种类 名称 现有项目总量 现有项目许可总量 改建项目总量 “以新带老”削减量 改建完成后总量 增减量 废气 粉尘 0 0.03 0 0 0.03 0 烟尘 0 1.28 0.015 0 0.015 0.015 SO2 0 2.28 0.01064 0 0.01064 0.01064 NOx 0 2.8 0.126 0 0.126 0.126 废水 COD 0 0.57 0 0 0 0 NH3-N 0 0.14 0 0 0 0 因此，建议改建项目污染物总量控制指标为：COD0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0.01064t/a，NOX：0.126t/a、烟尘0.015t/a。 项目建成后，全厂污染物总量控制指标为：COD0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0.01064t/a，NOX：0.126t/a、烟尘0.015t/a。 现有项目污染物总量控制指标COD：0.57t/a、NH3-N：0.14t/a、SO2：2.28t/a、NOx：2.8t/a，烟尘1.28 t/a，满足项目总量控制的要求，无需进行总量申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本次不新增厂房，只需进行简单的设备拆除及安装，污染源主要为噪声、固废。安装时间较短，安装结束时，安装噪声也自行结束。 施工期较短，且施工量较小，施工期仅有少量的施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水等污染物，考虑产生量较小，本次评价将对运营期环境影响做重点分析，本次环评不再对施工期的环境影响进行赘述。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 1、废气产生及排放情况 项目产生的废气主要是生物质锅炉燃烧产生的烟气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等。 生物质成型燃料是由秸秆、稻草、稻壳、玉米芯等经过加工产生的块状环保新能源。生物质颗粒燃料发热量大，发热量在3900-4800千卡/kg左右，经炭化后的发热量高达7000-8000千卡/kg。燃料纯度高，不含其他不产生热量的杂物，其含炭量75%-85%，灰份10%-12%，含水量 10%-13%，绝对不含煤矸石，石头等不发热反而耗热的杂质，将直接为企业降低成本，也不含磷。生物质颗粒燃料燃烧后灰渣极少，其灰渣是品位极高的优质有机钾肥，可回收创利。 本项目拟外购应县、山阴县生产的生物质成型燃料，该公司选用由农林废弃物（锯末、秸秆、木屑等）作为原材料生产生物质成型颗粒燃料，主要成分见表26。 表4-1生物质成型燃料收到基成分分析 项目 低位发热量 固定碳 挥发份 全硫 灰分 全水分 指标 16.68MJ/kg 19.57% 68.54% 0.08% 10% 6.6% 生物质颗粒燃料的发热量按 16.68MJ/kg，锅炉热效率 89%，则本项目 2t/h 生物质锅炉燃料消耗量=2*0.7*3600*1000/（16.68*1000*89%）=339.5kg/h，项目取值选350kg/h。根据2019-2020年项目部蒸汽运行及使用情况，电力不足发生时间约为1000h,生物质消耗量为350t/a。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）烟气量计算经验公式计算可得本项目生物质燃料基准烟气量为7.431Nm3 /kg 燃料，则本项目生物质锅炉烟气量为2600Nm3 /h，年烟气量为260万Nm3 /a。 ①烟尘产生排放量计算 本项目生物质锅炉烟气中烟尘产生排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）给出的公式计算： 式中：MA ——核算时段内烟尘排放量，t； B g ——核算时段内锅炉燃料耗量，t； A ar ——收到基灰分的质量分数，%； d fh ——锅炉烟气带出的飞灰份额，%； ηc——除尘效率，%，当除尘器下游设有湿法脱硫、湿式电除尘等设备时，应考虑其除尘效果； Cfh ——飞灰中的可燃物含量，%。 本项目生物质锅炉生物质燃料用量为0.35t/h，拟采用的生物质燃料收到基灰分为10%，灰分低，锅炉烟气带出的飞灰份额取40%，飞灰中的可燃物含量未查到相关参数，本次评价保守估计取5%，计算产生速率时除尘效率取0。 综上计算可知，烟气中烟尘产生速率为15kg/h，产生浓度为5769mg/Nm3；本项目配套旋风除尘器+脉冲布袋除尘器，除尘效率可达99.8%以上，脱硫工序双碱法协同除尘效率为50%，采取以上措施后，计算污染物的排放量为0.015t/a，排放浓度为5.77mg/Nm3 ，排放速率为0.015kg/h。 ②二氧化硫产生排放量计算 本项目生物质锅炉烟气中二氧化硫产生排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）给出的公式计算： 式中：M SO2 ——核算时段内二氧化硫排放量，t； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额； Bg ——核算时段内锅炉燃料耗量，t； q4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； ηs——脱硫效率，%； Sar ——收到基硫的质量分数，%。 本项目生物质燃料用量为0.35t/h，拟采用的生物质燃料收到基全硫为0.08%，锅炉机械不完全燃烧热损失取5%，根据表B.3，燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额取0.4，计算产生速率时去除效率取0。 综上计算可知，本项目烟气中二氧化硫产生速率为0.2128kg/h，产生浓度为81.85mg/Nm3 ；项目采用双碱法进行脱硫，《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）中B.7中的数据，项目脱硫效率为95%，采取以上措施后，二氧化硫的排放量为0.01064t/a，排放浓度为4.09mg/Nm3，排放速率为0.01064kg/h。 ③氮氧化物排放量计算 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附表F.4中生物质锅炉燃烧（采用低氮燃烧器）时的氮氧化物产污系数为0.71kg/t燃料，本项目生物质燃料用量为0.35t/h，则本项目烟气中氮氧化物产生速率为0.2485kg/h，产生浓度95.58mg/Nm3 。 项目采用SNCR进行脱硝，排污系数为0.36kg/t燃料，排放速率为0.126kg/h。采取以上措施后，氮氧化物的排放量为0.126t/a，排放浓度为48.46mg/Nm3。 ④汞及其化合物排放量计算 本项目生物质锅炉烟气中汞及其化合物产生排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）给出的公式计算： 式中：EHg ——核算时段内汞及其化合物（以汞计）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； mHgar——收到的基汞含量，ug/g； ηHg——汞的协同脱除效率，%； 根据北京大学硕士研究生学位论文《中国农村地区生物质燃料锅炉的汞排放研究》表明，生物质颗粒燃料燃烧排放的汞含量以 15.68ng/g 计。 项目年用生物质燃料约350t，则汞及其化合物产生量约0.0055kg/a，产生浓度为0.0021mg/m3，低氮燃烧器和布袋除尘器协同处置汞及其化合物，去除效率约20%，则汞及其化合物排放量约0.0044kg/a，排放浓度为 0.0017mg/m3。 ⑤一氧化碳控制及其达标分析 生物质成型燃料锅炉一氧化碳排放主要来源于生物质的不完全燃烧，而燃料不完全燃烧的主要原因包括：燃料与空气在燃烧室内混合不均匀，导致局部燃烧区域的燃料过多；缺氧；燃烧温度过低；滞留时间短；活性分子浓度较低，特别是在特殊情况时，例如分批燃烧过程的最后阶段（碳化阶段）的活性分子浓度很低。 上述因素通过基本燃烧反应燃烧速率公式联系到一起，一般而言，完全燃烧可大大减少一氧化碳的排放。 生物质成型燃料一氧化碳排放限值为 200mg/m3。一氧化碳的排放 控制可通过选取优质成型燃料，改善燃烧条件等方式，在生物质成型燃料充分燃 烧的情况下，其排放可以达到标准限值。 其产排污具体情况见表4-2 表4-2 本项目生物质锅炉大气污染物产生排放统计表 类别 项目 工业废气量 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 汞及 其化合物 生物质锅炉（2t/h） 产生 速率 2600m³/h 15kg/h 0.2128kg/h 0.357kg/h 0.00055kg/h 产生 浓度 - 5768mg/m³ 81.85mg/m³ 137.31mg/m³ 0.0021mg/m³ 处理 效率 - 99.9% 95% 64.7% 20% 排放 速率 2600m³/h 0.015kg/h 0.012kg/h 0.126kg/h 0.0044kg/h 排放 浓度 - 5.77mg/m³ 4.09mg/m³ 48.46mg/m³ 0.0017mg/m³ 排放量 260万m3 /a 0.015t/a 0.01064t/a 0.126t/a 0.0044kg/a 项目合计 260万m3 /a 0.015t/a 0.01064t/a 0.126t/a 0.0044kg/a 本项目生物质锅炉采用低氮燃烧+SNCR脱硝技术，产生的废气通过配套的旋风除尘器+布袋除尘器+双碱脱硫进行治理，治理后的废气经30m高排气筒高空排放并避开敏感建筑物，处理后的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物排放浓度分别为5.77mg/m3、4.09mg/m3、48.46mg/m3、0.0017mg/m3，一氧化碳通过选取优质成型燃料，改善燃烧条件等方式亦可符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2中规定的生物质锅炉的大气污染物排放限值要求，能够实现达标排放。 排放口基本情况 表4-3 项目污染物排放口基本情况 类别 排放口名称及编号 类别 地理位置 排气筒内径（m） 高度（m） 温度(k) 污染源 生物质锅炉排气筒DA001 一般排放口 东经: 112.476316 北纬：39.5561734 0.4m 30m 333 排放标准及检测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的要求，项目废气自行监测按照HJ820要求执行。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。 监测点位、监控项目及监测频率如下。 表4-4废气环境监测项目与监测频率 类别 产生部位 监测点位 监测项目 执行标准 监测频次 大气 生物质锅炉排气筒 处理装置排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2中生物质锅炉的大气污染物排放浓度限值 1次/月 汞及其化合物、一氧化碳 1次/年 4、治理技术原理及可行性分析 项目生物质锅炉采用低氮燃烧+SNCR脱硝技术，产生的废气通过配套的旋风除尘器+布袋除尘器+双碱脱硫进行治理，治理后的废气经30m高排气筒高空排放。 （1）脱硝系统 NOX是燃料与空气在高温燃烧时产生的，主要包括NO和NO2。NOX的生成量与燃烧方式，特别是燃烧温度和过量空气系数等燃烧条件有关，其主要生成途径有：热力型NOX、快速型NOX和燃料型NOX。 脱硝处理系统工艺方案设计采用：“低氮燃烧技术+SNCR 脱硝”方式。炉膛出口NOx浓度控制150mg/m3 以下，然后利用 SNCR脱硝装置处理，选用尿素为脱硝还原剂，设计脱硝效率不低于50%，设计氨氮摩尔比为1.5:1。 A:低氮燃烧技术 低氮燃烧技术是通过合理配置炉内流场、温度场和物料分布以改变NOx的生成环境，从而降低炉膛出口NOx排放的技术，主要包括低氮燃烧器（LNB）、空气分级燃烧、燃料分级燃烧等技术。工程采用低氮燃烧器，可将炉膛出口NOx浓度控制在150mg/m3以下。 B:SNCR 脱硝技术 SNCR脱硝系统主要由尿素搅拌系统、尿素溶液输送系统、尿素溶液喷射系统、压缩空气系统等。SNCR 脱硝工艺系统主要设备布置于脱硝装置区内。 从尿素溶液管道中来的尿素与从稀释水管中来的稀释水在经过各自的流量调节装置调节后混合，为了提高混合效果，在混合处配置有静态混合器（每台锅炉对应一台静态混合器），保证稀释水与尿素溶液能充分、均匀混合。混合后成品尿素溶液经管道，并通过阀门将尿素溶液平均分配至每台锅炉互相独立的喷枪，每只喷枪均装设流量计、压力表装置，在调试时根据锅炉负荷、燃烧工况、NOx含量等调节好每杆喷枪的尿素溶液流量。 根据《排污许可证申请与合法技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表7 锅炉烟气污染防治可行技术”，工程脱硝工艺为可行技术。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“附录 B表B.4锅炉炉膛出口NOx浓度范围及表B.5烟气脱硝常规技术的一般性能”，工程炉膛出口NOx浓度控制在 150mg/m3以下，设计SNCR脱硝效率不低于 50%，设计浓度及效率选取合理。 （2）除尘系统 袋式除尘技术是利用纤维织物的拦截、惯性、扩散、重力、静电等协同作用对含尘气体进行过滤的技术。具有除尘效率不受燃烧煤种、烟尘比电阻和烟气工况变化情况影响，占地面积小，控制系统简单等优点。 本工程采用旋风除尘+脉冲式布袋除尘器。根据《排污许可证申请与合法技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表7 锅炉烟气污染防治可行技术”，工程除尘工艺为可行技术。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“附录B表B.6烟气除尘常规技术的一般性能”，工程设计除尘效率不低于99%，采用湿法脱硫时，可协同脱除50～70%的颗粒物，一般情况取 50%，除尘效率选取合理。 （3）脱硫系统 双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞喷头和管道问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用，比较适用于中小型锅炉进行脱硫改造。 主要原理：SO2吸收反应：Na2CO3＋SO2→Na2SO3＋CO2↑ 吸收剂再生反应：CaO＋H2O→Ca(OH) 2 Ca(OH) 2＋Na2SO3＋H2O→2NaOH＋CaSO3＋H2O 烟气经换热降温至≤200℃，经烟道从塔底进入脱硫塔。在脱硫塔内布置若干层数十支喷嘴，喷出细微液滴雾化均布于脱硫塔溶积内，烟气与喷淋脱硫液进行充分汽液混合接触，使烟气中SO2和灰尘被脱硫液充分吸收、反应，达到脱尘除SO2的目的。经脱硫洗涤后的净烟气经塔顶除雾器脱水，经脱硫塔上部进入烟囱排入大气。脱硫循环液经塔内气液接触除SO2后，经塔底管道流入沉淀池在此将灰尘沉淀下来，清液经上部溢进入反应再生池，在池内与石灰乳液制备槽引来的石灰乳进行再生反应，再生液流入泵前循环槽补入Na2CO3，由泵打入脱硫塔顶脱除SO2循环使用。其中再生产出的CaSO3及烟气中过剩氧生成的CaSO4于沉淀池中沉淀分离。双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。 根据《排污许可证申请与合法技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表7 锅炉烟气污染防治可行技术”，工程脱硫工艺为可行技术。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）“附录B表B.7烟气脱硫常规技术的一般性能”，脱硫效率不低于90%，工程脱硫效率选择95%，选取合理。 （4）氨逃逸 项目采用“低氮燃烧技术+SNCR 脱硝”工艺，SNCR 脱硝工艺使用的脱硝剂为尿素，尿素与 NOx 设计氨氮摩尔比按 1:1.5，工程纯尿素年耗量约 3.4t/a，折合氨年耗量约 1.91t/a。要求氨逃逸质量浓度控制在 2.5mg/m3 。 工程尿素通过卡车运送至厂区，整齐码放在密闭车间内，尿素储存于密闭车间。尿素溶液配制采用储罐内，全程采用密闭管道输送，设置自动控制系统及喷淋冲洗装置等措施。 5、非正常排放污染物情况 本项目废气非正常排放主要包括污染防治措施故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。类比同类行业，一般情况下每年故障次数不超过1次，故障后现场工人及时发现上报，在1h内可实现紧急停车、排除故障。 本次环评考虑最不利情况下：污染治理设施全部停止运行后的污染物排放量，废气处理效率按0%计。此情况下污染物排放情况见下表。 表4-5 大气污染物非正常工况排放情况一览表 序号 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放量（kg/次） 单次持续时间/h 年发生频次/次 1 生物质锅炉 污染治理设施失效 颗粒物 5768 15 1 1 2 二氧化硫 81.85 0.2128 1 1 3 氮氧化物 137.31 0.357 1 1 4 汞及其化合物 0.0021 0.00055 1 1 二、废水 本项目无新增生产及生活废水产生及排放。 噪声 1、工程噪声声源及源强分析 本项目的噪声源主要为输送泵和风机等。项目各设备的类比噪声值及安装位置见表36。 表4-6项目主要设备噪声统计表 编号 噪声源 位置 产生强度dB（A） 运行特点 降噪措施 排放强度dB（A 1 风机 车间 80-90 连续 低噪设备、室内隔声、基础减振 10-20 2 水泵 车间 75-90 连续 厂房隔声 10-25 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 3、噪声预测结果与评价 经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如表4-7。 表4-7厂界噪声预测值 预测点 昼间 夜间 背景值 贡献值 预测值 标准值 背景值 贡献值 预测值 标准值 南厂界 58.4 30.2 58.5 60 48.4 30.2 48.4 50 东厂界 57.8 28.4 57.8 60 47.9 28.4 48.0 50 北厂界 57.0 41.5 57.6 60 47.6 41.5 41.7 50 西厂界 56.9 27.4 57.0 60 49.0 27.4 49.1 50 根据产噪源的特征提出以下要求： ①在设备选型方面应优先选用低噪声设备； ②在产噪设备安装连接时，采用了合理的连接方式。如风机进出口采用软连接等。 噪声源经距离衰减及隔声措施后，各厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。 排放标准及检测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。监测点位、监控项目及监测频率。 表4-8 环境监测项目与监测频率 类别 产生部位 监测点位 监测项目 执行标准 监测频次 噪声 厂界 厂界四周 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 1次/季 固体废物 项目固体废物主要有废生物质燃料燃烧产生的灰渣及除尘灰。 1、生产固废灰渣 项目生物质燃料燃烧产生的残渣及布袋收集的飞灰，主要成分为草木灰，产生量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）给出的公式计算。 项目年用生物质燃料为350t，灰分质量分数为10%，不完全燃烧热损失为5%，低位发热量为16.68KJ/kg。产生的灰渣为38.01t/a。 2、除尘灰 项目每条生产线废气采用旋风除尘器+布袋除尘器对废气中的烟粉尘进行处理，经计算除尘灰的产生量为14.85t/a。集中收集后用作农肥。 表4-9 项目主要固体废物处理处置一览表 类别 名称 产生环节 属性 主要有毒物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量 贮存方式 利用或处置量 去向 1 灰渣 燃烧 一般工业固体废物 / 固体 / 38.01t 袋装 38.01t 集中收集后用做农肥 2 除尘灰 除尘器 / 固体 / 14.85t 袋装 14.854t 脱硫石膏 项目产生的脱硫石膏约为2t/a，定期清理，外售综合利用。 4、环境管理要求 对厂区各类固废的产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录，台账保存期限不得少于5年。 综上所述，本项目固体废弃物均能得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。 地下水、土壤环境影响分析 根据项目工程分析，项目建成后厂区基本实现水泥硬化及绿化，原辅料储存在设置的仓库内，正常状况下不会出现降水入渗或原料泄露，一般不会出现地下水、土壤环境污染。 一般固废中的灰渣及除尘灰由农民用作肥料，一般不在厂内贮存。建设单位在厂区设置暂存应位于室内，按规范要求分别进行防渗处理，其中辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层 HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在出入口设置15cm 高的围堰；且生产车间的地面水泥硬化，污染地下水、土壤可能性很小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 生物质锅炉排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧+SNCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫+30m高排气筒排放（1套） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表2中生物质锅炉的大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  |  | 一氧化碳 |  |  |
|  |  | 格林曼黑度 |  |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 风机 | 等效连续 A声级 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  | 水泵 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生物质燃烧产生的灰渣及布袋除尘器收集的除尘灰集中收集后用作农肥；脱硫石膏外售综合利用。 ②一般固体废物处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 ③对各类固废的产生、收集、贮存和处置情况应进行台账记录，台账保存期限不得少于5年。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区采取硬化及绿化，规范收集草木灰及灰渣的暂存 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位建立健全各项环境管理的规章制度，并按照相关环保规范制定环境管理制度，开展环境监测。 2、建设单位应在排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，设置应符合GB15562.1-1995 、GB15562.2-1995《环境保护图形标志》相关规定。 建设单位应在废气、噪声排放口等场所设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染名称物名称以及警示信息。建设应将有关排污口的情况：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；以及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 |

# 六、结论

综上所述，该项目建设符合国家和地方产业政策，在实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、声环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响较小，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0 | 1.28t/a | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | 0.015t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | 2.28t/a | 0 | 0.01064t/a | 0 | 0.01064t/a | 0.01064t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | 2.8t/a | 0 | 0.216t/a | 0 | 0.216t/a | 0.216t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.0044kg/a | 0 | 0.0044kg/a | 0.0044kg/a |
| 废水 | COD | 0 | 0.57t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.14t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | 0 | 0 | 0 | 38.01t/a | 0 | 38.01t/a | 38.01t/a |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 14.85t/a | 0 | 14.85t/a | 14.85t/a |
|  | 脱硫石膏 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 2t/a |
| 危险废物 | 废油渣 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 含油污泥 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废机油 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 包装物 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

1.5m3/d

设备、地面、车辆冲洗水

6m3/d

7.5m3/d

1.26m3/d

5.04m3/d

6.3m3/d

污水处理站

职工生活、淋浴、食堂、宿舍用水

3m3/d

3m3/d

28.62m3/d

锅炉制备用水

绿化用水、泼洒抑尘

13.04m3/d

2.0m3/d

未预见水量

2.0m3/d

9.52m³/d

生产用水

0.3m³/d

0.3m³/d

烟气治理

30m高排气筒

双碱法脱硫

生产用汽

生物质锅炉

（低氮燃烧器+SNCR脱硝）

生物质燃料

旋风除尘器+布袋除尘器

新鲜水

软水制备