# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  山西省平鲁区兴旺粘土矿陶瓷土矿项目

建设单位（盖章）：      平鲁区兴旺粘土矿

编制日期：            2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西省平鲁区兴旺粘土矿陶瓷土矿建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 张卫东 | 联系方式 | 15935498822 |
| 建设地点 | 山西省朔州市平鲁区大木瓜界村 |
| 地理坐标 | 112°21′45.000″~112°22′10.000″，39°32′29.000″~39°32′36.000″ |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业—11.土砂石开采101（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 10188m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 49 |
| 环保投资占比（%） | 9.8% | 施工工期 | 2021.5~2021.6 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：山西省矿产资源总体规划（2016—2020年） 审批机关：山西省人民政府 审批文件及文号：《山西省人民政府办公厅关于印发山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）的通知》晋政办发〔2017〕89号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《山西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》 召集审查机关：原环境保护部、国土资源部 审查文件名称及文号：《关于<山西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书>的审查意见》环审[2017]121号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）规划分区 根据《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》，山西省内国家规划矿区有29个，矿种包括煤炭、煤层气、铝土矿。开采规划分区分为重点矿区、限制开采区、禁止开采区： 重点矿区：“以战略性矿产或区域优势特色矿产为主，将资源储量大、资源好、具有开发利用条件的大中型矿产地和矿集区划定为重点矿区。规划期间，全省共划定重点矿区51个，其中煤炭18个、煤层气14个、铝土矿10个、铁矿7个、铜（金）矿2个。” 限制开采区：“规划期内，根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，对矿产资源开发利用活动实行一定限制的区域。我省将太原东、西山绿化带内的石灰岩区划定为限制开采区。” 禁止开采区：“禁止在我省世界文化遗产地范围、古生物化石产地、自然保护区、风景名胜区、地质公园、国家级水产种质资源保护区、岩溶大泉、饮用水水源地、水利风景区、国家级森林公园、省级森林公园、县级森林公园、省级以上湿地公园、省级以上文物保护单位的保护范围及建设控制地带、带压开采突水危险区、水库、河道下部及补水区域、汾河上中游干流及岚河等九大支流两侧、城镇规划区范围内新设矿业权。严禁在Ⅰ级保护林地、国家一级公益林、山西省永久性生态公益林非法露天采煤、采矿。 禁止在铁路、高速公路、重要旅游线路、石油天然气管道中心线两侧一定范围内露天采矿（其范围由有关部门确定），采矿过程中相关主管部门应加强监督管理，坚决制止和打击越界等非法开采行为。” 本项目矿山为陶瓷土矿种，不在《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》开采规划分区的重点矿区中，也不在限制开采区内和禁止开采区，“规划”未对陶瓷土矿种提出相关的要求，不违背《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》要求 （2）矿产开发准入条件 《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》严格矿产开发准入条件中规定“新建矿山要严格执行矿山开采最低规模要求，煤炭不得低于120万吨/年、铝土矿重点矿区10万吨/年、铁矿露天20万吨/年、铁矿地下10万吨/年、金矿地下3万吨/年、金矿露天6万吨/年、锰矿5万吨/年、水泥用灰岩30万吨/年，冶镁白云岩10万吨/年；新建矿山应当符合国家和省生态保护相关的法律法规要求；执行开采规划区划设置的准入条件，严禁大矿小开、一证多矿（井），严禁将完整矿床（体）肢解为零星小矿开采，杜绝私挖滥采。 本项目为陶瓷土矿，“规划”中无规模的准入要求，不违背《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》中矿产开发准入条件要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发【2020】26号），本项目区属于重点管控单元。其管控要求为：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹,积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置,实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂—网—河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目为陶瓷土露天开采项目，不违反重点管控单元的管控要求，施工及开采过程中严格控制占地，开采同时注重水土保持工作，服务期满后将按要求实施水土保持及土地复垦等生态恢复措施，对生态环境较小。 综上，本项目符合重点管控单元的要求。 （2）环境质量底线 根据2020年朔州市平鲁区例行监测数据的监测结果，平鲁区为不达标区。根据补充监测结果，TSP现状浓度达标；场界昼、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值；且项目设施后在采取本次评价提出的环保措施后可将对环境的影响降到最低，不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目采用露天开采方式，采矿回采率为95%；项目运营后，生活污水用于洒水抑尘；固体废物方面，剥离表土用于矿区修建道路和周边村庄村民利用；项目生产过程中所采用设备等成熟先进、资源能源消耗水平较低；本项目用水、用电在区域可承受范围内，不违背资源利用上线要求。 （4）负面清单 本项目为陶瓷土开采项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属允许类建设项目；故本项目建设符合国家产业政策。 综上所述，本项目符合“三线一单”的管控要求。 2、与《矿山生态环境保护与恢复治理治理技术规范》（试行）符合性分析 根据《矿山生态环境保护与恢复治理治理技术规范》（试行），禁止在重要道路、巷道两侧及重要生态环境保护目标可视范围范围内进行景观破坏的露天开采。本项目距离朔州绕城高速最近的处约7.75km，不在朔州绕城高可视范围内。 根据“三合一方案”评审意见，因此，本项目不违背《矿山生态环境保护与恢复治理治理技术规范》（试行）的管理要求。 3、与《关于加快推进露天矿山整治工作实施意见的函》（自然资办[2019] 819号）符合性分析 表1-1 本项目与自然资办[2019] 819号的符合性分析表 序号 内容 本项目符合性 符合性 1 依法开展露天矿山综合整治。依法关闭违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，因地制宜加强修复绿化，减少和抑制大气扬尘。全面加强矸石山综合治理，消除自燃和冒烟现象。 本项目现持有朔州市规划和自然资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证号为C1406002009087130032136，现还未进行生产 符合 2 加强露天矿山生态修复。按照“谁开采、谁治理，边开采、边治理”原则，引导矿山按照绿色矿山建设行业标准，以环境影响报告书及批复、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，开展生态修复。对责任主体灭失的露天矿山，按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式，加快生态修复进度 本次评价对服务期满后的生态恢复要求提出了具体要求 符合 3 严格控制新建露天矿山建设项目。严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。 本项目位于平鲁区大木瓜界村，不适于国发〔2018〕22号文中所述“重点区域” 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于山西省朔州市平鲁区大木瓜界村，矿区范围拐点坐标见表2-1。 表2-1 矿区范围拐点坐标 点号 CGCS2000坐标系（3°带） CGCS2000坐标系（6°带） CGCS2000 X（m） Y（m） X（m） Y（m） 大地经纬度坐标 1 4379719.284 37617129.794 4379719.284 19617129.794 39°32′36″ 112°21′45″ 2 4379719.284 37617729.806 4379719.284 19617729.806 39°32′36″ 112°22′10″ 3 4379519.273 37617729.806 4379519.273 19617729.806 39°32′29″ 112°22′10″ 4 4379519.273 37617129.794 4379519.273 19617129.794 39°32′29″ 112°21′45″ 点号 1980西安坐标系（3°带） 1980西安坐标系（6°带） 1980西安坐标系 X（m） Y（m） X（m） Y（m） 大地经纬度坐标 1 4379713.10 37617014.18 4379713.1 19617014.18 39°32′36″ 112°21′40″ 2 4379713.10 37617614.19 4379713.1 19617614.19 39°32′29″ 112°22′05″ 3 4379513.09 37617614.19 4379513.09 19617614.19 39°32′29″ 112°22′05″ 4 4379513.09 37617014.18 4379513.09 19617014.18 39°28′39″ 112°21′40″ |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、矿山概况 平鲁区兴旺粘土矿现持有朔州市规划和自然资源局2019年9月30日换发的采矿许可证，证号为C1406002009087130032136；有效期限自2018年10月9日至2020年10月9日。 根据《山西省朔州市平鲁区兴旺粘土矿陶瓷土矿资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》，矿区面积：0.12km2，开采矿种：陶瓷土，开采方式：露天开采，该矿山设计利用资源量为2.3万吨，按矿石回收率95%计算，则可采储量为2.2万吨，生产规模：3万吨/年，矿山服务年限为0.8年（240d）。 项目建设内容一览表见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 名称 建设内容 建设规模 备注 主体 工程 露天采场 占地面积0.3926hm2， 开采标高：1370~1382m， 开采阶段坡面角：60°， 终了阶段坡面角：45°， 首采地段为矿区西部矿体，工作线推进沿地形等高线布置，开采工作面垂直工作线方向依次推进 新建 辅助工程 办公区 占地面积453m2，由于本项目开采时间仅为0.8a，时间较短，故本项目采用经过维护后的生产设备（如挖掘机等），不在场区进行设备维护，故不会产生废机油，因此，本项目不设置危废暂存间 新建 储运工程 原矿库 分为原矿区（346m2）与临时堆土区（1035m2）；总占地面积1381m2，轻钢结构全封闭，地面硬化 新建 场内道路 三级矿山道路泥结碎石路面，路长约400m 新建 柴油库 占地面积50m2，柴油用于生产设备，如挖掘机等；柴油库地面及裙角采取防渗措施，防渗层自下而上为混凝土硬化+2mm厚高密度聚乙烯+混凝土硬化设储漏盘，渗透系数≤10-10cm/s” 新建 公用工程 供水 本项目用水采用水车从小木瓜界村拉运 新建 排水 本项目无生产废水产生；生活污水用于洒水抑尘；露天采场外设置雨水截排水设施；露天采场内设置雨水导排系统 新建 供电 本项目用电引自小木瓜界村变电站 新建 供热 办公区采用空调采暖 新建 环保工程 废气 采装扬尘 采用3台移动式高压喷雾装置进行喷淋湿润处理，在汽车装卸物料时，降低物料落差，运输车辆采用篷布遮盖，原矿库全封闭并设置喷淋洒水装置 新建 道路扬尘 对道路地面进行水泥硬化、洒水车定期洒水；篷布遮盖车辆 废水 生活污水 项目生活污水为盥洗废水，水质简单，可用于道路洒水抑尘 固废 剥离表土 根据“三合一”方案，产生的剥离表土用于矿区修建道路和周边村庄村民利用，在利用不畅时运至原矿库的临时堆土区进行分区暂存。 生活垃圾 集中收集后交由环卫部门处置 噪声 选用低噪声设备，运输过程加强管理 生态环境 施工期：划定施工范围，严格控制施工占地，尽量避开雨季、大风天气，合理设置土方临时堆置场地； 运营期：划定开采范围，严格控制采取占地；工业场地外设置雨水截排水设施；工业场地内设置雨水导排系统； 服务期满后：对压占、挖损损毁土地进行土地复垦、植被恢复，复垦面积1.0188hm2，复垦用土来源于取土场，取土场位于矿区中部。 2、开发利用方案 矿山采取露天开采，开采标高为1370m-1382m，采场开采工作从上往下进行开采，工作线推进沿地形等高线布置，开采工作面垂直工作线方向依次推进。工作阶段高度12m，开采阶段坡面角60°的动态边坡。 矿山开采后将在矿区西北部形成一个设计露天采场（1370m平台），顶部边界南北宽约30m，南北长约250 m，最高标高1382m，最低标高1370m，最大采深12m，采场最终底盘标高1370m，开采境界面积约0.5757hm2。最终形成1个终了平台（1370m）。 本矿山直接开采原矿运至原矿库后待售，不需要选矿，不涉及选矿和尾矿的设施；所剥离表土全部用于铺路或村民利用，综合利用率100%。 露天开拓运输方式 ①外部运输 矿区产品可经西侧950m处公路外运。其它主要原材料、燃料均可在当地城镇等地采购，经公路运入矿区。矿产品的销售运输全部由企业外协解决。 ②内部运输 矿山内部开拓运输以矿山道路为主，移动坑线为辅。利用现有的运输道路，向上开拓折返式道路至最高开采标高。矿山道路按《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）设计，根据行车密度，宜采用三级矿山道路泥结碎石路面，行车速度为20km/h，单车道宽6m；路肩宽度挖方侧0.5m、填方侧 1.5m，最小圆曲线半径为 15m，最大纵坡 9%，每隔 300m 设置缓和坡段，缓和坡段的坡度不大于3%，长度不小于100m。 3、项目主要设施 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备表 序号 设备名称 型号 数量 1 装载机 / 2台 2 挖掘机 / 1台 3 运输汽车 载重10t 8辆 4、产品方案 项目主要的产品具体见下表。 表2-4 主要产品、产量情况一览表 来源 产品名称 数量 备注 开采区 陶瓷土 2.2万t/a 开采后运至原矿库，不进行加工 5、水平衡分析 本项目生活用水引自小木瓜界村。 （1）给水 ①生活用水：项目职工人员10人，参照《山西省用水定额 第四部分：居民生活用水定额》(DB14/T1049.4-2021)中用水定额，日常生活用水定额70L/人·d，用水量0.70m3/d。全年用水量为168m3/a。 ②采场洒水：根据经验数据，防尘用水量按矿石耗水0.02m3/t计算，每天矿石产量约为92t，用水量1.84m3/d。 ③道路洒水抑尘：本项目运输道路面积约为875m2。洒水定额为1.5L/m2•d，用水量为1.32m3/d。 （2）排水 本项目办公区不设食堂、浴室、宿舍，厕所为旱厕。日常仅为职工洗漱废水。生活污水经沉淀池处理后，用于道路洒水抑尘。 表2-9 本项目用水量统计表 单位m3/d 项目 用水节点 用水指标 用水标准 新鲜水量(m3/d) 废水产生量(m3/d) 备注 办公区 职工生活 10人 70L/人·d 0.7 0.56 洒水抑尘 开采区 采场洒水 92t/d 0.02m3/t 1.84 — — 道路洒水 875m2 1.5L/m2•d 1.32 — — 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d |
| 总平面及现场布置 | 本项目分为露天采场、原矿库、生活区等各部分组成；露天采场、原矿库位于矿界西北侧，生活区位于矿界南部，取土场位于矿界中部；具体平面布置见附图6。 |
| 施工方案 | 1、施工期 图2-2 施工期工艺流程图 本项目为矿山开采项目，项目施工期建设内容主要包括建设场内道路、办公用房、原矿库的建设。 （1）场内运输道路 本项目场内运输道路采用三级矿山道路泥结碎石路面；首先按松铺厚度用平地机或人工摊铺碎石，并洒水，使碎石全部湿润，将规定用量的土均匀的摊铺在碎石表层上，再采用机械或人工拌和，拌和一遍后边拌边洒水，翻拌3~4遍，使粘土成浆与碎石粘结在一起并用平地机将路面整平；最后整形后用6~8t压路机洒水碾压，使泥浆上冒，至表层时缝中有一层泥浆即停止碾压；稍干后再用10~12t压路机进行收浆碾压1遍，随即撒嵌缝料，再碾压2~3遍，至表面无明显轮迹为止。 （2）办公生活区及原矿库 本项目需对办公生活区、原矿库采用推土机进行土地平整，土地平整尽可能做到土方平衡，压实采用振动压路机，并采用洒水车洒水压尘；地面硬化采用商品混凝土，可由水泥罐车运至施工区；办公区、原矿库主要采用彩钢房，为装配式建筑，各个组成的结构构件运送至现场后，人工进行安装、连接等工作。其中危废暂存间的建设需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行施工，危废暂存间地面及裙角采取防渗措施，防渗层自下而上为混凝土硬化+2mm厚高密度聚乙烯+混凝土硬化设储漏盘。 2、运营期 图2-3 工艺流程及产污环节图 根据矿层赋存条件和矿区地形，矿山开采采用自上而下的水平分台阶开采，首采地段选择在矿山西部区域，采场中，工作线垂直矿体裂隙布置。采矿选用沃而沃480型挖掘机,该挖掘机动能强大，首先用凿岩锤松动矿体，凿岩锤进尺1.1m，凿岩破碎，凿岩锤年生产能力25-30万吨。 ①表土剥离 本项目矿体全部位于地底，通过挖掘机进行表土，剥离产生的剥离表土用于矿区修建道路和周边村庄村民利用。 ②挖掘、铲装 陶瓷土矿质地松散，无需爆破。在表土剥离后直接开始挖掘铲装，剥离后的陶瓷土即为成品。 ③原矿库 开采的陶瓷土矿即为成品，无需加工。由汽车运输至原矿库堆存。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | （1）山西省主体功能区划 根据《山西省主体功能区划》，本项目属于京津风沙源治理生态功能区。 功能定位与综合评价：山西沙漠化严重区域，京津风沙源治理的主要区域之一。该区域沙漠化脆弱程度高，降水稀少，风沙危害重，土壤贫瘠，生态环境基础脆弱。 发展方向：营造防风固沙林、生态公益林、水土保持林，大幅提高森林植被覆盖率；转变畜牧业生产方式，加速生态畜牧经济区建设；在耕地条件好的地区，发展节水灌溉农业，扶持以小杂粮为特色的耐寒旱作物生产。 本项目为陶瓷土矿开采项目，矿山服务期满后对其进行土地复垦，复垦率为100%，并对复垦区边坡、道路进行植被恢复；不违背其发展方向。 （2）平鲁区生态功能区划概况 根据《山西朔州市平鲁区生态功能区划》，本项目属于Ⅳ2中南部采煤生态工业生态功能亚区。 该区的主要生态环境问题是：现状煤炭采集密集区，开采强度大，引起的环境问题和生态问题日益突出，主要包括空气和水体的污染、废弃物的无序堆放，生态问题主要表现在由于煤矿特别是几个大型露天煤矿的开采，对地表破坏较为严重，人为引发水土流失，同时破坏了地表植被和土壤结构，使采后的生态恢复比较困难。 该区生态系统的保护措施与发展方向是：依法关闭破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的矿点，淘汰落后生产能力的小煤矿，制止乱采滥挖、无证开采行为。提高产业集中度，鼓励综合利用和节约资源，发展循环经济，提高煤炭资源综合利用与附加值，实现煤炭开采与生态环境协调发展；合理统筹安排尾矿等固体废弃物的堆放空间和顺序问题，并着力解决好矸石山等的生态治理问题。 本项目为陶瓷土矿露天开采项目，项目严格按照规定范围内开采，工业场地外设置雨水截排水设施；工业场地内设置雨水导排系统，在服务期满后对其进行土地复垦，并对复垦区边坡、道路进行植被恢复，不违背其发展方向。 （3）平鲁区生态经济区划概况 根据《山西朔州市平鲁区生态经济区划》，本项目属于ⅣB东南部煤炭工业基地及其他产业发展生态经济区。 主要生态环境问题是：1.气候寒冷，作物生长期短，大风日数多，生态环境脆弱；2.存在有潜在的风沙危害，沙化中度敏感，部分地区高度敏感；3.植被稀疏、土壤贫瘠，水土流失严重，土壤侵蚀中度敏感；4.煤炭开采后形成地面塌陷，破坏地表植被及其生态环境，同时造成环境污染；5.煤矸石以及弃土废矿随处堆放，环境污染日趋严重。 生态保护要求：水土保持和生态型煤炭资源可持续开采。 保护措施与发展方向：1.着手解决植被稀疏、水土流失问题，即通过建设基本农田、植树造林、栽种牧草等措施，恢复植被，保持水土，改善生态条件；2.大力整治工矿业引起的环境破坏问题，即严格审批矿业开发企业，严禁无证开矿、越权开矿，杜绝对矿产资源的破坏与浪费。加强矿区覆土造田工作，按土地复垦条例，加快复垦进度，保证复垦质量。积极推广安太堡露天煤矿覆土造田经验，在覆土之后大量栽种经济林果，建立果品生产基地；3.加强地方、乡镇煤矿的开采管理，控制采矿对地下水的影响，搞好采空区支护，防治地面沉降；4.重视环境保护工作，从严控制三废排放，减少采矿业对大气、水和土壤的污染，特别要解决好废渣尾矿弃土的堆放、处置问题，改善矿区环境质量。 本项目为陶瓷土矿露天开采项目，项目严格按照规定范围内开采，工业场地外设置雨水截排水设施；工业场地内设置雨水导排系统，在服务期满后对其进行土地复垦，并对复垦区边坡、道路进行植被恢复，不违背其发展方向。 （4）土地利用现状、植被现状 略。 （5）环境空气质量现状评价 略。 （6）声环境质量现状评价 略。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 经调查了解，项目区域内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区和社会关注区。评价区没有文物保护单位、名胜古迹和风景名胜区，无珍稀野生植、动物等。 表3-1 环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对露天采场方位 相对露天采场距离 X Y 大气环境 112.366297 39.540846 大木瓜界村 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 E 0.20km 地表水 源子河 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准 NE 1.98km 声环境 大木瓜界村 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 E 0.20km 生态环境 采区外土壤、植被、农作物等 控制占地面积，以减少植被破坏面积，降低生物量损失 / |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目环境空气功能区属于二类区，环境空气质量执行二级标准，具体限值见下表： 表3-1 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 污染物 取 时 二级标准浓度限值 浓度单位 二氧化硫 （SO2） 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 ug/m3 总悬浮颗粒物 （TSP） 年平均 24小时平均 200 300 可吸入颗粒物 （PM10） 年平均 24小时平均 70 150 可吸入颗粒物 （PM2.5） 年平均 24小时平均 35 75 二氧化氮 （NO2） 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 一氧化碳 （CO） 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/m3 臭氧 （O3） 24小时平均 1小时平均 160（8h） 200 ug/m3 2、地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划方案》(D14/67-2019)的规定，本项目区域属于海河流域永定河山区桑干河水系七里河（源头—太平窑水库出口），水环境功能为工业与景观娱乐用水保护，属于《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水域环境功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水质标准，具体数值详见表4-2。 表3-2 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 单位：mg/L 项目 pH值 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 五日生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 总磷(mg/L) 标准值 6～9 ≥3 ≤10 30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 项目 总氮(mg/L) 铜 (mg/L) 锌 (mg/L) 氟化物(mg/L) 砷 (mg/L) 汞 (mg/L) 镉 (mg/L) 标准值 ≤1.5 ≤1.0 ≤2.0 ≤1.5 ≤0.1 ≤0.001 ≤0.005 项目 六价铬(mg/L) 铅 (mg/L) 氰化物(mg/L) 挥发酚(mg/L) 石油类(mg/L) 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 标准值 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.01 ≤0.5 ≤0.3 ≤0.5 3、声环境 依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，本项目声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，标准值见下表： 表3-3 声环境质量标准 单位：dB 类别 昼间 夜间 1类 55 45 二、污染物排放标准 1、废气 本项目采场、运输产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996）表2中无组织排放浓度限值，具体标准值见下表。 表3-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染源 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声排放标准 施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）标准限值：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类排放标准限值。即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 3、固体废物排放标准 一般工业固体废物、生活垃圾处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关内容。 |
| 其他 | 按照山西省环境保护厅(晋环发[2015]25号文)《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》中第一章第一条规定，本项目污染源均为无组织排放故不需要申请污染物总量控制指标 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、施工期生态环境影响分析 本项目施工过程中，场地平整、土方开挖、碾压等施工活动及多余土石方的堆放，扰动表土结构，造成土壤抗蚀能力降低，同时建筑垃圾临时堆放时以及施工结束前后地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 由于工程破坏的植物种类都是该区域内的常见种，在评价区以外广泛存在，不会造成该物种的灭绝。因施工破坏一定面积的植被，野生动物具有迁移性，可迁移到矿区周围适宜其生存的栖息地。 根据“三合一”方案，施工范围包括原矿库、办公生活区、道路，在此施工期间会造成土地压占损毁、植被破坏，具体情况见下表。 表4-1 施工期压占土地面积统计表 序号 损毁方式 工程内容 二级地类 损毁面积（hm2) 地类编码 地类名称 1 压占 原矿库 43 其他草地 0.1381 2 办公生活区 13 旱地 0.0453 3 道路 13 旱地 0.0668 43 其他草地 0.086 合计 0.2502 表4-2 施工期植被破坏情况统计表 序号 工程内容 破坏植被 破坏面积（hm2) 1 原矿库 蒿草草丛 0.1381 2 办公生活区 农业植被群落 0.0453 3 道路 蒿草草丛 0.1528 通过查阅国家和地方动物志等资料，评价区内无珍稀动物栖息地，也无国家、省重点保护的野生动物。评价区内土地多为草地、旱地，区内的野生动物多为常见种。本项目施工期项目对地面的影响主要变现为原矿库、办公区、道路的建设，主要影响土地利用类型为草地、旱地，周围具备大面积与采区环境相近的生境，因此，项目施工期不会对野生动物造成明显变化。 二、施工期大气环境影响分析 ①施工扬尘 项目施工期扬尘主要来源于土地开挖、土方装卸等环节。另外由于施工的需要，一些建材需要露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。 ②运输扬尘 运输扬尘主要来自泥土的装卸过程、运输车辆在施工场地行驶、运输车辆行驶过程中泥土洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面等。 ③施工机械及施工车辆尾气 项目施工机械主要有铲平机、压路机、挖掘机、装载机等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，使局部范围的CO、NO2、THC 等浓度有所增加。 三、施工期水环境影响分析 ①施工废水 施工废水包括施工机械洗涤用水、生活用水等，废水量较少，废水中的主要污染物为SS和少量油污，施工期产生的施工废水量极少，经隔油池处理后再经简易沉淀池沉淀后直接回用于施工防尘用水，施工废水对环境基本无影响。 ②生活污水 施工人员为10人，均来自周围村庄，施工场地内不设施工生活营地，施工人员不在施工场地内食宿，施工人员生活污水主要为职工日常盥洗废水，水量小、水质简单，直接用于施工场地洒水抑尘。 四、施工期声环境影响分析 施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、推土机、打夯机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，上述噪声强度在85~100dB（A）之间。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 五、施工期固体废物影响分析 ①施工建筑垃圾 施工建筑垃圾主要为废弃的砖瓦石块等，本项目施工内容较少，施工建筑垃圾产生量不大，评价要求建设单位将建筑垃圾进行分类，能够回收利用的尽量回用，不能回收利用的及时进行清运，送环卫部门指定地点处置。 ②生活垃圾 施工人员将产生一定量的生活垃圾，本项目施工量较少，生活垃圾产生量很小，集中收集后送环卫部门指定地点处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期生态环境影响分析 ①露天开采对覆盖于矿层上的表层进行剥离时，将对生态环境产生较大的影响，主要表现为地表扰动、地表植被的破坏、水土流失以及地形地貌和自然景观的改变等；其中露天采场、终了边坡现状植被为农业植被群落，运营期会对该植被造成破坏，破坏面积为0.4379hm2。 ②露天采场等将改变土地利用功能；露天采场、终了边坡占地类型分别为旱地和其他草地，运营期会对其造成挖损损毁，旱地、其他草地损坏面积分别为0.5367hm2、0.125hm2。 ③项目运营对周边的野生动物活动、觅食等产生的影响 ④道路修整及运输量增加等行为对地表的扰动。 矿山为新建矿山，根据“三合一”方案，土地损毁的方式主要为露天采场挖损损毁，具体见表4-3。 表4-3 运营期挖损损毁土地面积统计表 序号 损毁方式 工程内容 二级地类 损毁面积（hm2) 地类编码 地类名称 1 挖损 拟开采露天采场 13 旱地 0.3926 2 终了边坡 13 旱地 0.1441 43 其他草地 0.039 43 其他草地 0.086 合计 0.6617 表4-2 运营期植被破坏情况统计表 序号 工程内容 破坏植被 破坏面积（hm2) 1 拟开采露天采场 农业植被群落 0.3926 2 终了边坡 农业植被群落 0.0453 通过查阅国家和地方动物志等资料，评价区内无珍稀动物栖息地，也无国家、省重点保护的野生动物。评价区内土地多为草地、旱地，区内的野生动物多为常见种。本项目运行期项目对地面的影响主要变现为露天采矿，主要影响土地利用类型为草地、旱地，周围具备大面积与采区环境相近的生境，因此，项目运营期不会对野生动物造成明显变化。 二、运营期大气环境影响分析 陶瓷土矿结构较疏松，采挖难度小，加工技术性能良好，在开采中无需爆破，且本项目陶瓷土开采后直接外售，不进行加工。因此本项目产生的废气主要为采装扬尘、道路运输扬尘。 ①采装扬尘 装车机械落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行初步估算，然后用起尘物料所占比例估算实际起尘量，经验公式如下： 采装扬尘量计算公式如下： 式中：Q1——为采装扬尘量，kg/t； u——平均风速，m/s；取3.15； H——物料落差，m；本项目采用挖掘机进行装卸，尽量降低物料落差取1.0m； w——物料含水率，装卸作业区采用雾炮持续喷雾抑尘，物料含水率取10%。 由上述公式计算可知，采装扬尘量为0.42kg/t，本项目采装量总计约2.3万t，则采装作业过程中粉尘产生量为9.66t/a。 ②道路运输扬尘 运输道路扬尘主要在外界风力或车辆运动使聚集于道路表面的颗粒物进入环境污染空气，扬尘大小与路面颗粒物沉积量、车流量、路况及气象条件因素有关，扬尘飞扬距离还与颗粒物粒径大小、分布有关。 本项目表土通过新建矿区道路运输，这段路为本项目可以控制的路段，起尘采用下述经验 公式进行计算： 式中： QP——道路扬尘量（kg/km·辆） Q'P——总扬尘量（kg/a） V——车辆速度（20km/h） M——车辆载重（10t/辆） P——路面灰尘覆盖量（0.2kg/m2） L——运距（0.145km） Q——运输量（39500t/a） 经计算，运输扬尘的产生量为0.26t/a。 三、运营期水环境影响分析 （1）生产废水 本项目生产用水主要为粘土矿开采、运输道路、工业广场、采区洒水降尘用水。这部分用水自然蒸发不外排。 （2）生活污水 本项目厂区不设食堂、浴室，厕所为旱厕。生活用水主要为职工日常洗涮用水。 项目职工人员10人，参照《山西省用水定额 第三部分：城镇生活用水定额》(DB14/T1049.3-2015)中用水定额，日常生活用水定额30L/人·d，用水量0.30m3/d。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.24m3/d。 四、运营期声环境影响分析 本项目仅开采，不涉及加工，运行期间噪声主要来自挖掘机开采及运输汽车产生的噪声。本项目噪声污染源及防治措施见下表： 表4-3 项目噪声污染源源强核算表 噪声源 声源类型 噪声声级 dB(A) 降噪措施 噪声声级 dB(A) 挖掘机 间断 90 选用低噪声设备，严格管理 85 装载机 间断 80 选用低噪声设备，严格管理 75 雾炮机 间断 80 选用低噪声设备 75 水泵 间断 100 选用低噪声设备，基础减振，封闭隔声 90 运输车辆 间断 80 限制车速、禁止鸣笛 75 为预测分析其对露天采场场界的影响，本次评价采用以下数学模式进行预测分析。 噪声预测模式： 本项目噪声预测衰减只考虑几何发散衰减，其余因素引起的衰减作为确保项目边界噪声达标的保障因素来考虑，每个噪声源均按点声源处理，其预测计算的基本公式为： LA(r)=LA(r0)—Adiv 式中，LA(r)—距声源r处的等效声级，dB(A)； LA(r0)—参考位r0处的等效声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散所引起的声级衰减量，dB(A)。即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv=20lg(r/r0)； 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： Leq总＝10lg（100.1leqi） 式中，Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中，Leq—预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景噪声值，dB(A)。 式中：Li—i点处的声压级，dB（A）； 本项目露天采场北侧200m处为大木瓜界村，为噪声敏感点，因此，本项目预测营运期白天各厂界、大木瓜界村噪声达标情况，详见下表。 表4-2 噪声预测结果分析 序号 预测点位置 预测值dB（A） 标准限值dB（A） 是否达标 昼间 昼间 昼间 1 东场界 52.3 55 达标 2 南场界 51.6 55 达标 3 西场界 49.7 55 达标 4 北场界 53.1 55 达标 5 大木瓜界村 39.8 55 达标 由上表可以看出，本项目的噪声源对场界、大木瓜界村的贡献值较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准的限值要求，对外环境的影响较小。 五、运营期固体废物环境影响分析 ①生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目生活垃圾产生量为1.2t/a ②开采剥离表土 根据“三合一方案”，本项目陶瓷土矿剥采比为3:1，则剥离表土量为4.6万吨，产生的剥离表土用于矿区修建道路和周边村庄村民利用，在利用不畅时运至原矿库的临时堆土区进行分区暂存。 临时堆土区占地面积1035m2，堆土高度按3m计，则可堆剥离表土量为3105m3（5589t）；能够满足一个月的表土堆存量。 由于本项目开采时间仅为0.8a，时间较短，故本项目采用经过维护后的生产设备（如挖掘机等），不在场区进行设备维护，故不会产生废机油，因此，本项目不设置危废暂存间。 六、服务期满后环境影响分析 ①土地利用影响分析 矿山开采将彻底改变露天采场范围内现有的地形地貌，预测增加的土地、植被资源破坏主要发生在矿区范围内；闭矿期本项目所占用的开采区均为临时占地，服务期结束后，拆除设备，清理场地，由企业负责进行生态恢复，防止因土壤裸露而造成水土流失等环境问题。 ②动植物影响分析 闭矿期，本项目区内被采矿活动占用及扰动的土地在无人干扰的情况下，借助于当地的降水量的自然条件，天然植被可逐渐恢复，只是露采形成的缓倾斜面（包括部分区域形成的采坑）的地表形态难以改变，对农业及野生动物活动有一定不利影响。 ③对生态影响分析 矿区服务期满后，环境空气、水体、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境的影响逐渐消失。但是，由于采掘引起的地表裸露延续的时间较长，因此。建设顶目开采期满后，开采造成地表裸露及废弃物堆放等对生态环境还存在一些潜在的形响，影响主要表现在以下两个方面： 1）局部的地表岩移和垮落在一定程度上加剧地表岩土侵蚀速度，增加边坡泻溜发生的危险性；同时，雨水冲刷整治复垦的土地，造成新的水土流失。 2）闭矿期至复垦完成期间，地表裸露面积较大，碎石碎土残留址大，车辆通行及大风天易产生较大扬尘，影响周边植被生长。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）根据朔州市平鲁区住房保障和城乡建设管理局（住建函字[2017]33号）：平鲁区兴旺粘土矿不涉及省政府批准的风景名胜区。 （2）根据朔州市平鲁区环境保护局（平环函[2017]145号）：平鲁区兴旺粘土矿不涉及省政府批准的饮用水水源地保护区。 （3）根据朔州市平鲁区林业局（平林函[2017]40号）：平鲁区兴旺粘土矿不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、山西省永久性生态公益林、一级保护林地范围等敏感因素。 （4）根据朔州市平鲁区文物旅游局：平鲁区兴旺粘土矿与区域内不可移动文物保护范围不重叠。 （5）根据山西桑干河省级自然保护区保护局（桑保资函[2018]6号）：山西桑干河省级自然保护区范围不涉及朔州市平鲁区。 （6）根据朔州市神头泉域管理处（朔神管函[2018]6号）：鲁区兴旺粘土矿不在神头区域50平方公里重点保护区内。 项目不涉及自然保护区、风景旅游点、文物古迹等环境敏感点，故本项目选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期生态环境保护措施 本次评价针对项目施工可能存在的水土流失隐患及其他生态环境影响提出相应的防治措施，具体对策包括： a、基建剥离、施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季；遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； b、结合地形合理规划土方临时堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施； c、场区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑待工序结束，须及时压实整平，原土覆盖，厂址外的场地需恢复其原有植被，尽可能植草种树扩大绿化面积； d、要充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的条件下，土建施工之前先进行绿化； e、合理划定施工作业带，最大程度减少土地的临时占用； g、施工人员加强环保培训，文明施工，不滥杀野生动植物，不乱采乱伐。 施工期间造成的土地压占损毁、植被破坏待矿区服务期满后进行土地复垦。 二、施工期大气环境保护措施 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，针对本项目建设期产生的扬尘，本次评价提出以下防治措施： 1、施工扬尘防治措施 A、施工单位应设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； B、土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； C、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖； D、剥离的表土、剥离物、及其他建筑垃圾，应及时清运。易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； E、对于裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，要定期维护，洒水抑尘；独立裸露地面必须覆盖防尘网。 2、运输扬尘措施 A、施工场地内道路使用废石铺设，道路清扫时必须采取洒水措施。 B、剥离表土、废渣等运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料不露出。 另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 3、施工车辆尾气排放措施 施工期燃油机械设备较多。对燃柴油的大型运输车、推土机，达不到排放标准的需安装尾气净化器，尾气应达标排放。禁止超载，不得使用劣质燃料。由于本项目同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工尾气排放源密度不大，且施工区域地势平坦开阔，有较好的扩散条件。因此，工程运输和施工过程中产生的机车燃油尾气排放不会对区域环境空气质量产生大的影响。 为尽量减轻项目施工期对区域大气环境的污染程度，评价提出采取如下控制措施： ①工业场地产生的废弃土石方可用于周边铺路垫道或边坡加固之用。 ②为减少材料运输中产生道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘，施工运输车辆行驶速度控制在20km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时避免随意攘洒，对散装物如沙子、石子堆场也可采取洒水抑尘措施。 ③在天气干燥，风速较大时，易扬尘物料应采用帆布或物料布覆盖。对有包装的建材应设置材料库堆放，避免露天堆放造成环境污染。 ④依法使用排放合格的机械设备，优先使用新能源、清洁能源机械；优先采用新能源汽车和达到国六排放标准的天然气等清洁能源汽车。 在采取以上措施以后，建设期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 三、施工期水环境保护措施 建设期不设置临时施工生活区，生活污水经过沉淀后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。 施工废水量极少，经隔油池处理后再经简易沉淀池沉淀后直接回用于施工防尘用水，施工废水对环境基本无影响。 四、施工期声环境保护措施 由建设期噪声影响分析结果来看，施工场地噪声较大，因此评价要求施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响： a、首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，夜间不施工； b、避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； c、设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛； d、按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业； f、运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；在沿线敏感区段要禁止鸣笛；一般情况应禁止夜间运输量； g、加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外，建设期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。 五、施工期固体废物保护措施 施工建筑垃圾能够回收利用的尽量回用，不能回收利用的及时进行清运，送环卫部门指定地点处置；施工人员生活垃圾中收集后送环卫部门指定地点处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期生态环境保护措施 ①按照当地多年最大降雨量和堆场的汇水面积，科学设计并修筑好堆场内的排水系统，保证堆场排水的畅通，减少和避免堆场边坡的冲刷，减少水土流水量。服务期满后，应根据不同的表土类型，采取土地整治工程，整平覆土。 ②严格按照定范围内开采，不随意采挖，保护原有的自然生态环境。 ③工业场地外设置雨水截排水设施；工业场地内设置雨水导排系统。 运营期间造成的土地挖损损毁、植被破坏待矿区服务期满后进行土地复垦。 根据山西省林业和草原局、山西省生态环境厅《关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》，防沙治沙范围内的建设项目环境影响报告书（表）应设置专门的防沙治沙内容。根据《全国防沙治沙规划（2011-2020）》，本项目所在区域为京津及周边沙化土地治理区，不在沙化土地封禁保护区。 本项目为露天采矿项目，本矿开采结束后严格按照土地复垦规定进行土地复垦，恢复植被，使矿区绿化率不少于开采前的植物覆盖率，为防风防沙做出贡献。为此环评要求建设单位应做到如下要求： （1）露天采场外设置雨水截排水设施，减小洪水对露天采场的冲刷；露天采场内设置雨水导排系统。 （2）由于露天采场终了边坡角45°，较陡，故采用在坡脚选木质藤本植被爬山虎进行栽植，遮盖边坡，达到绿化的目标。并在采场、道路周围进行绿化，绿化树种选择当地易于生存的树种，以美化环境，并防风减尘。 （3）项目开采结束后对临时占地等破坏区进行土地复垦和植被重建工作，进行土地平整、耕翻疏松（要求深翻表土30~40cm）机械碾压后的土地，并在适当季节进行植树、种草工作。对于施工过程中破坏的草地，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，原地补充或异地补充。 （4）采矿终了后，采矿场封场1年内，使矿区绿化率不少于开采前的植物覆盖率，矿区地质环境问题得到有效削除，真正做到建矿先绿化，矿停山更青。 （5）防沙治沙整治最终要求植被恢复系数达到30%以上；工业场地绿化系数达15%以上；水土流失治理率达80%；扰动土地治理率达50%以上；项目区林草覆盖率达25%。 （6）建设单位要切实加强植被保护和管理。坚持造林营林，适地适树，实行乔灌混交、针阔搭配，形成多树种、多林种、多功能的综合防护体系；采取水土流失综合治理措施，减少区域水土流失。 本项目在采取造林营林和水土流失综合治理等措施后，可最大限度防止项目场地内土地沙化现象。 二、运营期大气环境保护措施 ①采装扬尘 评价要求采装作业区设置移动雾炮机，进行全覆盖喷雾抑尘，装车时尽量降低物料落差，运输车辆采用篷布遮盖；原矿库全封闭，卸料时降低物料落差，并设置喷淋洒水装置，抑尘效率大于90%，则采装作业粉尘排放量约为0.966t/a。 ②道路运输扬尘 评价要求对进场道路进行绿化，且要对路面进行洒水作业，保持路面相对湿度，减少道路扬尘；同时加强管理，限制车速，低速行驶并加盖篷布。这样可减少运输扬尘量的70%以上。运输扬尘排放量为0.078t/a。 三、运营期水污染防治措施 本项目生产过程中不会产生废水；生活污水产量较小，水质较简单，用于道路洒水抑尘，生活污水不外排。 四、运营期声环境污染防治措施 为了减小项目运营对周边环境敏感点的影响，评价要求建设单位采取如下防治降噪措施： ①主要噪声源尽量布置于场区中央，增大主要声源与边界的距离，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源； ②在生产过程中加强设备的维修和保养，确保机械设备处于良好运行状态，该措施一般可以有效减少机械设备不良运转产生的高噪声影响； ③及时硬化进出场道路，减小运输车辆运行噪声； ④在设备选型时，类比同行业先进设备，尽量选用噪声小的设备； ⑤进入采区和经过村庄的车辆要限速行驶，禁止鸣笛；夜间禁止运输车辆进出。 ⑥在总图设计上尽量做到布局合理，使噪声源远离居民区，并在场区内注意绿化，利用植物降噪。 另外对高噪设备设置隔离损伤室，工人配备防噪劳动保护用具，减少噪声对操作人员的影响。 经采取上述有效降噪措施后，再经距离衰减及山体阻隔作用，根据厂界噪声预测结果，符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，项目运营期噪声影响可以接受。 四、运营期固体废物污染防治措施 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；产生的剥离表土用于矿区修建道路和周边村庄村民利用，在利用不畅时运至原矿库的临时堆土区进行分区暂存。 综上所述：采取以上措施后，项目产生的固体废物对周围环境和人员产生影响较小。 五、服务期满后生态环境保护措施 ①矿区土地复垦 矿山生态恢复主要是对矿业开发形成的矿区等损毁压占的土地， 采取综合整治措施，经过工程复垦、生物复垦和监测、管理、修复三个阶段，使其变成可耕地、林地、草地等，恢复土地的使用价值和环境生态。 根据实地情况结合前期工程措施，通过土地适宜性评价，露天采场（不含终了边坡）、原矿库、办公生活区等在复垦中需要进行土壤重构，复垦工程需土量详见表5-1。 表5-1 复垦区各单元复垦工程需土量计算表 复垦单元 面积（hm²） 覆土厚度（m） 工程量（m³） 露天采场 0.3926 0.8 3140.8 办公生活区 0.0453 0.8 362.4 原矿库 0.1381 0.8 1104.8 合计 4608 取土场位于矿区中部，地类为其他草地，占地面积0.1069hm2。取土场立地条件为：土体厚8m，平均取土厚度为5m，可取土量5375m3左右。 项目区覆土净需土量 4608m3，可供土量5375m3，可供土量大于需土量，能够满足用土需求，并能满足10%的损失量。复垦用土可沿坡采用单台阶取土。取土时采用挖掘机由边缘向内取土，取土后一个平台及较直立后缘边坡，平台坡度小于2°，边坡高6m左右，坡度70°左右。 表5-2 复垦前后土地利用结构调整表 一级地类 二级地类 面积（hm2） 编码 名称 编码 名称 复垦前 复垦后 增减量 1 耕地 13 旱地 0.6488 0.6829 0.0341 4 草地 42 人工牧草地 0 0.1831 0.1831 43 其他草地 0.37 0 -0.37 10 交通运输用地 104 农村道路 0 0.1528 0.1528 总计 1.0188 1.0188 0 从上表可知，复垦前耕地面积0.6588hm2，复垦后面积为0.6829hm2，增加了0.0341hm2，体现了耕地优先原则，其他土地在复垦方向确定时考虑其质量有一定的提高。 ②植被恢复 由于露天采场终了边坡角45°，较陡，不宜在边坡上覆土，无法在这样的边坡上直接植树或种草，所以设计采用在坡脚选木质藤本植被爬山虎进行栽植，遮盖边坡，达到绿化的目标。复垦中在边坡底部栽植爬山虎进行绿化边坡，种植密度为1株/m，经计算，露天采场边坡长500m，栽植爬山虎500株。 复垦区拟建道路路面宽为4m，素土路面。在田间道路两侧种植行道树一行，树种选择新疆杨，株距3.0m。拟建道路长约0.4km，故种植新疆杨300株 表5-3 开采前后植被变化情况 序号 工程内容 开采前 开采后 植被类型 面积/hm2 植被类型 面积/hm2 1 拟开采露天采场 农业植被群落 0.3926 农业植被群落 0.3926 2 终了边坡 农业植被群落 0.0453 蒿草草丛 0.0453 3 原矿库 蒿草草丛 0.1381 农业植被群落 0.1381 4 办公生活区 农业植被群落 0.0453 农业植被群落 0.0453 5 道路 蒿草草丛 0.1528 / / ③生态恢复工作安排进度 项目区复垦工程安排详见表5-4。 表5-4 复垦工程安排 复垦阶段 复垦时间 主要生态恢复内容及部位 第一阶段 2021年 矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备部署 第二阶段 2021年-2022年 露天采场、办公区、原矿库等土地复垦 第三阶段 2022年-2025年 管护期 六、环境监测计划 ①环境监测计划 表5-4 监测计划 监测要素 监测点位 监测项目 监测频率 污染源监测 废气 厂界上风向20m处设参照点，下风向设监控点 TSP 1次/季 噪声 厂界四周 Leq 1次/季 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 项目总投资500万元，项目环境保护投资见下表。 表5-5 环保投资一览表 内容 类别 污染源 环保措施 环保投资 施 工 期 施工废水 简易沉淀池沉淀后回用于施工抑尘 2.0 生活污水 施工场地洒水抑尘 / 粉尘和扬尘 施工现场主要定期洒水，加强施工管理等 1.0 噪声 合理布置施工总平面图，文明施工，合理安排施工时间，选用低噪声设备、设备隔声减振措施等 4.0 固废 及时进行清运，送环卫部门指定地点处置 3.0 施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运 2.0 运营期 废气 采装扬尘 采用3台移动式高压喷雾装置进行喷淋湿润处理，在汽车装卸料时，降低物料落差，运输车辆采用篷布遮盖；原矿库全封闭，卸料时降低物料落差，并设置喷淋洒水装置 3.0 道路运输扬尘 对道路地面进行水泥硬化、洒水车定期洒水；篷布遮盖车辆 7.0 废水 生活垃圾 项目生活污水为盥洗废水，水质简单，可用于道路洒水抑尘 1.0 固体废物 剥离表土 产生的剥离表土用于矿区修建道路和周边村庄村民利用，在利用不畅时运至原矿库的临时堆土区进行分区暂存 3.0 生活垃圾 集中收集后交由环卫部门处置 2.0 噪声 要求企业选用噪声值较低、环保型加工设备，合理布局设备，加强设备维护、禁止夜间作业；加强对运输车辆的管理，加强车辆驾驶员的环保意识，尽可能减少鸣笛次数 5.0 生态恢复 开挖截排水沟、土地复垦等，林草植被恢复绿化 12.0 合计 / 49 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工现场定期喷洒、合理划定施工作业带、合理规划土方临时堆置场地 | / | 控制开采范围，工业场地外设置雨水截排水设施；工业场地内设置雨水导排系统，待服务期满后进行土地复垦 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工场地建设沉淀池，沉淀后用于场地洒水抑尘 | / | 生活污水用于洒水抑尘 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排大型机械的施工工序，夜间禁止施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001） | 加强设备维护、禁止夜间作业；加强对运输车辆的管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类排放标准限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场定期喷洒 | / | 开采区设置3台移动式高压喷雾装置、运输道路地面硬化，运输车辆篷布遮盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB3095-1996） |
| 固体废物 | 施工建筑垃圾尽可能回收 | / | 生活垃圾交由环卫部门处置，剥离表土用于矿区修建道路和周边村庄村民利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目的建设有利于当地经济发展，符合产业政策。建设单位应严格执行环保法规和环保“三同时”制度，按本报告表中所述的各项控制污染的防治措施加以严格实施，并确保日后的正常运行，则项目所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响。本项目的选址与建设在环保方面是可行的。

# Text boxes

职工生活

采场洒水

道路洒水

新鲜水

0.7

1.84

0.56

0.76

0.14

1.84

1.32

三通一平

基础工程

主体工程

设备安装

扬尘、施工废水、生活污水、噪声、建筑垃圾

陶瓷土矿

表土剥离

挖掘、铲装

汽车运输

原矿库

粉尘、噪声、固废

粉尘、噪声

粉尘、噪声