# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批本）

项目名称：建设废旧轮胎低温真空裂解无害化资

源化节能与环保项目一期工程

建设单位（盖章）：朔州市平鲁区秦岭阳光橡胶

再生利用有限公司

编制日期：           2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

建设废旧轮胎低温真空裂解无害化资源化节能与环保项目一期工程修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充工业园区规划批复及规划环评审查意见，并分析与规划及审查意见的符合性。补附园区规划平面布置图，明确项目选址位置。规范环境保护目标，图示与厂界距离和方位。 | 已补充工业园区规划批复及规划环评审查意见，并分析与规划及审查意见的符合性。 | 见P1-P2 |
|  |  | 已补附园区规划平面布置图，明确项目选址位置。 | 见附图8 |
|  |  | 已规范环境保护目标，500m范围内无任何保护目标。 | 见P49 |
| 2 | 补充完善本项目主要生产设备明细，补充裂解炉规格、尺寸参数，核实其生产及工作制度，明确单炉产能介绍。对照《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》相关要求，分析本项目拟采用主要生产设备的满足性。完善主要技术指标表，核实原辅材料消耗量指标。 | 已补充完善本项目主要生产设备明细，已补充裂解炉规格、尺寸参数。 | 见P19-P21 |
|  |  | 已核实其生产及工作制度，明确单炉产能介绍。 | 见P14、P21 |
|  |  | 已对照《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》相关要求，分析本项目拟采用主要生产设备的满足性。 | 见P3-P6 |
|  |  | 已完善主要技术指标表，已核实原辅材料消耗量指标。 | 见P30、P22 |
| 3 | 本项目炉窑采用不凝气和柴油两种燃料，报告应规范本项目主要燃料供应介绍。细化规范贮运工程介绍。产品裂解油采用单层铁质卧式地下罐，该贮存方式存在油品泄露污染地下水和土壤的风险，要求企业应参照现行石化行业油品贮存的相关要求，优化产品贮存设施。 | 已规范本项目主要燃料供应介绍。 | 见附图4 |
|  |  | 已细化规范贮运工程介绍，经核实，本项目产品裂解油采用双层铁质卧式地下罐。 | 见P14 |
| 4 | 完善生产工艺流程图，明确各主要生产设备生产能力和工作制度，规范物料平衡、硫平衡分析。给出单炉单个生产周期的物料平衡和硫平衡分析，明确不凝气净化设施及净化后不凝气排放去向。规范生产工序水平衡图。核实小时循环量及排污水量。 | 已完善生产工艺流程图 | 见P32 |
|  |  | 已明确各主要生产设备生产能力和工作制度。 | 见P22 |
|  |  | 已规范物料平衡、硫平衡分析。 | 见P24-P25 |
|  |  | 已给出单炉单个生产周期的物料平衡和硫平衡分析，已明确不凝气净化设施及净化后不凝气排放去向。 | 见P52-P57 |
|  |  | 已规范生产工序水平衡图。已核实小时循环量及排污水量。 | 见P29、P27-P28 |
| 5 | 补充本项目工序能耗指标及计算说明，分析与现行规范条件的满足性。核实主要污染物产生量及产生浓度指标。本项目裂解炉外排废气采用“布袋除尘+二级双碱法脱硫+活性炭吸附”处理工艺进行净化处理，报告应结合废气量、挥发性有机物、二噁英等污染物产生浓度及现行环保要求等给出该净化设施技术可行性论证。细化给出本项目低氮燃烧工艺及设备介绍。说明裂解炉和燃烧室的用途及废气排放去向。 | 已补充本项目工序能耗指标及计算说明，已分析与现行规范条件的满足性。 | 见P25-P26 |
|  |  | 已核实主要污染物产生量及产生浓度指标。 | 见P52-P64 |
|  |  | 经核实，本项目裂解炉外排废气采用“骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”处理工艺进行净化处理，已结合废气量、挥发性有机物、二噁英等污染物产生浓度及现行环保要求已等给出该净化设施技术可行性论证。 | 见P37 |
|  |  | 已细化给出本项目低氮燃烧工艺及设备介绍。 | 见P33-P34 |
|  |  | 已说明裂解炉和燃烧室的用途及废气排放去向。 | 见P56-P63 |
| 6 | 细化给出各排气筒二噁英、挥发性有机物等特征污染物产生、净化及排放情况。补充本项目特征污染物的大气防护距离及计算。补充本项目新增污染物的区域削减方案，细化分析本项目建设的环境可行性。 | 已细化给出各排气筒二噁英、挥发性有机物等特征污染物产生、净化及排放情况。 | P59 |
|  |  | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对于大气环境防护距离的相关规定：“8.7.5.1 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”，由此可知，排放的废气中主要污染物浓度超过其短期环境质量浓度限值（即占标率＞100%）的项目需进行核算大气环境防护距离。 由估算模式（AERSCREEN）结果可知，本项目厂界外各污染物短期贡献浓度值未出现超标情况，故本项目不设置大气环境防护距离。 | P65 |
|  |  | 已补充本项目新增污染物的区域削减方案，已细化分析本项目建设的环境可行性。 | P51、P11-P13 |
| 7 | 规范总平面布置图，补充生产车间平面布置图，明确各生产设备、环保设施的布置情况，给出物料流向图，明确物料转运方式。核对特征污染物现状监测点位。 | 已规范总平面布置图，已补充生产车间平面布置图。 | 见附图3、附图4 |
|  |  | 已明确各生产设备、环保设施的布置情况，已给出物料流向图 | 见附图4 |
|  |  | 已明确物料转运方式。 | 见P31 |
|  |  | 已核对特征污染物现状监测点位。 | 见附图6 |
| 8 | 结合项目产排污特点，根据地下水导则相关要求，核对地下水评价等级及评价内容。项目选址位于山西省防沙治沙范围，报告应补充相应的防沙治沙内容。 | 已结合项目产排污特点，根据地下水导则相关要求，核对地下水评价等级及评价内容。 | 见P72-P74 |
|  |  | 已补充相应的防沙治沙内容。 | 见P82 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建设废旧轮胎低温真空裂解无害化资源化节能与环保项目一期工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 卢敞林 | 联系方式 | 13303445547 |
| 建设地点 | 山西省（自治区）朔州市平鲁区（县）榆林乡（街道）朝阳新材料工业园区原圆满车队驻地 |
| 地理坐标 | （112度28分28.730秒，39度33分18.580秒） |
| 国民经济 行业类别 | F5265 机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | 50-119加油、加气站 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 朔州市平鲁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2018-203 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） | 7.33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11560 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划（2019-2035）范围内，规划环评已开展未通过审查 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区原圆满车队驻地内，根据建设单位提供的买卖协议书，秦岭阳光公司法人于2019年购买个人位于朔州市平鲁区榆林乡韩村12号朝阳新材料工业园区内外包车队院用于秦岭阳光公司生产使用。朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划图见附图11，由规划图可知，本项目用地性质为工业用地。朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区现已完成规划内容的编制，正在进行规划环评编制工作，规划环评目前已进入内部审核阶段。朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区是以煤炭加工、煤化工、乙二醇、电力工业、精品建材为核心，集铸造、装备制造、物流仓储、商务金融等产业于一体的省级现代化循环经济工业园区，本评价参考其园区规划环评提出的环境准入负面清单，如下： (1)不符合国家产业政策要求的建设项目 包括《产业结构调整指导目录》的禁止类项目和《外商投资产业指导目录》中的禁止类项目。 (2)不符合相关行业准入条件要求的建设项目 ①不符合《关于印发《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》的通知》（环境保护部办公厅文件，环办[2015]111号）准入条件的项目。 ②不符合《建筑卫生陶瓷行业准入标准（中华人民共和国工业和信息化部公告2013 年第56号）》的建设项目。 (3)不能确保满足污染物排放标准和总量控制指标的要求的建设项目。 (4)用煤炼焦，焦油、焦炉煤气、粗苯等焦化产品的加工及下游深加工行业。 (5)黑色金属冶炼和压延加工业。 (6)有色金属冶炼和压延加工业。 (7)粮食加工、植物油加工、屠宰、肉禽类加工、发酵制品加工、乳制品加工、酒类制造、果汁及饮料制造、其他食品制造等产业。 (8)在规划实施搬迁后，选址不能满足行业卫生防护距离要求和大气环境防护距离要求的建设项目。 本项目属于“废弃资源综合利用业”中的“非金属废料和碎屑加工处理”，不属于园区规划环评提出环境准入负面清单的建设项目。因此，本项目的建设不违背朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》中的“C42废弃资源综合利用业”中“C4220非金属废料和碎屑加工处理”行业，经查属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用--27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”中“废橡胶资源循环再利用”，且本项目所采用的工艺、设备均不属于法律、法规禁止及限制类范围；同时本项目也不属于《市场准入负面清单（2020年版）》（国家发展改革委、商务部联合印发）中的禁止和许可两类事项，属于“对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入”。因此，本项目的建设符合我国产业政策。 2、与《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》符合性分析 本项目符合中华人民共和国工业和信息部2020年第21号公告《废旧轮胎综合利用行业规范条件》的各项规定。具体政策符合性如下表1-1所示。 表1-1 《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》政策符合性分析 废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本） 本项目建设情况 符合性 一、总则 本规范条件中废旧轮胎综合利用是指对废旧轮胎进行加工处理，实现资源化利用。其中包括旧轮胎翻新，废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉、热裂解。 本项目采用低温真空裂解工艺处理废旧轮胎。 符合 旧轮胎翻新是节约资源、实现轮胎减量化的首选方法；废轮胎资源化利用的主要方式为生产再生橡胶、橡胶粉及热裂解。鼓励将再生橡胶、橡胶粉作为部分或全部原材料进行制品生产 符合 二、项目选址与企业布局 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止建设区域和生态环境保护红线区域，以及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，不得新建、改扩建企业。 本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区，不在法律法规禁止建设区域和生态环境保护红线区域及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。 符合 企业厂区土地使用手续合法（租用合同应不少于15年），厂区面积、生产区域面积应与综合利用加工能力相匹配，废旧轮胎贮存场地应符合回收管理规范的要求。 本项目厂区用地为秦岭阳光公司法人于2019年购买个人位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区内圆满车队驻地用于生产使用，厂区面积、生产区域面积与综合利用加工能力相匹配。本环评要求：本项目废旧轮胎贮存场地需符合回收管理规范的要求，同时企业需按计划回收，严格控制贮存量。 符合 三、技术、装备和工艺 企业应采用节能、环保、清洁、高效、智能的新技术、新工艺，选择自动化效率高、能源消耗指标合理、密封性好、污染物产排量少、本质安全和资源综合利用率高的生产装备及辅助设施，采用先进的产品质量检测设备。 本项目采用自动化生产装备低温真空裂解废旧轮胎，能源消耗低、密封性好、污染物产排量少、本质安全和资源综合利用率高。 符合 鼓励企业优先采用政府部门发布的《国家工业资源综合利用先进适用技术装备目录》所列的技术装备。废轮胎破碎不采用手工方式，废轮胎破碎、粉碎及分级应采用自动化技术与装备，鼓励应用橡胶粉生产自动化集中控制生产线。再生橡胶应采用环保自动化或智能化连续生产装备，鼓励应用新型塑化方式生产，精炼成型应采用联动装备。热裂解应采用连续自动化生产装备。 本项目采用外购的干净废旧轮胎，无需清洗、破碎、抽钢丝等预处理工序。本项目采用间歇自动化生产装备低温真空裂解废旧轮胎，配套油品分离装置、尾气排放环保控制装置。本项目6套裂解-冷凝系统串联运行，生产过程所有动力、压力、温度均自动化控制，生产产生的不凝气循环利用，整体生产系统形成一条年处理20000t废旧轮胎低温真空裂解生产线，本项目间歇设备串联后项目自动化和连续化程度较高。 符合 四、资源利用及能源消耗 （一）资源利用。 轮胎翻新生产中产生的橡胶边脚料，废轮胎加工处理中产生的废料以及尾气净化产生的粉尘等次生固体废物，应建立台账记录制度，鼓励企业全部回收利用；企业不具备利用条件的，应建立登记转移记录制度，委托其他企业利用处置，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 本项目产品裂解油、钢丝、炭黑外售给下游企业利用；副产品不凝气作为生产燃料；产生的危险废物委托具有相应处理资质的单位进行定期清运处置；生产过程产生的各类固体废物均得到合理的处理处置措施，不存在擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋等现象。 符合 （二）能源消耗指标。 废轮胎加工处理能源消耗：从整胎破碎起计，再生橡胶生产综合能源消耗低于850千瓦时/吨（新型塑化装备除外）；橡胶粉生产综合能源消耗低于350千瓦时/吨（40目以上除外）；热裂解处理综合能源消耗低于200千瓦时/吨，其中破碎工序能源消耗低于120千瓦时/吨，热裂解工序能源消耗低于80千瓦时/吨。 根据《废旧轮胎综合利用行业规范公告管理暂行办法（2020年本）》表2，热裂解处理综合能源消耗(千瓦时/吨)=项目生产中净耗电总量（万千瓦时）/处理废轮胎量（万吨）。本项目无破碎工序，主要工艺为热裂解。根据企业提供资料，本项目建成后，年用电量为120万千瓦时，本项目年处理废旧轮胎2万吨，可算得本项目热裂解工序综合能源消耗为60千瓦时/吨。 符合 五、环境保护 企业应严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向生态环境行政主管部门报批环境影响评价文件；严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范开展建设项目竣工环境保护验收。 本项目目前正在按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定进行环境影响评价。 符合 企业应当按照排污许可证申请与核发技术规范在规定的时限申请并取得排污许可证，并落实排污许可证规定的环境管理和信息公开要求。 1.废轮胎破碎、粉碎作业区，应设置粉尘收集和高效除尘设施，有效降低粉尘排放。 2.再生橡胶生产应加强挥发性有机物无组织排放管控，配备适宜高效的尾气处理设施，达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》《恶臭污染物排放标准》等要求；配备废水处理装置，废水排放达到《污水排放综合标准》，鼓励废水循环利用。 3.热裂解装备的尾气排放应达到《石油化学工业污染物排放标准》《恶臭污染物排放标准》等要求。严格热裂解油、炭黑利用处置管理，防止污染转移或二次污染。 ①本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“三十七、废弃资源综合利用业42”中的“93、非金属废料和碎屑加工处理422”中的“废电池、废油、废轮胎加工处理”，应实行重点管理，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 ②本项目无需破碎、粉碎工序。 ③本项目6台裂解炉均采用低氮燃烧器，6台裂解炉产生的燃烧废气（主要有烟尘、SO2、NOx、硫化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二噁英）共用1套“骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”废气处理系统处理，处理后经15m高排气筒P1达标排放； ④本项目拟在6台裂解炉仓门处设置全封闭式密闭间，可严格控制挥发性有机物无组织排放，同时在密闭间上方设置负压集气管道，使得密闭间内保持微负压状态，6台裂解炉仓门打开产生的废气及5个裂解油储罐产生的呼吸废气经吸风管线收集后，由1套二级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒P2达标排放； ⑤本项目炭黑筒仓呼吸口排气及炭黑打包工序产生的粉尘经1台布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P3排放； ⑥本项目生产过程中无废水排放，生产过程中的循环冷却系统、二级双碱法脱硫系统用水、不凝气水封用水均循环使用，不外排；油水分离装置产生的含油废水经高压雾化后送入裂解炉燃烧室内燃烧，不外排；本项目生活污水全部用于厂区地面洒水抑尘，不外排，厕所采用旱厕，粪便收集后由当地农民拉走用于施肥。 符合 环境噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 采取降噪和隔音措施，企业噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 符合 实行排污许可管理的企业应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位应安装污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，并依法公开排放信息。企业在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求。 企业应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的污染物自行监测，并保存原始监测记录。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1430-2019）规定，本项目建成后，热裂解炉尾气处理设施排气筒处颗粒物、氮氧化物、二氧化硫需安装污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网，企业需保证监测设备正常运行，并依法公开排放信息。 符合 由表1-1可知，本项目符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件（2020年本）》中的相关要求。 3、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 本项目裂解炉属于工业炉窑中的熔化炉，本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的符合性分析见表1-2。 表1-2 《工业炉窑大气污染综合治理方案》重点任务符合性分析 工业炉窑大气污染综合治理方案 本项目建设情况 符合性 一、加大产业结构调整力度 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区，本项目采用裂解炉低温真空裂解处理废旧轮胎，不涉及上述严禁新增及禁止新建内容。 符合 二、加快燃料清洁低碳化替代 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 本项目裂解炉使用柴油及不凝气为燃料。 符合 三、实施污染深度治理 推进工业炉窑全面达标排放。己有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 本项目6台裂解炉均采用低氮燃烧器，6台裂解炉产生的燃烧废气（主要有烟尘、SO2、NOx、硫化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二噁英）共用1套“骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”废气处理系统处理，处理后经15m高排气筒P1达标排放，其中烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物、甲苯、二甲苯、二噁英执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5新建企业大气污染物特别排放限值要求；非甲烷总烃的排放浓度参照执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中合成橡胶行业标准；H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2规定的恶臭污染物排放标准值。 符合 暂未制订行业标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度。铸造行业烧结、高炉工序污染制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 本项目为废旧资源再生利用行业，暂未出台相关标准，本次评价污染物的排放标准根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1430-2019）制定，裂解炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5新建企业大气污染物特别排放限值要求，分别不高于20、50、100毫克/立方米。 符合 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带状输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，粒状、块状料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 本项目裂解炉使用柴油及不凝气为燃料，同时采用1台布袋除尘器处理燃烧过程产生的烟尘，因此，燃烧过程排放的烟尘颗粒物较少；本项目采用湿法脱硫，不产生脱硫灰；炭黑筒仓顶部安装脉冲式仓顶除尘器；本项目在炭黑封闭箱式打包机上方设置负压集气管道，打包产生的粉尘经收集负压集气管道收集后与炭黑筒仓呼吸口产生的粉尘经1台布袋除尘器处理，严格控制了生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。 符合 四、开展工业园区和产业集群综合整治 各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。 本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区。朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区现已完成规划内容的编制，正在进行规划环评编制工作，规划环评目前已进入内部审核阶段。本项目不属于园区规划环评提出环境准入负面清单的建设项目，本项目的建设符合园区和产业发展定位。 符合 由表1-2可知，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中的相关要求。 4、与现行大气污染防治政策符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）等文件要求，本评价对项目建设情况进行环保政策符合性分析，具体内容见下表。 表1-3 本项目与相关大气污染防治政策的符合性分析 文件名称 政策要求 本项目建设符合性 是否符合 《中华人民共和国大气污染防治法》 向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，应当按照国家有关规定，采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置，实现达标排放。 ①本项目6台裂解炉均采用低氮燃烧器，6台裂解炉产生的燃烧废气（主要有烟尘、SO2、NOx、硫化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二噁英）共用1套“骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”废气处理系统处理，处理后经15m高排气筒P1达标排放； ②本项目拟在6台裂解炉仓门处设置全封闭式密闭间，可严格控制挥发性有机物无组织排放，同时在密闭间上方设置负压集气管道，6台裂解炉仓门打开产生的废气及5个裂解油储罐产生的呼吸废气经1套二级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒P2达标排放。 符合 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。 ①本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区； ②本项目6台裂解炉产生的燃烧废气中硫化氢及臭气浓度经废气净化装置处理后，经15m高排气筒P1达标排放； ③本项目拟在6台裂解炉仓门处设置全封闭式密闭间，同时在密闭间上方设置负压集气管道，6台裂解炉仓门打开产生的废气中硫化氢及臭气浓度经废气净化装置处理后，经15m高排气筒P2达标排放。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 ①本项目拟在6台裂解炉仓门处设置全封闭式密闭间，可严格控制挥发性有机物无组织排放，同时在密闭间上方设置负压集气管道，密闭间内保持微负压状态，6台裂解炉仓门打开产生的挥发性有机物经1套二级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒P2达标排放； ②本项目产品裂解油储存于地下裂解油储罐区，5个裂解油储罐的呼吸排气管经吸风管线收集一并汇入处理生产车间处理裂解炉仓门处废气的1套二级活性炭吸附装置进行处理，吸风管线对废气的收集效率取100%，二级活性炭吸附效率不低于60%，处理后由15m排气筒P2达标排放。 符合 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 加强非正常工况废气排放控制 建设单位需加强环保设备的管理，定期检修，确保环保装置正常运行，在环保装置停止运行或出现故障时，产生废气的各工序必须停产检修。 符合 由表1-3可知，本项目符合现行大气污染防治政策符中的相关要求。 5、三线一单符合性分析 1）生态保护红线 本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区原圆满车队驻地（朔州市平鲁区薛家港村西南1km处），本项目所在地尚未完成生态保护红线的最终划定工作，本次评价了解了朔州市生态保护红线的初步划定情况，结合朔州市自然保护区、风景名胜区、乡镇集中式饮用水水源地的分布情况，分析本项目与当地生态保护红线的合理性。 根据《平鲁区生态功能区划》，本区属“Ⅳ3中南部水土保持生态恢复生态功能亚区”；根据《平鲁区生态经济区划》，本区属“重点开发区”中“ⅣB东南部煤炭工业基地及其他产业发展生态经济区”。本项目评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。因此，本项目选址符合当地生态红线要求。 环境质量底线 环境空气：本次评价引用朔州区2020年全年环境空气质量监测结果，六种基本污染物中除SO2、NO2、CO、O3年均浓度达标以外，其他指标均未达标，因此，本区域属于环境空气不达标区。山西嘉誉检测科技有限公司于2020年11月24日至11月30日对项目厂址附近的红崖村的甲苯、二甲苯进行了监测；河北工院云环境检测技术有限公司于2020年11月25日至12月1日对项目厂址附近的红崖村的二噁英进行了监测；同时本评价引用《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划环境影响报告书》中山西则一天诚节能环保科技有限公司于2019年3月11日至3月17日进行了对项目厂址附近的红崖村的H2S、非甲烷总烃现状监测数据，监测结果表明，本项目区域内非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二噁英、硫化氢均达标。 地表水现状：距离本项目最近的地表水体为东侧2.7km处的源子河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）中有关规定，源子河属于“北汉井-桑干河入口”段，水环境功能为工农业用水保护区，水质要求为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价引用《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划环境影响报告书》中山西众智检测科技有限公司于2019年5月4日~5月6日对源子河东桥上游500m、下游500m、下游2000m处的现状监测数据。监测结果表明：各监测断面均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质量标准。 地下水现状：本次评价引用《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划环境影响报告书》中山西众智检测科技有限公司于2019年5月6日对区域内的地下水现状监测数据。结果表明：各监测井位中所监测污染物监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准限值要求。 声环境现状：山西嘉誉检测科技有限公司于2020年3月26日对厂界四周声环境质量进行了现状监测，监测结果表明厂界各监测点昼间等效声级值范围在52.1-53.9dB（A）之间，夜间等效声级值范围在42.0-43.1dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目产生的废气、噪声均采取相应的污染防治措施后达标排放；无生产废水产生，生活污水洒水抑尘，不外排；产生的固体废物合理处置，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 3）资源利用上线 本项目运营过程所消耗的电能、水资源、柴油等资源消耗，项目资源消耗量相对区域利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境准入负面清单 本项目所在区域尚无环境准入负面清单，根据前文分析内容，本项目的建设符合国家产业政策及相关行业规范要求。本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区内，本项目不属于园区规划环评提出的环境准入负面清单的建设项目。因此，本项目的建设不违背朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划的要求。 6、与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区，根据山西省生态环境管控单元图（见附图10），本项目属于《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）中“二、构建生态环境分区管控体系 （一）划分生态环境管控单元”中的“重点管控单元”；本项目不属于《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）中“二、构建生态环境分区管控体系 （二）制定生态环境准入清单 重点管控单元”中“严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能”的行业。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求，本项目选址、建设可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本次加油站概况见表2-1。 表2-1 项目基本情况表 序号 名称 主要内容 1 项目名称 建设废旧轮胎低温真空裂解无害化资源化节能与环保项目一期工程 2 建设单位 朔州市平鲁区秦岭阳光橡胶再生利用有限公司 3 项目性质 新建 4 建设地点 朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区原圆满车队驻地 5 占地面积 11560m2 6 建设规模 年处理2万吨废旧轮胎 7 劳动定员 20人 8 工作制度 年 335d 日 3班/d，8h/班 2、项目主要建设内容 本次新建工程主要建设内容包括：新建办公生活区及一条年处理20000t废旧轮胎低温真空裂解生产线。 项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 本次新建工程主要建设内容 类别 建设内容 规模及详细内容 备注 主体 工程 生产车间 单层封闭式彩钢结构，建筑面积为2200m2，内设6套裂解-冷凝系统，1座50t的炭黑筒仓，1个6m3的储气罐及其配套的环保设施，并设置钢丝成品区、炭黑成品区 新建 储运工程 原料库 单层封闭式彩钢结构，建筑面积为5000m2，用于储存回收的废旧轮胎，本项目收购的废旧轮胎为干净废旧轮胎，每条已切成4~5块，无需清洗、破碎、抽钢丝等预处理工序 新建 生产车间一个6m3储气罐 暂存生产过程中产生的不凝气 地下裂解油储罐区 占地面积为150m2，共设置5个30t的裂解油储罐，储罐为固定铁质卧式罐，罐体为双层结构 新建 危废暂存库 封闭式彩钢结构，设在生产车间内，建筑面积6m2 新建 辅助 工程 办公区 1座，砖混结构，建筑面积300m2 依托 公用工程 供电 朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区供电网供给 依托 供水 朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区供水管网提供 依托 排水 雨污分流；无生产废水外排；厂区设置旱厕，生活废水集中收集后用于抑尘洒水 新建 供热 生产用热 本项目共设置6台裂解炉，裂解炉使用柴油及不凝气为燃料 新建 供暖 办公区冬季使用电采暖 新建 环保工程 大气 裂解炉燃烧废气 6台裂解炉均采用低氮燃烧器，6台裂解炉产生的燃烧废气（主要有烟尘、SO2、NOx、硫化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二噁英）共用1套“骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”废气处理系统处理，处理后经15m高排气筒P1达标排放 新建 裂解结束打开裂解炉仓门取钢丝时逸出的废气 6台裂解炉仓门处设置全封闭式密闭间，并在密闭间上方设置负压集气管道，使密闭间内保持微负压状态，6台裂解炉仓门打开时产生的废气（主要为非甲烷总烃、硫化氢）经1套二级活性炭吸附装置处理后，经1根15m排气筒P2排放 新建 地下裂解油储罐呼吸废气 储存于地下裂解油储罐区，5个裂解油储罐的呼吸废气（非甲烷总烃）经吸风管线收集一并汇入处理生产车间处理裂解炉仓门处废气的1套二级活性炭吸附装置进行处理，处理后由15m排气筒P2达标排放 新建 炭黑筒仓呼吸口排气及炭黑打包工序产生的粉尘 炭黑筒仓呼吸口排气及炭黑打包工序产生的粉尘经1台布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P3达标排放。 新建 废水 初期雨水 场地最低处设置1个50m³的初期雨水收集池，初期雨水收集后用于项目区绿化，不外排 新建 含油废水 油水分离装置产生的含油废水经高压雾化后送入裂解炉燃烧室内燃烧，不外排 新建 生活污水 生活污水场地洒水抑尘，不外排；厕所采用旱厕，粪便收集后由当地农民拉走用于施肥 新建 地下水 地下储罐区、危废间、生产车间裂解区、初期雨水池重点防渗；生产车间其他区域、原料库一般防渗；办公区简单防渗 新建 固废 危险废物 本项目产生的废活性炭、沉油渣、水封罐沉渣、废机油、废油桶、废棉纱、废手套属于危险废物，暂存在危废暂存间，委托具有相应处理资质的单位进行定期处置 新建 一般工业固废 本项目炭黑布袋除尘器收集到的除尘灰经收集后，与炭黑一同外售；裂解炉燃烧废气布袋除尘器收集到的除尘灰，交由环卫部门统一处置；脱硫产生的废包装袋经统一收集后，定期交由废品回收单位回收处理；脱硫废渣经单独收集、脱水后外售给建材公司再利用；不凝气预脱硫产生的废氧化铁交由厂家定期回收更换 新建 生活垃圾 集中收集，定期交由环卫部门处置 新建 噪声 合理布局，减震、墙体隔声、距离衰减 新建 环境风险 地下裂解油储罐区 ①地下储罐区采用防渗钢筋混凝土整体浇注，外侧做防渗层。后用消防砂回填储罐与罐池池壁之间的空间，储罐顶面至压实后的回填土表面的厚度为50cm，地面采用防渗水泥防渗。储罐设有阻火器、呼吸阀、紧急切断设施。 ②安装储罐渗漏检测报警器（高低液位报警器）。 生产车间、危废间： ①生产车间安装可燃气体报警装置。 ②裂解系统设置紧急切断设施。 ③本项目生产车间裂解区、初期雨水池、危废间地面采用防腐、防渗设计；生产线的油中转罐、柴油罐设置围堰，围堰容积不小于中转罐容积，围堰内铺设防渗膜等防渗措施，不会泄漏到场地外。 新建 生态 硬化、绿化 厂区地面硬化及绿化 新建 3、产品方案 本项目年处理2万吨废旧轮胎，根据本项目设备生产厂家新乡市金震机械制造有限公司的大量中试试验及丰富工程经验，采用本项目的裂解工艺，其裂解产品为裂解油、炭黑、钢丝及副产品裂解不凝气。正常工况下，废旧轮胎裂解产品裂解油、炭黑、钢丝产率分别可达到40%-48%、30%-35%、15%-20%和8%-15%。因此本项目的产品产率按设备厂家提供的生产参数进行核算，在正常工况下，产品裂解油、炭黑和钢丝分别可达到45%、30%、15.5%，此外产生8%的副产品裂解不凝气及少量水分以及其他损耗。本项目主要产品方案见表2-3。 表2-3 本项目主要产品方案 序号 产品名称 年产量（t/a） 成分及用途 备注 1 裂解油 9000 主要成分为C4以上的碳氢化合物及少量的H2S。可以作为生产汽油、柴油及裂解油组分的原料油；也可以作为能源直接燃烧或发电 直接外售 2 炭黑 6000 主要成分为炭黑，主要用作橡胶的补强剂和填料 直接外售 3 钢丝 3100 线性团装钢丝 直接外售 4 副产品不凝气 1600 主要包括氢气和CH4、C2H2、C2H6、C3H8等碳氢化合物以及其派生的不饱和烃，还有少量的CO、CO2、H2S，本项目作为裂解燃料使用 作为本项目裂解燃料使用 本项目裂解油规格指标见表2-4、炭黑规格指标见表2-5、不凝气组分见表2-6、裂解油成分表见表2-7、炭黑成分见表2-8。 表2.4 裂解油规格指标表 项目名称 指标 项目名称 指标 外观 棕褐色 形态 液体 闪点（开口）度 51.0 凝点℃ -25 运动粘度（50度）mm2/s 3.77 水分％ 7.37 密度（15度）kg/ml 0.9191 含硫％ 1.50 灰分（m/m，％) 0.0423 总有机炭杂质含量％ 2.42 残碳％ 2.18 热值kJ/Nm3 20000 沸点℃ 160 保存温度℃ 常温 表2-5 炭黑规格指标表 项目名称 指标 项目名称 指标 吸碘值g/kg 128 灰分％ 16.1 BDP吸收值10-5m3/kg 72 平均粒径mm 41 CTAB吸附表面103m3/kg 68 挥发分％ 3.6 氮吸附比表面积103m2/kg 70 拉伸强度MPa -4.0 着色强度％ 63 扯拉伸长度率％ +100 加热减量％ 0.7 300%定伸应力MPa -9.8 pH值 7.9 硬度（邵式A) 66 表2-6 不凝气组成表（体积百分比） 组分 氢气 甲烷 乙烷 乙烯 丙烷 丙烯 异丁烷 百分比 21.1 30.13 13.06 1.93 5.14 3.77 0.3 组分 正丁烷 总戊烷 CO2 CO H2S、SO2 其他 / 百分比 0.9 0.06 14.07 6.4 3.13 0.01 / 热值 25000KJ/Nm3 密度 0.7174kg/m3（标准状态下） 表2-7 裂解油成分表 项目 组分 单位 占比 工业分析 密度 kg/m3 0.88~0.92 热值 MJ/kg 10.05 水分 % 3.975 不凝气 % ＜8 元素分析 C % 84.55 H % 9.59 N % 0.64 S % 1.50 其他元素 % 3.72 表2-8 炭黑成分表 项目 组分 单位 占比 工业分析 水分 % 0.99 挥发分 6.92 固定碳 77.22 灰分 14.87 元素分析 C 80.28 H 1.96 N 0.51 S 2.0 其他元素 15.25 4、主要生产设备及各设备运行时间一览表 本项目建成后主要设备参数见表2-9。 表2-9 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 一 生产设备 1 自动进料机 D1600 2 / 2 金震轮胎裂解设备（裂解炉） YK-15 单炉最大产能12t/炉 6 ①6套裂解-冷凝系统串联运行，形成一条年处理20000t废旧轮胎低温真空裂解生产线； ②裂解炉燃烧机均配置低氮燃烧器。 3 燃烧机 -- 18（每台裂解炉配置3个燃烧机） 4 冷凝器 FQ-100 6 5 冷却水箱 5t 6 6 空压机 -- 1 用于压缩不凝气 二 储存设备 1 储气罐 6m3 1 用于暂存不凝气 2 裂解油罐 30t 5 位于地下储罐区，用于储存裂解油，铁制双层卧式固定罐 3 炭黑筒仓 50t 1 用于储存裂解出来的炭黑 4 柴油罐 1t 1 用于储存柴油 三 环保设备 1 “骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”系统 -- 1 风量25000m3/h，用于处理燃烧器燃烧废气 2 二级活性炭吸附装置 -- 1 风量100003m/h，用于处理裂解炉仓门逸出废气 3 仓顶除尘器 -- 1 风量20003m/h，用于处理炭黑筒仓仓顶呼吸粉尘 4 布袋除尘器 -- 1 风量50003m/h，用于处理炭黑仓顶呼吸、打包粉尘颗粒物 本项目裂解-冷凝系统相关配置见下表2-10。 表2-10 裂解设备配置单 系统 设备名称 规格型号 数量（台/套） 备注 主炉系统 裂解主炉 YK-15；Φ2600×7700mm 6 Q345R压力容器钢 保温壳 与主炉配套 6 组合件 主炉底座 与主炉配套 6 组合件 炉门螺栓 与主炉配套 114 / 炉膛 与主炉配套 6 组合件 传动系统 齿轮 45# 6 / 减速机 500 6 组合件 大小皮带轮 与减速机配套 6 / 电机 7.5KW 6 组合件，调速 密封系统 密封体 DN325 6 组合件 补偿器 DN325 6 组合件 分离系统 分汽包 T101；φ900×1800 6 C.S 冷凝系统 排管冷凝器（带水箱） E101；21根 6 1根325,20根133 2.5m×2.5m×6m 冷却水箱 D102a/b； φ530×500 6 C.S 出渣系统 出渣器 蛟龙后出液 325 / 不凝气回燃系统 水封罐 D104；φ900×1800 6 C.S 阻火器 DNG50；配球阀 6 C.S 管道管件仪表仪器控制柜 系统仪器仪表 / 6 组合件 电控柜 / 6 组合件 管道、管件 / 6 组合件 废气处理系统 “骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”系统 / 1 组合件 引风机 25000m3/h 1 与系统配套 炭黑收集系统 / 1 与系统配套 高温半球阀 DN300 1 / 裂解油储罐 D103 6 C.S 油泵 D103,2.2KW 6 / 主要产污工序设备年时基数：本项目共设置6台裂解炉，每台设备工作制度相同，每台裂解炉单个周期各工序生产参数见表2-11、6套裂解-冷凝系统组合运行示意表见表2-12。 表2-11 每台裂解炉各工序生产参数 生产工序 装料 加热 裂解 冷却 出料 温度（℃） 常温 0~280 280~380 380~55 ＜55 时间（h） 2 2 12 6 2 表2-12 6套裂解-冷凝系统组合运行示意表 时间/h 1#裂解炉 2#裂解炉 3#裂解炉 4#裂解炉 5#裂解炉 6#裂解炉 0 准备装料 2 开始加热 准备装料 4 开始裂解 开始加热 准备装料 6 裂解中 开始裂解 开始加热 准备装料 8 裂解中 裂解中 开始裂解 开始加热 准备装料 10 裂解中 裂解中 裂解中 开始裂解 开始加热 准备装料 12 裂解中 裂解中 裂解中 裂解中 开始裂解 开始加热 14 裂解中 裂解中 裂解中 裂解中 裂解中 开始裂解 16 裂解完成，开始冷却 裂解中 裂解中 裂解中 裂解中 裂解中 18 冷却中 裂解完成，开始冷却 裂解中 裂解中 裂解中 裂解中 20 冷却中 冷却中 裂解完成，开始冷却 裂解中 裂解中 裂解中 22 冷却完成，开始出料 冷却中 冷却中 裂解完成，开始冷却 裂解中 裂解中 24 出料完成，下一批次开始 冷却完成，开始出料 冷却中 冷却中 裂解完成，开始冷却 裂解中 由上表可知：本项目6套裂解-冷凝系统按上表串联运行，整体生产系统形成一条年处理20000t废旧轮胎低温真空裂解生产线。 不凝气的循环利用：本项目共计6台裂解炉，安置于一个生产车间内。为充分利用不凝气，6台裂解炉串联运行。第一台裂解炉由室温升至200~280℃的2个小时内采用柴油作为燃料供热，加热4小时后，产生的裂解气趋于稳定状态，在为自身供给裂解炉燃料的同时，部分可作为第二台裂解炉的启动燃料；当第2台裂解炉运行4小时后，可同时为第3台裂解炉提供燃料，以此类推，最终当第6台裂解炉运行4小时后，第1台裂解炉刚好进料完成、开始裂解，第6台裂解炉产生的裂解气即可为第1台裂解炉供气。这样，6台裂解炉即可以昼夜不间断连续运行。若中间因为原料供应、人员等问题需要停止运行，则再次启动时重复上述步骤。 本项目建成后，主要产污工序设备的年工时数见下表2-13。 表2-13 各工序/设备的年工作时间 序号 主要产污工序/设备 年工作时间（h） 1 裂解工序 7370 2 出钢丝工序 600 3 出炭黑工序 70 4 炭黑打包工序 600 5 地下裂解油储罐呼吸排气 8760 5、主要平面布置 本项目厂区北侧为办公生活区，南侧从西至东为生产车间、地下储罐区，厂区中部为原料库。本项目总占地面积较小，生产车间内装置及各功能分区集中布置，满足项目集中、紧凑、布置合理的要求。本项目厂区平面布置及物料运输走向见附图3、生产车间平面布置及生产过程中物料流向图见附图4。 本项目主要构建筑物见表2-14。 表2-14 项目主要构建筑物表 序号 构建筑物 建筑面积(m2) 结构 层数/高度 使用功能 备注 1 生产车间 2200 钢结构全封闭 10米1层 生产 新建 2 原料库 5000 钢结构全封闭 8米1层 原料储存 新建 3 办公用房 300 砖混 4米1层 办公 依托 4 门卫 20 砖混 4米1层 门卫 新建 6、原辅材料用量 本项目主要原辅材料及动力消耗情况见表2-15。 表2-15 项目原辅材料消耗表 序号 原辅料名称 单位 数量 备注 1 废旧轮胎 万t/a 2 -- 2 氢氧化钠 t/a 5 袋装 3 氧化钙 t/a 5 袋装 4 0#柴油 t/a 27.42 罐装 本项目所需的原材料为回收的废旧轮胎，轮胎实际上是一种橡胶和炭黑的复合材料，其主要材料是橡胶，应用最广泛有天然橡胶（C5H8）n、合成橡胶包括顺丁橡胶（低分子聚丁二烯）、丁基橡胶等。另外，轮胎中含有10%左右助剂，根据对轮胎成份的分析，其主要成分组成大致为橡胶、炭黑、钢丝、硫助剂等。除去轮胎中的钢丝，轮胎主要由碳、氢、氮、硫、氧等元素组成。根据《废旧轮胎回收利用对策)、《废轮胎回转窑热解工艺中试试验研究》(黄景涛)等技术资料，典型的废旧轮胎的主要成分见下表2-16。 表2-16 废旧轮胎主要成分表 项目 成分 单位 占比 工业分析 水分 % 1.38 挥发分 79.78 固定碳 4.69 灰分 14.15 元素分析 C 74.50 H 6.00 O 3.00 N 0.50 S 1.50 Fe 12.5 其他 2.0 发热量 34922.8kJ/kg 废旧轮胎原料来源控制：本项目主要废旧轮胎主要来源于当地，当地轮胎不足时，向周边区县辐射。建设单位应该做好废轮胎来源，做好废轮胎胶的台账记录。台账记录内容上包括每批废轮胎的采购时间、地点、来源、数量、种类、产品的流向，做好月度和年度汇总工作。建设单位不得再生利用属于医疗废物和危险废物的废轮胎进行生产活动。项目原料来源应符合《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）规定，禁止回再生利用进口废橡胶。 单台裂解炉生产量的保障：本项目收购的废旧轮胎主要为轿车、微型货车轮胎，轮胎规格大致在16~20寸。裂解炉整个炉内体积约为38m³，轮胎堆放密度为0.32t/m3，每台裂解炉每周期设计处理能力为12t，为延长热解炉的使用寿命，实际生产中每台裂解炉处理能力按11t计，本项目6台裂解炉年可处理废旧轮胎最大量为22110t，满足本项目的生产要求。 氢氧化钠：为白色不透明的蜡状固体，密度为2.13。其分子量为40.00，熔点为318℃(591K)，沸点为1388℃(1661K)。是一种具有高腐蚀性的强碱，一般为白色片状或颗粒，能溶于水生成碱性溶液，也能溶于甲醇及乙醇。氢氧化钠具有潮解性，会吸收空气里的水蒸气，也会吸取二氧化碳、二氧化硫等酸性气体。 氧化钙：化学式是CaO，俗名生石灰。白色或带灰色块状或颗粒，相对密度3.32～3.35。熔点2572℃，沸点2850℃。折光率1.838。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙（Ca(OH)2）并产生大量热，有腐蚀性。 柴油：为稍有粘性的棕色液体。闪点不小于55℃，自燃点350℃～380℃，柴油的密度范围为0.820～0.855g/cm3之间，沸点：轻柴油约180～370℃。根据《普通柴油》（GB252-2015），本项目0#柴油含硫量取1%。 7、物料平衡 （1）投入-产出平衡 本项目物料平衡表见表2-17。 表2-17 物料平衡表 投入 产出 物料名称 投入量（t/a） 物料名称 产出量（t/a） 备注 废旧轮胎 20000 产品 裂解油 9000 外售 炭黑 5999.43 外售 钢丝 3100 外售 副产品 不凝气 1600 作为燃料 裂解炉口逸出不凝气 3.16 / 炭黑粉尘 有组织排放 0.03 排放 无组织排放 0.06 排放 炭黑除尘灰 0.57 作为炭黑产品外售 裂解油储罐大小呼吸非甲烷总烃 有组织排放 0.3486 排放 活性炭吸附 0.5229 / 不凝气净化装置（氧化铁、水封） 3.3785 / 含油废水 292 雾化焚烧 沉油渣 0.5 / 合计 20000 合计 20000 本项目每台裂解炉每周期设计处理能力为12t，本评价以项目的最大负荷核算本项目的污染物源强，则单炉单个生产周期物料平衡表见表2-18。 表2-18 单炉单个生产周期物料平衡表 单位:t/周期 投入 产出 物料名称 投入量 物料名称 产出量 备注 废旧轮胎 12 产品 裂解油 5.4 外售 炭黑 3.599658 外售 钢丝 1.86 外售 副产品 不凝气 0.96 作为燃料 裂解炉口逸出不凝气 0.001896 / 炭黑粉尘 有组织排放 0.000018 排放 无组织排放 0.000036 排放 炭黑除尘灰 0.000342 作为炭黑产品外售 裂解油储罐大小呼吸非甲烷总烃 有组织排放 0.000209 排放 活性炭吸附 0.000314 / 不凝气净化装置（氧化铁、水封） 0.002027 / 含油废水 0.1752 雾化焚烧 沉油渣 0.0003 / 合计 12 合计 12 / （2）硫平衡 本项目硫平衡见下图2-1。 图2-1 硫平衡图 单位：t/a 本项目每台裂解炉每周期设计处理能力为12t，本评价以项目的最大负荷核算本项目的污染物源强，则单炉单个生产周期硫平衡表见图2-2。 图2-2 单炉单个生产周期硫平衡图 单位：t/周期 （3）热量平衡 1）裂解废旧轮胎所需热量：根据《废旧轮胎热解过程的能耗分析》（薛大明，大连理工大学学报，1999年），1kg废旧轮胎热裂解所需的能量为1994KJ，热裂解装置的热量利用率按70%计，则经计算可知，本项目2万吨废旧轮胎全部裂解所需的热量为Q1=5.697×1010KJ/a。 2）本项目不凝气提供热量：本项目裂解产生的不凝气1600t作为运行燃料，根据《废轮胎快速热解实验研究》（阴秀丽等，燃料化学学报，2000年），裂解气的热值为20~37MJ/Nm3，本评价按25000kJ/Nm3计。本项目不凝气密度为0.7174kg/m3，计算出不凝气量2.23×106m3/a，则热解不凝气全部燃烧提供的热量为Q2=5.58×1010kJ/a。 由于Q1＜Q2，需要补充燃料，本项目采用柴油作为补充燃料，补充热量Q3=0.117×1010kJ/a。 3）柴油提供热量： 首次点炉柴油用量：本项目首次点炉采用0#柴油作为热裂解炉启动燃料，柴油主要在预加热2h内使用，根据企业提供资料，本项目首次点炉柴油用量为3.75t/a，根据《综合能耗计算通则》（GBT 2589-2008），0#柴油热值为42652KJ/kg，则计算得首次点炉0#柴油供热量为0.016×1010KJ/a。 日常生产柴油热量为Q3-Q首次点炉=0.117×1010kJ/a-0.016×1010KJ/a=0.101×1010KJ/a，经核算本项目日常生产过程柴油23.67t/a。 则本项目柴油的总用量为27.42t/a。 本项目热量平衡如下表2-19。 表2-19 热量平衡表 单位：KJ/a 编号 热量来源 供给 所需 Q1 废轮胎热解 / 5.697×1010 Q2 不凝气燃烧 5.58×1010 / Q3 柴油燃烧 首次点炉 0.016×1010 / 日常生产 0.101×1010 / 合计 5.697×1010 5.697×1010 备注：Q1=Q2+Q3 根据热量平衡可知，本项目采用不凝气、柴油两种燃料为本项目废旧轮胎热裂解提供所需的热量完全可行。 本项目油水分离器产生的少量含油废水经高压雾化喷入裂解炉燃烧室燃烧，含油废水热量较小，可忽略不计。 8、公用工程 8..1给排水 1）给水 （1）给水水源 本项目生产、生活给水水源由朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区供水管网提供，水质、水量均可满足生产、生活需求。 （2）给水系统 本项目用水环节包括办公生活用水、循环冷却系统补水、脱硫系统补充水、不凝气水封罐补水、道路洒水及绿化用水。 ①办公生活用水 本项目劳动定员20人，均为周边村民，厂区设有临时休息的工人宿舍，不设食堂洗浴，厕所为旱厕。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015），生活用水按40L/人·d计，用水量为0.8m3/d（268m3/a）。 ②循环冷却系统补水 本项目6台裂解炉产生的裂解油气通过冷却水冷凝进行分离，本项目采用一体式盘式冷凝器，每台裂解炉配套设置1台冷凝器，合计有6台冷凝器，根据建设单位提供资料，本项目循环冷却系统循环水用量720m3/h，拟建设一套1000m3/h的循环水系统，满足本项目需求，冷却水送出压力0.6MPa，回水压力0.4MPa，本项目年生产335d，则总循环水用量为241200m3/a。 本项目采用间接冷却方式，循环水通过冷却水箱进行冷却，本项目设置了6个5m³冷却水箱冷却冷凝器用水，冷凝器用水经冷却后循环使用，故冷却水日常循环过程中会有一定的损失，蒸发损失量按总循环量的1.5%计，则损失水量为10.8m³/d（3618m3/a），同时，本项目循环冷却系统需定期排放含盐废水，约0.2m3/d（67m3/a），则企业每天补充水量为11m³/d（3685m3/a）。 ③二级双碱法脱硫系统补水： 本项目配置了一套“骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”系统处理燃烧废气，该装置中的二级双碱法脱硫系统内喷淋水循环使用，不外排。根据损失情况和吸收液pH值补充碱液。 根据《环境保护产品技术要求湿式烟气脱硫除尘装置》（HJ/T288-2006），通过添加化学脱硫剂降低烟气中二氧化硫排放浓度的脱硫除尘装置液气比设定为＜1L/m³。经工程分析核算本项目产生的烟气量为3087.4万m3/a，可计算出脱硫系统用水量为92.2m3/d（30874m3/a）。 本项目在厂区内设置一座四格处理池，脱硫废水经沉淀处理后循环使用，不外排，循环水部分进入脱硫固废中损失，损失量按循环量的5%计，则损失量为4.6m3/d，1541m3/a，企业每天定期补充，补充量为4.6m3/d，1541m3/a。 ④不凝气水封罐补水： 水封罐在化工工艺上指的是用于保证罐内压力的非标管件，起到类似安全阀的作用。本项目每台裂解炉配套一个水封罐，既可以保证气体不能回窜，只能正向流动，隔绝空气，起阻火器的作用，同时还具有净化不凝气的效果。水封罐内的水循环使用，水封罐内清渣损失量约为0.01m³/d，补充量为0.01m³/d（3.35m3/a）。 ⑤道路洒水及绿化用水 本项目道路洒水及绿化用水量为0.84m3/d（281.4m3/a），使用沉淀后的生活污水0.64m3/d（214.4m3/a）及循环冷却系统排放的含盐废水0.2m3/d（67m3/a）。 2）排水系统 本项目采用雨污分流制，厂内需在低洼处建设一座50m3初期雨水池，厂区初期雨水经明渠收集、重力流流至初期雨水收集池，保证场地初期雨水不外排。 本项目在热裂解过程中，由于轮胎自身含有少量水分（约占轮胎质量的1.38%），高温条件下水蒸气与裂解产生的轻油气混合在一起，经冷却和油水分离后，绝大多数轻油进入轻油储罐，少量轻油与水不易分离，即为含油废水，产生量约为292t/a。因该废水中的油分有一定助燃作用，本项目将该部分含油废水高压雾化处理后喷入裂解炉燃烧室燃烧，生成的少量燃烧废气与裂解气燃烧废气一同排放。 本项目生产过程中无废水排放，循环冷却系统产生部分含盐废水0.2m3/d（67m3/a），为清净下水可用于厂区地面洒水抑尘；二级双碱法脱硫系统用水、不凝气水封罐水均循环使用，不外排；油水分离装置产生的含油废水经高压雾化后送入裂解炉燃烧室内燃烧，不外排。 本项目生活污水产生量为0.64m3/d（214.4m3/a），全部用于厂区地面洒水抑尘，不外排，厕所采用旱厕，粪便收集后由当地农民拉走用于施肥。 本项目建成后用排水情况见表2-20，图2-3。 表2-20 项目用排水量一览表 用水类型 用水量指标 用水单位 用水量（m3） 污水量（m3） 备注 日用 水量 年用 水量 日产 水量 年产 水量 1 办公生活用水 40L/人·d 20人 0.8（新水） 268（新水） 0.64 214.4 综合使用不外排 2 循环冷却系统补水 补水11m³/d / 11（新水） 3685（新水） 0.2 0 / 3 二级双碱法脱硫系统补充水 补水4.6m3/d / 4.6（新水） 1541（新水） 0 0 循环使用不外排 4 不凝气水封罐补水 补水0.01m3/d / 0.01（新水） 3.35（新水） 0 0 循环使用不外排 5 道路洒水及绿化用水 / / 0.84 281.4 0 0 沉淀后的生活污水、循环冷却系统排水用于道路洒水及绿化，不外排 6 合计 16.41（新水） 5698.35（新水） 0.84 281.4 沉淀后的生活污水、循环冷却系统排水用于道路洒水及绿化，不外排 0.84（回用水） 281.4（回用水） 图2-3 本项目水平衡图 单位m3/d 8.2供电 本项目用电由朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区供电网供给，年用电量120万kWh，能够满足用电需求。 8.3供暖 本项目生产车间不供暖，办公区冬季供暖使用电采暖。 8.4供气 本项目共设置6台裂解炉，使用柴油及不凝气为燃料。 9、主要经济技术指标 本项目主要技术经济指标见表2-21。 表2-21 主要经济技术指标表 序号 项 目 名 称 单 位 数 据 备 注 1 生产规模 1.1 年处理废旧轮胎 t/a 20000 主要成分为天然橡胶（C5N8）n、顺丁橡胶（低分子聚丁二烯）、丁苯橡胶（C12H14）、丁基橡胶等 2 年工作日 d 335 三班制，8h/班 3 劳动定员 人 20人 4 原材料用量 4.1 废旧轮胎 t/a 20000 -- 4.2 氢氧化钠 t/a 5 -- 4.3 氧化钙 t/a 5 -- 4.4 0#柴油 t/a 27.42 -- 5 动力消耗量 5.1 供水 m3/a 5497.35 朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区供水管网提供 5.2 供电 万kWh/a 120 朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区供电网供给 6 本项目占地面积 m2 11560 / 7 投资 7.1 项目总投资 万元 1500 / 7.2 环保投资 万元 110 / 8 产品方案 8.1 裂解油 t/a 9000 直接外售 8.2 炭黑 t/a 6000 直接外售 8.3 钢丝 t/a 3100 直接外售 8.4 副产品裂解不凝气 t/a 1600 作为本项目裂解燃料使用 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示）： 本项目主要原料为外购的干净废旧轮胎（收购的轮胎每条轮胎已切成4~5块），由工人将废轮胎放至自动进料机，自动进料机将废轮胎装填入裂解炉中，采用低温真空裂解工艺技术，将废旧轮胎处理产生裂解油、炭黑、钢丝三种产品及副产品不凝气。裂解油、炭黑、钢丝不再进行加工处理，直接作为产品外售给企业利用；裂解不凝气经预脱硫净化后作为本项目裂解炉燃烧供热。 工作原理： 本项目的核心工艺为废轮胎的裂解处理工艺。 轮胎主要由橡胶（包括天然橡胶、合成橡胶）、炭黑、钢丝、硫助剂等组成。废轮胎的热裂解是指在无氧或缺氧工况及适当的温度下，橡胶中主链具有不饱和键的高分子断裂，产物主要是单体、二聚物和碎片，生成物再聚合为多种烯烃，从而脱出挥发性物质并形成固体炭的过程，其产物主要是裂解油、炭黑、钢丝及不凝气，各产物成分随热解方式、热解温度等变化而不同。裂解方程如下： （-CH2-CH2-）n n[C+H2+CH4+C2H6+C3H8+…+C9H20+…C19H40+…] （说明：C5H12~C11H24为汽油馏分，C12H26~C20H42为柴油馏分，C20以上为裂解油） 碳氢化合物裂解反应必须达到某一温度时才能进行，这个温度称为热裂解的临界温度。橡胶最大分子链的临界温度约为380℃。物料裂解温度高于420℃时，为高温热裂解，物料温度低于420℃时，为低温热裂解。 本项目轮胎热解温度低于400℃，属于低温热裂解。本项目采用低温微负压裂解技术，生产过程中，通过真空泵对裂解炉内进行缓慢抽气，使裂解炉内形成微负压（-0.1MPa），防止不凝气从炉内泄漏出去。本项目裂解炉采用炉外加热、微负压、贫氧热裂解工艺操作，微负压工艺可在生产中及时将气体排出，确保炉内气体不外泄，提高热裂解效率。 本项目工艺流程及产污环节见图2-4： 图2-4 加油站工艺流程及产污环节图 2、废气治理措施治理可行性分析 （1）不凝气预净化系统 本项目裂解产生的不凝气先采用“水封装置+干法（氧化铁）脱硫工艺”进行预净化处理，采取水封装置可可吸收不凝气中的颗粒物、硫化氢等可溶气体，同时防止燃烧室回火。其后不凝气进入干法（氧化铁）脱硫装置，本项目废旧轮胎在低温裂解过程系贫氧气氛中进行，不凝气中的硫主要以H2S的形式存在，采用干法（氧化铁）脱硫装置可去除不凝气中50%-80%的硫化氢，本次评价按保守值60%进行计算。 水封后的不凝气进行氧化铁脱硫，Fe2O3脱硫剂脱除H2S的过程中，是水合氧化铁参与了与H2S的反应，其反应方程式： Fe2O3·H2O+3H2S→Fe2S3·H2O+3H2O 常温条件下脱硫后的产物与氧气接触后即可再生为Fe2O3脱硫剂，再生反应方程式： 2Fe2S3·H2O+3O2→Fe2O3·H2O+6S 脱硫过程与再生过程的反应方程式合并后，Fe2O3脱硫剂在整个过程中相当于作为催化剂，其反应方程式合并后为： 氧化铁脱硫剂在长时间使用后，其活性会不断下降，如其中的小孔被一些杂质物所堵塞，这时脱硫剂就失活了，需及时更换，因氧化铁本身不具有危险特性，未纳入《国家危险废物名录》（2021年版），本项目不凝气预脱硫产生的废氧化铁作为一般工业固废，交由厂家定期回收更换。 （2）低氮燃烧+骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附 经“水封装置+氧化铁脱硫”进行预净化处理的裂解不凝气中主要是有机气体（主要是非甲烷总烃），同时含有一定量的硫化氢和颗粒物，首先裂解气进入裂解炉燃烧室进行燃烧，通过热力燃烧去除绝大部分有机气体（非甲烷总烃），同时为裂解炉裂解提供热量，燃烧室采用低氮燃烧器，控制氮氧化物的产生量。 ①低氮燃烧的原理和效率分析 低氮燃烧：本项目裂解炉燃烧器采用低氮燃烧器，以降低排放烟气中NOx的排放浓度。低氮燃烧器工作原理： 燃气废气生成NOx的途径主要有3种：热力型、燃料型、快速型，其中以热力型NOx为主要产生途径，在外在条件不变的情况下，炉膛温度、燃料和空气的混合程序决定了NOx排放值的高低。 ①炉膛温度 炉膛温度越高，NOx生成量越多。炉内实际燃烧过程中，炉内的火焰温度分布是不均匀的。通常离燃烧器出口一定距离处的温度是最高的，在其前后的温度都较低。因此炉内存在局部高温区，该区的温度比炉内平均水平高很多。显然，它对NOx生成量有很大的影响，温度越高，NOx生成量越多。因此在炉膛中，为了限制NOx的生成，除了降低炉内平均温度外，还必须设法使炉内温度均匀化，避免局部高温。 ②燃料与空气的混合程度 燃气在炉内的燃烧过程，属于扩散燃烧，即一面混合、一面燃烧。因此NOx生成量不仅与过剩空气系数有关，而且在同样的空气系数条件下，还与混合特性有关。在合适的过剩系数的条件下，如混合均匀，则NOx生成量将降低，反之则增大。 本项目低氮燃烧器采取了以下措施降低NOx： ①分级分区燃烧 采用中心燃烧和外围多枪嘴燃烧技术，形成多区域燃烧，扩大了燃烧区域，降低局部高温，降低NOx的生成。 ②炉内烟气再循环技术 通过360度旋转气嘴和燃烧筒设计，实现燃料超音速和紊流及流风交叉分配，达到低NOx排放和最高燃烧器效率，提高外围气嘴的火焰出口速度，主火焰对低温烟气的卷吸能力加强，均匀火焰的温度峰值，抑制热力型NOx生成。 根据设计资料，通过采取低氮燃烧技术后，烟气中氮氧化物的浓度一般可降低至90mg/m3以下；同时裂解气经燃烧后，基本燃烧殆尽，本评价对裂解气的燃烧效率保守取97%。 ②烟气骤冷技术 燃烧烟气温度一般在200~300℃，二噁英在300℃左右形成的速率最高，如果对烟气温度进行迅速冷却，从而跳过二噁英易生产的温度区，可大大减少二噁英的形成。本项目燃烧烟气先通过骤冷装置急速降温，达到抑制二噁英形成的目的，去除率50%。 ③布袋除尘器除尘工艺及设备可行性分析 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器高的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。布袋除尘器一般处理效率可达99.9%以上，本评价保守取本项目处理裂解炉燃烧废气排放颗粒物采用布袋除尘器、湿法脱硫除尘（二级双碱法脱硫系统）对颗粒物去除效率为98%、采用布袋除尘器处理炭黑筒仓仓顶呼吸粉尘及炭黑打包产生的粉尘的去除效率为95%。 ④二级双碱法脱硫技术 双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。 双碱法烟气脱硫工艺同石灰石/石灰等其他湿法脱硫反应机理类似，主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中，然后离解成H+和HSO-3；使用Na2CO3或NaOH液吸收烟气中的SO2，生成HSO32-、SO32-与SO42-，反应方程式如下： ①脱硫反应 Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2↑ （1） 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O （2） Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3 （3） 其中： 式（1）为启动阶段Na2CO3溶液吸收SO2的反应； 式（2）为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应； 式（3）为溶液pH值较低（5~9）时的主反应。 ②氧化过程(副反应) Na2SO3 + 1/2O2 → Na2SO4 （4） NaHSO3 + 1/2O2 → NaHSO4 （5） ③再生过程 Ca(OH)2 + Na2SO3 → 2 NaOH + CaSO3 （6） Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3•1/2H2O +3/2H2O （7） ④氧化过程 CaSO3 + 1/2O2 → CaSO4 （8） 式（6）为第一步反应再生反应，式（7）为再生至pH＞9以后继续发生的主反应。脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，然后将其用泵打入石膏脱水处理系统，再生的NaOH可以循环使用。 本钠钙双碱法脱硫工艺，以石灰浆液作为主脱硫剂，钠碱只需少量补充添加。由于在吸收过程中以钠碱为吸收液，脱硫系统不会出现结垢等问题，运行安全可靠。由于钠碱吸收液和二氧化硫反应的速率比钙碱快很多，能在较小的液气比条件下，达到较高的二氧化硫脱除率。 工艺简述如下：喷淋塔内部设置有多层喷嘴，碱液由喷嘴喷出后以水膜形式向下流动，水膜均匀分布在喷淋塔填料上，含硫烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，与吸收液在填料表面上充分接触，增强了接触和传质效果。填料具有机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点，可使废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间。烟气中二氧化硫气体则与碱液中的氢氧化钠充分反应得到净化，喷淋的碱液循环利用，定期补充。净化后的烟气，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到脱硫的目的。本项目采用二级双碱法脱硫，根据设计资料，含硫烟气经两个喷淋塔处理后脱硫效率可达98%以上（本评价保守取96%）。 ⑤二级活性炭吸附 活性炭具有较好的吸附效率，活性炭吸附是有效的去除臭味、天然和合成有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并且活性炭对低分子量有机物有明显的去除效果，但活性炭具有饱和吸附效率，当活性炭吸附饱和后，吸附能力大幅度下降，废气处理效率降低，若不及时更换，可能造成废气超标排放，因此，建设单位应该定期更换活性炭，并做好日常监测，发现问题及时处理。 根据建设单位提供的设计资料，本项目裂解炉燃烧废气经二级双碱法脱硫后经风机引至一台二级活性炭吸附装置，该二级活性炭吸附装置设置2个活性炭吸附箱，所用活性炭为蜂窝状活性炭，密度为0.5g/cm3；本项目处理裂解炉口逸出废气及裂解油储罐呼吸废气的1台二级活性炭吸附装置，该二级活性炭吸附装置设置2个活性炭吸附箱，所用活性炭为蜂窝状活性炭，密度为0.5g/cm3。为保证废气治理设备正常有效运行，建设单位需定期更换活性炭，产生的废活性炭属于危险废物，应委托具有相应处理资质的单位进行定期处置。根据建设单位提供的净化设备资料，本项目所用二级活性炭吸附装置对废气净化效率不低于60%，本评价保守取60%。 （3）技术可行性分析 根据《排污许可证申请和核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表23可知，其推荐的废旧轮胎热裂解工序废气的处理措施为：布袋除尘+湿法脱硫+低氮燃烧/SCR脱硝+二次燃烧+骤冷+活性炭吸附，且备注中说明当热裂解炉尾气作为燃料进入加热装置燃烧时，加热装置可视为热裂解炉尾气的处理装置。同时根据其附录A中表A.1可知废轮胎热裂解废气的可行处理技术见下表2-22： 表2-22 废轮胎裂解废气处理可行技术 生产单元 污染物 可行技术 本项目采用处理技术 废轮胎热裂解 颗粒物 湿式除尘，布袋除尘 布袋除尘+湿式除尘（二级双碱法脱硫） SO2 湿法脱硫技术 二级双碱法脱硫 NOx 低氮燃烧，SCR脱硝 低氮燃烧器 非甲烷总烃 热力焚烧，催化燃烧，活性炭吸附 热力焚烧+二级活性炭吸附 H2S 碱液喷淋，活性炭吸附 二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附 二噁英 二次燃烧+骤冷+活性炭吸附 二次燃烧+骤冷+二级活性炭吸附 由上表可知，本项目裂解炉废气拟采用的处理技术满足《排污许可证申请和核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的“可行技术”的要求。 根据废气污染源达标分析章节可知，在达到废气处理设施预期的处理效率的情况下，本项目裂解炉排气筒P1排放的燃烧废气中的烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物、甲苯、二甲苯、二噁英排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表6废气中有机特征污染物及排放限值的限值要求；排放的非甲烷总烃满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中合成橡胶行业标准的限值要求；排放的H2S的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相应的排放标准值；排气筒P2排放的非甲烷总烃的排放浓度满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中合成橡胶行业标准的限值要求；排放的H2S的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相应的排放标准值；排气筒P3排放的炭黑粉尘满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求。因此，采取的处理措施可行。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 1.1基本污染物环境质量现状调查 本次评价收集了朔州市平鲁区2020年全年的环境空气质量监测数据，引用资料具有代表性和时效性。监测结果见表3-1。 表3-1 朔州市平鲁区环境空气监测结果统计表 监测项目 2020年平均浓度（μg/Nm3） 标准限值（μg/Nm3） 占标率（%） 达标情况 SO2 35 60 58.3 达标 NO2 26 40 65 达标 PM10 86 70 122.9 未达标 PM2.5 41 35 171.4 未达标 CO百分位数（mg/Nm3） 1.7 4 42.5 达标 O3-8h百分位数 144 160 90.0 达标 根据朔州区平鲁区2020年环境空气质量监测结果可知，六种基本污染物中除SO2、NO2、CO、O3年均浓度达标以外，其他指标均未达标，本区域属于环境空气不达标区。 1.2其他污染物空气质量现状监测与评价 为了解项目所在地区环境空气其他污染物的现状，秦岭阳光公司委托山西嘉誉检测科技有限公司于2020年11月24日至11月30日对项目厂址附近的红崖村的甲苯、二甲苯进行了监测；委托河北工院云环境检测技术有限公司于2020年11月25日至12月1日对项目厂址附近的红崖村的二噁英进行了监测；同时本评价引用《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划环境影响报告书》中山西则一天诚节能环保科技有限公司于2019年3月11日至3月17日进行了对项目厂址附近的红崖村的H2S、非甲烷总烃现状监测数据。具体监测点位见附图6。 1）监测频次： ①甲苯、二甲苯、硫化氢、非甲烷总烃：7天，4次/天； ②二噁英：连续检测7天，24小时平均浓度。 2）本项目监测环境空气现状 本项目环境空气现状监测结果见下表3-2。 表3-2 本项目环境空气现状监测结果 单位：二噁英pgTEQ/m3;其余mg/m3 采样 点位 监测项目 采样 日期 采样时间 2:00 8:00 14:00 20:00 红崖村 甲苯 2020.11.24 0.0091 0.0049 0.0170 0.0238 2020.11.25 0.0261 0.0246 0.0164 0.0104 2020.11.26 0.0189 0.0147 0.0058 0.0130 2020.11.27 0.0135 0.0174 未检出 0.0340 2020.11.28 0.0195 0.0105 0.0475 0.0499 2020.11.29 0.0197 0.0120 0.0518 0.0500 2020.11.30 0.0199 0.0119 0.0684 0.0555 二甲苯 2020.11.24 未检出 未检出 0.0113 0.0129 2020.11.25 0.0148 0.0146 0.0127 0.0120 2020.11.26 0.0124 0.0134 未检出 0.0015 2020.11.27 0.0095 0.0112 未检出 0.0203 2020.11.28 0.0134 0.0100 0.0225 0.0240 2020.11.29 0.0143 0.0081 0.0234 0.0224 2020.11.30 0.0123 0.0090 0.0288 0.0261 二噁英 2020.11.25 0.048 2020.11.26 0.58 2020.11.27 0.067 2020.11.28 0.14 2020.11.29 0.14 2020.11.30 0.088 2020.12.1 0.14 2）监测数据统计 本项目监测数据统计结果见表3-3、引用规划环评监测数据统计见表3-4。 表3-3 各监测项目监测数据统计表 监测点位 污染物 时间 单位 标准值 浓度范围 最大浓度占标率/% 超标率(%) 达标情况 红崖村 二噁英 2020.11.25- 12.01 pg-TEQ/m3 1.2 0.048~0.14 3.89 0 达标 甲苯 2020.11.24- 11.25 μg/Nm3 200 未检出~68.4 34.2 0 达标 二甲苯 μg/Nm3 200 未检出~28.8 14.4 0 达标 表3-4 引用规划环评监测数据统计表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 红崖村 H2S 1h 10 1.22-4.41 44.1 - 达标 非甲烷总烃 1h 2000 218-274 13.7 - 达标 由表3-3、表3-4可知，本项目所在区域环境空气中非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中的标准限值（2.0mg/m3，参照）；甲苯、二甲苯、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求限值（对应为200µg/m3、200µg/m3、10µg/m3）；二噁英满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准限值要求（1.2pg-TEQ/m3，参照）。 2、地表水 距离本项目最近的地表水体为东侧2.7km处的源子河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）中有关规定，源子河属于“北汉井-桑干河入口”段，水环境功能为工农业用水保护区，水质要求为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价引用《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划环境影响报告书》中山西众智检测科技有限公司于2019年5月4日~5月6日对源子河东桥上游500m、下游500m、下游2000m处的现状监测数据，具体监测点位见附图9。监测数据见表3-5、表3-6，监测结果表明：各监测断面均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质量标准。 3、地下水 本次评价引用《朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区总体规划环境影响报告书》中山西众智检测科技有限公司于2019年5月6日进行的地下水质量现状监测数据。 ①引用监测点位 表3-7 引用规划环评监测点位 编号 监测点位 相对方位 距离 km 井深 m 监测 用途 水质 水位 1# 回回沟水井 NW 5.5 480.28 √ √ 饮用水井 2# 吴辛寨水井 E 3.6 351.01 √ √ 饮用水井 3# 园区露天矿选煤厂水井 WS 1.6 738.42 √ √ 饮用水井 4# 园区电厂1号井 SE 1.1 604.15 √ √ 饮用水井 5# 抢风岭水井 SE 2.6 599.83 √ √ 饮用水井 6# 同兴煤矿水井 S 4.7 513.47 √ √ 饮用水井 7# 兰花煤矿水井 NW 6.7 684.92 √ √ 饮用水井 8# 梨阳坡水井 SW 5.6 705.49 √ √ 饮用水井 9# 园区电厂2号井 SE 0.7 612.74 √ 饮用水井 10# 张崖沟村水井 E 5 528.37 √ 饮用水井 11# 红崖村（选煤厂）水井 SE 3 703.91 √ 饮用水井 12# 上面高村水井 SE 6.7 566.43 √ 饮用水井 13# 朝阳湾水井 N 4.6 658.11 √ 饮用水井 注：具体监测点位见附图6。 ②引用规划环评水质监测项目 常规离子：Ca2+、Mg2+、K+、Na+、HCO3-、CO32-共6项； 基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、硫化物、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共22项； 特征因子：石油类。 ③监测分析方法 水样的采集、保存及分析方法按国家有关规定进行。 ④监测结果 评价区地下水水位调查结果见表3-8。 表3-8 地下水监测布点表 监测位置 2019.05.06 水温（℃） 井深（m） 水位（m） 回回沟水井 16 480.28 957.68 吴辛寨水井 16 351.01 1058.33 园区露天矿选煤厂水井 17 738.42 1155.99 园区电厂1号井 18 604.15 1077.69 抢风岭水井 15 599.83 949.52 同兴煤矿水井 16 513.47 1053.72 兰花煤矿水井 17 684.92 995.46 梨阳坡水井 17 705.49 1103.72 园区电厂2号井 — 612.74 1123.53 张崖沟村水井 — 528.37 907.05 红崖村（选煤厂）水井 — 703.91 1092.92 上面高村水井 — 566.43 766.73 朝阳湾水井 — 658.11 1011.47 引用规划环评地下水水质监测结果见表3-9、表3-10，由表3-9、表3-10可知，本项目区域内地下水各监测项目均未超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、声环境 山西嘉誉检测科技有限公司于2020年3月29日对厂界四周声环境质量进行了现状监测，噪声现状监测点位置见图3-1，监测结果统计见表3-11。 表3-11 声环境质量现状监测结果统计表 监测 时段 监测日期 2020年3月29日 监测点位 监测项目 1#东厂界 2#南厂界 3#西厂界 4#北厂界 昼 间 Leq 52.1 53.9 53.1 52.4 L90 48.2 48.8 46.2 47.6 L50 51.0 52.6 52.2 51.0 L10 55.2 56.8 56.2 55.8 夜 间 Leq 42.1 43.1 42.3 42.0 L90 40.8 41.2 41.2 39.6 L50 41.6 42.2 41.8 40.8 L10 43.2 45.6 44.0 44.6 图3-1 噪声现状监测图 由上表可知，本项目厂界各监测点昼间等效声级值范围在52.1-53.9dB（A）之间，夜间等效声级值范围在42.0-43.1dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目区域声环境质量良好。 5、生态环境 通过现场踏勘，本项目厂区周围未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等。 |
| --- | --- |

表3-5  地表水现状监测值  单位：mg/L

| 断面 | 采样日期 | pH | 挥发酚 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 氟化物 | 氰化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#源子河（东桥小桥）上游500m | 2019.5.4 | 8.30 | ND | 19 | 1.4 | 0.135 | 0.058 | 0.728 | 1.04 | ND | ND |
|  | 2019.5.5 | 8.57 | ND | 19 | 1.3 | 0.132 | 0.079 | 0.574 | 0.932 | ND | ND |
|  | 2019.5.6 | 8.57 | ND | 14 | 0.8 | 0.144 | 0.130 | 0.717 | 0.870 | ND | ND |
|  | 平均值 | 8.48 | ND | 17.33 | 1.17 | 0.14 | 0.09 | 0.67 | 0.95 | ND | ND |
|  | 标准值 | 6-9 | 0.01 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
|  | Si | 0.74 | ND | 0.58 | 0.19 | 0.09 | 0.30 | 0.45 | 0.63 | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2#源子河（东桥小桥）下游500m | 2019.5.4 | 8.38 | ND | 21 | 2.2 | 0.197 | 0.068 | 0.768 | 1.14 | ND | ND |
|  | 2019.5.5 | 8.38 | ND | 23 | 2.0 | 0.189 | 0.069 | 0.799 | 1.01 | ND | ND |
|  | 2019.5.6 | 8.53 | ND | 22 | 2.0 | 0.194 | 0.101 | 0.870 | 0.991 | ND | ND |
|  | 平均值 | 8.43 | ND | 22.00 | 2.07 | 0.19 | 0.08 | 0.81 | 1.05 | ND | ND |
|  | 标准值 | 6-9 | 0.01 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
|  | Si | 0.715 | ND | 0.73 | 0.34 | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.70 | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3#源子河（东桥小桥）下游2000m | 2019.5.4 | 8.57 | ND | 25 | 2.7 | 0.276 | 0.084 | 0.932 | 1.24 | ND | ND |
|  | 2019.5.5 | 8.58 | ND | 27 | 3.3 | 0.223 | 0.147 | 0.972 | 1.02 | ND | ND |
|  | 2019.5.6 | 8.56 | ND | 22 | 2.1 | 0.245 | 0.096 | 0.891 | 1.01 | ND | ND |
|  | 平均值 | 8.57 | ND | 24.67 | 2.70 | 0.25 | 0.11 | 0.93 | 1.09 | ND | ND |
|  | 标准值 | 6-9 | 0.01 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
|  | Si | 0.785 | ND | 0.82 | 0.45 | 0.17 | 0.36 | 0.62 | 0.73 | ND | ND |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表3-6  地表水现状监测结果表    单位：mg/L（pH无纲量）

| 断面 | 采样日期 | 氯化物 | 石油类 | 粪大肠菌群 （个/L） | 流量 （m3/S） | 水温 （℃） | 水深 （m） | 河宽 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#源子河（东桥小桥）上游500m | 2019.5.4 | 146 | ND | 1.9×102 | 0.38 | 18 | 0.37 | 2.51 |
|  | 2019.5.5 | 134 | ND | 3.2×102 | 0.39 | 19 | 0.41 | 2.46 |
|  | 2019.5.6 | 144 | ND | 1.9×102 | 0.38 | 18 | 0.35 | 2.59 |
|  | 平均值 | 141.33 | ND | 233.33 | 0.38 | 18.33 | 0.38 | 2.52 |
|  | 标准值 | 250 | 0.5 | 20000 | -- | -- | -- | -- |
|  | Si | 0.57 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- | -- |
| 2#源子河（东桥小桥）下游500m | 2019.5.4 | 150 | ND | 2.4×102 | 0.38 | 18 | 0.37 | 2.51 |
|  | 2019.5.5 | 155 | ND | 4.5×102 | 0.39 | 18 | 0.41 | 2.46 |
|  | 2019.5.6 | 145 | ND | 1.9×102 | 0.38 | 17 | 0.35 | 2.59 |
|  | 平均值 | 150.00 | ND | 293.33 | 0.38 | 17.67 | 0.38 | 2.52 |
|  | 标准值 | 250 | 0.5 | 20000 | -- | -- | -- | -- |
|  | Si | 0.60 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- | -- |
| 3#源子河（东桥小桥）下游2000m | 2019.5.4 | 159 | ND | 80 | 0.38 | 18 | 0.37 | 2.51 |
|  | 2019.5.5 | 153 | ND | 3.3×102 | 0.39 | 17 | 0.41 | 2.46 |
|  | 2019.5.6 | 154 | ND | 9.2×103 | 0.38 | 17 | 0.35 | 2.59 |
|  | 平均值 | 155.33 | ND | 3203.33 | 0.38 | 17.33 | 0.38 | 2.52 |
|  | 标准值 | 250 | 0.5 | 20000 | -- | -- | -- | -- |
|  | Si | 0.62 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
|  | 超标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- | -- |

表3-9  地下水现状评价结果 mg/L

| 采样 点位 | 采样日期 | pH | 氨氮 | 氰化物 | 氟化物 | 氯化物 | 硫化物 | 挥发性酚类 | 硫酸盐 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | HCO3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#回回沟 | 2019.05.06 | 8.26 | ND | ND | 0.561 | 10.7 | ND | ND | 22.9 | 5.24 | 0.007 | 1.45 | 23.4 | 51.3 | 17.9 | 237 |
| 2#吴辛寨 | 2019.05.06 | 8.39 | ND | ND | 0.457 | 22.3 | ND | ND | 50.3 | 9.61 | 0.006 | 2.60 | 31.0 | 58.4 | 24.5 | 239 |
| 3#园区露天矿选煤厂 | 2019.05.06 | 8.03 | ND | ND | 0.546 | 14.1 | ND | ND | 37.2 | 5.42 | 0.002 | 2.00 | 30.5 | 73.0 | 22.2 | 347 |
| 4#园区电厂1号井 | 2019.05.06 | 8.18 | 0.025 | ND | 0.356 | 86.6 | ND | ND | 120 | 0.921 | 0.003 | 3.84 | 70.6 | 50.2 | 22.8 | 159 |
| 5#抢风岭 | 2019.05.06 | 7.91 | 0.031 | ND | 0.544 | 7.5 | ND | ND | 42.1 | 6.49 | 0.009 | 2.30 | 39.2 | 77.2 | 24.2 | 308 |
| 6#同兴煤矿 | 2019.05.06 | 7.96 | ND | ND | 0.556 | 24.0 | ND | ND | 39.0 | 5.61 | 0.003 | 2.37 | 37.0 | 71.2 | 23.2 | 312 |
| 7#兰花煤矿 | 2019.05.06 | 7.98 | 0.042 | ND | 0.576 | 11.6 | ND | ND | 30.2 | 6.78 | 0.004 | 1.43 | 22.2 | 59.8 | 19.8 | 290 |
| 8#梨阳坡 | 2019.05.06 | 8.01 | ND | ND | 0.443 | 32.6 | ND | ND | 168 | 3.90 | 0.004 | 2.80 | 47.5 | 96.7 | 33.3 | 237 |
| 平均值 | 8.09 | 0.03 | ND | 0.50 | 26.18 | ND | ND | 63.71 | 5.50 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | 0.5 | 0.05 | 1.0 | 250 | 0.02 | 0.002 | 250 | 20 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- | -- | -- |

表3-10  地下水现状评价结果 mg/L

| 采样 点位 | 采样日期 | CO32- | 六价铬 | 耗氧量 | 总硬度 | 石油类 | 溶解性总固体 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 铁 | 锰 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#回回沟 | 2019.05.06 | 14 | 0.008 | 0.525 | 218 | ND | 598 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 64 | ＜2 |
| 2#吴辛寨 | 2019.05.06 | 13 | ND | 0.717 | 264 | ND | 424 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 | ＜2 |
| 3#园区露天矿选煤厂 | 2019.05.06 | 10 | ND | 0.416 | 288 | ND | 304 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 46 | ＜2 |
| 4#园区电厂1号井 | 2019.05.06 | 13 | ND | 0.941 | 232 | ND | 782 | ND | ND | ND | ND | 0.141 | ND | 56 | ＜2 |
| 5#抢风岭 | 2019.05.06 | 30 | 0.004 | 0.913 | 282 | ND | 369 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 58 | ＜2 |
| 6#同兴煤矿 | 2019.05.06 | 26 | ND | 0.382 | 257 | ND | 405 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 48 | ＜2 |
| 7#兰花煤矿 | 2019.05.06 | 40 | 0.007 | 0.498 | 250 | ND | 257 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 55 | ＜2 |
| 8#梨阳坡 | 2019.05.06 | 26 | 0.007 | 0.408 | 376 | ND | 869 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 62 | ＜2 |
| 平均值 | -- | 0.01 | 0.6 | 270.88 | ND | 501 | ND | ND | ND | ND | 0.14 | ND | 55.38 | ＜2 |
| 标准值 | -- | 0.05 | 3.0 | 450 | 0.05 | 1000 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.10 | 100 | 3.0 |
| 达标情况 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

| 环境 保护 目标 | 本项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的自然文化保护地以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。主要环境敏感因素为厂址周围的村庄居民和农作物。结合工程特点，确定本评价主要保护目标为：评价区的环境空气质量、周围居民、地表水及生态环境。环境保护目标详细内容见表3-12。 表3-12 本项目主要环境保护目标及保护级别 类别 环境保护目标 保护目标坐标 保护 对象 保护 要求 保护目标 方位 距离(km) 环境 空气 厂界500m范围内无任何环境保护目标 《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级 地表水 源子河 E 2.7 — — 区域地表水 《地表水环境质量标准》GB3838—2002)IV类水质 地下水 厂区 — — — — 区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界50m范围内无任何环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 环境 评价区土壤、植被生态系统 在严格控制项目生态影响的前提下，要加强区域生态建设，防止评价区生态环境恶化 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目营运期裂解炉尾气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、甲苯、二甲苯、二噁英有组织排放浓度执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表6废气中有机特征污染物及排放限值的要求；非甲烷总烃有组织排放限值、企业边界排放限值参照执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中合成橡胶行业标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准限值；颗粒物、甲苯、二甲苯无组织排放浓度执行中《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表7企业边界大气污染物浓度限值；H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相应的排放标准值。详见表3-13~表4-8。 表3-13 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 无组织排放监控浓度限值 mg/m3 颗粒物 20 1.0 二氧化硫 50 / 氮氧化物 100 / 甲苯 15 0.8 二甲苯 20 0.8 二噁英 0.1ng-TEQ/m3 / 非甲烷总烃 / 4.0 表3-14 山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案 行业 污染物 有组织源排放限值 企业边界排放值 最高允许排放浓度（mg/m3） 污染物排放监控位置 合成橡胶 非甲烷总烃 80 车间或生产设施排气筒 2.0 表3-15 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 污染物 有组织排放限值 厂界标准值mg/m3 排气筒高度m 排放限值kg/h 硫化氢 15 0.33 0.06 臭气浓度（无量纲） 15 2000 20 表3-16 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物 监控点处1h平均浓度值mg/m3 监控点处任意一次浓度值mg/m3 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 20 厂房外设置监控点 2、噪声 施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中标准要求，详见表3-17。 表3-17 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523－2011） 噪声限值dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-18。 表3-18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 3、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订版）、HJ2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的有关规定。 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目有组织废气主要排放因子为工业粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃，本项目生产污水及生活污水均不外排。根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》的规定，山西省在“十二五”期间对6种污染物实行总量控制：大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘和氮氧化物，废水污染物中的化学耗氧量和氨氮。因此本项目总量控制因子为工业粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物。因此，本项目需向朔州市生态环境局平鲁分局申请总量控制指标，见下表3-19。 表3-19 总量控制指标表 项目 工业粉尘 烟尘 SO2 NOx 本项目排放量（t/a） 0.03 0.32 1.4 2.78 拟申请总量（t/a） 0.03 0.32 1.4 2.78 根据环境空气质量调查，2020年朔州市平鲁区基本污染物中PM2.5、PM10年均值均未达到国家二级标准，根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》中“第十九条上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目核定主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要污染物均需按建设项目核定主要污染物排放总量指标2倍进行削减替代。”，因此，本项目排放的工业粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量应进行2倍削减替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气污染防治措施 1）关于施工扬尘的防治措施 根据《关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政法【2018】30号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》，对本工程施工过程中提出如下防尘和抑尘措施： （1）工程开挖防尘：工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。多余弃土根据总体布置尽量回填于低凹处，注意土石方挖填平衡。开挖弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免产生扬尘。 （2）砂石与混凝土等扬尘消减与控制：要求施工中使用商品混凝土，禁止现场搅拌，混凝土运输应采用密封罐车。采用敞篷车运输时，应将车上物料用篷布遮盖严实，防止物料飘失，避免运输过程产生扬尘。 （3）交通扬尘削减与控制：施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 （4）物料的堆存方案：物料采用材料仓库和临时材料堆放场两种方式堆存，堆存时应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿和水流引起物料流失。运输车辆应人库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 建筑材料定点堆存，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用。 （5）施工临时道路布设：施工道路尽量与厂区规划道路相同，即保证施工时做到道路100%硬化，又可以避免重复建设；同时，要在工地出口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。 （6）设置洗车平台：施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，做到出工地车辆100%冲洗车轮。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 （7）洒水喷洒措施：洒水是最常用的控制方法，洒水作用的效果，由使用频率而定，一般有效的洒水计划可减低50%以上的逸散性粉尘。但为了防治洒水过多导致场地水土流失，评价要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责，严禁出现因洒水导致水土流水到施工场地外的情况。 （8）建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运。若在工地内堆置超过一周的，采区以下措施：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水抑尘。 （9）本项目在施工过程中，严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工和运输。渣土运输车辆严格按规定时间和路线行驶、不得存在沿途抛酒、随意倾倒等行为。 2）关于物料及土方运输污染防治问题 （1）施工单位或土石运输单位必须按照交通部门核准的运输路线运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。 （2）施工工地道路要铺设石渣路面，工地路面做到100%硬化，工地出口处要设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地，做到出工地车辆100%冲洗车轮；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。 （3）运输车辆不得超载；物料运输采用箱式运输车进行散装物料的运输；合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。 （4）对于运输过程产生的撒漏，本工程建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 3）关于施工完成后及时恢复地表的问题 施工结束后，应及时进行绿地建设及地表植被恢复；剩余土方应及时清运并合理处置。暂不开工处环评要求做到100%绿化。 4）施工扬尘管理 严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，即“施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化”，以有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。 此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告。 施工阶段采取以上防治措施后，可有效的减轻施工扬尘对周围环境空气的污染，随着施工过程的结束，这部分扬尘也会随之消失。 2、施工期废水污染防治措施 为减少施工阶段施工期废水对周围环境产生影响，评价还提出以下污染防治措施： 1）合理安排工期，该路段施工尽量避开丰水期，选择在旱季施工，并严格划定施工范围，在满足工程质量的条件下缩短工期，尽量避开雨天施工，杜绝施工废水任意外排。 2）应尽量避开雨季，有雨天气应做好施工导流工作，施工场地撒落的物料要及时清扫，物料堆放要采取防雨水冲刷和淋溶措施。 3）对施工流动器械的冲洗设固定场所，冲洗水进入沉淀池沉淀后用作施工材料混合用水，施工场地抑尘洒水。 4）注意场地清洁，及时维护和修理施工机械，严禁施工机械机油的跑冒滴漏，若出现漏油现象，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理。 5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 综上，施工期环境影响是短期的，且受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上措施，本项目施工期废水对区域水环境影响较小。 3、施工期噪声污染防治措施 1）防治措施 （1）降低施工设备噪声 施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。 （2）合理安排施工时间 严禁晚上22:00～凌晨6:00以及中午12:00～14:30进行可能产生噪声扰民问题的施工活动，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高。高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。同时，施工场地布置时备应尽量远离声环境敏感点，必要时应在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障，以缓解噪声影响。 （3）合理布局施工场地 避免局部声级过高，噪声大的某些施工设备尽量远离敏感区，将施工阶段的噪声减至最小。 （4）降低人为噪声 提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。 （5）个人防护 施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。在河道较窄且分布有居民区的河段建简易挡棚，部分阻挡噪声的传播。 2）运输噪声污染防治措施 本项目所需原材料均外购，原材料运输主要利用五龙沟村各条交通线路，路段两侧敏感目标较多，运输噪声对近距离内敏感目标产生的影响较为严重。土方、弃渣及建筑垃圾运输时利用现有道路，路面状况较好。 环评要求在进行物料运输过程中，施工单位应采取下列措施以减小对两侧敏感目标的影响： （1）选用符合《机动车辆允许噪声》（GB1495—79）标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区。 （2）尽量减少夜间运输量，限制车速，经过居民区时应限速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。 （3）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期交通噪声影响的重要手段。 综上，施工噪声会对周围环境产生一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工期间通过合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等措施，可以减轻施工噪声对周围环境的影响。 4、施工期固体废物污染防治措施 本工程开挖前清除地表垃圾和施工期产生的建筑垃圾采取以下防治措施： 1）首先考虑回收利用，可利用的材料供给周边地区修补道路使用；不能回收利用的集中收集，及时运建筑垃圾填埋场进行处理。 2）建设单位在施工结束之后对所有施工工作面和活动区进行了检查，将收集的固体废物统一收集处理。 3）建筑垃圾堆放应远离浊漳南源，不能及时综合利用的采用彩布条覆盖，设置截水沟，防治水土流失对地表水体造成污染。 4）严格控制施工范围，施工期禁止向浊漳南源倾倒垃圾。 施工期结束后采取覆土、硬化路面、绿化等措施。覆土厚度为0.8~1.0m，然后种植适合当地生长、耐旱、繁植力强的草种。减免水土流失，进行生态恢复。 综上，施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工工程的结束，这些污染也将消失，不会对环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响及污染防治措施 本项目废气污染源主要包括裂解炉燃烧废气（G1）、裂解结束打开裂解炉仓门取钢丝时逸出的废气（G2）、地下裂解油储罐产生的大小呼吸废气（G3）及炭黑筒仓仓顶呼吸废气（G4）及炭黑打包产生的粉尘（G5）。 1.1裂解炉燃烧废气（G1） 本项目裂解炉使用柴油及不凝气为燃料。另外，项目油水分离器会产生少量的含油废水，含油废水具有一定燃烧性，高压雾化处理后喷入裂解炉燃烧室与不凝气一同燃烧，根据物料平衡，本项目含油废水产生量为292t/a，燃烧产生的污染物极少，主要是水蒸气，本次评价不予统计。因此，本项目裂解炉燃烧废气包括不凝气和柴油燃烧产生的废气，具体分析如下。 （1）柴油燃烧废气 本项目柴油燃烧废气中的工业废气量、二氧化硫、烟尘、氮氧化物参照《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》附录B工业锅炉的废气产排污系数中B.2燃油工业锅炉的废气产排污系数中以轻油为原料的产污系数，其工业废气量（烟气量）、二氧化硫、烟尘、氮氧化物产污系数分别为17804.03标立方米/吨-原料、19S千克/吨-原料、0.26千克/吨-原料、3.67千克/吨-原料。本项目柴油总用量为27.42t/a，含硫量为1%，经核算本项目柴油燃烧废气中烟气量、二氧化硫、烟尘、氮氧化物的产生量分别为48.82万m3/a、5.19×10-3t/a、7.17×10-3t/a、0.102t/a。 （2）不凝气燃烧废气 根据不凝气成分可知，燃烧产物的主要成分是H2O、CO2、NOx、SO2，除此之外，可能存在一定比例的裂解气无法完全燃烧，同时类比同类行业项目，确定本项目不凝气燃烧废气主要污染因子为烟尘、SO2、NOx、非甲烷总烃、硫化氢、甲苯、二甲苯、二噁英。 ①不凝气烟气量计算 不凝气的组分特性和天然气相近，故本项目不凝气燃烧烟气量计算类比天然气，本项目不凝气燃烧废气中的工业废气量参照《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》附录B工业锅炉的废气产排污系数中B.3燃气工业锅炉的废气产排污系数中以天然气为原料的产污系数。其工业废气量（烟气量）产污系数为136259.17标立方米/万立方米-原料，本项目不凝气密度为0.7174kg/m3，计算出本项目产生不凝气量2.23×106m3/a，则本项目燃烧不凝气产生烟气量为3038.58万m³/a。 ②烟尘、SO2、非甲烷总烃产生量的核算 本项目不凝气燃烧废气中的烟尘、SO2根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中“表35废弃资源加工工业排污单位大气污染物产污系数”中废轮胎加工热裂解（间歇）工序的产污系数核算，其中颗粒物0.82kg/t产品、非甲烷总烃7.5kg/t产品，本项目裂解产品为裂解油、炭黑、钢丝、不凝气，共19700t/a，经计算，本项目裂解过程颗粒物（烟尘）、非甲烷总烃的产生量分别为16.154t/a、147.75t/a。 ②SO2产生量的核算 根据本项目硫平衡可知，裂解不凝气中S的总量为45t/a，主要以H2S形式存在。本项目对H2S进行预脱硫，预脱硫采用干法（氧化铁）脱硫工艺。经查阅资料，干法脱硫经验效率一般在50%-80%，本次评价按保守值60%进行计算。据此计算，经干法预脱硫后，进入燃烧室的不凝气中H2S的含量为19.13t/a。本项目燃烧室燃烧温度为1600℃，且燃烧过程通入足量空气，理论上不凝气中硫化氢能够完全燃烧，硫化氢完全燃烧方程式为：2H2S+3O2=2SO2+2H2O，而在实际生产中可能存在一定比例的不凝气无法完全燃烧，本项目不凝气的燃烧效率取97%，据此核算： SO2产生量为19.13×64/34×0.97=34.93t/a。 燃烧后烟气经配套设置“二级双碱法脱硫”系统进行脱硫处理，脱硫效率按96%计，则燃烧室燃烧废气经“二级双碱法脱硫”系统处理后脱硫后SO2排放量为1.4t/a。 ③甲苯、二甲苯产生浓度的类比核算 本评价裂解炉燃烧废气中甲苯和二甲苯源强数据通过类比分析得到，上海绿人生态经济科技有限公司在上海市奉贤区建立了废旧轮胎综合利用与资源化示范基地，根据该公司委托上海市环境监测中心对裂解气燃烧废气（未经处理的）进行了监测，类比可得本项目裂解炉燃烧废气中甲苯和二甲苯的产生浓度分别为0.316mg/m3和0.103mg/m3。 ④硫化氢产生量的核算 本项目废旧轮胎在低温裂解过程系贫氧气氛中进行，不凝气中的硫主要以H2S的形式存在，裂解气中的硫化氢极易燃烧，其燃点为260℃，本项目燃烧室燃烧温度为1600℃，且燃烧过程通入足量空气，理论上来讲不凝气中硫化氢能够完全燃烧，硫化氢完全燃烧方程式为：2H2S+3O2=2SO2+2H2O，实际生产中可能存在一定比例的裂解气无法完全燃烧，本项目不凝气的燃烧效率取97%，根据硫平衡，得出本项目裂解气燃烧废气中未燃烧的H2S的量为0.57t/a，未燃烧的硫化氢经二级双碱法脱硫处理后经二级活性炭吸附处理后外排，处理效率按98%计，经计算本项目燃烧废气中硫化氢的排放量为0.0114t/a。 ⑤二噁英 二噁英是由于含氯有机物不完全燃烧通过复杂热反应生成的，氧气、氯元素和金属元素是生产二噁英的必备条件。二噁英的产生途径可归纳为以下两种： Ⅰ、高温气相生成反应：氯源（如PVC、氯气、HCl等）是二噁英的前驱物，金属元素如(Cu、Fe)的存在提供的二噁英产生的催化剂。在氧化条件下，当燃烧温度低于800℃、烟气停留时间小于2s时，燃烧物中部分有机物就会与分子氯或氯游离基反应生成二噁英。经查阅《废轮胎回转窑中试热解产物应用及热解机理和动力学模型研究》（闫大海，浙江大学博士学位论文），轮胎组成成分中以C、H、O、N、S元素为主，无氯元素，裂解产物炭黑中氯元素无检出，裂解气以小分子有机物为主，无氯元素成分；裂解油中检测出上百种含氮、氧、硫的杂原子物质，以酮类、酚类、醇类、酰胺类、有机酸、酯类等为主，未检出含氯元素成分。 Ⅱ、低温异相催化反应：离开炉膛的烟气中除含有可能已经生成的二噁英外，还携带有氯苯、氯酚或多氯联苯等芳香族化合物和其他有机物，同时还有未燃烧尽的碳颗粒以及一些过渡金属(Cu、Fe)存在，这些物质从高温炉膛出来后冷却，至250~450℃的温度区间时发生聚合，通过分子重组催化生成二噁英。 从本项目裂解工艺流程上来说，裂解过程中炉内一直维持微负压无氧状态，炉体内缺少生产二噁英所必须的氧气，因此，本项目裂解炉低温裂解过程不具备生成二噁英的条件，低温裂解过程无二噁英产生；另外，本项目不凝气燃烧温度为1600℃左右，基本能够充分燃烧，因此，本项目不凝气燃烧过程不利于二噁英的生成，产生量极少，同时，本项目设置烟气骤冷装置使燃烧尾气温度降至200℃以下，防止二噁英的生成，本评价类比《怀远县怀顺再生资源科技有限公司年处理5万吨废旧再生资源综合利用项目环境影响报告表》（报批稿），经烟气骤冷装置处理后二噁英排放浓度为0.041ngTEQ/Nm3，小于《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值（1.0ng-TEQ/Nm3）。 （3）裂解炉燃烧废气排放达标分析 本项目6台裂解炉均采用低氮燃烧器，6台裂解炉产生的燃烧废气（主要有烟尘、SO2、NOx、硫化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二噁英）共用1套“骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”废气处理系统，处理后的废气由15m高的排气筒P1排放。根据建设单位提供的净化设备资料，本项目废气处理系统处理中布袋除尘器、湿法脱硫除尘系统（二级双碱法脱硫系统）对颗粒物去除效率≥98%；不凝气中非甲烷总烃进入裂解炉的燃烧室焚烧燃烧，不凝气中均为易燃小分子有机物质，燃烧效率取97%，则燃烧废气中非甲烷总烃的量为4.43t/a，本项目二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的去除效率≥60%；本项目所用低氮燃烧器对可将燃气中的氮氧化物降至90mg/m3以下。则本项目建成后裂解炉燃烧废气产生排放情况见下表4-1： 表4-1 本项目裂解炉燃烧废气产生排放情况一览表 废气因子 烟气量万m³/a 产生量 t/a 产生浓度mg/m3 排放量 t/a 排放浓度 mg/m³ 标准限值 mg/m³ 烟尘 3087.4 16.16 523.4 0.32 10.5 20 二氧化硫 34.94 1131.4 1.4 45.3 50 氮氧化物 2.78 90 2.78 90 100 非甲烷总烃 4.43 143.5 1.77 57.4 80 甲苯 0.0098 0.316 0.0039 0.13 15 二甲苯 0.0032 0.103 0.00013 0.04 20 硫化氢 0.57 18.46 0.0114 0.0015kg/h 0.33kg/h 二噁英 0.082ng-TEQ/Nm3 0.041ng-TEQ/Nm3 0.1ng-TEQ/m3 由上表可知，本项目裂解炉排气筒P1排放的燃烧废气中的烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物、甲苯、二甲苯、二噁英排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表6废气中有机特征污染物及排放限值的限值要求；排放的非甲烷总烃满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中合成橡胶行业标准的限值要求；排放的H2S的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相应的排放标准值要求。 1.2裂解结束打开裂解炉仓门取钢丝时逸出的废气（G2）、地下裂解油储罐产生的大小呼吸废气（G3） （1）裂解结束打开裂解炉仓门逸出废气（G2） 本项目废旧轮胎裂解过程中裂解炉全密闭且保持微负压状态，各管道密封性良好，确保炉内气体和生成的炭黑颗粒不外泄，因此，裂解过程裂解炉无废气逸出，而裂解结束打开裂解炉仓门（即进料口）出钢丝时会逸出的极少量废气。类比同类项目，裂解过程中产生的裂解气大部分约95%的被收集、净化、储存后作为裂解炉燃料使用；少部分约5%残留于裂解炉内，裂解结束后，使用负压设备将炉内残留气体抽取后，关闭负压设备，同时打开裂解炉上的放空阀，使炉内恢复正常压力，产生的放空废气送至燃烧室燃烧处理；极少量气体留在裂解炉仓内，在出钢丝打开裂解炉仓门时逸出，根据项目实际情况，逸出废气主要为H2S和有机废气，有机废气主要污染因子为非甲烷总烃（其中含微量的甲苯、二甲苯，可忽略不计），根据本项目物料平衡平衡可知，本项目裂解结束打开裂解炉仓门逸出废气约3.16t/a，产污情况分析具体如下： ①裂解炉口逸出废气H2S产污分析 本项目废旧轮胎在低温裂解过程系贫氧气氛中进行，不凝气中的硫主要以H2S的形式存在，根据硫平衡计算可知，裂解炉口逸出废气H2S的产生量约为0.014t/a。 ②裂解炉口逸出废气非甲烷总烃 本项目裂解炉口逸出废气非甲烷总烃的产生量类比裂解气中非甲烷总烃的产生量，本项目裂解产生的不凝气裂解气1600t/a，其中非甲烷总烃147.75t/a；本项目裂解炉口逸出废气3.16t/a，由类比可知，逸出废气中非甲烷总烃0.29t/a。 （2）地下裂解油储罐大小呼吸废气（G3） 本项目年产裂解油8000t/a，根据业主提供的资料，项目地下储油罐区设置5个30t的固定双层铁质卧式罐，地下储油罐区一次最大储存量为135t。裂解油在储存过程中因储罐产生大、小呼吸产生废气污染物以非甲烷总烃计。 ①大呼吸损失：也称工作损失，是指储罐进发油时所呼出的蒸气而造成的裂解油蒸发损失，储罐进油时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐变小，罐内压力不断增大，当压力超过呼吸阀控制的压力时，一定浓度的蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止收油。本项目采用拱顶罐，储罐大呼吸废气排放量参照《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)附录A 中推荐的大呼吸蒸发损耗计算公式进行计算： 式中：LDW —拱顶罐年大呼吸蒸发损耗量，m3/a； V1 —泵送液体入罐量，m3； K —单位换算常数，K=51.6； KT—周转系数(见SH/T3002-2000 附录A 中图A.0.2)，N＞36时，KT=（180+N）/6N，N≤36时，取KT=1。N为储罐年周转次数，N=Q/V，其中Q为储罐年周转量m3/a、V为储罐容积m3； K1—化学品、裂解油系数，汽油取1，原油取0.75，本评价取K1=0.85； Py—化学品、裂解油平均温度下的蒸汽压kPa，Py=0.5（Py1+Py2），其中Py1为储罐内液面最低温度所对应的蒸汽压kPa、Py2储罐内液面最高温度所对应的蒸汽压kPa；类比同类项目，裂解油的平均温度下的蒸汽压为6.43kPa。 μy—化学品蒸汽摩尔质量，kg/kmol，由于裂解油成份较复杂，难以准确计算，本次评价参照石脑油，取80。 本项目单个储罐大呼吸废气主要计算参数见表4-2所示。 表4-2 单个储罐“大呼吸”废气计算一览表 名称 N (次/a) KT Py (kpa) μy （kg/kmol） V1 （m3） ρ （kg/m3） LDW （m3/a） LDW （t/a） 裂解油 12 1 6.43 80 38 880 0.1298 0.1142 ②小呼吸损失：储罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温，压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油蒸发速度、浓度和蒸气压力也随之变化。这种排出蒸气和吸入蒸气的过程造成的气体损失，叫储油罐小呼吸损失。 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 储罐小呼吸废气排放量参照《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)附录A 中的小呼吸蒸发损耗计算公式进行计算，计算公式如下： 拱顶罐（固定顶罐）： 式中：LDS —拱顶罐年小呼吸损耗量，m3/a； K2 —单位换算系数，K2=3.05； K3 —化学品、油品系数，汽油取1，原油取0.75，本评价取K3=0.85； P —化学品、油品本体温度下的蒸汽压kPa； Pa —当地大气压，本次评价取101.325kPa； D —储罐直径，m； H —罐内气体空间高度，m；包括储罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度。 ΔT—大气温度的平均日温差，本评价取10℃； Fp —涂料系数，根据《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)附录A表A.0.3-1，取Fp=1.46； C1 —小直径油管修正系数，根据下式计算：当D≥9.14m时，C1=1；当1.83m＜D＜9.14m时，C1=a+bD+eD2+fD3，a=8.2626×10-2，b=7.3631×10-2，e=1.3099×10-3，f=1.9891×10-6。 本项目单个裂解油储罐小呼吸废气主要计算参数见表7-3所示。 表4-3 单个储罐“小呼吸”废气计算一览表 项目 P Pa H ΔT Fp K2 K3 C1 LDS（m3/a） LDS （t/a） 裂解油 40 101.325 0.8 10 1.46 3.05 0.85 0.28 0.0683 0.0601 ③储罐的呼吸总损耗 根据以上分析可知，地下储罐区5个裂解油储罐在营运期间的呼吸损失见表4-4所示。 表4-4 本项目5个裂解油储罐非甲烷总烃总损失一览表 储罐 损失量（t/a） 损失总量（t/a） 大呼吸 小呼吸 G3 0.571 0.3005 0.8715 本项目5个裂解油储罐的呼吸排气管经吸风管线收集引入处理生产车间处理裂解炉仓门处废气的1套二级活性炭吸附装置进行处理，吸风管线对废气的收集效率取100%，处理后由15m排气筒P2排放，二级活性炭吸附效率可达到60%，因此，本项目裂解油储罐区非甲烷总烃年排放量为0.3486t/a。 （3）本项目裂解炉口逸出废气及裂解油储罐呼吸废气产生排放情况 本项目裂解炉为间歇式生产运行，本项目拟在6台裂解炉仓门处设置全封闭式密闭间，并在密闭间上方设置负压集气管道，使密闭间内保持微负压状态，6台裂解炉仓门打开产生的废气经集气管收集后，由1套二级活性炭吸附装置处理，后通过1根15m排气筒P2排放，全封闭式密闭间集气效率不低于90%，二级活性炭吸附效率不低于60%；本项目5个裂解油储罐的呼吸排气管经吸风管线收集一并汇入处理生产车间处理裂解炉仓门处废气的1套二级活性炭吸附装置进行处理，吸风管线对废气的收集效率取100%，二级活性炭吸附效率不低于60%，处理后由15m排气筒P2排放。二级活性炭吸附装置风机总风量为10000m³/h，其中6台裂解炉仓门分配风量为5000m³/h，5个裂解油储罐的呼吸排气管分配风量为5000m³/h，本项目裂解炉口逸出废气及裂解油储罐呼吸废气产生及排放情况表见下表： 表4-5 本项目裂解炉口逸出废气及裂解油储罐呼吸废气产生排放情况一览表 废气因子 风量 m³/h 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度 mg/m³ 标准限值 mg/m³ 非甲烷总烃（有组织） 10000 1.133 0.58 58 0.46 0.23 23.2 80 非甲烷总烃（无组织） / 0.029 0.048 / 0.029 0.048 / / H2S（有组织） 10000 0.013 0.0217 2.2 0.0052 0.0087 0.87 0.33kg/h H2S（无组织） / 0.001 0.0017 / 0.001 0.0017 / / 注：本项目打开仓门出钢丝时间取600h/a，5个裂解油储罐的呼吸排气时间取8760h/a，表7-5中污染物源强核算为打开仓门出钢丝及裂解油储罐的呼吸排气同时进行时的最大值。 由上表可知，本项目排气筒P2排放的非甲烷总烃的排放浓度满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中合成橡胶行业标准的限值要求；排放的H2S的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相应的排放标准值。 1.3炭黑筒仓仓顶呼吸粉尘（G4）及炭黑打包产生的粉尘（G5） （1）炭黑筒仓仓顶呼吸粉尘（G4） 本项目设置1个50t的炭黑筒仓储存炭黑，在筒仓进料时，为使粉料在装料时能够顺利打入筒仓内，仓顶设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有粉尘。本项目在筒仓顶部设置一个仓顶滤筒式除尘器（风机风量为2000m3/h）处理炭黑筒仓仓顶呼吸粉尘，仓顶滤筒式除尘器收集的粉尘经脉冲震动回落至筒仓内。类比同类项目，筒仓呼吸炭黑粉尘约占进入该筒仓炭黑量的0.02%，则炭黑筒仓仓顶呼吸粉尘产生量为1.2t/a，仓顶除尘器除尘效率为95%，则经仓顶滤筒式除尘器处理后粉尘排放量为0.06t/a。 （2）炭黑打包工序产生的粉尘（G5） 本项目炭黑打包由打包机自动打包，打包机为封闭箱式结构，包装袋放入打包机内后与炭黑筒仓的卸料口相接，然后关闭箱门开始卸料打包，在打包过程中出料口附近会产生少量炭黑粉尘。类比同类项目，炭黑粉尘产生量按炭黑打包量的0.01%估算，则项目炭黑打包粉尘产生量为0.6t/a。本项目封闭箱式打包机上方设置负压集气管道，打包产生的粉尘经收集负压集气管道收集后经风机（风量为5000m3/h）引至一台布袋除尘器（处理效率取95%）处理，处理后经1根15m高排气筒P3达标排放，封闭箱式打包机集气效率不低于90%。 本项目炭黑筒仓呼吸口通过排风管线连接到炭黑打包工序设置的布袋除尘器进一步处理，处理后的废气一并经排气筒P3有组织排放。 本项目仓顶呼吸粉尘、打包粉尘颗粒物产生及排放情况见下表。 表4-6 本项目炭黑仓顶呼吸、打包粉尘颗粒物产生排放情况一览表 废气因子 风量 m³/h 产生量 t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度 mg/m³ 标准限值 mg/m³ 炭黑粉尘（有组织） 5000 0.6 1 200 0.03 0.05 10 20 炭黑粉尘（无组织） / 0.06 0.1 / 0.06 0.1 / / 注：炭黑打包时间为600h/a，表7-6中污染物源强核算为筒仓进料及炭黑打包同时运行时的最大值。 由上表可知，排气筒P3排放的炭黑粉尘的排放浓度10mg/m3，能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求。 同时，在保持设备良好的密闭性和经常洒水降尘的情况下，逸散到厂房外的炭黑尘量极少，预计厂界处炭黑尘能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）的标准要求，对周围环境影响很小。 1.4大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对于大气环境防护距离的相关规定：“8.7.5.1 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”，由此可知，排放的废气中主要污染物浓度超过其短期环境质量浓度限值（即占标率＞100%）的项目需进行核算大气环境防护距离。 本评价采用《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）对本项目排放的废气中主要污染物下风向最大落地浓度及其占标率进行了估算，由估算可知，本项目所有污染源中收集裂解炉口逸出废气及裂解油储罐呼吸废气对应的排气筒P2排放的硫化氢占标率最大，为8.72%＜100%，未超过其短期环境质量浓度限值，故本项目不设置大气环境防护距离。 1.5监测计划 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工》（HJ1034-2019）的要求同时根据本项目实际建设情况制定了监测方案和监测计划，本项目不另设监测站，监测事宜委托有资质的监测单位进行监测。 表4-7 本项目大气环境监测计划 环境要素 监测位置 监测项目 监测频率 污染物监测 废气 裂解炉排气筒P1 烟尘、SO2、NOx 自动监测 非甲烷总烃 每月1次 二噁英 每年1次 硫化氢、甲苯、二甲苯、臭气浓度 每季度1次 排气筒P2 非甲烷总烃 每月1次 硫化氢、臭气浓度 每季度1次 排气筒P3 粉尘 每半年1次 无组织排放 厂界上风向设1个参照点，下风向布设4个监控点 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢、臭气浓度 每半年1次 2、运营期地表水环境影响及污染防治措施 1）地表水环境影响分析 本项目采用雨污分流制，厂内需在低洼处建设一座50m3初期雨水池，厂区初期雨水经明渠收集、重力流流至初期雨水收集池，保证场地初期雨水不外排。 本项目生产过程中无废水排放，循环冷却系统产生部分含盐废水（W3）0.2m3/d（67m3/a），为清净下水可用于厂区地面洒水抑尘；二级双碱法脱硫系统用水、不凝气水封罐水均循环使用，不外排；油水分离装置产生的含油废水（W1）约292t/a，经高压雾化后送入裂解炉燃烧室内燃烧，不外排。 本项目生活污水（W2）产生量为0.64m3/d（214.4m3/a），全部用于厂区地面洒水抑尘，不外排，厕所采用旱厕，粪便收集后由当地农民拉走用于施肥。 2）防治措施 本项目无生产废水排放，目前因本项目区域范围内无污水管网铺设，生活污水用于厂区地面洒水抑尘，不外排，厕所采用旱厕，粪便收集后由当地农民拉走用于施肥。待具备接入管网条件时，本项目产生的生活污水需达到排放标准后立即接入污水管网，进入污水处理厂处理；本项目对初期雨水进行了收集和处理，因此本项目对周边地表水环境的影响较小。 3、运营期声环境影响及污染防治措施 1）噪声源强 本项目生产过程中的主要强噪声源有真空泵（裂解炉配套）、空压机、进料机、燃烧机、风机等，产生的设备噪声源强在70~85dB(A)之间。项目在选型时选用低噪音设备，采取设置减振垫等设备基础减振措施。本项目生产车间内各产噪设备通过减振基础等措施，再经过墙体隔声后噪声可降低约15dB(A)。本项目各噪声源强及治理措施见表4-8。 表4-8 噪声源强及治理措施表 单位：dB(A) 设备名称 数量（台） 单台产生源强dB(A) 位置 治理措施 单台排放源强dB(A) 真空泵（裂解炉配套） 6 85 生产车间 墙体隔声；选用低噪音设备；安装减震底座 70 空压机 1 85 70 进料机 2 75 60 燃烧机 18 75 60 冷凝器 6 70 55 废气处理设施风机 4 85 70 2）治理措施 为降低各类设备产生的噪声对周围环境的影响，满足相应的区域声环境质量要求，应采取如下防治措施： ①选用低噪声风机设备，在设备选型中，同类设备中选择噪声较低的设备，在签订设备供货技术协议时，向制造厂提出设备噪声限值，并作为设备考核的一项重要因素。 ②本项目废气处理设施风机需安装减震底座，管道接口采用软管相连。 ③废气管道设计时，应合理布置，流道顺畅，以减少空气动力性噪声。 ④运营期加强对噪声设备的维护和保养等。 ⑤本项目总平面设计充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用。 3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关规定，本项目不另设监测站，监测事宜委托有资质的监测单位进行监测。 表4-9环境监测方案 环境要素 监测位置 监测项目 监测频率 污染物监测 噪声 厂界四周 等效连续A声级 每季度1次 4、运营期固体废物环境影响及污染防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。其中，一般工业固体废物包括除尘器产生的除尘灰（S1）、双碱脱硫产生的废包装袋（S2）及脱硫废渣（S3）、不凝气预脱硫产生的废氧化铁（S5）；危险废物为水封罐产生的水封罐沉渣（S4）、废气处理定期更换的废活性炭（S6）、裂解油储油罐产生的油渣（S7）、设备维修产生的废机油、废棉纱、废手套（S8）；生活垃圾为职工产生的生活垃圾（S9）。 （1）一般工业固体废物 1）除尘器产生的除尘灰（S1）：炭黑布袋除尘器收集到的除尘灰0.57t/a，除尘灰经收集后，与炭黑一同外售；裂解炉燃烧废气处安装的布袋除尘器收集到的除尘灰约8.55t/a，本项目拟在生产车间建设一般固废暂存间，裂解炉燃烧废气处安装的布袋除尘器收集到的除尘灰暂存于一般固废间，经统一收集后，交由环卫部门统一处置。 2）脱硫产生的废包装袋（S2）：脱硫过程中产生的氢氧化钠、氧化钙的废包装袋产生量约为0.1t/a，产生的废包装袋暂存于一般固废间，经统一收集后，定期交由废品回收单位回收处理。 3）脱硫废渣（S3）：本项目脱硫过程生成硫酸钙和亚硫酸钙的混合物，按SO2去除量计算可得脱硫石膏产生量（含水量20%）约为137t/a。脱硫废渣可用于砌筑砂浆及各种石膏制品，经单独收集、沉淀后外售给建材公司再利用。 4）不凝气预脱硫产生的废氧化铁（S5）：氧化铁脱硫剂是一种固体脱硫剂，其原理是将废气中的含硫化合物吸附到脱硫剂的小孔中，从而净化气体。氧化铁脱硫剂在长时间使用后，其活性会不断下降，如其中的小孔被一些杂质物所堵塞，这时脱硫剂就失活了。因氧化铁本身不具有危险特性，未纳入《国家危险废物名录》（2021年版），本项目不凝气预脱硫产生的废氧化铁作为一般工业固废，产生量约5t/a，交由厂家定期回收更换。 （2）危险废物 1）废活性炭（S6）：本项目安装的两套二级活性炭吸附装置应定期更换活性炭以保证活性炭的处理效率，更换过程会产生一部分的废活性炭。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废活性炭属于危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-039-49。危险废物拟暂存于危废间内，并委托具有相应处理资质的单位进行定期清运处置。 根据《简明通风设计手册》（中国工业建筑出版社），活性炭对有机废气的有效吸附量为0.2-0.3kg/kg（本项目以0.2kg计），活性炭对硫化氢的有效吸附量取0.2kg/kg，本项目裂解炉燃烧废气处安装的二级活性炭吸附装置吸附有机废气、硫化氢的量约3t/a，经计算需活性炭15t/a。根据建设单位提供的净化设备资料，本项目裂解炉燃烧废气处所安装的二级活性炭吸附装置中设置2个活性炭吸附箱，容积共计5.0m3，所用活性炭为蜂窝状活性炭，密度为0.5g/cm3，二级活性炭吸附箱填装量共2.5t，为保证废气治理设备正常有效运行，每2个月需全部更换一次活性炭，则裂解炉燃烧废气处安装的二级活性炭吸附装置废活性炭产生量为18t/a；处理裂解炉仓门及裂解油储罐的呼吸产生的废气经1套二级活性炭吸附装置进行处理，吸附有机废气、硫化氢的量约0.7t/a，经计算需活性炭3.5t/a。根据建设单位提供的净化设备资料，本项目所安装的二级活性炭吸附装置中设置2个活性炭吸附箱，容积共4.0m3，所用活性炭为蜂窝状活性炭，密度为0.5g/cm3，二级活性炭吸附箱填装量共2t，为保证废气治理设备正常有效运行，每半年需全部更换一次活性炭，则处理裂解炉仓门及裂解油储罐的呼吸废气处安装的二级活性炭吸附装置废活性炭产生量为4.7t/a。 因此，本项目安装的两套二级活性炭吸附装置废活性炭的产生量为22.7t/a。 2）沉油渣（S7）：本项目裂解油储罐每年会进行一次清渣处理，根据经验，每个储罐每年将产生沉油渣100kg，则年产生沉油渣0.5t，根据《国家危险废物名录》（2021年版），沉油渣属于危险废物。暂存于危废间交有资质单位处理。 3）废机油、废油桶、废棉纱、废手套（S8）：本项目生产设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废油桶、废棉纱、废手套，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油、废油桶属于危险废物。本项目机油的用量约为0.5t/a，设备运行过程中会损耗一部分，项目产生的废机油量约为0.3t/a；废油桶产生量为1个/a（15kg/a），废棉纱及废手套产生量约0.01t/a，暂存于危废间交有资质单位处理。 4）水封罐沉渣（S4）：本项目每台裂解炉配套一个水封罐，既可以保证气体不能回窜，只能正向流动，隔绝空气，起阻火器的作用，同时还具有净化不凝气的效果。水封罐产生的沉渣约0.1t/a，主要污染物为不凝气中的少量油类及沉沙，根据《国家危险废物名录》（2021年版），水封罐沉渣属于危险废物，经沉淀后，暂存于危废间交有资质单位处理。 （3）生活垃圾（S9）：本项目劳动定员20人，人均生活垃圾的产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为3t/a，评价要求建设单位在厂区内设置垃圾箱，统一收集后，交由环卫部门处理。 本项目固废产生情况见表4-10，危险废物汇总见表4-11，建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-12。 表4-10 本项目固体废物产生情况及处置去向一览表 序号 污染物名称 性质 废物类别 产生量 处置去向 1 废活性炭 危险废物 HW49其他废物 900-039-49 22.7t/a 委托具有相应处理资质的单位进行定期处置 2 沉油渣 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-221-08 0.5 委托具有相应处理资质的单位进行定期处置 3 水封罐沉渣 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-221-08 0.1 委托具有相应处理资质的单位进行定期处置 4 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.3 委托具有相应处理资质的单位进行定期处置 5 废油桶 HW49其他废物 900-041-49 1个/a（15kg/a） 委托具有相应处理资质的单位进行定期处置 6 废棉纱、废手套 HW49其他废物 900-041-49 0.01 委托具有相应处理资质的单位进行定期处置 7 炭黑布袋除尘器收集到的除尘灰 一般工业固体废物 / 0.57t/a 经收集后，与炭黑一同外售 8 裂解炉燃烧废气布袋除尘器收集到的除尘灰 / 8.55t/a 交由环卫部门处理 9 脱硫产生的废包装袋 / 0.1t/a 定期交由废品回收单位回收处理 10 脱硫废渣 / 137 经单独收集、沉淀后外售给建材公司再利用 11 废氧化铁 / 5 交由厂家定期回收更换 12 生活垃圾 生活垃圾 / 3t/a 交由环卫部门处理 表4-11 建设项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 行业来源 产生量(t/a) 产生工序 形态 主要成分 产废周期 危险特性 1 废活性炭 HW49 其他废物 900-039-49 非特定行业 18 裂解炉燃烧废气处安装的二级活性炭吸附装置 固态 活性炭 每2个月 T 2 废活性炭 HW49 其他废物 900-039-49 4.7 裂解炉仓门及裂解油储罐的呼吸处安装的二级活性炭吸附装置 固态 活性炭 每半年 T 3 沉油渣 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-221-08 0.5 清罐 液态 油类 每年 T，I 4 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.3 设备维修 液态 油类 每半年 T，I 5 废油桶 HW49其他废物 900-041-49 1个/a（15kg/a） 设备维修 固态 油类 每半年 T/In 6 水封罐沉渣 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-221-08 0.1 清罐 液态 油类 每年 T，I 7 废棉纱、废手套 HW49其他废物 900-041-49 0.01 设备维修 固态 油类 每半年 T/In 表4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力/t 本项目危废最大储存量 贮存周期 1 危废间 废活性炭 HW49 其他废物 900-039-49 生产车间内 30m2 密闭桶装 80 11.4 每半年 2 沉油渣 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-221-08 密闭桶装 0.5 每半年 3 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 密闭桶装 0.3 每半年 4 废油桶 HW49其他废物 900-041-49 密闭桶装 1个/a（15kg/a） 每半年 5 废棉纱、废手套 HW49其他废物 900-041-49 密闭桶装 0.01 每半年 6 水封罐沉渣 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-221-08 密闭桶装 0.1 每半年 本项目拟建危废间占地约30m2，根据本项目危险废物产生量、贮存期限等分析，本项目产生的危险废物用地约20m2，则危险废物贮存场所（设施）的能力能够满足要求。 环评要求本项目建设的危废间应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订版）、HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》及相关法律法规内容设置。危废间地面及裙角应做耐腐蚀、防渗漏处理，表面无裂隙，危废间应满足防风、防晒、防雨、防潮、防渗的要求，杜绝不相容的危险废物混堆混放，并在盛放容器及危废间外设置环保标识牌，同时应根据危险废物的性质将危险废物分区存放于耐腐蚀的托盘上。在采取严格防治措施的前提下，本项目建设的危废间不会造成不利环境影响。 综上所诉：本项目产生的废活性炭、沉油渣、水封罐沉渣、废机油、废油桶、废棉纱及废手套委托具有相应处理资质的单位进行定期清运处置；本项目炭黑布袋除尘器收集到的除尘灰经收集后，与炭黑一同外售；裂解炉燃烧废气布袋除尘器收集到的除尘灰，交由环卫部门统一处置；本项目拟在生产车间建设一般固废暂存间，脱硫产生的废包装袋、脱硫废渣及不凝气预脱硫产生的废氧化铁暂存于一般固废间内，其中废包装袋经统一收集后，定期交由废品回收单位回收处理；脱硫废渣经单独收集、脱水后外售给建材公司再利用；不凝气预脱硫产生的废氧化铁交由厂家定期回收更换；职工产生的生活垃圾交由环卫部门统一处置。 从以上分析可知，本项目固体废物从产生、分类、收集、暂存管理到相应部门转运交接全过程管理均严格按照相关要求执行。固体废物全过程控制无泄漏，最终处置去向明确，不存在固体废物流失于环境，避免了对环境造成二次污染，不会对周围环境产生不良影响。 5、运营期地下水环境影响及污染防治措施 1）评价等级与评价范围 （1）地下水环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，本项目为“U城镇基础设施及房地产--155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，属Ⅲ类项目。 （2）地下水环境敏感程度 项目评价范围内有分散式饮用水井，因此，本项目地下水环境敏感程度等级为较敏感，本项目属于Ⅲ类项目，根据地下水环境影响评价等级划分（见表1-1），本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 （3）评价范围 本项目地下水评价范围：根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)查表法三级评价范围≤6km2，同时结合项目所在区域地下水流向及当地地形等特征，确定本项目地下水评价区面积约5km2。项目评价范围见附图6。 2）影响分析 本项目正常生产情况下对周围地下水环境影响不大。但在运营过程中生产废水无组织泄露后事故性排放将会对区域地表水和地下水产生污染。为确保本区域地下水不致受到本项目污染，针对上述污染源采取以下预防措施： ①本项目危废间、生产车间裂解区、地下裂解油储罐区、初期雨水池必须采取防渗措施，同时要定期检查生产区地坪破裂情况，杜绝污水渗漏； ②本项目固体废物要及时处理处置，严禁堆放，杜绝固体废物堆放因浸泡而产生污染地下水的现象。 ③加强环境宣传教育，节约用水，以减少各类废水及污染物的排放量。 在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境的影响较小。 2）防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，结合本项目具体情况，将本项目需防渗区域分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区 危废暂存间、生产车间裂解区、初期雨水收集池地面做防渗处理（地面铺设2mm厚的HDPE防渗膜+20mm混凝土，渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧树脂防腐蚀涂料），能够满足《危险废物污染防治技术政策》中“基础必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”防渗要求，起到硬化以及防渗作用，同时地面无裂缝。 注：本项目初期雨水收集池兼做火灾事故废水收集池，因此，本项目要求对其进行重点防渗。 地下裂解油储罐区：地下储罐区采用防渗钢筋混凝土整体浇注，外侧做防渗层。后用消防砂回填储罐与罐池池壁之间的空间，储罐顶面至压实后的回填土表面的厚度为50cm，地面采用防渗水泥防渗。防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。 ②一般防渗区 生产车间其他区域、原料库做一般防渗，通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层等效（粘土渗透系数1.0×10-7cm/s）。 ③简单防治区 绿化区、厂区空地、道路、办公区等，建议其硬地铺装尽量采用透水材料、植草砖种植绿化，所有浇筑的地下混凝土基础、现浇水池等均采用防渗混凝土，并符合规范抗裂要求。 图4-1 本项目分区防渗图 4）地下水跟踪监测计划 本次评价给出地下水监测计划，目的在于保护评价区内居民饮水安全，对开采导致的地下水污染及时预警，并采取合理的补救措施。因此，为了及时准确的掌握地下水水质的变化情况，评价建议建立评价区的区域地下水监控体系，其主要包括监测点位与监测项目、监测频率与监测因子、监测设备与监测人员等。 （1）监测点布设 根据该项目的水文地质特点、影响区域、保护目标及主要污染源在评价区布设监测点位，本评价在厂区下游设置水质长期监测点，以便进行长期对比监测。见表4-13、具体点位见图4-2。 表4-13 地下水监测计划一览表 类别 点位布置 监测项目 水质监测 园区电厂2号井 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、动植物油和石油类共计23项 （2）监测频率 监测频率：每年一次，一旦监测井中发现污染，则应根据污染程度的变化再进一步调整监测频率（刚开始污染物超标倍数大时监测频率加大，随着污染物浓度降低监测频率也可以相应地减小）。 将每次的监测数据及时进行统计、整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保场界周围地下水环境的安全。 （3）监测机构和人员 建议业主委托有资质监测单位，签订长期协议，对园区电厂2号井进行监测。 （4）监测数据管理 为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。 1）管理措施 ①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染管理工作。 ②环境保护管理部门应配备专业人员或委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。 ③建立地下水监测数据信息管理系统，与环境管理系统相联系。 2）技术措施 ①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。 ②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。 应采取的措施为：了解全场区地下水是否出现异常情况；加大监测密度，如监测频率临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。 ③周期性地编写地下水动态监测报告。 ④每天对裂解油储罐区、生产车间裂解区、危废暂存间等处进行巡查，并定期进行安全检查。 图4-2 地下水跟踪监测点位示意图 6、运营期土壤环境影响及污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境污染影响型项目；经对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅲ类项目；本项目位于朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区内，周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“表4污染影响型评价工作等级划分表”，本项目属于其中的“可不开展土壤环境影响评价工作的类别”，因此，本项目不在对土壤环境进行分析。 7、运营期环境风险影响及污染防治措施 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括认为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1危险物质及临界量 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中有关规定为依据，本项目生产、使用、储存过程中涉及环境风险物质为裂解油、裂解气、机油、柴油及危废间内暂存的沉油渣。各物质的储量、临界量及其与临界量比值见表4-14。 表4-14 危险物质及临界量 风险物质 最大储存量t 临界量t qi/Qi ∑qi/Qi 裂解油 140 2500 0.056 0.59504＜1 裂解气 5.28 10 0.528 柴油 27.42 2500 0.011 机油 0.5 2500 0.00002 沉油渣 0.5 2500 0.00002 注：本项目裂解气临界量参照甲烷的临界量。 7.2环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目生产、使用、储存过程中涉及环境风险物质的物质为裂解油、裂解气、柴油、机油及危废间内暂存的沉油渣、废机油，其理化性质及危险特性如下： 表4-15 风险物质理化性质及危险特性 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理性质 裂解油 主要成分：主要为C5～C20成份；沸点(℃)：160；闪点约为51℃；相对密度(水=1)：0.88；溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂；引燃温度(℃)：350 易燃，具刺激性，对环境有危害。对大气、土壤和水体可造成污染；其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 溶剂型蒸汽可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等。 急性毒性：LC5032000mg/m3，4小时(大鼠吸入) 裂解气 主要成分为氢气、甲烷、乙烷等，常温、常压下的密度为0.7174kg/m3；熔点-182.5℃，沸点-161.5℃；在空气中的爆炸极限下限为5%，上限为15%。 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 LC50：50% （小鼠吸入，2h）50000ppm/2小时 柴油 为稍有粘性的棕色液体。闪点不小于55℃，自燃点350℃～380℃，柴油的密度范围为0.820～0.855g/cm3之间，沸点：轻柴油约180～370℃。 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性座疮；蒸汽可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。 机油、废机油 淡黄色液体，相对密度（水=1）:0.8710；闪点（℃）：224；引燃温度（℃）：220-500，稳定性：稳定 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。 蒸汽可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。 （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施，本项目涉及的风险物质为地下裂解油储罐区存储的裂解油、生产车间不凝气及柴油、机油、裂解油、危废间暂存的沉油渣、废机油。由此识别出本项目危险单元主要为地下裂解油储罐区、生产车间、危废间。 （3）风险类型 本项目主要风险类型为： 1）地下裂解油储罐区 本项目产品裂解油，生产时由生产车间用泵将其泵入地下裂解油储罐内。地下裂解油储罐区在贮存、生产、运输潜在的危险性主要有： ①储罐罐体破裂泄漏；②储罐区的法兰阀门、输送管线破损泄漏；③工作人员违章操作、误操作可能造成加料时发生溢流、倾泻等，从而引起泄漏；④地下储罐区泄漏未及时发现处理，遇明火可能引发火灾产生的烟气、消防废水等伴生/次生环境影响。 2）生产车间柴油储罐、裂解油中转罐、不凝气储罐 本项目柴油、裂解油中转罐、不凝气为罐装，其在贮存、生产、运输潜在的危险性主要有： ①储罐罐体破裂泄漏；②储罐区的法兰阀门、输送管线破损泄漏；③工作人员违章操作、误操作可能引起泄漏；④发生泄漏未及时发现处理，遇明火可能引发火灾产生的烟气、消防废水等伴生/次生环境影响。 3）生产车间机油 ①机油泄漏；②机油泄漏后遇明火可能引发火灾产生的烟气、消防废水等伴生/次生环境影响。 4）危废间 ①沉油渣、废机油泄漏；②沉油渣、废机油泄漏后遇明火可能引发火灾产生的烟气、消防废水等伴生/次生环境影响。 7.3环境影响途径及后果分析 （1）泄漏事故 本项目裂解油、柴油、机油、沉油渣、废机油发生泄漏后会污染大气、地表水、土壤环境。 本项目不凝气发生泄漏后会污染大气环境。 （2）火灾事故 裂解油、柴油、不凝气、机油、沉油渣等物料易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，其燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。灭火过程中产生的消防废水散流造成的次生环境污染问题，灭火过程中产生的消防废水散流造成的次生环境污染问题。 7.4风险防范措施及应急要求 （1）泄漏事故 1）地下裂解油储罐区泄露事故风险防范措施及应急要求 本项目地下裂解油储罐区内共设置5个30t的裂解油储罐，储罐为固定双层铁质卧式罐，根据建设单位提供地下裂解油储罐区设计施工资料：地下储罐区占地面积为150m2，地下储罐区采用防渗钢筋混凝土整体浇注，外侧做防渗层。后用消防砂回填储罐与罐池池壁之间的空间，储罐顶面至压实后的回填土表面的厚度为50cm，地面采用防渗水泥防渗。储罐设有阻火器、呼吸阀、紧急切断设施。 同时，本评价要求在地下裂解油储罐区安装储罐渗漏检测报警器（高低液位报警器），报警器分为检测探头和主机两部分，检测探头通过法兰安装在储罐侧面和底部，主机放在生产车间，主机和探头之间用两根信号线连接，地下裂解油储罐区若发生泄漏，主机同时可发出声光报警提示，现场人员可及时去现场进行检查，检查若为法兰阀门、管线进口及出口发生泄漏，应查找泄漏点，对泄漏点进行处理，紧固螺栓或更换垫；检查若为管线因腐蚀等原因泄漏，及时用堵漏夹具对泄漏点进行堵漏；检查若为储罐罐体泄漏，根据泄漏部位考虑倒罐、堵漏来制止泄漏。泄漏量较大时应立即停止全厂设施运行，疏散周边人员，现场处置禁止使用产生火花和静电的器具，及时通风，现场处置人员做好个人防护，以免损害健康。泄漏液体应使用铁桶装好密封，委托有资质单位处理。 2）生产车间不凝气泄露事故风险防范措施及应急要求 ①在生产过程中应确保各生产及燃烧装置正常工作，确保裂解气经燃烧后排放，并加强监护与管理工作，严禁裂解气未经燃烧直接排放至环境中。 ②对生产中可能泄漏裂解气的设备和工作区域设有安全警示标志，制订和实施严格规范的设备维修制度，提高设备、各种泵类、风机及其阀门、法兰等的密封性能，降低设备、管线的泄漏，一经发现泄漏应立即检修，不得延误。 ③生产设施停车检修时必须切断裂解气来源并将内部裂解气吹净，并经安全管理人员开具安全作业证后方可进入。 ④在裂解气总管上宜装设防爆板或防爆阀。 ⑤在裂解气管道上设置裂解气压力、流量和温度等测量仪表。 ⑥生产车间除生产必须外，严禁携带火柴、打机、烟头等火种进入。 ⑦生产装置启动前，应先使用测爆仪测定，确认安全后方准动火；动火设备的接地电阻不得超过2Ω。 ⑧严格按规范划分防爆区域，防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型。 ⑨生产车间需安装可燃气体报警装置。 ⑩裂解系统需设置有紧急切断设施。 3）生产车间柴油、机油及危废间沉油渣泄露事故防范措施及应急要求 本项目生产车间裂解区、危废间地面采用防腐、防渗设计，生产线的油中转罐、柴油罐需设置围堰，围堰容积不小于中转罐容积，围堰内铺设防渗膜等防渗措施，不会泄漏到场地外。 本项目生产车间、危废间需配备吸附棉、细沙及泄漏物抽取设施，发生柴油、机油、沉油渣泄漏事故后将吸附棉、细沙及所收集泄漏物作为危险固体废物交由有资质单位处置。 （2）火灾事故风险防范措施及应急要求 火灾事故风险防范措施： ①加强回收废物的储存管理，项目的原料、产品裂解油及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存； ②生产区、储罐区设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材。 ③落实责任制，生产车间、地下裂解油储罐区、仓库应分设负责任看管，确保消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改； ⑤如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。 火灾事故应急要求： 发生裂解油、柴油、不凝气、机油等泄漏后遇明火引发火灾事故，值班人员立刻拨打119，并立刻通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散。厂区内设有初期雨水收集池，兼做火灾事故废水收集池，事故发生后，事故排水排至初期雨水池内暂存，后对事故废水水质进行委托检测，水质超标需收集后交有资质单位处置，水质达标可用于项目区绿化，不外排。 （3）其他要求 1）建设单位需制定完善的风险管理措施，包括： ①制定完善的安全生产规章制度并贯彻执行，如建立对地下裂解油储罐区、危废间、生产车间定期检查制度、设备定期保养维护制度等，建立健全安全生产操作规程； ②建立安全巡检和安全检查制度，定期、不定期的检测、检验设备装置，及时发现和消除隐患，避免发生泄漏事故； ③加强职工生产培训和安全教育，加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核，培养职工具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法； ④根据《危险化学品安全管理条例》，“危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，定期组织演练”。 2）按照消防设计规范，配置一定的消防器材。 3）危废间需按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有泄漏液体收集装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 8、防沙治沙 根据《山西省水土保持规划（2016-2030）》，平鲁区属于“永定河上游国家级水土流失重点治理区”，该区地形较平缓，土质疏松，气候干燥，植被稀少，风大沙大。按照《山西省林业和草原局山西省生态环境厅关于落实沙区开发建设项目环境影响评价制度的通知》（晋林造发[2020]30号文）要求，本次评价提出相关沙化土地保护和修复措施，本项目可采取的治理措施为：在项目范围内因地制宜地采取人工造林种草和合理调配生态用水等措施，积极治理沙化土地。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 裂解炉燃烧废气排气筒P1 | 烟尘、SO2、NOx、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二噁英、硫化氢、臭气浓度 | 6台裂解炉均采用低氮燃烧器，6台裂解炉产生的燃烧废气（主要有烟尘、SO2、NOx、硫化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、二噁英）共用1套“骤冷+布袋除尘+二级双碱法脱硫+二级活性炭吸附”废气处理系统处理，处理后经15m高排气筒P1达标排放。风机设计风量25000m3/h，布袋除尘器、二级双碱法脱硫系统对颗粒物去除效率≥98%，二级双碱法脱硫效率≥98%，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、硫化氢的去除效率≥60% | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中烟尘20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3；《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中非甲烷总烃80mg/m3；《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中甲苯15mg/m3、二甲苯20mg/m3、二噁英0.1ng-TEQ/m3；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中硫化氢0.33kg/h、臭气浓度20 |
|  | 裂解炉口逸出废气及裂解油储罐呼吸废气排气筒P2 | 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 6台裂解炉仓门处设置全封闭式密闭间，并在密闭间上方设置负压集气管道，使密闭间内保持微负压状态，6台裂解炉仓门打开产生的废气经集气管收集后，与5个裂解油储罐的呼吸排气管经吸风管线收集后一并引至1套二级活性炭吸附装置进行处理，处理后由15m排气筒P2排放。风机设计风量10000m3/h，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃、硫化氢的去除效率≥60% | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中非甲烷总烃80mg/m3；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中硫化氢0.33kg/h、臭气浓度20 |
|  | 炭黑仓顶呼吸、打包粉尘排气筒P3 | 粉尘 | 炭黑筒仓呼吸口排气及炭黑打包工序产生的粉尘经1台布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P3达标排放。风机设计风量5000m3/h，布袋除尘器处理效率≥95% | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中粉尘20mg/m3 |
|  | 生产车间面源 | 粉尘、硫化氢、臭气浓度 | 封闭车间，加强通风，洒水抑尘 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中厂界2.0mg/m3；厂区内监控点处1h平均浓度值6mg/m3、监控点处任意一次浓度值20mg/m3；《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中粉尘0.2mg/m3；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中硫化氢0.33kg/h、臭气浓度20 |
| 水污染物 | 含油废水（W1） | 石油类 | 油水分离装置产生的含油废水经高压雾化后送入裂解炉燃烧室内燃烧，不外排； | / |
|  | 生活污水（W2） | SS，COD、BOD5 | 生活污水全部用于厂区地面洒水抑尘，不外排，厕所采用旱厕，粪便收集后由当地农民拉走用于施肥。 |  |
|  | 循环冷却系统含盐废水（W3） | Na+、K+等 | 为清净下水可用于厂区地面洒水抑尘 | / |
| 固体 废物 | 炭黑布袋除尘器收集到的除尘灰 | 一般工业固体废物 | 经收集后，与炭黑一同外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 裂解炉燃烧废气布袋除尘器收集到的除尘灰 |  | 交由环卫部门处理 |  |
|  | 脱硫产生的废包装袋 |  | 定期交由废品回收单位回收处理 |  |
|  | 脱硫废渣 |  | 经单独收集、沉淀后外售给建材公司再利用 |  |
|  | 废氧化铁 |  | 交由厂家定期回收更换 |  |
|  | 废活性炭 | 危险废物 | 拟建30m2危废间，本项目产生的危险废物经收集后暂存于危废间内，委托具有相应处理资质的单位进行定期处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 沉油渣 |  |  |  |
|  | 废机油 |  |  |  |
|  | 废油桶 |  |  |  |
|  | 水封罐沉渣 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废棉纱、废手套 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集，定期交由环卫部门处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定 |
| 噪声 | 生产设备及废气处理设施风机 | 选用低噪声设备，基础减震、建筑隔声、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| 生态 | / | 厂区硬化、绿化 | / |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家和行业产业政策，符合地方相关规划要求，本项目属于非金属废料和碎屑加工处理工程，采取的污染治理措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，项目建设具有一定的环境经济效益，环境风险可控。因此，本报告书认为，建设单位只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，在项目设计、施工和投产运行中切实落实本报告书中提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 |  |  |  | 0.32t/a |  | 0.32t/a |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 1.4t/a |  | 1.4t/a |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 2.78t/a |  | 2.78t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 2.23t/a |  | 2.23t/a |  |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.0039t/a |  | 0.0039t/a |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.00013t/a |  | 0.00013t/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0166t/a |  | 0.0166t/a |  |
|  | 二噁英 |  |  |  | 0.041ng-TEQ/Nm3 |  | 0.041ng-TEQ/Nm3 |  |
|  | 粉尘 |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 3.35t/a |  | 3.35t/a |  |
|  | 水封罐沉渣 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废棉纱、废手套 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 炭黑布袋除尘器收集到的除尘灰 |  |  |  | 0.57t/a |  | 0.57t/a |  |
|  | 裂解炉燃烧废气布袋除尘器收集到的除尘灰 |  |  |  | 8.55t/a |  | 8.55t/a |  |
|  | 脱硫产生的废包装袋 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 脱硫废渣 |  |  |  | 137t/a |  | 137t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 22.7t/a |  | 22.7t/a |  |
|  | 沉油渣 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 1个/a（15kg/a） |  | 1个/a（15kg/a） |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生活用水

冷凝器

道路洒水及绿化用水

冷却水箱

沉淀

0.8

720

0.16

11

10.8

0.64

92.2

720

92.2

4.6

4.6

16.41

二级双碱法脱硫系统补水

0.64

0.84

不凝气水封罐补水

0.01

0.01

6

6

0.2