# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：山西晋坤矿产品股份有限公司改建年产1.5万吨石油催化裂化前躯体生产线项目

建设单位（盖章）：山西晋坤矿产品股份有限公司

编制日期：       二〇二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西晋坤矿产品股份有限公司改建年产1.5万吨石油催化裂化前躯体生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-140665-89-02-876461 |
| 建设单位联系人 | 李亚军 | 联系方式 | 13834441511 |
| 建设地点 | 山西省朔州市平鲁区北坪循环经济园区现有厂区内 |
| 地理坐标 | （ 112 度 18 分 17.322 秒， 39 度 32 分 31.049秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七非金属矿物制品业、60石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 平鲁经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 3450 | 环保投资（万元） | 148 |
| 环保投资占比（%） | 4.29 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划 情况 | 根据《山西省朔州市平鲁区北坪循环经济园区控制性详细规划》，平鲁区北坪循环经济园园区规划如下： （1）园区定位 以资源转化为龙头，建设清洁能源项目，充分利用煤矸石发展电力工业，大力发展煤化工项目，延伸产业链条，将北坪工业园建设成为清洁能源、循环经济模式的现代化工业园区。 （2）规划范围 北坪循环经济园区位于朔州市平鲁区城市规划区内的东北处，西以安口河为界、南部沿既有铁路、东侧包括平安化肥先期厂区并与安太堡三号井工业场地相邻、北侧与现有平鲁至向阳堡公路附近的中钟牌村相邻。园区规划面积7.74km2，园区东西最大宽度3.0km，南北最大5.1km。 其中大沙沟以北为后期用地，大沙沟以南为起步区用地。起步区内主要由既有的工业企业和在建企业构成，后期用地主要为预留发展用地。 （3）空间结构 工业园区以生产企业为核心，以生态廊道为纽带，形成有机完整的组团状生长整体结构。北坪工业园区的空间结构为“一横、一纵、四心、三门户、八大片区”。 其中，一纵为沿纬二路的南向北向发展主轴线，串联园区内主要项目，是园区的主要交通干道及景观通廊。 一横为沿经二路的一条横向次轴，贯穿园区东西，借助其南侧的大沙沟形成工业园区滨河走廊。 四心即园区内部由南向北分布的四个内部规划节点，分别布置面积较大且集中的公园与绿地，营造园区内部环境、丰富自然生态的现代工业景观三门户即园区南侧、西侧、北侧分布的三个主要入口空间，突出入口空间的景观重要性，重点打造并形成园区对外展示的窗口。 八大片区则为由南向北依次为物流片区、综合服务片区、煤干馏项目片区、矸石电厂项目片区、劣质煤片区、粉煤灰综合利用片区、煤机制造片区、劣质煤二期片区。 （4）发展方向 园区规划重点发展六大产业链条：①原煤-半焦、焦油、氢气（精煤干馏项目）；②劣质煤-合成氨、液化天然气、硝酸铵、硝酸（劣质煤综合利用示范，平安化肥四期）；③报废的橡胶输送带和巨型工程胎—轮胎翻新、胶粉、橡胶制胶管胶带（轮胎翻新及胶管、胶带项目）；④煤矸石-发电、余热供暖（CFB示范矸石电厂项目）；⑤灰渣-建材、提取氧化铝（粉煤灰综合利用项目）；⑥煤矸石一高岭土。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《平鲁区北坪循环经济园区控制性详细规划环境影响报告书》 召集审查机关：原山西省环境保护厅 审查文件名称及文号：《山西省环境保护厅关于平鲁区北坪循环经济园区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（晋环函﹝2014﹞1335号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与与园区规划符合性分析 本项目以山西晋坤矿产品股份有限公司现有产品高岭土为原料，添加水玻璃等原料生产石油催化裂化前躯体，是煤矸石高岭土综合利用产业的延伸，属于园区规划发展的六大产业链条之一（煤矸石-高岭土）范畴，因此，本项目的建设符合园区定位。 2、与园区规划环评结论符合性分析 表1-1 与园区规划环评结论符合性分析表 规划环评结论 本项目建设情况 相符性 一、承载力分析 1 水环境：园区已无地表水环境容量。园区所排放污水需经园内污水处理厂处理后，全部回用，做到废水零排放，水污染物零排放，以满足水环境承载力的要求。 本项目废水排入位于园区内的平鲁区城市污水处理厂处理后，全部回用，不外排。 符合 2 大气环境：园区的建设会给平鲁区的减排工作带来较大压力，项目排污总量指标的获得应尽量在朔州市范围内通过排污权交易获得。 本项目区域削减和总量指标均在朔州市范围内获得，项目建设不会增加区域排污总量。 符合 3 水资源：预测园区起步期项目需水量25194万m3/a，其中工业需水量24079万m3/a，远期项目建成后总计需水量5152.3万m3a，其中工业需水量5040.8万m3/a。 本项目用水由园区供应，并取得园区许可。 符合 二、规划实施建议 1 以水定产，园区的建设需在进行充分的水资源论证，区域外调水工程及时完成的前提下进行，应根据供水能力确定项目规模。 本项目用水取得园区许可，许可用水量可以满足生产需求，不需外部调水。 符合 2 严格按照相关规定，通过排污权交易获得大气污染物排放总量指标。园区的建设会给平鲁区的减排工作带来较大压力，项目排污总量指标的获得应尽量在朔州市范围内通过排污权交易获得，便于平鲁区主要大气污染物总量控制任务的开展。 本项目区域削减和总量指标均在朔州市范围内获得，项目建设不会增加区域排污总量。 符合 3 园区电厂集中供热，实现区域削减。 本项目供暖由园区集中供暖。 符合 4 园区内工业废水零排放，因为各企业废水水质差异较大，建议各企业自建污水处理设施，污水处理后优先在本企业内部回用，本企业无法回用的部分，处理达到《城市排水许可管理办法》（建设部令第152号）要求后排入位于园区内的平鲁区城市污水处理厂处理，处理后污水全部回用。 本项目废水排入位于园区内的平鲁区城市污水处理厂处理后，全部回用，不外排。 符合 5 尽快调整土地利用规划，园区范围内规划土地用途主要是新增城镇建设用地和有条件城镇建设区，另有部分林地和耕地，其中预留发展用地区还有少量基本农田。园区的建设需要的土地用途为工业用地，因此应尽快调整《平鲁区土地利用总体规划（2006-2020年》中的相关内容，以使园区建设与相关规划相协调。 本项目在现有厂区建设，不新增占地，占地性质为工业用地。 符合 6 发电项目需满足产业发展规划。 不涉及。 不涉及 7 取消煤干馏项目的建设。 不涉及。 不涉及 8 中煤平朔煤矸石发电二三期项目暂缓建设。 不涉及。 不涉及 3、与园区规划环评审查意见相符性分析 表1-2 与园区规划环评审查意见相符性分析表 审查意见 本项目建设情况 相符性 落实国家和我省大气污染防治行动计划和实施方案的有关要求，优化产业定位、科学规划、结合园区环境容量、水资源、土地资源和环境资源承载力，进一步优化和完善园区循环经济产业链，分析园区产业结构、布局和产业规模。 本项目属于煤矸石高岭土综合利用的产业链延伸项目，项目建设符合园区定位，并落实区域削减方案。 符合 协调好园区建设和平鲁区城镇发展之间的关系，调整《平鲁区城区总体规划（2005~2020）》和《平鲁区土地利用总体规划（2005~2020）》中的相关内容，使城市规划区边界距离化工项目不小于2公里，与用地规划相协调。处理好近、远期园区规划布局、建设以及开发时序与村庄搬迁的关系，按照环境、卫生、准入条件等防护距离的有关规定，落实搬迁经费和搬迁方案，合理安置搬迁村民。 本项目建设符合《平鲁区城区总体规划》和《平鲁区土地利用总体规划》，项目不属于化工项目，项目在现有厂区建设，用地为工业用地，不设置大气防护距离，不涉及村庄搬迁 。 符合 严格落实《大气污染防治行动计划》，《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《山西省落实大气污染物防治行动计划实施方案》等文件精神，煤矸石发电项目需与山西省行业发展规划相协调，并按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求，实施热电联产，并将平鲁城区纳入供热范围。 本项目建设符合《大气污染防治行动计划》，《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》、《山西省落实大气污染物防治行动计划实施方案》等文件要求。 符合 园区所处区域水资源匮乏，因此，园区的建设规模需“以水定产”，国区用水需通过复用、串用、套用和循环利用等方式，强化水资源的综合利用，减少新鲜水的消耗。园区内项目的建设需在进行充分的水资源论证。完成区域外调水工程的前提下进行。园区应强化对各类污废水的收集、处理和利用，须进一步论证园区集中污水处理厂处理工艺，规模与入园项目废水水质、水量的匹配性和合理性，确保生产工艺废水不外排，应采取严格的防渗措施，设置足够数量和容量的事故废水收集池，防止对区域水环境造成影响。 本项目用水由园区供应，本项目废水排入位于园区内的平鲁区城市污水处理厂处理后，全部回用，不外排。 符合 认真贯彻落实《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发[2012]154号）的有关要求，严格控制煤化工行业环境风险。加强工业园区内风险源监管，重点对劣质煤利用平安化肥等企业进行监管，补充和完善工业园区环境风险防范措施和环境风险应急预案。降低区域环境风险。 本项目属于煤矸石高岭土综合利用的产业链延伸项目，厂区内风险源主要为管道天然气，环境风险较小。 符合 按照“减量化、资源化，无害化”的原则，统筹考虑园区一般工业固废的综合利用途径和方式，提高综合利用水平，园区内产生的危险废物应按照国家有关污染防治政策要求进行安全处置，应逐步完善生活垃圾收集体系，应由环卫部门统一收集后，送至城市生活垃圾填埋场集中处理。 本项目属于煤矸石高岭土综合利用的产业链延伸项目，运营期危废委托有资质的单位合理处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 符合 按照“基础设施先行”的原则，尽快配套建设集中供热，供气、给水，排水、污水处理，中水回用系统及管网工程等，保证园区基础设施建设与项目建设相配套，须按照循环经济的有关要求，强化园区余热、余压，余气的综合利用，加强污染企业周边及园区与周边敏感点之间的绿化防护带建设。 本项目利用园区集中供热、供电、供水、供气，已经实现“九通一平”。 符合 园区内规划的项目应按照节能减排的总体战略部署和要求，严格控制COD、氨氮、SO2，NO2，烟尘、粉尘六项束性指标的排放量，做到污染物达标排放并满足总量控制指标要求。 本项目主要污染物为SO2，NO2、颗粒物，项目按照管理要求办理区域削减及总量申请。 符合 园区应设立环境管理机构，完善环境管理制度，根据国家和我省“十二五”环境保护要求，编制环境保护规划，进一步明确园区环境保护目标。加强园区环境保护能力建设，环境监测，监察能力应达到国家标准化建设相应标准，园区污物排放总量指标应纳入平鲁区污染物总量控制计划。 园区已经设立环境管理机构，本项目排放总量指标已经纳入平鲁区污染物总量控制计划。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”的控制要求符合性分析 （1）生态红线相符合性分析 本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。本项目位于国家级水土流失重点治理区永定河治理区，但本项目无废水外排，废气、噪声在采取环评提出的措施后均能够达标排放，固废可做到资源化和无害化处置。因此，本项目的建设不会对永定河治理区造成影响，符合生态保护红线保护要求。根据《山西省主体功能区规划》、《平鲁区生态功能区划》及《平鲁区生态经济区划》等国家和地方文件，本项目选址属于不在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区、禁止开发区等生态保护红线划定保护的区域内。 项目西侧有大沙沟河，距离200m，并在厂界设置10m宽绿化带，项目选址不违背《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》的要求。 根据朔州市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（朔政发[2021]23号），项目所在区域属于重点管控单元。 重点管控单元要求为：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 因此，符合生态保护红线保护要求。 （2）环境质量底线相符合性分析 本次评价收集了平鲁区2021年环境空气质量监测数据，平鲁区2021年PM10超标，所在区域为大气环境质量不达标区域。根据引用的TSP监测数据，区域TSP日均值0.148~0.159 mg/m3，未超过《环境质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值（24小平均 300mg/m3）。 距离本项目最近的水体为大沙沟河，为源子河支流，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于源子河北汉井段—桑干河入口，水环境功能为工农业用水保护，水质要求为Ⅳ类。根据山西省生态环境厅发布的《2022年1月山西省地表水环境质量报告》，源子河神头泉断面2022年1月水质为II类，水质优。 本项目废气、废水、噪声经采取措施后可做到稳定达标排放，固废可做到资源化和无害化处置，因此，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目主要原料为天然气、高岭土和水玻璃等，是建设单位煤矸石高岭土综合利用产业的延伸，符合资源利用上限的要求。 （4）与环境准入负面清单的对照 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中淘汰类和限制类。本项目为国家允许建设的项目，符合国家产业政策。且平鲁经济技术开发区管理委员会行政审批局于2022年2月21日以“项目代码：2202-140665-89-02-876461”对本项目进行了备案。故本项目的建设符合环境准入要求。 （5）项目与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发【2020】26号）符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发【2020】26号）中“二、构建生态环境分区管控体系 （一）划分生态环境管控单元”可知，生态环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，根据其附件“山西省生态环境管控单元图”可知，本项目所在地属于重点管控单元。 本项目位于北坪循环经济园区的山西晋坤矿产品股份有限公司现有厂区内，为改建项目，不新增占地；建设内容主要为新建一条年产1.5万吨石油催化裂化前躯体生产线，同时进一步加强了治污措施的建设，加强了污染物排放的控制，故项目的建设对周边环境影响较小，本项目的建设不违背重点管控单元的基本要求。 因此，本项目的建设不违背《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的相关要求。 综上所述，本项目的建设不违背国家及地方“三线一单”的管控原则。 2、与《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析 （1）生态环境管控单元 根据朔州市生态环境管控单元图（见附图4），本项目位于重点管控单元，项目与重点管控单元管控要求符合性分析见下表。 表1-3项目与所在生态环境管控单元（重点管控单元）符合性分析一览表 序号 重点管控单元具体要求 本项目情况 符合性 1 以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 本项目不属于大规模、高强度的工业和城镇开发建设项目；干燥粉尘经1套旋风+布袋除尘器处理后由28m高排气筒排放；选用低噪声设备、隔声、减振；固废均合理处置；严格落实环评的环保措施后，各污染物可达标排放。本项目不违背重点管控单元的要求。 符合 （2）生态环境准入清单 对照附件3“朔州市生态环境准入总体要求”进行符合性分析，见下表。 表1-4 与朔州市生态环境准入总体要求相符性分析 管控类别 管控要求 本项目建设情况 相符性分析 空间布局约束 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.新建煤矿必须同步建设配套洗选煤企业（厂）。原则上全市不再新建社会独立洗选煤企业（厂）。在保持煤炭洗选总能力不变的基础上，按照“减量置换”原则，鼓励社会独立洗选煤企业（厂）通过采用新工艺、新技术进行改扩建或技术改造，逐步淘汰落后洗选能力，提高煤炭洗选煤企业（厂）先进产能占比。 5.对纳入生态保护红线的，原则上按照禁止开发区进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 6.桑干河流域划定河源、泉域保护区，完成保护区的生态措施，完成流域生态修复的土地资源优化配置，基本建成水资源合理配置和高效利用体系。 1.本项目为改建项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目产品属于允许类； 2.本项目已经依据区域环境质量改善目标，平鲁区人民政府制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施； 3.本项目采用行业先进的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗达到清洁生产先进水平，并采取防治土壤与地下水污染的措施； 4-6不涉及。 符合 污染物管控 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.煤矿矿井水和洗煤厂排放废水中化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达到地表Ⅲ类水标准；其他区域外排废水达行业特别排放限值；工业园区集中处理设施排水按照山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求执行，该标准内未规定的指标执行级A标准限值。 3.火电行业执行超低排放标准。 4.在陶瓷、建材、制药等行业，特别是产业集聚区、工业园区要逐步取消自备燃煤锅炉，积极推进“煤改气”“煤改电”工程陶瓷企业要求使用园区统一提供的天然气。 5.水泥行业完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 6.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 7.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防止扬尘污染。 8.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施，防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 9.到2022年，朔城区、开发区、平朔生活区要实现生活垃圾分类覆盖率达到100%，其余县（市、区）生活垃圾分类覆盖率要达到。 1.本项目污染物排放总量严格落实“十四五”相关指标； 2.厂区生产废水循环使用，不外排； 3.不涉及； 4.厂区使用园区统一提供的天然气，不设燃煤锅炉； 5.不涉及； 6.已在报告中提出施工期环保措施，要求加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施； 7.厂区所有粉状物料均在封闭式厂房内存放，无露天存放； 8.运输散装、流体物料的车辆采取密闭或者其他措施，防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶； 9.不涉及 符合 环境风险防控 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（市、区）环保部门报备； 2.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 1.建设单位根据相关要求编制应急预案并向有关部门报备； 2.环评已对运营期危废的收集、贮存、转运、利用、处置提出要求。 符合 资源利用效率 水资源利用 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进神头泉泉源和重点保护区的保护和生态修复。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.到2022年，全市用水总量控制目标为6.79亿立方米。万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低18%和12%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.555。到2022年，全市再生水利用率达到50%以上，非常规水利用占比提高2%。 1.建设单位用水量已经取得园区管理部门许可； 2.不涉及； 3.本项目生产水循环使用，不外排； 4.不涉及。 符合 能源利用 1.能源利用上线严格落实碳达峰、碳中和相关要求以及“十四五”相关目标指标。 2.朔州市平鲁区、朔城区实现平原地区散煤清零。 1.建设单位通过使用清洁能源、先进的生产工艺和设备，尽可能降低二氧化碳排放量，政府制定碳达峰、碳中和目标后，建设单位将积极配合； 2.不涉及。 符合 土地资源 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”和国土空间规划相关目标指标。 2.到2023年绿化面积达到150万亩，保护好环城生态休闲区内的自然山水地貌、景观特征和生物多样性，拓展城市绿色空间。 3.新建矿山必须达到绿色矿山建设标准，到2025年基本完成历史遗留矿山地质环境问题恢复治理工作，实现全市矿山地质环境根本好转。 1.项目占地为工业用地； 2.厂区加强绿化工作； 3.不涉及。 符合 3、平鲁区生态功能区划和生态经济区划 （1）平鲁区生态功能区划相符性分析 根据《平鲁区生态功能区划》可知，本项目厂址所在地位于Ⅳ1：中南部城镇生态人居生态功能亚区。平鲁区生态功能区划图见附图7。 该区的主要生态环境问题是：本区域是平鲁区的人口聚居区，人口密度大，由于受地形地貌等自然条件的影响，本区域空气污染较为严重，人均绿地面积和公共绿地面积均不能满足城镇发展的需要。 该区生态系统的保护措施与发展方向是：合理统筹规划，发展生态人居，大力提高城镇绿地面积和人均绿地面积，可适当发展屋顶绿化等新型绿化形式；加大废水和固废的处理力度，同时加大企业的排查，鼓励和引导居民使用清洁能源。 本项目以厂区产生的高岭土为原料，进行深加工，生产石油催化裂化前躯体，是建设单位煤矸石高岭土综合利用产业的延伸，可以显著提高产品的附加值，具有正环境效益和经济效益，因此本项目的建设符合平鲁区生态功能区划的要求。 （2）平鲁区生态经济区划相符性分析 根据《平鲁区生态经济区划》可知，本项目厂址所在地位于IV重点开发区中的IVA：井坪镇循环工业园区发展生态经济区。平鲁区生态经济区划图见附图8。 该生态经济区生态保护要求：生态工业园区建设。 保护措施与发展方向：（1）加快园区基础设施建设，引导周围企业入住园区，形成高标准、高服务的新型工业园区，带动地方经济发展；（2）提升区内产业结构，大力发展清洁生产与循环经济产业，逐步调整产业结构；（3）鼓励当地企业营造绿色生态园区，对区域进行定期绿化，增强区域水土保持能力。 本项目以厂区产生的高岭土为原料，进行深加工，生产石油催化裂化前躯体，是建设单位煤矸石高岭土综合利用产业的延伸，可以显著提高产品的附加值，具有正环境效益和经济效益，项目选址位于北坪循环经济园区，符合园区定位和发展规划，因此，本项目的建设符合平鲁区生态经济区划的要求。 4、山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案 本项目符合《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）要求。具体符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与工业炉窑大气污染综合治理方案可行性分析 序号 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案要求 本项目建设情况 相符性 1 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。落实国家和我省相关产业政策及产能置换办法。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能。全省禁止新建燃料类煤气发生炉(园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外)。 本项目为石油催化裂化前躯体生产线项目，属于扩建项目，位于平鲁北坪循环经济园区。在现有厂区内建设，热风炉燃料为天然气。该区域不属于重点区域，本项目不涉及煤气发生炉。 符合 2 加大过剩产能和不达标工业炉窑淘汰力度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 本项目设备不涉及《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 符合 3 加快燃料清洁低碳化替代。2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)，玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加快淘汰燃煤工业炉窑，重点区域2019年底取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。 本项目热风炉燃料为天然气。 符合 4 实施污染深度治理。推进重点行业污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米考核评价。全面加强颗粒物无组织排放管理。在保障生产安全的前提下，工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放环节采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点(装置)应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。加强挥发性有机物综合治理。全面落实相关行业标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 热风炉执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(晋环大气[2019]164号文)中工业炉窑排放要求，燃料为天然气，并配套建设高效除尘设施；本项目为全封闭的生产车间，涉产尘点全部进行收集除尘，生产工序中皮带运输为全封闭运输走廊，物料运输为封闭式汽运方式。 符合 5 加强涉工业炉窑企业运输结构调整。2020年，大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 本项目年货物运输量约为1.5万吨，运输量较小，采用公路运输，无需修建铁路专用线。 符合 6 建立健全监测监控体系。排气口高度超过45米的高架源，钢铁、焦化、代水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑(电窑除外)、炭素焙(煅)烧炉(窑)、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统(DCS)等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。重点行业厂区布设空气质量监测微站、安装高清视频监控设施。重点运输单位建设门禁系统和视频监控系，监控运输车辆进出情况。门禁系统、CEMS、DCS等数据保存一年以上，视频监控数据保存三个月以上。强化监测数据质量控制，自动监控设施应与生态环境主管部门门联网，数据传输有效率达到90%。 本项目为石油催化裂化前躯体生产线项目，热风炉燃料为天然气。不需安装自动监控设施。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 山西晋坤矿产品股份有限公司位于山西省朔州市平鲁区北坪循环经济园区内，公司现有2条燃气回转窑生产线，年生产能力为10万吨超细高岭土（一条3万吨/年生产线和一条7万吨/年生产线），并配套有辅助生产设施和公用设施。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 本工程拟新建一条年产1.5万吨石油催化裂化前躯体生产线，工程主要建设内容包括新建1座1296m2生产车间，框架结构。本次改建项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容 序号 项目 系统名称 建设内容 备注 1 主体工程 生产车间 新建一条高岭土改性合成生产线，生产车间建筑面积为1296 m2（72m×18m），低跨高10m，高跨高24.5 m，全封闭框架结构。 新建 2 储运工程 原料仓 新建两座直径为4.6m，高12m的原料仓。 新建 软化水储罐 新建1座直径为5m，高5m的软化水储罐。 新建 水玻璃储罐 新建1座直径为1.5m，高1.5m的水玻璃储罐。 新建 产品仓 新建1座直径为4.6m，高3m的产品仓。 新建 2 依托工程 辅助工程 办公生活用房 依托现有的办公区，纳入现有的厂区管理系统，不新增管理人员。 依托现有 食堂 依托现有的食堂，不设置宿舍和洗浴。 依托现有 公用工程 供电 由园区供电，厂内已有供配电室。 依托现有 供热 车间不进行采暖，办公楼采暖由园区集中供热提供。 依托现有 供水 依托厂区现有的供水系统，增加软化水制备设备。 依托现有 供气 热风炉采用天然气做燃料，依托厂区现有的供气系统，燃气输配系统调压后经管网供应厂内需求。 依托现有 环保工程 危废暂存间 依托厂区现有1座60m2危废暂存间。 依托现有 4 环保工程 废气 原料上料工序：通过3个集气罩将废气汇集后，配1台脉冲式布袋除尘器，由15m高的排气筒达标排放。 新建 干燥塔尾气，热风炉燃用天然气，并采用低氮燃烧措施，尾气采用高温布袋除尘器收集后，通过28m排气筒达标排放。 新建 分级工段设置一台脉冲式布袋除尘器，废气经收集后，通过28m排气筒达标排放。 新建 废水 含盐废水通过管网排入平鲁区污水处理厂处理。 新建 生活污水排入现有化粪池，通过管网排入平鲁区污水处理厂处理。 依托现有 固体废物 除尘灰可以直接作为原料和产品使用。 新建 废机油使用专用桶收集后暂存于现有危险废物暂存间，并定期交有资质单位处置。 依托现有 生活垃圾：设置垃圾箱，定期送环卫部门指定地点。 依托现有 噪声 产噪设备选用低噪声设备，采取基础减振、室内隔声、消声等措施。 新建 绿化 厂区内可绿化面积实现全部绿化。 新建 本项目依托工程主要为公用工程和危废暂存间（60m2），均可满足本次扩建工程的需要。 2、主要产品及产能 产品产能：1.5万吨/年。 产品方案：1.5万吨石油催化裂化前驱体，具体产品规格见表2-2。 表2-2 项目产品规格 项 目 单 位 出厂指标 振实密度PBD Kg/m3 实测 孔体积 cm3/g 实测 比表面积 m2/g ≥200 休止角 ° ≤40 平板角 ° ≤50 表观松密度 g/mL 350~500 磨损指数 %（m）h-1 ≤1.9 FBAT指数 ≤8 固含量 %（m） ≥75 直径 μm ≤40 3、主要生产设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设施及设施参数详见下表： 表2-3 项目主要设施及参数一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量（台） 备注 1 原料仓 φ4600×12000 200m3 2 2 高岭土打浆罐 φ3000×3000 21m3 3 3 减粘剂计量罐 φ700×1000 1m3 1 4 打浆罐缓冲罐 φ3000×3000 21m3 1 5 高岭土磨细浆液中间罐 φ1600×1500 3m3 1 6 湿磨成品罐 φ3000×3000 21m3 1 7 成胶釜 φ2200/2400×3000 10m3 2 8 水玻璃计量罐 φ1200×1400 2m3 1 9 成胶中间罐 φ3000×3000 21m3 1 10 高岭土载体合成釜 45Kw，变频 2 11 喷雾干燥塔 φ8000×10000（直段） 1 12 产品料仓 φ4800×3000（直段） 60m3 1 13 喷雾干燥热风炉 φ2400×5000(直段)×14 1 14 高岭土浆料泵 37kW 2 15 磨细进料泵 功率18.5kW 1 16 浆料进料输送泵 功率18.5kW 1 17 成胶进料泵 功率18.5kW 1 18 成胶外送泵 功率18.5kW 2 19 喷雾给料泵 功率22kW 1 20 喷雾升压泵 功率55kW 1 21 助燃风机 功率18.5kW，流量5000m3/h 1 22 回用引风机 功率18.5kW，流量15200m3/h 1 23 喷雾引风机 功率22kW，流量32000m3/h 1 24 分级引风机 功率55kW，流量4500m3/h 1 25 过滤网 3 浆液 26 高岭土浆料磨细机 功率75kW 1 27 喷雾旋风分离器 φ1200×6980 1 28 干燥布袋除尘器 下面带料仓：60m3 1 29 细粉布袋除尘器 分级器自带下面带料仓：60m3 1 30 分级器 1 31 软水设备 制软化学水20m3/h 1 4、主要原辅材料及能源动力消耗 （1）原辅材料 项目生产过程中的原料主要为高岭土和水玻璃，高岭土来自本公司现有生产线，水玻璃从市场外购。物料消耗、规格及来源见表2-4。 表2-4 主要原材料用量及规格表 序号 原料名称 规格 年消耗量 备注 1 高岭土 Al2O3含量≥36.0(w%) Fe2O3含量≤0.80(w%) Na2O含量≤0.060(w%) 粒度≤10μm 13500t 来自山西晋坤矿产品股份有限公司现有生产线 2 水玻璃 SiO2含量g/L250.0±2.0 模数≥3.20 含水率85% 10000t 市场外购 3 软化水 2.8万m3 自制 （2）能源动力消耗 动力消耗主要为新鲜水、电、天然气。 本项目所需燃料天然气由朔州京平天然气有限公司供给，本公司已经与朔州京平天然气公司签订了供气协议，并且已经在本厂内建设了配气站，专门为本厂供气，年供气能力达到3360万方，本项目供气有保证。天然气经调压站调至15000～25000Pa，由各分管输送至用气点。 本项目水、电、供热等公用工程由工业园区统一提供，依托现有的水、电、供热等。本项目主要燃料、动力需用量见表2-5。 表2-5 主要燃料、动力需用量估算表 序号 名称 单位 用量 来源 备注 1 天然气 万m3/a 158.4 朔州京平天然气公司 依托现有工程 2 工业水 万m3/a 3.5 自来水公司 3 电 万kwh/a 230 园区供电公司 5、总平面布置 本项目在现有厂区中部空地新建生产车间，为东西走向，主要内容设置为：原料储存、胶体制备、喷雾干燥，最后进入包装工段。 项目区主导风向为WNW，项目行政办公区不在生产车间的下风向，总平面布置比较合理。 项目在厂区的位置图见附图3，车间平面布置见附图4。 6、项目投资及资金来源 本项目计划总投资3450万元，由企业自筹。 7、人员配置及工作制度 本项目新增劳动定员30人，工作天数为330d，工作制度为24h，3班制。 8、公用工程 8.1给排水 （1）给水 本项目给水由园区供水系统提供。厂区生产、生活、消防用水利用已有的供水系统，通过给水管网供给，制浆用软化水由软水设备进行制备。该项目用水包括生活用水和生产用水。 ①生活用水：本项目新增员工为30人，本项目生活用水参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）中的农村分散式供水的用水定额：70L/d·人计，本项目劳动定员30人，即生活用水量为2.1m3/d，则年用水量为693m3/a。 ②制浆用水：本项目制浆用水为软化水，由工业水通过软水设备制备，根据项目设计资料，1t高岭土需加软化水2.074t，软化水用量约为2.8万m3/a；按照工业水制备软化水率为80%计算，需要工业水量为3.5万m3/a；即106.06m3/d。 ③设备冷却水：成胶釜总循环水量 20m3/d，循环冷却水补水量按循环水量的5%进行估算，则需要补充的新鲜水量约为 1.0m3/d。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制；生产废水主要为浓盐水，与生活污水一起通过园区管网排入平鲁区污水处理厂处理，职工生活污水主要为洗漱废水，进入化粪池处理后通过管网排入平鲁区污水处理厂处理，设备冷却水循环使用不外排。 （3）水平衡分析 工作制度为330天/年，用排水情况见表2-6，水平衡见图1。 表2-6 项目用排水量表 序号 类别 数量 用水标准 日用水量m3/d 日排水量m3/d 小计 新鲜水 回用水 小计 1 职工 盥洗废水 30人 70L/人·d 2.1 2.1 0 1.68 2 制浆 生产配水 / / 106.06 106.06 84.85 21.21 3 冷却 冷却用水 20m3 循环水量的5% 1.0 1.0 / / 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 8.2采暖工程 本项目不设置宿舍，行政办公全部依托现有的办公区，由园区集中供暖。生产车间不进行采暖。 喷雾干燥塔热源来自天然气热风炉燃烧天然气产生的热量，燃烧后的烟气尾气通过排烟管路送入气流干燥塔进行干燥作业。 8.3供气 本项目加热装置为热风炉，使用天然气为能源。 本项目所需燃料天然气由朔州京平天然气有限公司供给，本公司已经与朔州京平天然气公司签订了供气协议，并且已经在本厂内建设了配气站，专门为本厂供气，天然气供气量为2000m3/h，现有装置用量为1300m3/h，已有700m3/h余量，完全满足本项目正常200m3/h的用量，天然气压力不小于0.25 Mpa，天然气热值不小于7500Kcal/Nm3。本项目天然气用量不大，故可依托原有设施，无需新增。 8.4供电 本项目用电线路全部利用原有的供变电设施，不进行新建。 项目用电从木瓜界变电站引接一回10kV专线，供到厂区内的10kV变电站。变电站以放射式方式向生产车间变电所供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺主要分为制浆、湿磨、成胶、喷雾干燥、分级包装。 具体分为如下几道工序： （1）制浆 首先由人工将高岭土（袋装）加入高岭土打浆罐中，根据高岭土品种和配方不同，在高岭土打浆罐中依次加入经计量的软化水，进行高速搅拌，完全混合后，再通过高岭土浆料泵将高岭土浆液泵入打浆缓冲罐（此处高岭土浆液固液比为4:6）。 （2）湿磨 进入打浆缓冲罐后的浆料，通过高岭土浆料磨细机将浆料进一步磨细，磨细后的浆料通过泵送入振动筛进行过滤，网下物料进入中间罐暂存，然后再由浆料输送泵泵入湿磨成品罐。 （3）成胶 通过泵将湿磨成品罐中的湿磨后的成品浆料泵入成胶釜，再通过泵加入经计量的水玻璃（测量胶体粘度控制水玻璃加入量），加料完成后，在成胶釜内经搅拌磨搅拌混合30分钟，成胶结束，高岭土胶体经过滤网过滤后由成胶外送泵泵入成胶中间罐贮存。 （4）喷雾干燥 通过喷雾升压泵将成胶中间罐中的高岭土胶体经高效雾化喷嘴雾化成微球状的小颗粒进入喷雾干燥塔内，与来自热风炉的高温热风（温度在450-600℃）直接接触，进行充分热交换，胶体小颗粒中水份迅速蒸发后使高岭土胶体变成微球颗粒从而完成高岭土改性成型过程。 （5）分级包装 高岭土颗粒随干燥尾气由引风机从喷雾干燥塔引出并经旋风分离器进行气固分离，得到的高岭土成品颗粒经过分级机收集后，微球成品直接进入成品料仓包装。粉尘经布袋除尘器收集后返回缓冲罐作为原料回用。 旋风分离器出来的干燥尾气一部分经回用风机返回空气加热炉混合室与燃烧天然气产生高温烟道气混合后重新进入喷雾干燥塔循环使用；剩余干燥尾气经高温布袋除尘器净化处理合格后，再经系统引风机通过排气筒排入大气中。 生产工艺流程及产污环节详见图2。 图2 运营期工艺流程及产排污环节示意图 主要污染工序： 一、施工期 本项目施工建设期间主要产污环节为为以下几个方面： （1）施工扬尘：施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中以场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大。 （2）施工废水：主要为施工人员生活污水、场地和设备冲洗等废水。 （3）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （4）噪声：主要为施工机械设备噪声及运输车辆往来产生的交通噪声。 二、运营期 1、大气污染物 （1）高岭土上料过程产生的粉尘； （2）干燥塔尾气（含喷雾干燥产生的粉尘及热风炉燃烧天然气产生的废气），主要污染物为烟粉尘、SO2和NOx。 （3）分级粉尘； （4）包装过程产生的粉尘。 2、废水 （1）含盐废水，主要污染物为盐类； （2）生活废水，主要污染物为氨氮、COD、BOD5。 3、噪声 本工程产噪设备为打浆机、磨细机、分级器、旋风分离器、喷雾干燥塔、各类泵及各类型风机等，其声压等级在80-100dB（A）之间。 4、固体废物 （1）除尘灰； （2）废机油； （3）生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业概况 山西晋坤矿产品股份有限公司成立于1996年，是一家以煤矿固废煤矸石为原料研发、生产和销售煅烧高岭土的高新技术企业。注册资金10760万元人民币，占地20万平方米，现有职工180人，其中技术研发人员50人。年生产能力10万吨超细高岭土。 2、现有工程环保手续履行情况 本公司已建成有两条煅烧高岭土生产线，其中1条生产线设计生产能力为30000 t/a，另1条生产线设计生产能力为70000t/a。 2009年2月企业委托山西煤炭规划设计院编制完成《山西晋坤矿产品有限责任公司50kt/a超细煅烧高岭土搬迁扩建工程环境影响报告表》，并于2009年3月30日取得了朔州市环境保护局以朔环函【2009】58号文关于《山西晋坤矿产品有限责任公司50kt/a超细煅烧高岭土搬迁扩建工程环境影响报告表》的批复，2011年3月29日取得了朔州市环境保护局以朔环函【2011】80号文关于《山西晋坤矿产品有限责任公司50kt/a超细煅烧高岭土搬迁扩建工程（一期搬迁工程30kt/a）竣工环境保护验收的意见》。 2010年8月企业委托朔州市环境科学研究院编制完成《山西晋坤矿产品有限责任公司新建年产7万吨煅烧高岭土项目环境影响报告表》，并于2010年9月23日取得了朔州市环境保护局以朔环函【2010】190号文关于《山西晋坤矿产品有限责任公司新建年产7万吨煅烧高岭土项目环境影响报告表》的批复，2014年4月24日取得了朔州市平鲁区环境保护局以平环函【2014】21号文关于《山西晋坤矿产品有限责任公司新建年产7万吨煅烧高岭土项目竣工环境保护验收的函》。目前该条生产线正常运行。 2021年12月9日由朔州市行政审批服务管理局核发了排污许可证（许可证编号911406007435154356001Y），目前企业环保手续齐全。 3、现有工程污染物排放情况 （1）大气污染源 本项目现有生产线污染物排放情况采用2021年第四季度自行监测报告进行分析，其监测结果见表2-7。 表2-7 现有工程大气排放口监测结果统计表 序号 设施名称 污染物 废气(Nm3/a) 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 备注(台) 1 3#冷却输送(1#点位) 颗粒物 1.3×108 13.4 1.68 0.254 1 2 3#干燥打散打料仓(2#点位) 颗粒物 1.6×108 13.3 2.10 0.318 1 3 物料输送 (3#点位) 颗粒物 1.6×108 13.6 2.16 0.327 1 4 3#成品打散料仓(4#点位) 颗粒物 1.3×108 12.3 1.58 0.239 1 5 3#成品料仓(5#点位) 颗粒物 1.2×108 12.7 1.51 0.229 1 6 1#冷却输料(6#点位) 颗粒物 1.5×108 13.3 2.02 0.306 1 7 2#冷却输料(7#点位) 颗粒物 1.7×108 12.5 2.09 0.316 1 8 2#干燥塔 (8#点位) 颗粒物 7.0×108 8.9 8.86 1.23 1 SO2 11 11.2 1.56 NOX 26 25.3 3.51 9 3#干燥塔 (9#点位) 颗粒物 7.3×108 9.8 10.1 1.4 1 SO2 12 12.4 1.72 NOX 28 28.4 3.95 10 1#干燥料仓(10#点位) 颗粒物 5.7×107 14.6 0.832 0.126 1 11 2#干燥料仓(11#点位) 颗粒物 5.3×107 13.0 0.686 0.104 1 12 1#飓风磨 (12#点位) 颗粒物 4.7×107 13.5 0.636 0.106 1 13 2#飓风磨 (13#点位) 颗粒物 4.6×107 13.5 0.624 0.104 1 14 3#飓风磨 (14#点位) 颗粒物 4.7×107 13.8 0.654 0.109 1 15 4#飓风磨 (15#点位) 颗粒物 4.8×107 13.0 0.624 0.104 1 16 5#飓风磨 (16#点位) 颗粒物 5.0×107 13.2 0.660 0.110 1 17 1#窑头料仓(17#点位) 颗粒物 5.6×107 12.8 0.713 0.108 1 18 2#窑头料仓(18#点位) 颗粒物 5.4×107 13.6 0.733 0.111 1 19 原料破碎 (19#点位) 颗粒物 2.3×107 16.7 0.385 0.08 1 20 1#成品料仓(20#点位) 颗粒物 2.9×107 16.4 0.483 0.073 1 21 2#成品料仓(21#点位) 颗粒物 3.0×107 16.4 0.492 0.075 1 污染物排放总量合计见下表。 表2-8 现有工程大气污染物排放量 污染物 颗粒物 SO2 NOX 排放量(t/a) 39.6 23.6 53.7 根据监测结果显示，输送、打散、粉磨、储存等过程中产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织颗粒物二级标准；回转窑颗粒物、SO2、NOx 排放浓度满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号，2019年10月8日）中工业炉窑标准限值。 （2）水污染源 ①生产废水 生产废水全部为设备冷却水，全部闭路循环，不外排。 ②生活污水 现有工程生活总用水量为80m3/d，产生污水为36m3/d，主要来源于职工宿舍、食堂和沐浴。这些污水经化粪池处理后排入平鲁区污水处理厂。 （3）噪声污染源 现有工程主要设备为破碎机、飓风磨、打散机、空压机、各类风机、水泵等。主要声源为连续排放，噪声级在70-110 dB（A）之间。目前主要采取了厂房隔声、基础减振等措施。本次现有工程噪声评价采用2021年第四季度自行监测报告进行分析。厂界噪声监测数据见下表。 表2-9 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 时间 测点位置 昼 间（Leq） 夜 间（Leq） 2021年10月22日 厂界东1# 54.4 48.1 厂界南2# 53.8 44.1 厂界西3# 56.7 44.5 厂界北4# 57.2 45.0 由监测结果可以看出，厂界四周昼间噪声监测值为53.8~57.2dB(A)，夜间为44.1~48.1dB(A)，各监测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 生产过程产生的固体废物主要是一些除尘灰、废机油等。均按照环评要求得到了合理处置。厂区设封闭生活垃圾箱并及时清运，送当地环卫部门地点统一处置。 4、现有工程总量分析 根据2021年12月9日由朔州市行政审批服务管理局核发了排污许可证（许可证编号911406007435154356001Y），山西晋坤矿产品股份有限公司现有工程许可排放量为：烟（粉）尘、SO2、NOx排放总量指标为137.78t/a、116.9 t/a、96.05 t/a。本次根据表 2-10及生产工况计算现有工程污染物实际排放量。 表2-10 现有工程总量核实表 (t/a) 污染物 颗粒物 SO2 NOX 许可排放量 137.78 116.9 96.05 实际排放量 39.6 23.6 53.7 5、原有项目环境问题及整改措施 厂区现有环保设施设置规范，根据企业自行监测报告，企业现有排气筒监测数据均能达标排放，且满足污染物总量控制要求，厂区绿化较好。环评建议企业下一步要加强管理，定期检查环保设备的运行情况，发现问题及时解决，加强危险废物的收集、储存与管理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 本次环境影响评价工作引用朔州市平鲁区2021年环境空气例行监测数据。监测数据详见表3-1。 表3-1 平鲁区2021年环境空气质量状况数据统计表 项目 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 /% 达标情况 超标倍数 SO2 年平均 质量浓度 18 60 30.0 达标 / NO2 24 40 60.0 达标 / PM10 75 70 107.1 超标 1.07 PM2.5 32 35 91.43 达标 / O3 8h平均值 141 160 88.13 达标 / CO 24小时平均值 1.2mg/Nm3 4mg/Nm3 30.0 达标 / 由上表可知，平鲁区2021年环境空气质量例行监测数据中：SO2、NO2和PM2.5年均浓度值、CO24小时平均浓度、O3-8h平均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM10年均浓度值均超标，因此平鲁区属于不达标区。 （2）特征污染物 本次TSP环境空气质量现状评价引用朔州市平鲁区兴旺粘土矿委托山西科维检测技术有限公司于2021年4月10~1月12日在大木瓜界村进行的现状监测数据。大木瓜界村位于本项目东侧约4.8km处，引用上述数据有效。 根据监测报告（科维监字2021第04010号，见附件4）结果显示TSP的浓度范围在0.273~0.291mg/m3，均小于《环境空气质量标准》（GB3095–2012）及其修改清单表1中二级标准限值要求0.3mg/m3。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的河流为西侧0.2km的大沙沟，根据《山西省地表水功能区划》（DB14/67-2019），本河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。根据朔州市生态环境局于2022年4月20日在朔州市生态环境局官网公开的2022年3月朔州市地表水环境质量状况可知，本项目河段隶属的七里河监测断面结果为Ⅲ类，水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 本次环评收集到了2021年12月11日山西净泰节能环保技术有限公司出具的《山西晋坤矿产品股份有限公司2021年第四季度污染源自行监测报告》，厂界噪声监测数据见下表。 表3-2 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 时间 测点位置 昼 间（Leq） 夜 间（Leq） 2021年10月22日 厂界东1# 54.4 48.1 厂界南2# 53.8 44.1 厂界西3# 56.7 44.5 厂界北4# 57.2 45.0 由监测结果可以看出，厂界四周昼间噪声监测值为53.8~57.2dB(A)，夜间为44.1~48.1dB(A)，各监测点均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、生态环境 根据现场踏勘，本项目厂址位于朔州市平鲁区北坪循环经济园区，周边主要以工业企业为主，植被主要为人工植被为主。本项目用地为工业用地且用地范围内无生态环境保护目标。自然植被以田间地头的野草为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群叫集中的区域等保护目标。 2、声环境：本项目厂界50米范围内无村庄等声环境保护目标。 3、地下水：本项目厂界500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目位于园区，因此，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准： 施工期：无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。具体数据见表3-3： 表3-3 《大气污染物综合排放标准》 表2无组织排放监控浓度限值 污染物 颗粒物周界外浓度最高点(mg/m3) 颗粒物 1.0 运营期： ①本项目运营期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。详见表3-4。 表3-4 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 指标 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放浓度监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 ②热风炉烟气执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(晋环大气[2019]164号文)中工业炉窑排放要求，“暂未制订行业排放标准的，按照颗粒物、SO2 、NOX排放限值不高于 30、200、300mg/m3执行”，标准值见下表。见表3-5。 表3-5 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案 炉窑类型 颗粒物浓度(mg/m3) SO2浓度(mg/m3) NOx浓度(mg/m3) 热风炉 30 200 300 2、水污染物排放标准： 本项目含盐废水及生活污水通过管道全部排入朔州市平鲁区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（其中COD、氨氮和总磷达到地表水Ⅴ类以上标准）后排入大沙沟。污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，限值见表3-6。 表3-6 《污水排入城镇下水道水质标准》 单位：mg/L (pH除外) 污染物 pH SS CODcr BOD5 氨氮 石油类 氟化物 标准值 6.5~9.5 400 500 350 45 15 20 2、噪声排放标准： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体数据见表3-7： 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 噪 声 限 值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体数据见表3-8： 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 噪 声 限 值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 60 50 4、固体废物排放标准： 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准；危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环保厅晋环发【2015】25号文关于印发“《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”。根据本项目所采用的生产工艺，评价对项目各排污环节采取了较为严格的措施，详细计算了污染物排放总量。 本项目大气污染物排放量为：粉尘：0.596t/a，烟尘：0.79t/a，二氧化硫0.24t/a，氮氧化物2.87t/a。 朔州市生态环境局平鲁分局以平环函[2022]102号文对“山西晋坤矿产品股份有限公司改建年产1.5万吨石油催化裂化前躯体生产项目”污染物排放的总量指标进行了核定，核定总量指标为：粉尘0.6t/a，烟尘0.79t/a，二氧化硫0.24t/a，氮氧化物2.87t/a。本项目污染物排放量满足总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境空气污染防治措施 根据山西省人民政府“晋政发【2018】30号”关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知、《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》等的要求，评价提出以下防止措施： ①建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土运输车辆密闭运输“六个百分百”； ②施工场地出口应设置车辆清洗平台，并设置废水收集池及沉淀池，污水不得外排。车辆驶离工地前，应在洗车平台对车辆车轮、车身、车槽帮等部位进行清洗，车辆表面不得附着污泥； ③建设使用的混凝土应购买商品混凝土，项目建筑工地场地内不建设搅拌站等设施； ④土方及建筑垃圾及时清运，不能及时清运时必须采取苫盖措施； ⑤运输道路及时清扫、定期洒水，保持路面清洁湿润； ⑥施工现场配备洒水车辆，在晴天或气候干燥的情况下，应定期洒水，保持地面湿润；暂时不施工时对裸露地面进行覆盖； ⑦土石方施工应避开大风天气作业，避免由于天气原因加重扬尘污染； ⑧选用先进的施工设备，加强施工工地管理，保持施工设备正常运行，减少施工设备待机时间，降低施工车辆在场区内的停留时间，减少施工机械及运输车辆废气产生量； ⑨施工场地冬季采暖采用电采暖，不得燃煤。 采取以上措施后，能够有效降低项目施工时对周围环境空气的影响。 2、施工期水环境污染的防治措施 施工过程中产生的废水主要有生活污水和施工废水。施工人员生活污水主要是清洗废水和食堂废水。生活污水利用厂区现有化粪池处理后，通过厂区现有管网排入朔州市平鲁区污水处理厂进一步处理，不会对地表水水质产生影响；施工废水主要为各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水，以及运输车辆冲洗产生的洗涤废水。主要污染物包括SS和石油类等，评价要求在施工场地建设2m3沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于运输车辆冲洗以及施工场地的洒水抑尘等。 3、施工期声环境污染防治措施 针对施工期噪声，环评要求施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响。 ①合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。 ②合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ③降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。 ④运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在乡村路段要限制鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。 施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，污染也将消失。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要是施工期间弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。为了减少施工期间固体废物对周围环境的影响，要采取一定的防范措施： ①施工弃土处置 本项目场地较平整，土石方量较少，施工过程产生的土方可全部作为本项目建筑回填用土和场地平整用土。 ②施工建筑垃圾处理 对于施工过程中产生的废弃砖瓦石块、水泥砂浆等生产废料，工程拟在施工场地内设临时固废堆弃场地，将这些固废集中收集后，全部由汽车运至平鲁区指定的建筑垃圾填埋场处置。做到及时清运，减少对施工场地环境的影响。 ③生活垃圾处理 施工人员将产生少量生活垃圾，平均每人每天0.5kg左右，本项目施工人员最大按40人算，则生活垃圾产生量约为20kg/d。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理，不会对周围环境造成明显影响。 5、生态环境及水土流失防治措施 本项目物料堆场等设置在项目占地范围内不新增临时占地。施工单位在施工期间应严格划定挖填土方界线，不得超界线施工，合理组织施工，及时回填，以减少施工期对当地生态的影响，施工过程中产生的弃土及临时料场均堆放在规定的临时占地范围内，不得占用其他土地。 施工期各类施工场地采用相应的保护措施，且在建设过程中绿化方案得以实施，施工期结束后及时对临时占地进行生态恢复，则施工期不会对生态环境造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染物 1.1主要污染物产生及预计排放情况 表4-1 主要污染物产生及预计排放情况一览表 序号 产排污环节 污染物种类 产生浓度和产生量 污染治理设施 排放形式 排放浓度和排放量 产生浓度mg/m3 产生量t/a 名称 相关设计参数 是否为可行技术 排放浓度mg/m3 排放量t/a 1 上料 颗粒物 4000 16.8 脉冲布袋除尘器 配套引风机风量为14000m3/h，滤袋过滤面积为389m2，滤袋过滤风速为0.6m/min，滤袋材质为覆膜涤纶针刺毡。 是 有组织 10 0.042 2 干燥 颗粒物 3003 237.84 燃用天然气，低氮燃烧，并配套脉冲布袋除尘器 配套引风机风量为10000m3/h，滤袋过滤面积为278m2，滤袋过滤风速为0.6m/min，滤袋材质为耐高温玻璃纤维滤料。 是 有组织 10 0.79 SO2 3.03 0.24 3.03 0.24 NOx 45.33 3.59 36.26 2.87 5 分级 颗粒物 3000 166.32 脉冲布袋除尘器 配套引风机风量为7000m3/h，滤袋过滤面积为194m2，滤袋过滤风速为0.6m/min，滤袋材质为覆膜涤纶针刺毡。 是 有组织 10 0.554 1.2排放口基本情况 表4-2 有组织排放口基本情况一览表 排气筒编号 污染物名称 排放速率 排气筒底部中心地理坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气温度 年排放小时数 排放工况 排放口类型 DA001 粉尘 0.14kg/h E112.304588 N39.541772 1357.5m 15m 0.5m 20℃ 300h 正常 一般排放口 DA002 颗粒物 0.10kg/h E112.305191 N39.541836 1357.5m 28m 0.7m 220℃ 7920h 正常 一般排放口 SO2 0.03kg/h NOx 0.36kg/h DA003 粉尘 0.07kg/h E112.305140 N39.541828 1357.5m 28m 0.36m 20℃ 7920h 正常 一般排放口 1.3源强估算及处理措施 （1）高岭土上料产生的粉尘 本项目高岭土上料由人工通过叉车将袋装原料投入打浆罐内，由于高岭土为粉状料，投料过程会有粉尘产生。根据企业提供资料，高岭土加料时间合计约为300h/a。环评要求在3个打浆罐进料口上方设置集气罩，将产生的粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理达标后排放。集气罩集气率大于95%，除尘效率99.75%以上。 单个打浆罐上料口集气罩排风量按下式计算： Q=3600×F×V F—集气罩的截面积（m2），1.5m2； V—罩口进风控制风速，取值0.8m/s。 经计算，单个打浆罐上料口集气罩设计风量为4320m3/h。 则3个集气罩风量最小为12960m3/h，环评要求企业配套风量不低于14000 m3/h的脉冲布袋除尘器（过滤面积389m2，过滤风速0.6m/min），由15m高（直径0.5m）的排气筒达标排放。年工作时间为300h，总废气量约420万m3/a。 目前布袋除尘器共分为反吹风、振荡、脉冲式除尘器，项目采用脉冲式布袋除尘器，脉冲式除尘器较其它两种除尘器有使用寿命长，效率稳定等优点，除尘器效率≥99.75%，采取以上措施后本工段的有组织粉尘排放量为0.042t/a，排放浓度为10mg/m3，上料过程粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（120mg/m3）。 由于集气罩集气效率为95%，存在无组织排放，无组织排放量约为0.66t/a，由于制备全部在封闭车间内，无组织粉尘在空气中短暂停留后大部分降落在车间内。生产车间粉尘无组织排放量可忽略不计。 （2）干燥塔尾气 本项目热风炉燃料采用天然气，燃烧后产生的热烟气（温度在450-600℃）通过管道送入干燥塔进行干燥；旋风分离器出来的干燥尾气一部分经回用风机返回空气加热炉混合室与燃烧天然气产生高温烟道气混合后重新进入喷雾干燥塔循环使用；其余烟气进入配套的高温布袋除尘器后排放。 天然气热风炉每天运行24h，年运行330d，主要成份如下： 表4-3 天然气成分表 主要成份 CH4 C2H6 CO2 C3H8 其他 其中H2S 含量 95.357 2.051 1.843 0.309 0.44 <12.698 ppm 天然气中主要成分为CH4，燃烧后成为CO2和H2O，H2S含量极低。根据设计，本项目热风炉耗气量为200 Nm3/h，年燃气总量约为158.4万Nm3。 本项目喷雾干燥过程为热烟气与高岭土胶体雾化小颗粒直接接触，所以干燥塔尾气中含有喷雾干燥产生的粉尘及热风炉燃烧天然气产生的废气。 ①废气量 干燥塔尾气废气来自两部分：一是天然气燃烧产生的烟气；二是干燥过程产生的水蒸气： a热风炉烟气 根据计算，本项目天然气消耗量为158.4万m3/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中的4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册-天然气工业锅炉产污系数，废气量产生系数为107753Nm3/万m3-原料，则热风炉烟气量为1.71×107Nm3/a，燃烧器运行制度为330d/a，24h/d，则小时烟气量为2155Nm3/h。 b干燥过程水蒸气产生量 根据工程分析，本项目水分蒸发量包括水玻璃带入水和制浆过程加入的软化水，合计为36500t。 水分蒸发风量：Q=W/n×Vm 式中：W——水分蒸发速率，g/h； n——气体物质的量，18； Vm——标况下气体摩尔体积常数，22.4L/mol； 经计算，水分蒸发产生的废气量为5735m3/h。 综上，排放的废气量为7890m3/h，考虑系统漏风及管路损失等因素，要求配套风机保留20%的裕量，则该工序废气约10000m3/h。 ②污染物产生情况 干燥塔尾气中污染物主要包括天然气燃烧产生的污染物和干燥烟气中混入的粉尘。 a天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx 产生量根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）中表6加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效值表进行核算，具体绩效值见表4-4。 表4-4 加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效值表 g/m3燃料 主要工艺 颗粒物 SO2 NOx 低位发热值 干燥 0.151 0.151 2.268 31.40MJ/m3 本项目天然气消耗量为158.4万m3/a，则天然气燃烧产生的烟尘量：0.24 t/a；SO2量：0.24 t/a；NOx 量：3.59t/a； b粉尘产生量：干燥塔尾气中粉尘产生浓度按3000mg/m3计算，则颗粒物产生量为：3000×10000×24×330×10-9t/a=237.6t/a。 经计算，干燥塔尾气中污染物产生量分别为：颗粒物：237.84t/a；SO2：0.24 t/a；NOx：3.59t/a；产生浓度为：颗粒物：3003mg/m3，SO2：3.03mg/m3，NOx：45.33mg/m3。 本项目热风炉采用天然气为燃料，并设置低氮燃烧器（脱硝效率按20%计），尾气通过高温布袋除尘器处理后通过排气筒排放，配套风机风量为10000m3/h。干燥塔排气筒直径0.7m，高度为28m（高于生产车间3m）。 采取以上措施后，颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放量0.79t/a；SO2：3.03mg/m3，排放量0.24t/a；NOx排放浓度为36.26mg/m3，排放量2.87t/a。 （3）分级过程产生粉尘； 本项目在分级机上方设置一套布袋除尘器收集分级过程中产生的粉尘，罩口面积为2.0m2的集气罩，罩口废气流速按0.8m/s计，则理论风机风量为2m2×0.8m/s×3600s=5760m3/h，考虑漏风系数，本次风机风量取7000m3/h。分级过程产生的粉尘经一台脉冲覆膜滤料布袋除尘器进行处理，总风量为7000m3/h。除尘器过滤面积不低于194m2，过滤风速0.6m/min，产生的粉尘按3000mg/m3计，本次采用的除尘器设计出口浓度为10mg/m3，除尘效率≥99%，集尘效率为95%，净化后废气通过28m高排气筒排放（高于生产车间3m）；而未被收集的粉尘通过采取建设全封闭车间抑尘后，无组织粉尘在空气中短暂停留后大部分降落在车间内。生产车间粉尘无组织排放量可忽略不计。则： 粉尘产生量=3000mg/m3×7000m3/h×7920h/a=166.32t/a； 车间无组织产生量=166.32t/a×0.05=8.32t/a； 有组织排放量=10mg/m3×7000m3/h×7920h/a=0.554t/a； 分级粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（120mg/m3）。 （4）包装过程产生的粉尘 本项目设1套敞开式包装机，包装过程中会产生少量的无组织粉尘，包装过程中的粉尘产生系数取0.05%。则包装过程中产生的粉尘量为0.75t/a。 目前企业设置全封闭的包装车间，粉尘大部分沉降在车间内部，对周围环境影响较小。 1.4监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-5 环境监测项目与监测频率 项目 监测点位 监测项目 监测频率 标准 大气污 染源监测 上料除尘器排气筒 排气量及颗粒物（粉尘）浓度 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 干燥除尘器排气筒 排气量及SO2、NOx、颗粒物浓度 每年1次 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(晋环大气[2019]164号文)中工业炉窑排放要求 分级除尘器排气筒 排气量及颗粒物（粉尘）浓度 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 厂界无组织 颗粒物 每半年1次 1.5 “三本账”分析 根据山西晋坤矿产品有限责任公司排污许可证及本工程大气污染物排放“三本账”分析见下表。 表4-6 项目扩建前后“三本帐”分析 污染物名称 现有工程排放量（t/a） 本次扩建工程排放量（t/a） “以新带老”消减量（t/a） 扩建后污染物排放量（t/a） 排放 增减量 （t/a） 废气 颗粒物 39.6 1.386 0 40.986 +1.386 SO2 23.6 0.24 0 23.84 +0.24 NOx 53.7 2.87 0 56.57 +2.87 1.6评价结论 根据平鲁区2021年环境空气质量例行监测资料可知，本项目所在区域属于环境空气质量不达标区，通过工程分析可知，本次评价针对本次扩建项目各产排污环节均提出了可行的污染治理措施，本工程实施后，全厂污染物均可稳定达标排放，故本项目正常工况下不会加重其所在区域环境空气受污染程度；且经现场踏勘了解，厂区边界向外延伸500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标，故本项目正常工况下影响范围内不涉及大气环境敏感目标。 2、废水 2.1主要污染物产生及预计排放情况 由本工程废水主要来自厂内职工生活污水、生产废水。生产废水主要是含盐废水。 （1）含盐废水 本项目在软化水制备过程会有含盐废水产生，本项目软化水由工业水通过软水设备制备，根据项目设计资料，软化水用量为2.8万m3/a；按照工业水制备软化水率为80%计算，需要工业水量为3.5万m3/a；即106.06m3/d。含盐废水通过管网排入平鲁区污水处理厂处理。 （2）生活污水 本工程新增劳动定员30人，为附近村民。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.2-2021），每人每天用水量按70L计，通过管网进入化粪池处理后，通过管网排入平鲁区污水处理厂处理。 2.2依托平鲁区污水处理厂可行性分析 （1）处理能力 朔州市平鲁区污水处理厂设计总处理规模为2万吨/日，目前实际日处理量约为1.2万吨，本项目生活污水与含盐废水日产生量为24.38t/d，因此，朔州市平鲁区污水处理厂可以接纳本项目的生活污水。 （2）接入可行性 本项目位于平鲁区北坪循环经济园区，本项目厂区内已经建有污水管网，并与平鲁污水污水处理厂相连接，现有生活污水全部进入平鲁区污水处理厂处理。 综上所述，本项目生活污水及含盐废水依托平鲁污水污水处理厂进行处理具备环境可行性。 2.2排放口基本情况 表4-7 本项目废水污染物排放情况 序号 废水类别 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放口类型 排放规律 排放去向 排放标准 1 生产废水 DW001 生活污水排放口 / / / 生活污水排入现有化粪池，经处理后与含盐废水一起通过园区管网排入平鲁区污水处理厂处理。 / 2 生活污水 / / / / 2.3监测要求 建设单位废水污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-8 监测要求一览表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 备注 1 DW001 pH值、COD、氨氮、SS、BOD5 1次/年 委托监测 2.4评价结论 本项目产生的废水主要为含盐废水和生活污水，生活污水排入现有化粪池，然后与含盐废水通过管网排入平鲁区污水处理厂处理。故不会对地表水环境造成影响。 3、噪声 3.1噪声源 本扩建项目的噪声主要为机械性噪声，噪声源有打浆机、磨细机、振动筛、分级器、旋风分离器、喷雾干燥塔、各类泵及各类型风机等，声压级范围为80～100dB。项目的主要噪声源及源强详见表4-9。 表4-9 工程主要设备的噪声治理措施一览表 序号 主要噪声 设备 数量 位置 频率 特性 声压级 dB(A) 降噪措施 声压级 dB(A) 1 打浆机 3 原料区 频发 ~80 选低噪声设备、厂房隔声、减振 ~60 2 磨细机 1 频发 ~80 ~60 3 分级机 1 频发 90 ~70 4 旋风分离器 1 频发 ~90 ~70 5 干燥塔 1 频发 ~90 ~70 6 泵类 10 其他 频发 ~100 ~80 7 风机 6 频发 ~95 选低噪声设备、厂房隔声、加消声器 ~75 3.2防治措施及降噪效果 （1）噪声防治措施 为使本项目运行后，厂界噪声达标，本环评要求在设备选型时首先选取低噪声设备，从噪声源头控制噪声产生的强度；对分级机、振动筛、磨细机、各类泵等进行基础减震；另外本扩建项目的噪声源均位于室内，对车间内的操作人员有一定的听力危害，应做好防护措施；同时重视绿化在降噪方面的作用，在厂房及厂界周围种植树木，有效阻止噪声传播，降低噪声影响。采取上述措施后可降噪15~20dB（A）。 （2）噪声预测 噪声经过厂房的屏蔽，室外噪声强度可以大大降低，该厂区面积相对较大，厂区有围墙与外界相隔，噪声经过空气吸收、绿化带吸收、厂房屏蔽和围墙的隔音以后，可有效降低噪声对周围环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 采用模式预测法对项目运营后的各噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—声源的A声级，dB(A)； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减，dB(A)； Abar—声屏障引起的A声级衰减，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减，dB(A)； Agy—地面效应引起的A声级衰减，dB(A)； Amisc—其他多方面效应引起的A声级衰减，dB(A)。 声源在经过治理后，本次预测只考虑几何衰减，进行预测。 几何衰减量Adiv 对于点源 式中：r—预测点距声源的距离，米； r0—参考点距声源的距离，米。 根据预测本项目建成后，厂界噪声昼间、夜间贡献值结果见表4-10。 表4-10 运营期厂界噪声预测结果表 测点 位置 昼 间 夜 间 监测值 贡献值 预测值 标准 监测值 贡献值 预测值 标准 1# 厂界东 54.4 31.5 54.42 60 48.1 31.5 48.19 50 2# 厂界南 53.8 38.3 53.92 44.1 38.3 45.11 3# 厂界西 56.7 31.8 56.71 44.5 31.8 44.73 4# 厂界北 57.2 37.6 57.25 45.0 37.6 45.73 根据预测结果可知，厂界1#-4#的昼间噪声预测值为53.92-57.25dB(A)，夜间预测值为44.73-48.19dB(A)，能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 3.3监测要求 表4-11 噪声监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 厂界四周共布设4个噪声点 Leq 每季度一次，每次一天 3.4评价结论 通过工程分析可知，本次评价提出的噪声防治措施降噪效果显著，厂区边界噪声可稳定达标排放；且经现场踏勘了解，厂区边界向外延伸50m范围内无声环境保护目标，故本项目正常工况下影响范围内不涉及声环境敏感目标。 4、固体废物 本项目生产过程中排放的固体废物主要是布袋除尘器除尘灰和废机油以及生活垃圾。 （1）除尘灰 本项目在上料、干燥及成品仓处设置了集气罩+袋式除尘器除尘系统，经计算，除尘灰产生量约为418.74t/a，除尘灰可以直接作为原料回用。 （2）生活垃圾 本扩建项目劳动定员30人，生产运营过程中会产生一定量的生活垃圾，按照平均每人每天排放生活垃圾约0.5kg计算，本扩建项目排放生活垃圾为4.95t/a，收集后按环卫部门要求进行统一处理。 （3）废机油 本项目设备保养维护期间产生废机油，产生量约为0.3t/a。依据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险物HW08废矿物油与含废矿物油废物，代码为900-249-08。本项目产生的废机油送至现有危废暂存间内暂存，定期送往有资质单位处置。 企业目前厂区已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，建有一座60m2全封闭危废暂存间，危废暂存间内地面四周开凿有导流槽和收集井，门口设有围堰，并按照要求，在危废间的地面和1.0m高的墙裙、围堰、四周的导流槽及收集井的表面进行了防渗处理，涂铺设至少2毫米厚的高密度聚乙烯，渗透系数≤1×10-10cm/秒，废机油采用油桶进行储存，完全可以满足本项目危险废物储存的需要。 固体废物产生量及处置措施见表4-12。 表4-12 固体废物排放信息 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 固体废物产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 环境管理要求 职工 生活 生活垃圾 一般I类固体废物 / 固态 / 4.95 封闭式垃圾桶 环卫部门统一处置 4.95 收集后按环卫部门要求进行统一处理。 除尘器 除尘灰 一般I类固体废物 / 固态 / 418.74 / 收集后直接作为原料和产品使用 418.74 不外排 机修 过程 废机油 HW08废矿物油和含矿物油废物 废机油 液态 T 0.3 暂存于危废暂存间 交有资质单位处置 0.3 明确危险废物堆放方式、警示标识等，加强日常危废管理，做好台账记录及存档 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水影响分析 通本项目运营期对地下水的主要污染源为厂区危废暂存间及水玻璃储罐。影响途径为防渗结构层老化或防渗效果不到位等非正常状况下，导致危险废物或水玻璃下渗对地下水的影响，针对以上情况，评价要求建设单位对现有危废暂存间防渗层定期检查，如发现破损及时修理，防止污染地下水的事故发生。并对水玻璃储罐四周设置围堰，地面采取防渗措施。采取上述措施后，不会对地下水产生明显影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第11节“地下水环境保护措施与对策”第11.2小节“建设项目污染防控对策”中相关内容，本次评价依据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行地下水污染防渗分区并提出防渗技术要求：①重点防渗区（危废暂存间、水玻璃储罐区）防渗技术要求：等效黏土防渗层≥6.0m、K≤1.0×10-10cm/s；②一般防渗区（生产车间）防渗技术要求：等效黏土防渗层≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s；③简单防渗区（其他区域）防渗技术要求：一般地面硬化；本次评价要求建设单位施工期严格按照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（2020年2月20日实施）中相关要求进行各防渗区防渗工作。本项目防渗分区表见下表。 表4-13 本项目防渗分区表 防渗分区 防渗位置 防渗技术要求 备注 重点防渗区 危废暂存间、水玻璃储罐 防渗层可由单一或多种防渗材料组成，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×1010cm/s黏土层的防渗性能 危废暂存间已建，利用现有，水玻璃储罐区新建。 一般防渗区 生产车间 防渗层可由单一或多种防渗材料组成，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7黏土层的防渗性能 新建 简单防渗区 办公生活区 原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s 已建 （2）土壤环境影响分析 本项目对所在地周边土壤环境造成影响的途径包括大气沉降、地面漫流和垂直入渗，大气沉降对土壤环境造成的影响：正常工况下，排气筒排放的污染物在重力作用下自然沉降至土壤环境中，通过工程分析可知，沉降物均属于第Ⅰ类一般工业固体废物；地面漫流和垂直入渗对土壤环境造成的影响：非正常工况下，废机油或水玻璃突发泄漏事故时依据地势高低漫流至土壤环境中，同时在重力作用下垂直入渗至土壤环境中。 为减少对周围土壤环境的影响，环评要求建设单位采取以下措施：①在本项目占地范围外下风向一侧种植树木，将排气筒排放的污染物尽量控制在占地范围内以减少对周边土壤环境的影响，树木对污染物具有阻滞、过滤和吸附作用：a.茂密的树冠可降低风速，污染物沉降速度加快，大部分可沉降在占地范围内；b.叶片表面褶皱且多茸毛，有的还能分泌黏性油脂或汁液，对污染物起到过滤作用；c.具有庞大的叶表面积，对污染物起到吸附作用；②危险废物暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关要求进行危险废物暂存间建设及危险废物贮存，当废机油突发泄漏事故时，泄漏液首先依靠自然坡度漫流至导流渠内，再沿导流渠汇入收集井，最后采用泵和管道将收集井内泄漏液引至桶内，残留的泄漏液由吸附棉吸附。 7、防沙治沙 根据《全国防沙治沙规划（2011-2020年）》，平鲁区属于半干旱沙化土地类型区，本项目位于朔州市平鲁区北坪循环经济园区山西晋坤矿产品股份有限公司现有厂区内，不新增占地。为防治土地沙化，本环评提出以下措施： （1）应加快建设步伐，尽量缩短建设工期。施工方在施工时，对裸露地面及物料堆放区采取遮盖措施等，以有效防止水土流失和防沙固沙。 （2）加强厂区地面硬化绿化，在厂区四周及其它空闲区域搞好绿化工作，不宜绿化区全部硬化，厂区内不得有裸露地面。 8、环境风险影响分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目原辅材料中属于导则附录B中重点关注的危险物质主要有天然气气体、废机油。 （1）环境风险物质及风险源调查 表4-14 环境风险物质及风险源调查结果一览表 环境风险源 形态 贮存场所 贮存方式方式 最大存在量 临界量 环境风险类型 环境影响途径 风险物质 天然气 气态 输送管线 / 0.008t 10t 泄露 大气扩散、火灾 废机油 液态 危废暂存间 桶装 0.5t 2500t 泄漏及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 大气扩散、地表漫流和地面入渗 风险工艺系统 本项目只涉及风险物质的贮存 （2）环境风险潜势初判 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：、···——每种危险物质的最大存在总量，t； 、···——每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10、10≤Q<100、Q≥100。 本项目Q=0.0008<1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别：环境风险，设置原则：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目”可知，本项目不需要设置环境风险专项评价。 （3）环境风险防范措施及应急要求 天然气气体泄漏时，局部大气中甲烷浓度比正常情况下高出数倍甚至数十倍，由于比重比空气轻，会很快散发，只会对近距离的大气环境造成短时间影响。天然气泄漏时若遇明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量烟气，由于天然气主要成分为甲烷，燃烧后反应物主要是水和二氧化碳，对周围大气环境影响较小。其燃烧的热辐射范围有限，对管线周围动植物影响不大。 建设单位应加强企业周围群众和职工的宣传教育工作，提高其安全意识，并建立相应的应急措施，一旦发生泄漏能及时得到控制，将危害损失降低到最小。 ①环境风险防范措施 a.天然气调配系统与周围建筑物、道路的防火间距应满足规程要求； b.天然气调配系统均应设置供消防车同行的钢筋混凝土地坪，且满足消防要求；设备、管道布置应留有适当的操作和安置检修空间； c.天然气调配系统内严禁携带烟火、火种、打火机等易燃品。照明设施全部采用防爆照明灯，非生产人员不得进入工艺装置区； d.危险区域范围内，应选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线； e.为了防止撞击火花，在防爆区域内操作或维修时应使用防爆工具，例如选用铜质工具；为了防止静电火花，工作人员应穿防静电工作服和防静电鞋。 ②安全管理措施 a.贯彻谁主管谁负责的各级安全生产责任制； b.推行现代安全卫生，建立职业安全管理体系； c.制定安全生产规章制度和操作规程，其中安全生产规章制度包括安全监测制度、巡检制度。交接班制度、从业人员培训制度等。操作规程包括正常操作条件、检修操作、设备和管理的更换、检修程序和发生故障时的应急方案等； d.对从业人员进行安全生产教育和培训。内容包括易燃易爆物料的特性（物理、化学性质），中毒危害及防护自燃距离等； e.严格执行天然气管理制度，按照《安全标志》（GB2894-1996）要求，在危险位置悬挂醒目的安全标志； f.进一步加强管理和教育，严格按照操作规程，杜绝违规指挥和违规操作； g.重要岗位要编制安全检查表和事故应急预案，经常进行检查和事故救援演习，采取重点监控的措施； h.在进行维护、检修瓦斯气的装置时，必须事先制定维护、检修方案，确保维护及检修人员的生命安全和身体健康； i.消防器材要设置在明显、取用方便的地方，要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），还应按规定定期监测，保护完好； ③环境风险应急要求 企业将设立企业环境管理机构，建立环境管理制度，依法编制突发环境事件应急预案，按要求配备应急资源，定期进行应急演练等。 9、电磁辐射影响分析 本项目不属于电磁辐射类项目，本次评价未开展电磁辐射影响分析工作。 10、环保投资估算 本项目总投资3450万元。其中环保投资148万元，占总投资的4.29%。本项目环保投资见下表4-15。 表4-15 环境保护投资估算一览表 环境要素 工段 污染源 污染物 污染治理措施 治理效果 环保投资（万元） 废气 原料上料 上料废气 粉尘 通过3个集气罩将废气汇集后，配1台脉冲式布袋除尘器，由15m高的排气筒达标排放。 集气效率95%，除尘效率99.75% 7.0 喷雾干燥 干燥废气 NOx、SO2、颗粒物 热风炉以天然气为燃料，并采用低氮燃烧措施，干燥塔废气经高温布袋除尘器处理后，经28m排气筒排放。 除尘效率99.5% 80.0 分级 分级 粉尘 配1台脉冲式布袋除尘器，由28m高的排气筒达标排放。 除尘效率99.5% 30.0 废水 生产 废水 含盐废水 盐类 收集后通过园区管网排入平鲁区污水处理厂处理。 由平鲁区污水处理厂处理 3.0 职工生活 生活污水 氨氮、COD、BOD5 排入现有化粪池，通过管网排入平鲁区污水处理厂处理。 2.0 固体废物 生产 除尘器 除尘灰 直接作为原料和产品使用。 不外排 - 设备检修 机械设备 废机油 使用专用桶收集后暂存于60m2危险废物暂存间，并定期交有资质单位处置。 合理处置 1.0 生活办公 生活垃圾 生活垃圾 设置垃圾箱，定期送环卫部门指定地点 合理处置 1.0 噪声 生产设备 各种设备 噪声 选择低噪声设备，降低噪声源声压等级，厂房屏蔽，安装消声隔振减振设施，为现场工作人员发放耳塞、耳罩等必备的劳保用品 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 10.0 生态 绿化 加强厂区内绿化 发挥美化功能的同时滞尘、降噪，减轻对周围环境的影响 6.0 环境管理与监测 环境管理 完善环保机构，建立健全各项环境管理制度，制定工作计划，提出管理要求。 重视环境管理与监测，配合环保设施的正常运行 8.0 环境监测 定期委托有资质部门对厂区污染源进行监测 合计 148 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料上料 DA001 | 粉尘 | 通过3个集气罩将废气汇集后，配1台脉冲式布袋除尘器，布袋除尘器风量为14000 m3/h，过滤面积389m2，过滤风速0.6m/min，由15m高的排气筒达标排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 |
|  | 喷雾干燥 DA002 | 颗粒物、SO2 、NOx | 天然气为燃料，干燥塔废气经布袋除尘器处理后，经28m排气筒排放。布袋除尘器风量为10000 m3/h，过滤面积278m2，过滤风速0.6m/min。 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(晋环大气[2019]164号文)中工业炉窑排放要求。 |
|  | 分级 DA003 | 粉尘 | 配1台脉冲式布袋除尘器，由28m高的排气筒达标排放。布袋除尘器风量为7000 m3/h，过滤面积194m2，过滤风速0.6m/min。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 BOD5、 氨氮、 | 排入现有化粪池，通过管网排入平鲁区污水处理厂处理。 | 废水不外排 |
|  | 生产废水 | 盐类 | 收集后通过园区管网排入平鲁区污水处理厂处理。 |  |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 | 选择低噪声设备，降低噪声源声压等级，厂房屏蔽，安装消声隔振减振设施，为现场工作人员发放耳塞、耳罩等必备的劳保用品 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰直接作为原料和产品使用；废机油使用专用桶收集后暂存于60m2危险废物暂存间，并定期交有资质单位处置。生活垃圾按环卫部门要求处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①加强废水综合利用，无废水排放；②严格管理，对设备及管道加强维护；③加强水资源管理；③对场区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。 |
| 生态保护措施 | 道路硬化，加强厂区绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | 企业要针对天然气输送管道从设计、施工、管理等方面做好防范措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理渗透到企业的各项管理工作中。除上述要求完善的环境管理制度外，公司还应向全体职工大力宣传环保知识，提高全员的环保意识，自觉维护环保设施的正常运行，为达标排放奠定基础，树立企业良好的社会形象。 |

# 六、结论

山西晋坤矿产品股份有限公司改建年产1.5万吨石油催化裂化前躯体生产线项目位于省朔州市平鲁区北坪循环经济园区山西晋坤矿产品股份有限公司现有厂区内，厂址符合平鲁区城市总体规划的定位和土地利用规划的要求。项目符合“三线一单”要求。在严格落实各污染防治措施后，工程生产对区域环境空气、水环境、声环境、生态环境等均不会产生明显不良影响。因此，在严格工程环保设计、确保施工安装质量，严格执行“三同时”制度、排污许可制度，并严格落实本评价提出的各项污染防治措施和风险防治措施并加强管理的前提下，从环境保护角度出发，山西晋坤矿产品股份有限公司改建年产1.5万吨石油催化裂化前躯体生产线项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 39.6t/a | 137.78 t/a | 0 t/a | 1.386 t/a | 0 t/a | 40.986t/a | +1.386t/a |
|  | SO2 | 23.6t/a | 116.9 t/a | 0 t/a | 0.24t/a | 0 t/a | 23.84 t/a | +0.24 t/a |
|  | NOx | 53.7t/a | 96.05 t/a | 0 t/a | 2.87t/a | 0 t/a | 56.57 t/a | +2.87t/a |
| 废水 | 生产废水 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
|  | 生活污水 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘灰 | 3960 t/a | 0t/a | 0t/a | 418.74t/a | 0t/a | 4378.74t/a | +418.74t/a |
| 危险废物 | 废机油（HW08） | 0.8t/a | 0t/a | 0t/a | 0.3t/a | 0t/a | 1.1t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

119.8

新鲜水

0.42

2.1

1.68

生活用水

化粪池

22.89

平鲁区污

水处理站

软化水制备

106.06

制浆用水

21.21

84.85

84.85

含盐废水

软化水

1.0

1.0

20

设备冷却用水

高岭土料仓

软化水

软化水制备

高岭土打浆罐

工业水

粉尘、噪声

泵

噪声

打浆缓冲罐

湿磨

泵

含盐废水

泵

噪声

过滤

噪声

湿磨成品罐

泵

水玻璃

噪声

水玻璃储罐

成胶釜搅拌

泵

噪声

成胶中间罐

泵

热风

天然气

热风炉

喷雾干燥

噪声

部分热烟气

天然气

烟粉尘、SO2、

NOx、噪声

旋风分离

分级

粉尘、噪声

粉尘、噪声

包装