建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    朔州市鸿通源运输有限公司

建设煤泥烘干厂项目

建设单位（盖章）：朔州市鸿通源运输有限公司

编制日期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 朔州市鸿通源运输有限公司建设煤泥烘干厂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-140603-89-05-740068 |
| 建设单位联系人 | 白帅 | 联系方式 | 18303491888 |
| 建设地点 | 山西省朔州市平鲁区下面高乡杏园村南630米处 |
| 地理坐标 | 112°27′59.140″，39°29′29.983″ |
| 国民经济 行业类别 | 2529 其他煤炭加工 | 建设项目行业类别 | 42、煤炭加工252 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 朔州市平鲁区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目建设符合“三线一单”的管控要求，“三线一单”符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于朔州市平鲁区下面高乡杏园村南630米处，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态红线范围内。 资源利用上线 生产过程中消耗一定量的电和水资源，资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线 本项目所在地平鲁区为不达标区，根据补充监测的TSP数据，TSP现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求；本项目所在的赵家口监测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准；本项目废水不外排，废气达标排放，因此，符合环境质量底线要求。 负面清单 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止类、限制类、淘汰类项目，且属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”第三条“煤炭”中第6条“煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用”。 2、与《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析 （1）生态环境管控单元 根据2021年6月30日发布的《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（朔政发[2021]23号），本项目位于一般管控单元，项目与一般管控单元管控要求符合性分析见下表。朔州市生态环境管控单元图见附图4。 表1-2 项目与所在生态环境管控单元（一般管控单元） 符合性分析一览表 序号 一般管控单元 具体要求 本项目情况 符合性 1 以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家和省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 项目采用电烘干，煤泥烘干及落料口废气经1套旋风+布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，建设全封闭干煤泥库和湿煤泥库；选用低噪声设备、隔声、减振；固废均合理处置；严格落实环评的环保措施后，各污染物可达标排放。本项目符合一般管控单元的要求。 符合 （2）生态环境准入清单 根据“朔政发〔2021〕23号”中“附件3 朔州市生态环境准入总体要求”，本项目位于一般管控单元，不受其空间布局约束，不受资源利用效率约束，但施工、运营期会产生废气、废水、固废等污染物，因此受“污染物排放控制和环境风险防控”约束。 本次评价就与本项目相关的管控要求进行深入论证，对不涉及的管控要求不予以分析。 表1-3 本项目与“朔州市生态环境准入总体要求” 符合性分析一览表 管控类别 具体要求 本项目情况 符合性 污染物排放管控 6、加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 本项目施工期加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 符合 7、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡。并采取有效覆盖措施防止扬尘污染。 本项目设全封闭干煤泥库和湿煤泥库，用于储存煤泥。 符合 8、运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散料、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 本项目运输物料的车辆采用篷布苫盖，并按照规定路线行驶 符合 环境风险防控 1、企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（市、区）环保部门报备。 环评报批后，企业将编制突发环境事件应急预案并向平鲁区环保部门报备。 符合 2、所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 项目设危废暂存间，危险废物定期交由有资质的单位处置。 符合 由上可知，项目符合《朔州市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（朔政发〔2021〕23号）中一般管控区要求和生态环境准入总体要求。 3、与《山西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）符合性分析 项目与《山西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）的符合性见下表。 表1-4 项目与《山西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》的符合性 序号 《山西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》 本项目情况 符合性 1 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施，落实国家和我省相关产业政策及产能置换办法。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能。全省禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 项目符合国家和山西省产业政策要求。根据朔州市生态环境局平鲁分局下发的“平鲁区煤泥规范化加工利用项目的情况”的文件，项目建设促进了平鲁区煤泥的规范化处置，改变了原有湿煤泥自然晾晒的现状，减少了无组织排放；项目使用电烘干，不涉及煤气发生炉，滚筒干燥机产尘点设置有高效布袋除尘器。 符合 2 加大过剩产能和不达标工业炉窑淘汰力度。全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。落实《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚行动方案》，加快炭化室高度4.3米及以下且运行寿命超过10年的焦炉淘汰步伐。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 本项目工业炉窑不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类工业炉窑，项目采用电烘干，炉窑密封严密，且建有封闭的生产车间和原料、成品储库，并在煤泥烘干及落料口废气采用旋风+布袋除尘设施，处理后的废气可达标排放。 符合 3 加快燃料清洁低碳化替代。2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。全省铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改电炉。禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%），玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度，2019年底前全省基本淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，以及化肥行业固定床间歇式煤气化炉集中区域，2019年底前启动建设统一的清洁煤制气中心，取缔覆盖范围内的分散煤气发生炉，逐步淘汰化肥行业固定床间歇式煤气化炉，加快淘汰燃煤工业炉窑，重点区域2019年底取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 本项目用电，不涉及煤气发生炉及燃煤工业炉窑。 符合 4 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米考核评价，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。各地有更严格管控要求的从严执行。 项目采用电烘干，炉窑密封严密，且建有封闭的生产车间和原料、成品储库，并在煤泥烘干及落料口废气采用旋风+布袋除尘设施，处理后的废气可达标排放。 符合 5 全面加强颗粒物无组织排放管理。在保障生产安全的前提下，工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放环节采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料应采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 项目采用密闭烘干炉窑，且建有封闭的生产车间和原料、成品储库，物料采用全封闭皮带输送；厂区地面硬化，洒水车定期洒水，运输车辆采用篷布苫盖，出口处设洗车平台。 符合 6 加强涉工业炉窑企业运输结构调整。2020年，大宗货物年运量150万吨及以上，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 本项目为煤泥烘干项目，年运输量28.19万吨，销售范围为平鲁区周边储煤场，运距较短，采用公路运输。 符合 综上，本项目建设符合《山西省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）的要求。 4、与平鲁区禁煤区规划符合性分析 根据《朔州市平鲁区人民政府关于划定平鲁区城区禁煤区的通告》，平鲁区禁煤区域为南边至文昌街，西边至西环路，东边至平朔一级路，北边至凤平线。从平朔一级路与文昌街交汇处（尉迟恭塑像）起，沿文昌街→西环路→凤平线→平朔一级路北→平朔一级路南所围区域，面积约为13.6平方公里。本项目不在禁煤区范围内，距禁煤区边界最近距离约14.4km。平鲁区禁煤区范围图见附图5。 5、神头泉域 （1）泉域范围 东部边界：南段自北向南为朔县的大夫庄—福善庄—神武村—保全庄。北段自北向南为马道头—偏岭—甘庄—大羊村—大夫庄一线。 北部边界：自西向东为杨家窑—平鲁城—麻黄头村—何家庄—高家堡—元堡子— 小京庄。 西部边界：北段以断层及黑驼山地表分水岭为界，自北向南由杨家窑—刘家窑—下水头—暖崖东。南段由暖崖东—大严备—义井镇—油梁沟，与天桥泉域为界。 南部边界：北段以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断层与雷鸣寺泉域为界，自西向东由五寨大东沟—刘新筛疙旦—春景洼。东南段以宁武向斜轴结合地表水分水岭的联线为界，自西向东由榆庄—冯家谚—汪铁沟—神堂沟—薛家众—盘道梁。 神头泉域总面积为4756km2，其中大同市为215km2，忻州地区为1337km2，朔州市为3204km2。泉域裸露可溶岩面积约2990km2。 （2）泉域保护区划分 神头泉域水资源保护区按照水文地质条件和水资源保护的要求，划分为一级保护区、二级保护区、三级保护区，实行分级保护和管理。 一级保护区为重点保护区，其范围为：北部以担水沟断层为界，自西向东由耿庄-神西-耿庄断层与马邑断层交汇处。东部以马邑断层为界，自北向南由马邑断层与阶梯状阻水断层交汇处-小泊泉-郭家窑。西部以规划的城市大型供水水源地-耿庄水源地以西为界，自西向南由担水沟-耿庄。南部以神头二电厂南部为界，自西向东由耿庄-安庄南-神头电厂南-郭家窑。 二级保护区为神头泉域灰岩裸露区渗漏段和县级以上城镇集中式岩溶水饮用水水源地。 三级保护区为一级、二级保护区以外的其他泉域范围。 本项目位于神头泉域三级保护区范围内，距一级保护区边界最近距离约10.4km。项目与泉域对照见附图6。 （3）本项目与神头泉域三级保护区保护要求相符性 神头泉域三级保护区内要求为： （一）控制岩溶地下水开采； （二）合理开发孔隙裂隙地下水； （三）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； （四）不得利用河道、渗坑、渗井、废弃钻孔、裂隙等排放工业废水、生活污水，倾倒污物、废渣和生活垃圾。 本项目供水由市政管网供给，不开采地下水，厂内设旱厕，生活污水主要为洗漱废水，经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘，生产废水不外排，废机油、机油桶收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处理；职工生活垃圾收集后交由环卫部门处理，固体废物得到合理处置，因此本项目能够满足神头泉域三级保护区的要求。 6、水源地 （1）平鲁区集中饮用水源地 平鲁区城市集中饮用水水源地共有三处，全部为地下水饮用水水源地，一是井坪镇水源地，共有水井三眼；二是下红沟水源地，共有水井二眼；三是白羊洼水源地，共有水井五眼。 平鲁区共划分了9个乡镇水源地，分别为平鲁区高石庄乡泉子坡水源地、平鲁区凤凰城镇凤凰城水源地、平鲁区阻虎乡阻虎水源地、平鲁区西水界后沙城水源地、平鲁区双碾乡大有坪水源地、平鲁区向阳堡乡水源地、平鲁区榆林乡砖井水源地、平鲁区下面高乡下面高村水源地、平鲁区白堂乡曹庄水源地。 本项目距离最近的乡镇水源地为平鲁区下面高乡下面高村水源地，有1口供水井，仅设一级保护区，半径为50m，保护区面积为0.0079km2。项目不在平鲁区下面高乡下面高村水源地保护范围内，距离水源地保护区边界约4.1km。 本项目采取分区防渗的地下水防治措施后，不会对下面高乡下面高村水源地产生影响。 （2）周边分散式饮用水源 经调查，本项目周边分散式饮用水源分布见下表。 表1-5 项目周边分散式饮用水源分布情况一览表 编号 分散式饮 用水源 井深 （m） 水位 （m） 功能 方位 距离（km） 1 杏园村水井 520 175 生活饮用 NW 0.82 2 华美奥冯西矿水井 245 80 E 0.58 3 上韩左沟村水井 230 80 SE 1.80 4 一半岭村水井 250 70 SW 1.41 5 西孙庄村水井 270 70 S 2.46 距离项目最近的分散式饮用水源为华美奥冯西矿水井，距离本项目约580m。本项目洗车废水三级沉淀后循环使用；生活污水主要为洗漱废水，经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘；废水均不外排，不会对周边饮用水源造成影响。 7、选址符合性分析 本项目位于山西省朔州市平鲁区下面高乡杏园村南630米处，项目不在平鲁区禁煤区范围内，周围无自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，项目占用建设用地且选址处无相关土地利用规划，且所在地地形平坦、开阔，原料来源于朔州市鸿通源运输有限公司洗煤厂，原料来源充足可靠且便于物料运输，故本项目选址合理。 根据朔州市生态环境局平鲁分局《关于推进全区煤泥规范加工利用的建议》文件精神，坚持减量化、资源化和无害化的原则，不断处理不规范的煤泥烘干项目，朔州市鸿通源运输有限公司按照文件精神消纳本公司洗煤厂自产的煤泥，落实了煤泥规范化处置的要求，符合文件精神。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 建设1条年处理15万吨煤泥干燥生产线，建设煤泥烘干车间、干煤泥库、湿煤泥库及其配套设施等。项目主要建设内容见下表。 表2-1 工程主要建设内容一览表 名称 内容 规模 主体 工程 煤泥烘干车间 建筑面积420m2，全封闭彩钢结构，地面防渗硬化处理，内设滚筒式煤泥烘干机1套，烘干热源为电 辅助工程 办公室 建筑面积280m2，单层，彩钢结构 储运工程 湿煤泥库 建筑面积900m2，全封闭彩钢结构，堆存湿煤泥，地面防渗硬化处理 干煤泥库 建筑面积600m2，全封闭彩钢结构，堆存干煤泥，地面防渗硬化处理 运输 生产线采用全封闭皮带和封闭栈道输送；进出场煤泥采用汽车运输 公用工程 供电 厂区供电由国家电网供给 供水 厂区给水由自来水管网提供 供暖 冬季生产区不采暖，办公区采暖使用电采暖 环保工程 废气处理措施 煤泥烘干及落料口废气 由引风机（26500Nm3/h）将废气引入1套旋风除尘+脉冲覆膜滤料布袋除尘设施处理，除尘效率≥99.5%，排气筒高度15m，除尘器总过滤面积640m2，过滤风速1.0m/min 运输扬尘 厂区道路硬化，洒水车定期洒水，运输车辆采用篷布苫盖，出口处设洗车平台，对车辆轮胎和车身进行清洗 煤泥堆放、装卸、转载 建设全封闭轻钢结构干煤泥库和湿煤泥库各一座，地面防渗硬化处理，转载采用全封闭输送带和封闭栈道 废水处理措施 生活污水 厂内设旱厕，生活污水主要为洗漱废水，经收集沉淀后用于厂区洒水抑尘 洗车废水 建设洗车平台配1座沉淀池（总容积15m3），经沉淀后回用于洗车，循环使用，不外排 初期雨水 依据地势收集厂区内初期雨水，分别在路东设1座15m3的初期雨水收集池，路西设1座35m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水全部回用于洒水抑尘，不外排 淋控水 在湿煤泥库建设1座淋控水池（三格，9m3），经沉淀后洒水抑尘 噪声治理措施 设备噪声 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护 固废处理措施 生活垃圾 厂区设垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一清运处置 废机油、废机油桶 设一座10m2的危废暂存间，地面与裙脚进行防渗处理，用于收集废机油、废机油桶，且定期交由有资质的单位处置 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 主要型号参数 单位 数量 1 供热工段 电热风炉 300万大卡 台 1 2 缓冲给料装置 打散喂料机 DWS3000型，配套50铲车加大斗，材质：Q235 套 1 打散机构 DWS3000-1，N=22kw 台 1 喂料机构 DWS3000-2，N=22×2=44kw，变频控制 台 1 扶手、楼梯、平台、护栏 非标，钢制钢构件，材质：Q235 套 1 皮带输送机 PDJ1000型，带宽1000mm 台 1 电动机 φ630×1150mm，N=15kw 台 1 从动滚筒 φ420×1150mm 台 1 3 干燥滚筒 给料端头 PDJ1000 型，功率11kw 台 1 螺旋推进器 LT2828，钢制结2828构 套 1 滚筒干燥机 DLMG2828，材质厚度18mm 套 1 滚筒保温 BW2828，材质：组合件 套 1 减速机 ZSY655，材质：组合件 台 1 电机 N=132KW，电压等级采用380V，变频控制 台 1 排气箱 非标、金属结构件，材质：Q235 台 1 内部打散清扫装置 非标、金属结构件，材质：Q235 套 1 4 出料皮带机 皮带输送机 PDJ1000型，带宽1000mm，折弯式皮带机 台 1 电动机 φ630×1150，N=7.5kw，电机外置 台 1 从动滚筒 φ420×1150mm 台 1 5 引风系统 引风机 Y8-39-14D，材质：组合件 台 1 电机 电压等级380V，N=160kw，变频控制 套 1 6 电控系统 电控 XL，正泰电器元件 台 3 本项目主要为干燥煤泥中的水分，水的比热容约为4.2KJ/kg·℃，一般进料温度按照10℃计算，煤泥中的水分加热到100℃后变为水蒸气随着烟气排出，同时煤泥加热到80℃，煤泥的比热容为1.26KJ/kg·℃。本项目年进料约为15万吨，煤泥含水率由25%降低到14.5%，产品为13.16万吨，每年蒸发水量约18400吨。煤泥烘干年运行时间为5280h，每小时需蒸发水分的量为3.49吨，每小时需烘干煤泥的量为24.93吨（其中干煤泥21.32吨、水分3.61吨）。 根据厂家提供的资料，烘干1kg水需要吸收热量540kcal。则蒸发3.49吨水和烘干24.93吨煤泥需热量为：3.49×103×540+21.32×103×（80-10）×1.26/4.186+3.61×103×（80-10）×4.2/4.186=2587362.54大卡/h。热风炉热效率按90%计算，则本项目需要的热值为287.5万大卡。 因此，本项目选用300万大卡的电热风炉可行。 3、建设规模 项目年烘干湿煤泥15万吨，入料水分为25%，出料水分≤14.5%，年产干煤泥13.16万吨。 4、主要原辅材料 本项目通过汽车运输位于本项目南侧300m处的朔州市鸿通源运输有限公司洗煤厂产生的湿煤泥作为原料，该洗煤厂生产规模为120万t/a，2016年进行了环境影响评价，于2016年12月16日取得原朔州市平鲁区环境保护局的环评批复（平环函[2016]102号）），于2017年9月14日进行了自主验收，并在原朔州市平鲁区环境保护局备案（编号：2017-0603-003）。 项目主要原辅材料情况见下表。 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 名称 年用量 来源 备注 湿煤泥 15万t/a 朔州市鸿通源运输有限公司洗煤厂 含水率25%，块状 表2-4 湿煤泥成分一览表 名称 全水分/% 分析水/% 灰分/% 挥发分/% 焦渣/% 全硫/% 湿煤泥 25 1.39 28.53 27.07 3 1.29 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，其中管理人员3人，生产员工12人。工作制度为两班制，每班8小时，每年工作天数为330天。 6、平面布置 本项目以无名路将本项目分为东西两个厂区，东厂区为干煤泥库，西厂区西侧为湿煤泥库，东侧为煤泥烘干车间、固废区和办公区。初期雨水收集池位于厂区地势最低处（东北侧）。东厂区出口处设置洗车平台。 全厂平面布置见附图3。 7、水平衡 （1）用水 本项目用水主要包括：生活用水、道路洒水、洗车平台补充用水等。 a、生活用水：本项目的职工为当地居民，不提供食宿。本项目生活用水参照《山西省用水定额》（DB14/T 1049.4-2021）中的农村分散式供水的用水定额：70L/人·d，人员15人，则用水量为1.05m3/d。 b、道路洒水：参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中浇洒道路用水先值定额，道路洒水按照1.5L/（m2·d），本项目道路硬化面积约1000m2，则本项目道路洒水用水量为1.5m3/d。 c、洗车平台补充用水：本项目建成后，平均每天来往车辆约43辆（每辆载重20t），参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中载重汽车冲洗用水先进值定额，本项目载重车辆冲洗用水量按40L/（辆·次），则用水量为1.72m3/d，洗车废水经沉淀处理后循环使用，车辆带走水量按20%计，则车辆冲洗补充水量为0.34m3/d。 （2）排水 生活污水：厂区设有旱厕。生活污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量约为0.84m3/d。生活污水主要为洗漱废水，用于厂区洒水抑尘，不外排。 生产废水：本项目洗车废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量约为1.38m3/d，经沉淀处理后循环使用，不外排。 项目运营期用、排水情况见下表，水平衡图见图1。 表2-4 项目用、排水量表 名称 用水定额 数量 新鲜水用量（m3/d） 污水产生量（m3/d） 职工生活用水 70L/人·天 15人 1.05 0.84 洗车平台用水 40L/（次·辆） 43辆/天 0.34（剩余1.38用经沉淀后的洗车废水） 1.38 道路抑尘洒水 1.5L/m2·d 1000m2 0.66（剩余0.84用生活污水） / 合计 2.05 2.22 图1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述（图示） 电 湿煤泥 喂料口 滚筒干燥机 封闭皮带 干煤泥库 电热风炉 高温气体 封闭皮带 旋风 除尘器 布袋 除尘器 废气 图2 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①湿煤泥储存及给料 运入的湿煤泥暂时堆存在煤泥烘干车间内湿煤泥储存区，煤泥烘干车间采用全封闭式建筑结构，地面硬化，进行防腐、防渗处理。湿煤泥经封闭皮带输送至滚筒干燥机进行烘干。 ②湿煤泥烘干 本项目供热系统采用电加热炉，由电加热炉产生高温气体进入滚筒干燥机后与湿煤泥进行直接接触，并蒸发其中的水分。随着滚筒的不断旋转，湿煤泥不断地被提升、洒落、翻转后，与进入滚筒内的高温烟气进行热交换，使水分不断被蒸发，最终得到干燥的煤泥，落料口位于滚筒烘干机尾部，落料时封闭进入全封闭栈道，烘干机落料口产生的粉尘直接进入旋风除尘和布袋除尘器处理，处理后经15米高排气筒达标排放，除尘器产生的除尘灰袋装送至干煤泥库。 二、产排污环节 本项目运营期产排污环节见下表。 表2-5 污染物产生环节汇总一览表 类别 主要污染物 废水 生活污水 COD、BOD5、SS 车辆冲洗废水 SS 煤泥淋控水 SS 初期雨水 SS 噪声 滚筒干燥机、风机等 噪声 废气 煤泥烘干及落料 颗粒物 煤泥堆放、装卸、转载 颗粒物 厂内运输 扬尘 固体废物 员工生活垃圾 纸屑、果皮 废机油、废机油桶 含油物质 除尘灰 煤泥 沉泥固废 煤泥 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目场地未进行过工业企业活动，原为荒沟，现堆存有少量煤泥，与项目有关的原有环境污染问题主要为未清理的煤泥露天堆放随风产生的煤尘，造成大气污染；遇雨可能随地表径流污染附近水体；同时可能造成土壤污染。本次评价要求建设单位，尽快对露天堆放煤泥进行彻底清理，清理深度要求达到原地表下5cm，清理后露出原地面，并对裸露的地面进行防尘苫盖，后期对清理的地面进行全部硬化。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状分析 （1）常规污染物环境现状 根据《2021年1-12月份全省县（市、区）环境空气质量主要污染物浓度及同比改善情况》可知，项目所在地PM10超标，PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单中标准要求，朔州市平鲁区为不达标区，监测数据见下表。 表3-1 平鲁区2021年环境空气质量现状评价表 项目 评价指标 现状浓度μg/m³ 标准值 μg/m³ 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 18 60 30.0 达标 NO2 24 40 60.0 达标 PM10 75 70 107.1 超标 PM2.5 32 35 91.4 超标 CO 24小时平均第95%百分位值 1200 4000 30.0 达标 O3 8小时平均第90%百分位值 141 160 88.1 达标 （2）其他污染物环境现状 ①监测布点与监测项目 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放特征污染物时无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，本项目所在地平鲁区春季主导风向为西北风，而韩佐沟村位于本项目东南方向，因此符合指南规定的主导风向下风向要求，同时根据本项目大气污染源的排污特点，本次评价设置1个大气现状监测点进行监测。监测布点见表下和附图10。 表3-2 环境空气现状监测布点 编号 监测点位 监测项目 1# 韩佐沟村（当季主导风向下风向） TSP ②监测时间与平均时间 TSP监测时间为2022年2月24日～2月26日，连续监测3天。TSP每天采样1次，每次连续24h。 ③采样和分析方法 样品采集和分析严格按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等规定的分析方法执行。 ④监测结果 现状监测结果见下表。 表3-3 项目现状监测结果 监测点位 监测时间 TSP（mg/m3） 现状监测值 标准值 占标率（%） 达标情况 韩佐沟村 2022.2.24 0.241 0.3 80.3 达标 2022.2.25 0.239 0.3 79.7 达标 2022.2.26 0.215 0.3 71.7 达标 由上表监测数据可知，朔州市鸿通源运输有限公司委托山西科维检测技术有限公司于2022年2月24日～2月26日对本项目厂址当季主导风向的下风向的TSP的质量现状进行了监测，监测报告见附件。监测结果显示TSP的浓度范围在0.215~0.241mg/m3，均小于《环境空气质量标准》（GB3095–2012）及其修改清单表1中二级标准限值要求0.3mg/m3。 2、地表水环境质量现状分析 距离本项目最近的河流为西侧2.8km的马关河，根据朔州市生态环境局公开的2022年6月朔州市地表水环境质量月报可知，马关河的赵家口监测断面执行标准为Ⅳ类标准要求，监测结果也为Ⅳ类，水质能达到该断面的地表水功能要求。 3、声环境质量现状分析 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，本次评价不进行声环境现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目对地下水、土壤环境产生威胁的污染源主要为危废暂存间，对地下水、土壤的污染途径主要来自项目废机油的泄漏，主要污染因子为石油类、pH等，而在源头、过程中分别防控等措施后，在本项目正常运营期可有效切断对土壤、地下水环境的污染途径，因此，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此，本次评价不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为杏园村居民。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 表3-4 环境保护目标一览表 序号 保护类别 环境保护目标名称 与厂界位置关系 方位 距离（m） 1 声环境（50m范围内） 无 / / 2 大气环境（500m范围内） 杏园村 E 470 3 地下水环境（500m范围内） 无 / / 4 生态环境（占地范围内） 无 / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 煤泥烘干及落料口粉尘执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号文）中工业炉窑排放要求（颗粒物：30mg/Nm3），煤泥运输、装卸及堆场产生的粉尘参照执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中表2标准，标准值见下表，标准值见下表。 表3-5 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案 炉窑类型 颗粒物浓度 烘干炉窑 30mg/Nm3 表3-6 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270—2021） 污染物 监控点 装卸场所、贮存场所（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外浓度最高点（1） 1.0 注（1）：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间 夜 间 2类 60dB（A） 50dB（A） 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告（2013年第36号）修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 按照《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发〔2015〕25号）中主要污染物排放总量核定工作要求，本项目属于制造业，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目建成后，全厂的有组织污染物排放量为：粉尘1.40t/a。因此，本项目需申请排污总量为：粉尘1.40t/a。 2022年9月5日，朔州市生态环境局平鲁分局以平环函[2022]134号对本项目总量申请予以核定，核定排放总量为粉尘1.40t/a。具体总量批复文件见附件9。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期 环境保 护措施 | 1、施工期大气环境防治措施 根据山西省人民政府办公厅《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划》、山西省人民代表大会常务委员会第四十一号《山西省环境保护条例》及《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》要求，建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”，即工地周围100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、渣土车辆100%密闭运输； 环评要求建设单位应采取如下防治措施，控制施工期扬尘污染。 1）在施工过程中，施工单位应当合理安排工期，尽量避免在同一时段出现多个扬尘产生点，同时禁止在大风天气（风力4级及以上）进行易产生扬尘的施工作业，并做好扬尘部位的覆盖。 2）定期对材料堆放区进行检查，当发现材料遮盖物破损或湿度不适宜时，应及时采取更换遮盖物或洒水润湿，避免扬尘产生。对工地附近道路实行清扫作业。 3）建筑施工场地内道路和材料加工区应进行硬化，运输车辆驶出施工场地前，进行轮胎及车身的清洗。 4）施工场地内应合理设置建筑垃圾存放场地，并按规定及时收集、清运、处置垃圾；堆放、装卸、运输易产生扬尘污染的物料时，应当采取遮盖、封闭、洒水等措施，以防治扬尘污染。 5）运输过程要严格限制车速、禁止超载，以避免沿途遗撒造成的扬尘污染。 6）施工场地周围设置围挡，物料堆放全部覆盖，土方开挖全部湿法作业。 2、施工期废水防治措施 施工废水不宜直接排放，在施工区建设沉淀池，将施工期产生的污水收集并经简易处理后用于施工场地抑尘，不外排。同时对生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 3、施工期固体废物防治措施 施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。 4、施工期噪声防治措施 为减少施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响： 1）合理安排施工时间，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工；尽可能避免高噪声设备同时施工。 2）采用低噪声设备，定期保养、维护，保持机械润滑，禁止鸣笛。 3）在施工过程中，施工机械远离敏感点，尽可能利用噪声距离衰减措施。 4）降低人为噪声，减少碰撞声。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响分析及保护措施 1.1废气产排污分析 （1）煤泥烘干及落料口粉尘 湿煤泥经烘干机烘干后产生干煤泥，烘干机烘干及出口落料时产生粉尘。落料口位于滚筒烘干机尾部，落料时封闭进入全封闭皮带输送机，烘干及落料口产生的粉尘直接进入旋风除尘处理后，引入1台布袋除尘器，废气经处理后由15m高排气筒排放。 图3 烘干机热平衡示意图 以汽化1kg水为基准进行热平衡计算，收入热量=支出热量。详细计算过程如下： ①进烘干机热烟气带入热量 式中：—蒸发1kg水需要的热气体量，Nm3/kg水； —热气体平均比热，1.434kJ/Nm3·℃； —进口烟气温度，600℃。 ②进烘干机湿物料带入热量 式中：—湿物料含水率，%； —干物料含水率，%； —绝对干物质比热，1.29kJ/Nm3·℃； —水的比热，4.186kJ/Nm3·℃； —进口湿物料温度，取10℃。 ③蒸发水分及水汽带走的热量 式中：—1kg水蒸发时所需的汽化潜热，2490kJ； —水10~120℃的平均比热，1.878kJ/Nm3·℃； —烟气出口温度，120℃。 ④出烘干机废气带走的热量 式中：—蒸发1kg水需要的热气体量，Nm3/kg水； —120℃热气体比热，1.302kJ/Nm3·℃； —烟气出口温度，120℃。 ⑤出烘干机物料带走的热量 式中：—湿物料含水率； —干物料含水率； —绝对干物质比热，1.29kJ/Nm3·℃； —水的比热，4.186kJ/Nm3·℃； —出口干物料温度，110℃。 ⑥烘干筒体散热损失按10%计，则 经计算，=6.33Nm3/kg水。 ⑦烘干机废气量 式中：—每小时蒸发水分的量，kg/h。 —蒸发1kg水需要的热气体量，Nm3/kg水； —水汽密度，0.804kg/m3； 经计算，=26432Nm3/h，则工况下废气量为38051m3/h。本次评价风机风量取38000m3/h（26500Nm3/h），除尘器过滤风速1m/min、过滤面积640m2，布袋为合成纤维材质，除尘效率≥99.5%，除尘器设计出口浓度≤10mg/Nm3。煤泥烘干工作制度为330d/a×16h/d=5280h/a。 经计算，烘干机出口粉尘排放量为0.265kg/h、1.40t/a。除尘器出口浓度≤10mg/Nm3，煤泥烘干及落料口产生的粉尘排放浓度能够满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(晋环大气[2019]164号文)中工业炉窑排放要求（颗粒物：30mg/Nm3）。 项目有组织废气排放源强见下表。 表4-1 项目有组织废气产生及排放状况一览表 排气筒 编号 污染物 名称 产生情况 烟气量Nm3/h 治理措施 排放情况 浓度 mg/Nm3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度 mg/Nm3 速率 kg/h 排放量 t/a DA001 颗粒物 2000 53 280 26500 旋风除尘+脉冲覆膜滤料布袋除尘设施 10 0.265 1.40 （2）运输扬尘 煤泥的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算： QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72 Q′P=QP×L×Q/M 式中：QP——交通运输起尘量，kg/km.每车； Q′P——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，10km/h； M——车辆载重，20t/辆； P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； L——运输距离，0.2km； Q——运输量，28.16万t/a。 经计算，QP=0.12kg/km·每车，Q′P=0.33t/a。 为不影响周围环境，对运输扬尘采取以下措施： ①配备洒水车定期洒水抑尘； ②本项目运输车辆篷布苫盖，严禁超载，设洗车平台。 采取以上措施后可抑尘70%，运输扬尘可减少至0.10t/a。 （3）煤泥堆放、装卸、转载时产生的粉尘 转载采用全封闭输送带，基本不产尘；煤泥装卸及堆放扬尘参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中颗粒物产生量核算方法，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次，14080车； D指单车平均运载量，20吨/车； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，0.001；b指物料含水率概化系数，0.0054； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，本项目储煤库全封闭，故不考虑风蚀； S指堆场占地面积，600m2。 经计算，P=52.15t。 为不影响周围环境，对装卸和堆场扬尘采取以下措施： ①煤泥装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮进行洒水抑尘； ②项目干煤泥、湿煤泥全部储存于全封闭储库内，地面防渗硬化处理。 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（74%）； Tm指堆场类型控制效率（99%）。 在采取上述措施后，装卸和堆场扬尘排放量Uc=0.14t/a。 1.2污染治理措施的可行性和达标排放情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中干燥炉窑烟气治理可行技术，废气治理可行技术包含本项目的旋风+布袋除尘设施，废气治理措施可行，同时通过上述计算可知，本项目废气在认真履行环评要求的前提下，粉尘可达标排放。 1.3排放口基本信息 排放口基本信息见下表。 表4-2 排放口基本情况一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标（°） 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气温度（℃） 经度 纬度 DA001 煤泥烘干及落料口废气排气筒 112.466625 39.491773 15 0.8 120 1.4非正常排放情况分析 本项目的非正常工况主要考虑废气环保设施运行不正常。本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。项目非正常工况下废气排放情况详见下表。 表4-3 非正常排放情况一览表 序号 非正常排放源 污染物 非正常排放原因 非正常排放浓度（mg/Nm3） 单次持续时间/h 年发生频次（次） 非正常排放量（kg/a） 应对措施 1 滚筒干燥机 颗粒物 废气处理设施故障 2000 1 5 265 停止生产 1.5环境影响分析 根据补充监测，本项目所在区域的TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，并且本项目营运期煤泥烘干及落料口废气经旋风除尘+布袋除尘设施处理后通过15m排气筒高空达标排放，因此项目大气环境影响可以接受。 1.6监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）开展自行监测，监测要求见下表。 表4-4 大气监测要求一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 DA001排气筒（煤泥烘干及落料口废气） 颗粒物 1次/年 厂界无组织监控点（上风向设1个参照点，下风向设4个监控点） 颗粒物 1次/年 2、水环境影响分析及保护措施 （1）初期雨水 评价按下列暴雨强度公式计算初期雨水量： 式中：q：暴雨强度，L/s.hm2； T：重现期，取2； t：集水时间，取15min。 经计算，暴雨强度为147.81L/s·hm2。 初期雨水量计算按：Q=Φ×q×F×t 式中：Φ—径流系数，取0.9； q—暴雨强度（L/s•公顷）； F—汇水面积（西厂区0.275公顷；东厂区0.125公顷）； t—降雨历时取15min。 经计算，东西厂区初期雨水量分别为15.0m3、32.9m3。本项目拟分别在东西厂区地势最低处（西北侧）设置1座20m3、40m3初期雨水收集池，采用钢筋混凝土结构；收集的初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 （2）洗车废水 本项目建成后，洗车平台每天补水0.34m3，循环废水约1.38m3，主要污染物为SS，浓度1000mg/L，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。 （3）煤泥淋控水 项目在湿煤泥库建设1座淋控水池，用于储存湿煤泥淋控水，经沉淀后洒水抑尘。 （4）生活污水 本项目生活废水主要为盥洗废水，水量较少，水质简单，收集沉淀后用于抑尘洒水，不外排。 3、声环境影响分析及保护措施 3.1源强分析 本工程主要产噪设备为滚筒干燥机、风机等，噪声在80-85dB（A）之间。主要噪声源及治理措施见下表。 表4-5 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 声源名称 型号 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距离内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m） X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 1 烘干车间 烘干滚筒 / 80/1 隔声罩，消音，基础减振， 厂房隔声 28.28 28.1 1 12.74 64.8 昼 20 44.8 1 2 烘干车间 风机 / 85/1 42.61 30.7 1 6.10 70.0 昼 20 50.0 1 3 湿煤泥库 装载机 50型 85/1 47 36.82 1 2.14 71.7 昼 20 51.7 1 4 干煤泥库 装载机 50型 85/1 79.27 21.69 1 20.44 68.1 昼 20 48.1 1 注：以厂界西南角为原点。 3.2噪声环境影响分析 为预测分析其对厂界的影响，本次评价采用以下数学模式进行预测分析。 噪声预测模式： 在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，衰减项考虑距离衰减和围护结构的隔声量。预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： a 点源传播衰减模式： 式中：Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lp0—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； Lw—维护结构的隔声量，dB（A）。 b 多声源在某一点的影响叠加模式： 式中：Li—i点处的声压级，dB（A）； 由于本项目两班制，只有白天生产，夜间不生产，且项目50m范围内无敏感保护目标，因此，本项目只预测营运期白天各厂界噪声达标情况，详见下表。 表4-6 噪声预测结果分析 序号 预测点位置 贡献值dB（A） 标准限值dB（A） 是否达标 昼间 昼间 昼间 1 东厂界 50.0 60 达标 2 南厂界 52.1 60 达标 3 西厂界 51.3 60 达标 4 北厂界 28.6 60 达标 经预测，本项目厂界处贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的限值要求。 3.3监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）开展自行监测，监测要求见下表。 表4-7 噪声监测要求一览表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 备注 1 项目四周厂界 等效连续A声级 1次/季度 委托监测 4、固体废物 4.1项目固体废物产生情况 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目产生的固体废物如下： （1）废机油、废机油桶 生产设备保养、维修过程中会产生废机油，年产生废机油约0.12t/a，废机油桶约0.01t/a，分类暂存危废间，定期委托有资质单位安全处置。 （2）除尘灰 除尘灰主要成分为煤泥，除尘灰产生量约为278.6t/a，掺入产品中外售。 （3）沉泥固废 项目初期雨水池及洗车废水沉淀池定期进行清理，会产生沉泥，沉泥主要成分为煤泥，产生量约为15t/a，混入原料中综合利用。 （4）生活垃圾 本项目每年产生的生活垃圾量约2.48t/a，由当地环卫部门定期清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》6.1a规定：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理，因此沉泥固废和除尘灰不作为固废进行管理，其余均按相关固废要求进行处置。 4.2固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的固体废物的类别，具体固体废物的产生情况及属性情况见下表。 表4-8 项目固废产生情况汇总表 序号 固废名称 属性 产生环节 物理性状 主要有毒有害物质名称 危险 特性 废物 类别 废物代码 产生量 （t/a） 1 生活垃圾 生活 垃圾 职工生活 固 / / / / 2.48 2 废机油 危险废物 设备维护 液 油类物质 T，I HW08 900-217-08 0.12 3 废机油桶 设备维护 固 油类物质 T，I HW08 900-249-08 0.01 4.3环境管理要求 （1）生活垃圾设置垃圾桶，集中收集后运至环卫部门指定地点。 （2）废机油、废机油桶分类收集暂存危险废物暂存间，危废在暂存和转移过程中要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中有关危废贮存和转移联单制度要求。 4.4危险废物暂存要求 （1）暂存场所和容器要求 a.暂存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 b.暂存场所 针对本项目产生的危险废物，建设单位拟在西厂区中部设置一个10m2的危废暂存间，危废暂存间应做到以下要求： ①具备“四防”要求（防晒、防雨、防风、防渗）； ②危废暂存间场地基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ③仓库需阴凉、通风；远离火种、热源；库温不宜超过30℃； ④贮存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料； ⑤危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志； ⑥要有安全照明设施和观察窗口； ⑦暂存间的地面设置导流槽、集液池； ⑧危废暂存间采取专人负责制。 （3）危险废物管理 ①企业必须安排专人负责危险废物的管理，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ②危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （3）处置要求 因本项目中建设单位没有危险废物的相关处置资质，项目所产生的危险废物在危险废物暂存间暂存后（贮存期限不得超过一年），定期委托有相应危险废物处理资质的公司处理。 在采取本报告提出的相关措施后，项目产生的固废对区域环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1地下水、土壤环境影响识别 根据本项目特点，本项目对地下水、土壤环境产生威胁的污染源主要为危废暂存间，对地下水、土壤的污染途径主要来自废机油的泄漏，主要污染因子为石油类。本项目地下水、土壤环境影响途径识别情况见下表。 表4-9 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 建设期 运营期 √ 备注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。 5.2地下水、土壤污染防治措施 根据项目特点，废油可能造成垂直入渗污染地下水、土壤环境。为此，评价要求采取如下措施： （1）废油收集桶采用HDPE桶或者铁桶储存。 （2）厂区分区防渗，将建设场地划分为重点防渗区和一般防渗区。主要场地分区防渗情况见下表。 表4-10 厂区分区防渗一览表 序号 场地 防渗措施 防渗分区 1 危废暂存间 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），采用2mm厚的高密度聚氯乙烯防渗材料或其他具有相同防渗能力的材料，渗透系数不大于10-10cm/s，危废暂存间周围设导流渠，对泄漏的危险废物进行收集 重点防渗区 2 其余场地 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 一般防渗区 在采取以上防控措施后，可有效切断污染途径，使本项目不存在污染土壤和地下水的可能。 6、环境风险 6.1有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 本项目涉及的危险物质主要为废机油，位于危废暂存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。 6.2环境风险防范措施 1、配备相应的环境应急物资，存放位置根据其工作活动范围合理布置。 2、编制突发环境事件应急预案，并定期演练。 3、项目拟在厂区采取分区防渗措施，并提出了相应的污染防治措施，防止对地下水、土壤造成不利影响。 在落实有效的环境风险措施后，本次评价认为项目环境风险可降至可防控水平。 7、防风治沙措施 根据《全国防沙治沙规划（2011-2020）》，本项目所在区域为京津冀周边沙化土地治理区，不在沙化土地封禁保护区。本项目施工期会造成地表植被破坏，但施工期较短，施工范围较小，对土地沙化的影响很小。本次评价要求，在本项目施工过程中，合理规划施工范围，施工结束后地面硬化。通过采取以上措施后，可以最大限度地防止项目占地范围内土地沙化。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煤泥烘干及落料口废气排气筒（DA001） | 颗粒物 | 经1套旋风除尘+脉冲覆膜滤料布袋除尘设施处理后由15m高排气筒排放 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号文）中工业炉窑排放标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 建设全封闭轻钢结构干煤泥库和湿煤泥库各一座，地面防渗硬化处理 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270 -2021）中表2标准 |
| 地表水环境 | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀池 | 不外排 |
|  | 湿煤泥淋滤水 | SS | 淋控水池（三格） | 不外排 |
| 声环境 | 产噪设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 固体废物 | 危险废物分类收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处理；职工生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、废油收集桶采用HDPE桶或者铁桶储存；2、分区防渗 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 1、编制突发环境事件应急预案和危险废物管理风险应急预案，并定期演练；2、分区防渗；3、配备相应的环境应急物资 |
| 其他环境 管理要求 | 1、制定完善的环境管理规章制度；2、完善各项环保手续；3、按照监测计划定期开展监测；4、采用适当的方式进行信息公开 |

六、结论

从环保角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.40t/a |  | 1.40t/a | +1.40t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1 委托书